福建省农机推广鉴定获证产品有关检测信息

# 1. 产品照片及企业信息

LY-3PT55型培土机

企业名称：龙岩市立叶机械设备有限公司

地    址：福建省龙岩市新罗区铁山镇外洋村（原煤炭公司收费站）

邮政编码：364000

电    话：0597-2021133

传    真：0597-2828033

联 系 人：郑立坚

2．主要技术规格

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 1650×635×1000 |
| 结构型式 | — | 双轮 |
| 培土刀数量 | 把 | 10 |
| 培土工作部件设计宽度 | mm | 320 |
| 发动机 | 类型 | — | 汽油机 |
|  | 标定功率 | kW | 5.5 |
|  | 标定转速 | r/min | 3600 |

3．检验结果

| 项目类别 | 检验项目 | 单位 | 合格标准 | 检验结果（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全防护装置 | — | 链条、链轮、皮带传动装置等旋转工作部件、外露危险件应有可靠的防护装置。培土工作部件应有防护，防护装置的宽度应不小于工作幅宽，培土工作部件后部防护应至少覆盖培土部件后部与垂直方向夹角为60°的区域。两扶手末端连线的中点和培土工作部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离应≥900mm。两扶手之间应设置横杆，以防止操作者接触工作部件，横杆与培土工作部件边缘的水平距离应大于550mm。各防护装置必须有足够的强度，在正常工作条件下不得产生裂缝、撕裂或永久变形。防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。防护装置不应妨碍培土机的操作和日常保养。 | + |
|  | 2 | 安全警示标志 | — | 在刀辊、皮带轮、排气管等危险部位附近的明显位置上应设置安全标志，其标志应符合GB 10396。永久性危险警告安全标志应能在正常清洗时不褪色、脱色、开裂和起泡，保持清晰。永久性危险警告安全标志固定应能经受高压冷水的冲洗。永久性危险警告安全标志经用水浸泡过的抹布擦拭15s后，再用汽油浸泡过的抹布擦拭15s的试验之后，标志应清晰可见，不出现卷边，不能轻易拆移。 | + |
|  | 3 | 培土高度合格率 | — | ≥95% | + |
|  | 4 | 培土幅度合格率 | — | ≥95% | + |
| B | 1 | 培土厚度 | cm | ≥2 | + |
|  | 2 | 培土厚度稳定性 | — | ≥50% | + |
|  | 3 | 沟底横向平整度 | cm | ≤2 | + |
|  | 4 | 碎土率 | — | ≥80% | + |
|  | 5 | 纯工作小时生产率（双边培土） | m/h | ≥900 | + |
|  | 6 | 燃油消耗率 | kg/h | ≤1.1 | + |
|  | 7 | 静态环境噪声 | dB(A) | ≤86.0 | + |
|  | 8 | 驾驶员操作位置处噪声 | dB(A) | ≤95.0 | + |
|  | 9 | 整机运转情况 | — | 各运动件装配后应灵活、可靠，不得有卡滞现象和异常声响。 | + |
| C | 1 | 密封性 | — | 培土机不得漏油、漏水。 | + |
|  | 2 | 传动箱体 | — | 培土机的传动箱体不得有泥水渗入。 | + |
| 项目类别 | 检验项目 | 单位 | 合格标准 | 检验结果（1） |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| C | 3 | 金属冲压件质量 | — | 金属冲压件应平整，不得有裂纹和影响外观的皱纹等缺陷。 | + |
|  | 4 | 焊接件质量 | — | 焊接件的焊缝应均匀牢固，不得有漏焊、严重烧穿、夹渣、虚焊、未焊透、咬边和气孔等缺陷。 | + |
|  | 5 | 金属镀层和或氧化处理层 | — | 金属镀层不得剥落，氧化处理层不得生锈。 | + |
|  | 6 | 零部件连接质量 | — | 培土机上的零件、部件的连接应牢固可靠，培土工作部件的连接螺栓应达到技术文件规定的拧紧力矩。 | + |
|  | 7 | 主从带轮平面度 | — | 主动带轮与从动带轮V形槽中心面应在同一平面，其偏差应不大于3mm。V形传动带的张紧程度应适中、匹配。 | + |
|  | 8 | 操纵机构 | — | 各操纵机构的最大操纵力应不大于250N。各自动回位的操纵柄在操纵力去除后应能自动复位。 | + |
|  | 9 | 启动性能 | — | 在环境温度大于5℃时，在2min内应能顺利启动，且连续启动操作不超过3次。 | + |
|  | 10 | 油门操纵机构 | — | 油门操纵机构应能操作方便，并能保证发动机在全程调速范围内稳定运转。 | + |
|  | 11 | 离合机构 | — | 离合机构应能分离彻底，接合平顺。 | + |
|  | 12 | 传动箱 | — | 传动箱的清洁度应不大于30mg/kW。在不高于35℃的环境温度下，培土作业1h后传动箱温度不得超过85℃。 | + |
|  | 13 | 外观质量 | — | 培土机外观应整洁、平整、无污损，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等现象。 | + |
|  |  |  |  | 油漆表面应平整、均匀、光滑，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落和露底等缺陷。 | + |
|  | 14 | 涂层 质量 | 漆膜厚度 | µm | ≥40 | + |
|  |  |  | 漆膜附着力 | — | 三点均不低于Ⅱ级。 | + |
|  | 15 | 标牌内容 | — | 标牌至少应包括以下内容：a)产品型号、名称；b)发动机功率；c）制造单位名称、地址； d）生产日期；e）产品编号；f）产品执行的标准代号。 | + |
| 备注 | （1）检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“－”。 |