附件2

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品CPR-165G低温干燥机

1.1 产品照片及企业信息

CPR-165G低温干燥机

生产企业：上海三久机械有限公司

地    址：上海市闵行区华翔路3039号

邮    编：201107

电    话：021-62211839

传    真：021-62211848

联 系 人：钱  德

1.2主要技术规格

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 | / | CPR-165G |
| 2 | 结构型式 | / | 循环式 |
| 3 | 干燥方式 | / | 直接加热 |
| 4 | 干燥机机体外形尺寸 （长×宽×高）固定尺寸 | mm | 4287×2580×9074 |
| 5 | 干燥机机体外形尺寸 （长×宽×高）含楼梯护栏 | mm | 4287×3210×9671 |
| 6 | 装机容量 | m3 | 24.78（最大装机容量） |
| 7 | 批次处理量 | 水稻 | t | 13.2 |
| 8 | 干燥速率 | %/h | 0.5～1.2 |
| 9 | 干燥段数量/高度 | 个/mm | 1/2652 |
| 10 | 缓苏段数量/高度 | 个/mm | 1/4888 |
| 11 | 热风温度范围 | ℃ | 30～90 （外气温度20℃） |
| 12 | 热风机 | 数 量 | 个 | 1 |
|  |  | 型号名称 | / | F6 |
|  |  | 电机功率 | kW | 3.7 |
| 13 | 燃烧器 | 型号名称 | / | KG-31XVNWEM |
|  |  | 燃料种类 | / | 天然气 |
|  |  | 加热方式 | / | 直接加热 |
|  |  | 喷（点）火头 数量 | 个 | 1 |
| 14 | 排粮电机功率 | kW | 2.25 |
| 15 | 提升机电机功率 | kW | 1.5 |
| 16 | 其他配套功率 | kW | 4.35 |
| 17 | 配套动力 | kW | 6.6 |

2.产品1BS-460水田耙（水田平地机）

2.1 产品照片及企业信息

1BS-460 水田耙（水田平地机）

生产企业：上海田惠农业装备有限公司

地    址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路2427号第二幢

邮    编： 201416

电    话： 13901972551

传    真： 021-33653225

联 系 人： 袁佳怡

2.2主要技术规格

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | 1BS-460 水田耙 （水田平地机） |
| 2 | 结构型式 | / | 悬挂式液力折叠 |
| 3 | 折叠方式 | / | 液压折叠 |
| 4 | 工作状态外形尺寸 （长×宽×高） | mm | 1330×4600×970 (不带手柄) |
| 5 | 工作幅宽 | m | ≥ 4.6 |
| 6 | 挂接方式 | / | 与旋耕机的框架两点式刚性连接 |
| 7 | 配套动力 | kW | ≥ 25.7 |

3.产品1BS-520水田耙（水田平地机）

3.1 产品照片及企业信息

1BS-520 水田耙（水田平地机）

生产企业：上海田惠农业装备有限公司

地    址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路2427号第二幢

邮    编： 201416

电    话： 13901972551

传    真： 021-33653225

联 系 人： 袁佳怡

3.2主要技术规格

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | 1BS-520 水田耙（水田平地机） |
| 2 | 结构型式 | / | 悬挂式液力折叠 |
| 3 | 折叠方式 | / | 液压折叠 |
| 4 | 工作状态外形尺寸 （长×宽×高） | mm | 1330×5200×970(不带手柄) |
| 5 | 工作幅宽 | m | ≥ 5.2 |
| 6 | 挂接方式 | / | 与旋耕机的框架两点式刚性连接 |
| 7 | 配套动力 | kW | ≥ 25.7 |

4.产品9FU-30240 箱式孵化机

4.1 产品照片及企业信息

9FU-30240箱式孵化机

生产企业： 上海石井畜牧设备有限公司

地    址： 上海市松江新桥开发区春林路235号

邮    编： 201612

电    话： 021-57686148

传    真： 021-57686150

联 系 人： 忻 怡

4.2主要技术规格

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | ∕ | 9FU-30240箱式孵化机 |
| 2 | 结构型式 | ∕ | 箱体式 |
| 3 | 工作状态外形尺寸 （长×宽×高） | mm | 4050×3047×2363 |
| 4 | 装机容量 | kW | 9.35 |
| 5 | 排风机构额定转速 | r/min | 1410 |
| 6 | 加热机构型式 | ∕ | 电加热 |
| 7 | 翻蛋机构型式 | ∕ | 气动 |
| 8 | 容蛋量 | 枚 | 30240 |
| 9 | 蛋盘总数 | 个 | 720 |

5.产品9FU-15120 箱式孵化机

5.1 产品照片及企业信息

9FU-15120箱式孵化机

生产企业： 上海石井畜牧设备有限公司

地    址： 上海市松江新桥开发区春林路235号

邮    编： 201612

电    话： 021-57686148

传    真： 021-57686150

联 系 人： 忻 怡

5.2主要技术规格

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | ∕ | 9FU-15120 箱式孵化机 |
| 2 | 结构型式 | ∕ | 箱体式 |
| 3 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | mm | 2719×2680×2363 |
| 4 | 装机容量 | kW | 3.4 |
| 5 | 排风机构额定转速 | r/min | 1410 |
| 6 | 加热机构型式 | ∕ | 电加热 |
| 7 | 翻蛋机构型式 | ∕ | 气动 |
| 8 | 容蛋量 | 枚 | 15120 |
| 9 | 蛋盘总数 | 个 | 360 |

6.产品9FU-90720 箱式孵化机

6.1 产品照片及企业信息

9FU-90720箱式孵化机

生产企业： 上海石井畜牧设备有限公司

地    址： 上海市松江新桥开发区春林路235号

邮    编： 201612

电    话： 021-57686148

传    真： 021-57686150

联 系 人： 忻 怡

6.2主要技术规格

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | ∕ | 9FU-90720 箱式孵化机 |
| 2 | 结构型式 | ∕ | 箱体式 |
| 3 | 工作状态外形尺寸 （长×宽×高） | mm | 6276×3916×2514 |
| 4 | 装机容量 | kW | 7 |
| 5 | 排风机构额定转速 | r/min | 1410 |
| 6 | 加热机构型式 | ∕ | 电加热 |
| 7 | 翻蛋机构型式 | ∕ | 气动 |
| 8 | 容蛋量 | 枚 | 90720 |
| 9 | 蛋盘总数 | 个 | 2160 |

7.产品9FU-60480 箱式孵化机

7.1 产品照片及企业信息

9FU-60480 箱式孵化机

生产企业： 上海石井畜牧设备有限公司

地    址： 上海市松江新桥开发区春林路235号

邮    编： 201612

电    话： 021-57686148

传    真： 021-57686150

联 系 人： 忻 怡

7.2主要技术规格

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | ∕ | 9FU-60480 箱式孵化机 |
| 2 | 结构型式 | ∕ | 箱体式 |
| 3 | 工作状态外形尺寸 （长×宽×高） | mm | 6276×2660×2524 |
| 4 | 装机容量 | kW | 5.1 |
| 5 | 排风机构额定转速 | r/min | 1410 |
| 6 | 加热机构型式 | ∕ | 电加热 |
| 7 | 翻蛋机构型式 | ∕ | 气动 |
| 8 | 容蛋量 | 枚 | 60480 |
| 9 | 蛋盘总数 | 个 | 1440 |

8.产品2FSQ-4.6 厩肥撒播机

8.1 产品照片及企业信息

2FSQ-4.6 厩肥撒播机

生产企业：上海世达尔现代农机有限公司

地    址：上海市闵行区华宁路1300号

邮    编： 200245

电    话： 021-64300152-8055

传    真： 021-64625843

联 系 人： 张 明

8.2主要技术规格

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | 2FSQ-4.6厩肥撒播机 |
| 2 | 结构型式 | / | 横式 |
| 3 | 配套动力 | kW | 33～59 |
| 4 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 5160×2130×1980 |
| 5 | 整机质量 | kg | 1300 |
| 6 | 工作幅宽 | mm | 2600 |
| 7 | 料箱容积 | m3 | 4.6 |
| 8 | 最大载重量 | kg | 3000 |
| 9 | 肥料输送链和输送杆速度档位段数 | m/min | 1档 | 0.6 |
|  |  |  | 2档 | 1.3 |
|  |  |  | 3档 | 2.0 |
|  |  |  | 4档 | 2.6 |
|  |  |  | 5档 | 3.2 |
| 10 | 破碎器型式 | / | 横轴破碎叶片 |

9.产品9YFQ-2.4Z 方草捆打捆机

9.1 产品照片及企业信息

9YFQ-2.4Z 方草捆打捆机

生产企业：上海世达尔现代农机有限公司

地    址：上海市闵行区华宁路1300号

邮    编： 200245

电    话： 021-64300152-8055

传    真： 021-64625843

联 系 人： 张 明

9.2主要技术规格

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | / | 9YFQ-2.4Z |
| 2 | 捡拾器宽度 | mm | 2030 |
| 3 | 捡拾器结构型式 | / | 弹齿式 |
| 4 | 压缩室截面尺寸（宽×高） | mm | 600×360 |
| 5 | 打结器类型 | / | D型打结器 |
| 6 | 打结器个数 | 个 | 3 |
| 7 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | mm | 7230×2460×1850 |
| 8 | 配套动力 | kW | 73.5～91.9 |

上海市农业机械鉴定推广站               2018年10月16日印发