ICS 65.060.30

B 91

DB62

甘肃省地方标准

DB 62/ TXXXX—2018

蔬菜移栽机   作业质量

The operating quality of vegetable transplanter

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018-07-10）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

甘肃省质量技术监督局   发布

前  言

本标准依据GB/T1.1-2009的规则起草。

本标准由甘肃省农业机械管理局提出。

本标准由甘肃省农业机械化标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：甘肃省农业机械化技术推广总站。

本标准主要起草人：

蔬菜移栽机   作业质量

范围

本标准规定了蔬菜移栽机械化作业术语和定义、作业质量要求、检测方法、检验规则。

本标准适用于蔬菜移栽机作业质量的评定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB10395.9  农林拖拉机和机械  安全技术要求 第9部分：播种、栽种和施肥机械

JB/T 8401.2 旋耕联合作业机械 旋耕深松灭茬起垄机

JB/T 10291 旱地栽植机械

NY/T 986 铺膜机 作业质量

NY/T 1924 油菜移栽机质量评价技术规范

DB320/T 175 大棚蔬菜移栽机 操作规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

株距（plant spacing）

栽植行内相邻两株秧苗与地面的交点在栽植行中心线上的投影距离。

行距（low spacing）

相邻两行秧苗中心线之间的距离。

栽植深度（planting depth）

从秧苗与覆土表面交点到秧苗根部的垂直距离。

漏栽（mises hill）

理论上应当栽植秧苗的地方，实际没有栽植秧苗。

重栽（multiples）

理论上应当栽植一株（钵）秧苗的地方，实际栽植了两株（钵）或两株（钵）以上秧苗。

埋苗（seeding covered）

栽植后秧苗被土壤埋没而影响其正常生长。

伤苗（wounded seeding）

栽植后秧苗受到损伤而影响其正常生长。

露苗（seeding exposed）

栽植的秧苗根部（或钵体）裸露在地表而影响其正常生长。

立苗（seeding standing）

栽植后秧苗主茎与地面的夹角不小于30度的株数占秧苗实际移栽株数（不含漏栽、重栽、埋苗、伤苗、露苗的株数）。

作业质量要求

作业条件

秧苗

应采用适合移栽的秧苗，以穴盘秧苗为宜，根系无缠绕，起苗方便。常规培育的裸苗，高度不大于15cm，开展度不超过20cm，秧苗健壮、苗直无损伤。导苗管式移栽机的适宜秧苗高度应为15cm—20cm，钳夹式、链夹式移栽机适宜秧苗高度应为15cm—25cm。取苗或运输时，应防止秧苗损伤。

钵体

应使用无破损的钵体，穴盘圆形钵体直径不大于3cm，方形钵体长度不大于3cm。取苗或运输时，应防止钵体碎裂。

整地条件

根据土壤性状和当地的农艺要求，采用相应的耕整方式，作业前地表应平整，土块细碎，不得有秸秆及杂草等障碍物，土壤含水率不超过 25%。如果起垄铺膜种植，起垄作业质量应符合JB/T 8401.2的要求，铺膜作业质量应符合NY/T 986的要求。

机具条件

机具应可以调节行距、株距和栽植深度，为质量合格产品。机具使用前应检查发动机燃料和机油量，清扫燃油过滤器和空气滤清器；检查变速箱机油，检查和调整各传动件；查看凿穴器或开沟器状态；检查注油处注油情况，确认各紧固件的紧固状态。

机具试运转

机具作业前应进行试运转，将移栽机变速杆放置在“空挡”位置，启动发动机， 检查和调整主离合器和转向离合器的灵敏度。

作业要求

安全操作按 GB 10395.9进行。作业中，禁止与作业无关人员靠近机器，在运转或作业中，尤其在起步时，应注意机器周边情况，确保安全。

移栽机短距离运送，直接驾驶。下坡行驶时，禁止脱开主离合器手柄滑行；长距离运输，选用适宜的工具运输，移栽机应固定结实。

规划移栽路线，保持移栽路线的直线性。

保证作业中行间距、移栽深度和密度的一致性。

作业拐弯时，应停止栽植部件工作。

作业倒车时，应注意切断插植部件动力。

人工摆放秧苗，应及时准确，防止缺株。非人工摆苗原因引起的连续漏栽情况，请关停发动机，检查机具传动部位故障原因，并及时排除。

随时检查移栽作业后立苗、伤苗、露苗、埋苗、漏栽、重栽情况，及时调整机具。

作业质量指标

在一般作业条件下，蔬菜移栽机的作业质量应符合表1的规定。

蔬菜移栽机作业质量指标

| 序号 | 检测项目名称 | 质量指标要求 | 检测方法对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导苗管式移栽机 | 钳夹式、链夹式移栽机 |  |
| 1 | 立苗率，% | ≥85 | ≥85 | 5.2.1 |
| 2 | 埋苗率，% | ≤4 | ≤4 | 5.2.2 |
| 3 | 伤苗率，% | ≤2 | ≤3 | 5.2.3 |
| 4 | 露苗率，% | ≤5 | ≤5 | 5.2.4 |
| 5 | 漏栽率，% | ≤5 | ≤5 | 5.2.5 |
| 6 | 重栽率，% | ≤4 | ≤4 | 5.2.6 |
| 7 | 株距变异系数， % | ≤25 | ≤20 | 5.3.1 |
| 8 | 栽植深度合格率，% | ≥75 | ≥75 | 5.3.2 |

检测方法

检测要求

试验中秧苗的栽植深度、伤苗、埋苗和露苗（钵）应根据当地农艺要求予以确定，在试验期间不得随意改变。

每次每行连续测定的株数不得少于 120株（合格秧苗株数不得少于 60 株），栽植质量和栽植精度的测定必须同时进行。重复试验三次，取其平均值。

重栽、漏栽株数

在检验中，根据相邻两株的株距（Xi）和理论株距（Xr）之间的关系确定重栽、漏栽株数：

Xi在 0≤Xi≤0.5Xr范围内时，重栽一株；

Xi在 0.5Xr＜Xi≤1.5Xr范围内为合格株距；

Xi在 1.5Xr＜Xi≤2.5Xr范围内时，漏栽一株；

Xi在 2.5Xr＜Xi ≤3.5Xr范围内时，漏栽两株；

Xi在 3.5Xr＜Xi ≤4.5Xr范围内时，漏栽三株。如此类推。

检测仪器设备

应采用校验或校准合格的在有效检验周期内的仪器设备。主要仪器设备测量范围和准确度要求见表2。

仪器设备测量范围和准确度要求

| 被测参数 | 测量范围 | 测量精确度要求 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | （0—24）h | ±0.01 |
| 长度 | （0—2）m | ±0.01 |
| 长度 | （0—100）m | ±0.1 |
| 硬度 | （20—70）HRC | ±0.5 |
| 含水率 | （0—100）% | ±2 |

栽植质量检测

立苗率的测定

立苗率按式（1）计算。

……………………………………………………（1）

式中：

L—立苗率，单位为百分率（%）；

Nlim—立苗株数，单位为株；

N—测定总株数，单位为株。

埋苗率的测定

埋苗率按式（2）计算。

……………………………………………………（2）

式中：

C—埋苗率，单位为百分率（%）；

Nmm—埋苗株数，单位为株；

N—测定总株数，单位为株。

伤苗率测定

埋苗率按式（3）计算。

……………………………………………………（3）

式中：

W—伤苗率，单位为百分率（%）；

Nsm—伤苗株数，单位为株；

N—测定总株数，单位为株。

露苗率测定

露苗率按式（4）计算。

………………………………………………………（4）

式中：

E—露苗率，单位为百分率（%）；

Nlum—露苗株数，单位为株；

Nl—理论移栽株数，单位为株。

漏栽率测定

漏栽率按式（5）计算。

……………………………………………………（5）

式中：

M—漏栽率，单位为百分率（%）；

Nlz—漏栽株数，单位为株；

Nl—理论移栽株数，单位为株。

重栽率测定

重栽率按式（6）计算。

……………………………………………………（6）

式中：

D—重栽率，单位为百分率（%）；

Ncz—漏栽株数，单位为株；

Nl—理论移栽株数，单位为株。

栽植精度检测

株距变异系数

株距变异系数按式（7）计算。

……………………………………………………（7）

式中：

CVx—株距变异系数，单位为百分率（%）；

X—株距平均值，单位为厘米（cm）；

Sx—株距标准差，单位为厘米（cm）。

其中株距平均值、株距标准差的计算，参照标准NY/T 1924 油菜移栽机质量评价技术规范中6.9.3.1。

栽植深度合格率

秧苗栽植深度范围在理论栽植深度的±2cm内，视为栽植深度合格。栽植深度合格率按式（8）计算。

……………………………………………………（8）

式中：

H—栽植深度合格率，单位为百分率（%）；

Nh—栽植深度合格的株数，单位为株；

Nl—理论移栽株数，单位为株。

检验规则

单项判定规则

检测结果不符合本标准第4章相应要求时判该项目不合格。检测项目按期对机具作业质量的影响程度分为A、B两类，A类对机具作业质量影响大于B类。检测项目分类见表3。

综合判定规则

对A、B类各检验项目进行逐一判定，当A类不合格项目数为0（即，A=0），B类不合格项目数不超过1（即，B≤1），判定作业质量合格；否则判定作业质量不合格。

检测项目分类表

| 分 类 | 检测项目名称 |
| --- | --- |
| 类 | 项 |  |
| A | 1 | 立苗率 |
|  | 2 | 埋苗率 |
|  | 3 | 伤苗率 |
|  | 4 | 露苗率 |
|  | 5 | 漏栽率 |
| B | 1 | 重栽率 |
|  | 2 | 株距变异系数 |
|  | 3 | 栽植深度合格率 |

_________________________________