目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 小型收割机	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件资料	1

4.2 样机确定	1

4.3 生产量和销售量	1

4.4 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	4

5.4 可靠性评价	7

5.5 综合判定规则	8

6 产品变更	9

附录A（规范性附录）小型收割机产品规格表	11

附录B（规范性附录）用户调查表	13

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：重庆市农业机械鉴定站、湖南省农业机械鉴定站、四川省农业机械鉴定站。

本大纲主要起草人：

本大纲为首次发布。

小型收割机

范围

本大纲规定了小型收割机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于乘坐式或手扶式全喂入小型收割机推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6979.1 收获机械 联合收割机及功能部件 第1部分:词汇

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

GB/T 6979.1界定的术语和定义适用于本文件。

小型收割机

喂入量不大于1.5kg/s，能够一次完成小麦、水稻的收割、脱粒等作业,并能简单分离茎杆和杂余物后直接获取籽粒的自走式收获机械。

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

  - 产品规格表（见附录A）；

  - 样机彩色照片（彩色，左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

  - 用户名单（内容包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的小型收割机应作业一个季节以上，用户分布在3个主要使用（销售）区域，数量为10户）；

  - 国家环保主管部门颁发的发动机排放型式核准证书或等效证明文件（复印件）。

以上材料需加盖生产者公章。

样机确定

样机由生产者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，由鉴定机构在生产者明示的产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于鉴定，1台备用。样机由生产者按约定的时间送达指定地点。鉴定完成且生产者对鉴定结果无异议后，样机由生产者自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

生产量和销售量

申请推广鉴定的产品的生产量应不少于15台，销售量应不少于10台。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表3的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定合格或校准确认且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 5 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 噪声 | 34 dB(A)～130 dB(A) | 2级 |
| 3 | 质量 | 接取籽粒样品质量 | 0 kg～50 kg | 0.05 kg |
|  |  | 接取分离及清选样品质量 | 0 g～5000 g | 1 g |
|  |  | 损失籽粒质量 | 0 g～500 g | 0.1 g |
| 4 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s |
| 5 | 温度 | 0 ℃～50 ℃ | 1 ℃ |
| 6 | 湿度 | 0%～100% | 5% |
| 7 | 风速 | ≤3 m/s | 0.1 m/s |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。生产者（申请方）填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机 | 外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量 |
|  |  | 割台工作宽度 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  |  | 档位 | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套动力 | 标定功率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 标定转速 | 一致 | 核对 |
|  |  | 冷却方式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 缸数 | 一致 | 核对 |
|  |  | 燃油种类 | 一致 | 核对 |
| 5 | 割台 | 割刀型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 升降方式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 割刀总成数量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 搅龙型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 拨禾轮 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 半径 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  |  |  | 板数 | 一致 | 核对 |
|  |  | 扶禾器扶禾链回转方式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 中间输送装置型式 | 一致 | 核对 |

表2（续）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 脱粒滚筒 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 尺寸(外径×长度) | 允许偏差为3% | 测量 |
| 8 | 出谷装置 | 风扇型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 籽粒输送器类型 | 一致 | 核对 |
|  |  | 接粮方式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 行走装置 | 履带 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 节距 | 一致 | 测量 |
|  |  |  | 节数 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 宽度 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  |  |  | 轨距 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  |  | 轮式 | 行走轮 | 规格(外径×宽度) | 一致 | 核对 |
|  |  |  |  | 轮距 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  |  |  | 工作轮 | 规格(外径×宽度) | 一致 | 核对 |
|  |  |  |  | 轮距 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  |  | 变速箱类型 | 一致 | 核对 |
|  |  | 行走离合器型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 制动器型式（前、后） | 一致 | 核对 |
| 11 | 工作离合器型式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 操作方式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 转向方式 | 一致 | 核对 |
| 注：外形尺寸为割台降到最低位置、扶手架（可调）水平时，包容样机最小长方体的长、宽、高。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

停车制动

轮式小型收割机在20%的试验坡道、履带式小型收割机在25%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持5min。上下坡各试验1次,均应无滑移。

耳位噪声

小型收割机驾驶员耳位噪声应不大于95dB（A）。

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25m范围内，不得有大的噪声反射物。离地表1.2m处的平均风速应不大于3m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声级至少低10dB(A)。测试时，发动机在正常作业转速下运转，收割部件全部空运转。驾驶员身高175cm±5cm，处于操作位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量。在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

安全防护

各传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动件应有牢固可靠的防护装置。

拨禾轮的最外缘和相邻固定部件之间的间隙应至少有25mm。

割台传动系分离机构应具有防止意外接合的结构。

发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操纵位置上的操作者。

蓄电池应置于便于保养和维修的位置处，并应牢固固定。蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触或与地面短路。

安全信息

在切割器、割台螺旋输送器、拨禾轮、脱粒机体外壳、螺旋输送器检查口、粮箱、排草口、加油口、排气管消声器出口等对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置安全警示标志。安全警示标志应符合GB 10396的要求。安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明其粘贴位置和数量。

使用说明书中应提供蓄电池的保养和维修信息。

使用说明书应对安全使用及注意事项做出规定。

安全装备

割台动力分离应彻底、结合可靠，且应确保在转移行走时，割台上的运动部件不工作。

机器应设置将割台保持在提起位置的机械装置，使用说明书中应给出该装置的使用方法。发动机熄火后，控制机构应保持割台不降落。

蓄电池的电路应有易于断开的装置。

小型收割机应备有效灭火器。使用说明书应给出灭火器的使用方法，应给出灭火器放置位置的说明。

判定规则

安全性能、安全防护、安全信息和安全装备均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用主要性能试验与用户调查相结合的方法进行。性能试验结果可以采信具有资质的产品质量检验机构出具的数据。

评价内容

适用性评价内容包括含杂率、破碎率、总损失率、最小离地间隙等性能指标和适用性用户意见。具体要求见表3。

表3 适用性评价内容和要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 合格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水稻 | 小麦 |
| 1 | 含杂率 | / | ≤7.0% |
| 2 | 破碎率 | / | ≤1.5% |
| 3 | 总损失率 | / | ≤3.0% | ≤2.0% |
| 4 | 通过性能 | 最小离地间隙 | mm | 乘坐轮式：≥250；手扶轮式：≥200；履带式：≥180（接地压力不大于16kPa的，允许最小离地间隙不小于160mm） |
|  |  | 接地压力 | kPa | ≤22 |
| 5 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80% |

作业性能试验

试验条件

试验选择在切割线以上无杂草、蜡熟或完熟、作物直立、水稻籽粒含水率为16%～25%、小麦籽粒含水率为12%～20%，作物倒伏角小于10°，风力不大于3 m/s的作业条件下进行。试验田块地表应不陷脚，无积水。长度应在35m以上，宽度满足不少于3个作业行程要求，测区长度为20m。

试验样机

样机的技术状态应符合产品使用说明书要求。

田间调查

试验之前对环境条件进行测定并记录，包括试验地大小、田块状况、作物品种、成熟度、自然高度、倒伏程度、自然落粒、千粒重和籽粒含水率等。在试验前后各测1次环境温度和相对湿度，记录其范围值。

试验方法

试验时，小型收割机在使用说明书规定的作业速度下满割幅作业，满足额定喂入量要求，试验喂入量应不大于额定喂入量的1.5倍。具有水稻和小麦两种作物收获功能的小型收割机，两种作物的作业性能试验均做。

对样机进行1个行程的作业性能试验，计算作业速度、喂入量、测区内平均产量、含杂率、破碎率、千粒质量、割台损失率、脱粒机体损失率、总损失率等指标。

从出粮口排出物中取3个不小于1000g的小样，测定含杂率，然后求平均值。

从出粮口籽粒中取3个不小于100g的小样，测定破碎率，然后求平均值。

割台每平方米实际损失量测定：在测试行程中，等间隔取3个测点，每点实际割幅×1m面积内拣起落粒、掉穗和漏割穗，脱粒后称其籽粒质量，换算成每平米损失量，求出三点平均值，然后减去每平米自然落粒。

  - 作业速度

……………………………………（1）

式中：

——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

——测定区长度，单位为米（m）；

——通过测定区的时间，单位为秒（s）。

  - 喂入量

……………………………………（2）

式中：

——喂入量，单位为千克每秒（kg/s）；

——通过测定区时接取的籽粒、茎秆和清选排出物的总质量，单位为千克（kg）。

  - 测区内平均产量

……………………………………（3）

式中：

——接样区内所接籽粒总质量，单位为克（g）；

——平均实际割幅，单位为米（m）；

——测区内平均产量，单位为千克每公顷（kg/hm2）。

  - 含杂率

……………………………………（4）

式中：

——含杂率；

——出粮口取小样中杂质质量，单位为克（g）；

——出粮口取小样质量，单位为克（g）。

  - 破碎率

……………………………………（5）

式中：

——破碎率；

——出粮口取小样中破碎籽粒质量，单位为克（g）；

——出粮口取小样籽粒质量，单位为克（g）。

  - 脱粒机体损失率

……………………………………(6)

…………………………………(7)

式中：

——脱粒机体损失率；

——未脱净损失籽粒质量，单位为克（g）；

——分离损失籽粒质量，单位为克（g）；

——清选损失籽粒质量，单位为克（g）；

——出粮口排出籽粒及混合物质量，单位为克（g）。

  - 割台损失率

＝ ……………………………………(8)

式中：

——割台损失率；

——割台每平方米实际损失量，单位为克（g）。

  - 总损失率

……………………………………(9)

式中：

——联合收割机总损失率；

——脱粒机体损失率；

——割台损失率。

通过性能

最小离地间隙测量

小型收割机割台升起后，用钢直尺或其他线性尺寸测量装置测定轮胎间或履带间的机架、驱动箱等离地最小间隙。

接地压力

测定小型收割机的质量和行走装置接地面积，其比值即为整机对土壤的平均接地压力，乘座式的试验人员按体重70kg计算。

测定质量时，燃油箱应加满、粮箱卸空。

应在场地上测定履带的接地长度（第一支重轮中心到张紧轮中心垂线的水平距离）和宽度（履带宽度）。

适用性用户意见

调查方法

按照生产者提供的用户名单全部进行调查（具有水稻和小麦两种收获功能的小型收割机，调查其中一种功能的用户不少于2户）。调查可采取实地、信函或电话调查等任一或组合方式进行。

调查内容

适用性调查主要包括作业能力、作业质量、动力性能、通过性能的用户意见，详见附录B。

判定规则

作业性能、通过性能试验结果和适用性用户意见均满足要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查结合的方式进行评价。

评价内容

评价内容包括生产查定有效度、可靠性用户意见和故障情况。具体要求见表4。

表4 可靠性评价内容和要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 合格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产查定 | 有效度 | / | ≥98% |
|  |  | 故障情况 | / | 未发生本大纲5.4.3条所述的严重及以上质量故障 |
| 2 | 用户调查 | 可靠性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80% |
|  |  | 故障情况 | / | 未发生本大纲5.4.3条所述的严重及以上质量故障 |

生产查定

对1台样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间等，并按式（12）计算有效度。在生产查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如齿轮箱、发动机、脱粒滚筒、割台、输送搅龙、轴承座等主要结构件）损坏、报废，导致功能严重下降，难以正常作业的严重故障。

……………………………………(10)

式中:

——是指对样机进行作业小时不少于18h生产查定的有效度；

——累计作业时间，单位为小时（h）；

——累计故障排除时间，单位为小时（h）。

可靠性用户调查

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行，调查方法与适用性用户调查相同。调查内容包括故障情况、可靠性用户意见等，详见附录B。

判定规则

生产查定有效度、用户意见以及故障情况均满足表4的要求时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与要求见表5。

表5 初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项目 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查12项（见表2） | 符合本大纲表2的要求。 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | 符合本大纲5.2.1的要求。 |
|  | 2 | 安全防护 | 符合本大纲5.2.2的要求。 |
|  | 3 | 安全信息 | 符合本大纲5.2.3的要求。 |
|  | 4 | 安全装备 | 符合本大纲5.2.4的要求。 |
| 适用性评价 | 1 | 含杂率 | 符合本大纲表3的要求。 |
|  | 2 | 破碎率 | 符合本大纲表3的要求。 |
|  | 3 | 总损失率 | 符合本大纲表3的要求。 |
|  | 4 | 最小离地间隙 | 符合本大纲表3的要求。 |
|  | 5 | 适用性用户意见 | 符合本大纲表3的要求。 |
| 可靠性评价 | 1 | 生产查定 | 符合本大纲表4的要求。 |
|  | 2 | 用户调查 | 符合本大纲表4的要求。 |

一级指标均满足大纲要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

表6 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 3 | 整机 | 工作状态外形尺寸 (长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤5% | 测量 |
|  |  | 割台工作宽度 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 测量 |
|  |  | 档位 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 4 | 配套动力 | 标定功率 | 允许变化 | 不允许变小，变化幅度≤10%， 需提供排放达标证明 | 核对铭牌 |
|  |  | 标定转速 | 不允许变化 | / | 核对铭牌 |
|  |  | 冷却方式 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 缸数 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 燃油种类 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 5 | 割台 | 割刀型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 升降方式 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 割刀总成数量 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 搅龙型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 拨禾轮 | 型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  |  | 半径 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | 测量 |
|  |  |  | 板数 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 扶禾器扶禾链回转方式 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 6 | 脱粒滚筒 | 型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 尺寸(外径×长度) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 测量 |
| 7 | 出谷装置接粮方式 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 8 | 行走装置 | 履带式 | 型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  |  | 节距 | 不允许变化 | / | 测量 |
|  |  |  | 节数 | 允许变化 | 不允许变小，变化幅度≤5% | 核对 |
|  |  |  | 宽度 | 允许变化 | 不允许变小 | 测量 |
|  |  |  | 轨距 | 允许变化 | 不允许变小，变化幅度≤10% | 测量 |
|  |  | 轮式 | 行走轮 | 规格(直径×宽度) | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  |  |  | 轮距 | 允许变化 | 不允许变小，变化幅度≤10% | 测量 |
|  |  |  | 工作轮 | 规格(直径×宽度) | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  |  |  | 轮距 | 允许变化 | 不允许变小，变化幅度≤10% | 测量 |
|  |  | 变速箱类型 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 行走离合器型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 9 | 工作离合器型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 10 | 操作方式 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 11 | 转向方式 | 不允许变化 | / | 核对 |

产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，生产者自主变更并保存变更批准文件。

未列入产品变更控制范围的，视为允许生产者自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）

小型收割机产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | 全喂入自走轮式[ ] 全喂入自走履带式[ ] 全喂入自走半履带式[ ] |
| 3 | 整机 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
|  |  | 整机质量 | kg |  |
|  |  | 割台工作宽度 | mm |  |
|  |  | 最小离地间隙 | mm |  |
|  |  | 接地压力 | kPa |  |
|  |  | 额定喂入量 | kg/s |  |
|  |  | 档位 | / |  |
|  |  | 作业速度 | m/s |  |
|  |  | 作业小时生产率 | hm2/h |  |
|  |  | 燃油消耗量 | kg/hm2 |  |
| 4 | 配套动力 | 生产企业 | / |  |
|  |  | 型号名称 | / |  |
|  |  | 结构型式 | / |  |
|  |  | 标定功率 | kW |  |
|  |  | 标定转速 | r/min |  |
|  |  | 冷却方式 | / |  |
|  |  | 缸数 | / |  |
|  |  | 起动方式 | / |  |
|  |  | 燃油种类 | / |  |
| 5 | 割台 | 型式 | / | 卧式[ ] 立式[ ] 扶指式[ ] |
|  |  | 升降方式 | / | 机动液压[ ] 手动液压[ ] 手动蜗杆蜗轮[ ] 无[ ] |
|  |  | 割刀 | 型式 | / |  |
|  |  |  | 总成数量 | / |  |
|  |  | 搅龙 | 型式 | / | 螺旋固定扒指式[ ] 螺旋式[ ] 螺旋伸缩扒指式[ ] |
|  |  |  | 转速 | r/min |  |
|  |  |  | 与底板间隙 | mm |  |
|  |  | 拨禾轮 | 型式 | / | 板式[ ] 偏心弹齿式[ ] |
|  |  |  | 直径 | mm |  |
|  |  |  | 转速 | r/min |  |
|  |  |  | 板数 | / |  |
|  |  | 扶禾器 | 拨指安装角度 | / |  |
|  |  |  | 拨指长度 | mm |  |
|  |  |  | 拨指节距 | mm |  |
|  |  |  | 扶禾链回转方式 | / | 垂直回转[ ] 斜面回转[ ] |
|  |  |  | 扶禾链速度 | m/s |  |
|  |  | 分禾器 | / | 有[ ] 无[ ] |
| 6 | 中间输送装置型式 | / | 链耙式[ ] 带耙式[ ] 转轮式[ ] 夹持式[ ] 无[ ] |

小型收割机产品规格表（续）

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 脱粒装置 | 滚筒 | 型式 | / | 轴流式[ ] 切流式[ ] 纹杆[ ] 钉齿[ ] 弓齿[ ] 杆齿[ ] |
|  |  |  | 尺寸(外径×长度) | mm |  |
|  |  |  | 齿高 | mm |  |
|  |  |  | 齿数 | / |  |
|  |  |  | 转速 | r/min |  |
|  |  | 凹板筛型式 | / | 孔板式[ ] 栅格式[ ] 编织筛式[ ] |
| 8 | 出谷装置 | 风扇 | 型式 | / | 离心式[ ] 轴流式[ ] |
|  |  |  | 直径 | mm |  |
|  |  |  | 转速 | r/min |  |
|  |  |  | 数量 | / |  |
|  |  | 籽粒输送器类型 | / | 螺旋式[ ] 刮板式[ ] 抛扔式[ ] 无[ ] |
|  |  | 接粮方式 | / | 人工装袋接粮[ ] 人工粮框接粮[ ] 粮箱[ ] |
| 9 | 行走装置 | 履带式 | 履带型式 | / | 半履带式[ ] 全履带式[ ] |
|  |  |  | 规格(节距×节数×宽) | / | mm× 节× mm |
|  |  |  | 轨距 | mm |  |
|  |  | 轮式 | 行走轮 | 规格(直径×宽度) | mm |  |
|  |  |  |  | 轮距 | mm |  |
|  |  |  | 工作轮 | 规格(直径×宽度) | mm |  |
|  |  |  |  | 轮距 | mm |  |
|  |  | 变速箱类型 | / | 有级式[ ] 无级式[ ] 有倒档[ ] 无倒档[ ] |
|  |  | 行走离合器型式 | / | 钢球摩擦片式[ ] 摩擦片式[ ] 牙嵌离合[ ] 离心离合式[ ] 张紧轮式[ ] 其他： |
| 10 | 制动器型式（前、后） | / |  |
| 11 | 工作离合器型式 | / | 钢球摩擦片式[ ] 摩擦片式[ ] 牙嵌离合[ ] 离心离合式[ ] 张紧轮式[ ] 其他： |
| 12 | 操作方式 | / | 手扶步进式[ ] 坐骑式[ ] |
| 13 | 转向方式 | / | 牙嵌离合转向[ ] 钢球离合转向[ ] 人力[ ] 其他： |

企业负责人：                  （公章）                                  年      月      日

（规范性附录）

# 用户调查表

调查单位：                           调查人：               调查日期：     年    月    日

| 用 户 情 况 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
|  | 所受专业培训 | 专业培训□ 上机前培训□ 未经过培训□ |
| 机 器 情 况 | 规格型号 |  | 动力型号 |  |
|  | 出厂编号 |  | 动力功率 |  |
|  | 出厂日期 |  | 购买日期 |  |
| 适 用 性 | 作业能力 | 作物产量 | 好□ | 中□ | 差□ | 倒伏程度 | 好□ | 中□ | 差□ |
|  |  | 作物高度 | 好□ | 中□ | 差□ | 作物成熟度 | 好□ | 中□ | 差□ |
|  | 作业质量 | 损失情况 | 好□ | 中□ | 差□ | 破碎情况 | 好□ | 中□ | 差□ |
|  |  | 含杂情况 | 好□ | 中□ | 差□ | 作业效率 | 好□ | 中□ | 差□ |
|  | 动力性能 | 动力匹配 | 好□ | 中□ | 差□ | 燃油消耗 | 好□ | 中□ | 差□ |
|  |  | 启动方便 | 好□ | 中□ | 差□ |  |  |  |  |
|  | 通过性能 | 泥脚深度 | 好□ | 中□ | 差□ | 地形坡度 | 好□ | 中□ | 差□ |
|  |  | 田块大小 | 好□ | 中□ | 差□ | 地头转弯 | 好□ | 中□ | 差□ |
|  |  | 田间转移 | 好□ | 中□ | 差□ | 无水湿田 | 好□ | 中□ | 差□ |
|  |  | 田面水深 | 好□ | 中□ | 差□ |  |  |  |  |
| 可 靠 性 | 故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障级别 |
|  | 重大质量故障情况 | 有□ 无□ 描述： |
|  | 安全事故情况 | 有□ 无□ 描述： |
|  | 可靠性用户意见 | 好□ | 中□ | 差□ |  |
| 调查方式 | 实地□ 电话□ 信函□ | 用户签字 |  |
| 注：1、调查内容有选项的，在所选项的□中划“√”，每项对应的选项只允许划一个“√”，否则无效。 2、调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。 |

_________________________________

# Text boxes

2019-XX-XX实施

2019-XX-XX发布

中华人民共和国农业农村部  发布

小型收割机

（征求意见稿）

联系人：任宏生   联系电话：023-49834096,18996066618

邮箱：303858408@qq.com

DG/T XXX—XXXX

DG

农业机械推广鉴定大纲