目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 需补充提供的材料	1

3.2 样机确定	1

3.3生产量和销售量	2

3.4 参数准确度及仪器设备	2

4 初次鉴定	2

4.1 一致性检查	2

4.2 安全性评价	3

4.3 适用性评价	4

4.4 可靠性评价	6

4.5 综合判定规则	7

5 产品变更	7

附录A（规范性附录）产品规格表	8

附录B（规范性附录）用户调查记录表	9

前    言

本大纲依据TZ 1－2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站、山东省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：高燕、徐文艺、王祥明、        、        、苏瑜、蒋智超、吴新声。

棉花拔秆起膜机

范围

本大纲规定了棉花拔秆起膜机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于棉花拔秆起膜机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 17126  农用拖拉机和机械  动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置的位置

JB/T 9791  农业机械万向节传动轴  安全防护罩

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（包括涵盖机型，见附录A）；

样机照片（彩色，左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间、出厂编号、出厂时间等，提供的用户应为产品定型后且作业一个季节以上的，分布在3个主要使用（销售）区域，数量为大型机5户，中、小型机10户）。

以上材料需加盖企业公章。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 ㎜ |
|  |  | 0 m～5 m | 1 ㎜ |
|  |  | 0 cm～30 cm | 0.5 ㎜ |
| 2 | 质量 | 0 kg～50 kg | 0.05 kg |
|  |  | 0 g～300 g | 0.1 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 温度 | -10 ℃～50 ℃ | 1 ℃ |
| 5 | 风速 | 0 m/s～10 m/s | 0.5 m/s |

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为1台，用于鉴定。涵盖机型提供样机1台。样机由制造商在规定时间送达指定地点，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

机型大小划分

对棉花拔秆起膜机按工作幅宽B划分机型的大小，见表2。

机型大小划分表

| 机型 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作幅宽，cm | B≤200 | 200＜B≤300 | B＞300 |

涵盖机型

对动力传动方式相同，拔秆、起膜装置、梳秆装置型式相同的机型按工作幅宽划分涵盖机型。

各涵盖机型的工作幅宽（B）范围（cm）：B≤200、200＜B≤300、B＞300。

对涵盖机型进行鉴定时，申报涵盖机型内工作幅宽最大的机型为主机型。涵盖机型只加作产品一致性检查。

生产量和销售量

初次鉴定的定型产品的生产量和销售量应符合表3规定。

生产量和销售量要求

| 机型 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥10 | ≥5 |
| 中、小型 | ≥20 | ≥10 |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。主机型和涵盖机型均应进行一致性检查。

一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 2 | 结构型式（挂接方式） | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套动力范围 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 4 | 配套动力输出轴转速 | 一致 | 核对产品铭牌 |
| 5 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 6 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（拔秆刀工作长度） |
| 7 | 作业速度范围 | 一致 | 核对产品铭牌或使用说明书 |
| 8 | 拔秆、起膜方式 | 一致 | 核对 |

表4  一致性检查项目、限制范围及检查方法（续）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 拔秆、起膜装置 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 工作直径 | 一致 | 测量 |
|  |  | 额定转速 | 一致 | 核对 |
| 10 | 梳秆装置 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 额定转速 | 一致 | 核对 |
|  |  | 回转直径 | 允许偏差为5% | 测量 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全防护

      - 动力输出万向节传动轴、动力输入连接装置、皮带轮等运动件均应有安全防护装置。

      - 动力输出万向节传动轴应有可靠的安全防护罩，动力输出万向节传动轴防护罩应符合 JB/T 9791 中的有关规定。

      - 动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置的位置应符合 GB/T 17126 中的有关规定。

      - 动力输出万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于50㎜。

      - 侧边皮带传动装置应设置安全防护罩，采用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于4㎜。

      - 棉花拔秆起膜机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

      - 折叠式棉花拔秆起膜机的折叠部件运输状态下应有锁定装置，锁定装置应牢固可靠。

安全信息

      - 在对操作者存在或有危险的部位（如正常操作时必须外露的功能件、动力输出万向节传动轴、链传动装置、皮带传动装置、防护装置的开口处和维修保养有危险的部位）应固定有永久醒目的安全标志，安全标志应符合GB 10396的相关规定。

      - 折叠式棉花拔秆起膜机在折叠装置附近粘贴防止砸伤和剪切及机具折叠时应锁紧锁定装置等安全标志。

      - 机具外形尺寸的宽度大于2.10m的棉花拔秆起膜机应安装示廓反射器或采用反光物质制造的轮廓条带。

      - 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

判定规则

安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据使用说明书明示的适用范围，在主作业区选取3个有代表性的区域，性能试验在其中1个区域内进行，用户调查在3个区域内进行。

评价内容

评价内容包括拔秆率、起膜率及棉花拔秆起膜机对作物品种、土壤类型、配套动力、种植方式、秸秆产量适用情况的适用性用户意见。

作业性能试验

试验条件

- 试验地的选择：试验地应平坦，测区长度应不小于30 m，两端预备区不小于10 m，宽度不少于6个作业幅宽。

田间调查内容：作物类型、耕作方式、土壤质地、残留地膜、秸秆含水率、秸秆产量、土壤坚实度和土壤含水率等。

在整个试验过程中测定环境温度和环境湿度各3次，取范围值。

样机状态

配套动力应符合产品使用说明书的规定。试验样机和拖拉机的技术状态符合使用说明书要求，驾驶员的操作技术应熟练。

田间调查

- 棉秆状态

在试验区内按五点法确定取样点位。每点测10株，测量棉秆的自然高度和离地面8cm处的直径，取5点平均值。

棉秆含水率及棉秆产量测定

在试验区内按五点法确定取样点位。每点取一个作业幅宽，5米长的面积内的棉秆并称其质量，按式（1）和式（2）计算棉秆产量。同时，对每点拾取的棉秆分别取样，按GB/T 5262 的规定计算棉秆含水率Hj。

………………………………………（1）

式中：

Wjs——棉秆每公顷产量(湿)，单位为千克每公顷（㎏/ha）；

Mi——第i点棉秆质量，单位为千克（㎏）；

B——作业幅宽，单位为米（m）。

………………………………………（2）

式中：

Wjg——棉秆每公顷产量(干)，单位为千克每公顷（㎏/ha）；

Hj——棉秆含水率。

残留地膜

在试验区内按五点法确定取样点位。每点宽度为棉花拔秆起膜机的工作幅宽，长度为5米，拣出测点作业层深度内的当年地膜，洗净晾干后称其质量，取5点的平均值。

土壤含水率

在试验区内按五点法确定取样点位。用土壤水分测定仪测定（0～10）cm和（10～20）cm土层的土壤绝对含水率，计算5点位的算术平均值。也可按GB/T 5262规定的方法测定。

土壤坚实度

用土壤坚实度仪测定。在试验区内用五点法确定测量点位，每点位在土壤表面以下分层测量，层数同4.3.3.3 d)。各层检测结果取算术平均值作为该点位的土壤坚实度，计算5点位的算术平均值。

试验方法

样机在使用说明书规定的作业速度内往返各作业2个行程；样机在稳定区和测定区均应满幅作业，且不得中途改变试验工况。

在每行程中随机选取3个测点，每点宽度为棉花拔秆起膜机的工作幅宽，长度为5米，每个测点横向、纵向之间的距离不少于5m。

- 作业速度

按式（3）计算作业速度，取平均值。

…………………………………………（3）

式中：

V——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

L——测定区长度，单位为米（m）；

T——通过测定区的时间，单位为秒（s）。

拔秆率

在每行程中随机选取3个测点，每点宽度为棉花拔秆起膜机的工作幅宽，长度为5米，机具作业前记录每个测点的棉秆株数，机具作业后再记录测点未拔出的棉秆株数，按式（4）计算拔秆率，取平均值。

…………………………………（4）

式中：

F——拔秆率；

N0——作业前测点的棉秆株数，单位为株；

N1——作业后测点未拔起的棉秆株数，单位为株。

起膜率

机械作业后，在每行程中随机选取3个测点，每点宽度为棉花拔秆起膜机的工作幅宽，长度为5米，将耕层内已起出的当年地膜全部拣起，洗净晾干后称其质量。然后按式（5）计算起膜率，取平均值。

………………………………………（5）

式中：

Q——起膜率；

Q1——作业后各小区耕层内已起出的当年地膜的质量，单位为克（g）；

Q0——作业前各测点当年地膜质量的平均值，单位为克（g）。

适用性用户意见

按照制造商提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函和电话等方式进行。调查内容见附录B。

判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表5要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用班次查定与用户调查结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括班次查定的有效度和用户满意度。

有效度

班次查定与性能试验同时进行。对鉴定样机进行累计作业时间不少于18h且不大于19h的班次查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及故障排除时间。班次查定过程不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如：刀轴总成、传动箱、皮带轮、轴承座、机架及动力输出万向节传动轴）损坏、报废，导致功能严重下降无法正常作业的严重故障。有效度按式（6）计算有效度。

…………………………………（6）

式中：

——对样机进行作业时间不少于18h班次查定的有效度；

——班次查定期间的样机作业时间，单位为小时（h）；

——班次查定期间的样机故障修复时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（7）计算用户满意度S。

…………………………………………（7）

式中：

——用户满意度（百分制）；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

判定规则

有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80，且班次查定和用户调查中未发生本大纲4.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生本大纲4.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，以及未列出的项目，企业自主变更并保存变更批准文件。

综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查10项（见表2） | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第4.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第4.2.2的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 拔秆率 | / | ≥85% |
|  | 2 | 起膜率 | / | ≥70% |
|  | 3 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障 |

产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 2 | 结构型式（挂接方式） | 不允许变化 | / | 核对 |
| 3 | 配套动力范围 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 核对产品铭牌 |
| 4 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 允许偏差为10% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 5 | 工作幅宽 | 允许变化 | 允许偏差为5% | 测量（拔秆刀工作长度） |
| 6 | 拔秆、起膜方式 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 7 | 拔秆、起膜装置 | 型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 工作直径 | 允许变化 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 8 | 梳秆装置 | 型式 | 不允许变化 | / | 核对 |
|  |  | 回转直径 | 允许变化 | 允许偏差为10% | 测量 |

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式（挂接方式） | / |  |
| 3 | 配套动力范围 | kW |  |
| 4 | 配套动力输出轴转速 | r/min |  |
| 5 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | ㎜ |  |
| 6 | 工作幅宽 | cm |  |
| 7 | 作业速度范围 | km/h |  |
| 8 | 拔秆、起膜方式 | / |  |
| 9 | 拔秆、起膜装置 | 型式 | / |  |
|  |  | 工作直径 | ㎜ |  |
|  |  | 额定转速 | r/min |  |
| 10 | 梳秆装置 | 型式 | / |  |
|  |  | 额定转速 | r/min |  |
|  |  | 回转直径 | ㎜ |  |
| 工作状态是指样机在平坦硬化检测场地上的实际作业状态。 产品不适用的项目，在设计值栏划“/”。 |

企业负责人：                           （公章）                           年     月     日

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                           调查人：               调查日期：     年    月    日

| 用户 情况 | 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |
| 机器 情况 | 型号 |  | 名称 |  |
|  | 产品编号 |  | 购机时间 |  |
| 适用 性用 户意 见 | 起膜率 | □好 | □中 | □差 |
|  | 拔秆率 | □好 | □中 | □差 |
|  | 作物品种的适用情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 土壤类型的适用情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 配套动力的适用情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 种植方式的适用情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 秸秆产量的适用情况 | □好 | □中 | □差 |
| 可靠 性情 况 | 满一个作业季节时发生的故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 处置方法 | 故障级别 |
|  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 | □致命□严重 □一般□轻度 |
|  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 | □致命□严重 □一般□轻度 |
|  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 | □致命□严重 □一般□轻度 |
| 用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ | □差［1］ |
| 安全事故情况 | □有 | □无 | 描述 |  |
| 重大质量故障情况 | □有 | □无 | 描述 |  |
| 调查方式 | □实地 □信函 | 用户签字 |  |
|  | □电话 | 主叫电话号码 |  |

注：1.调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话时，

记录主叫电话号码。

2.土壤质地是指砂土、壤土和黏土土壤；

3.耕作方式是指平作或垄作；

_________________________________

4.故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。

# Text boxes

农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T XXX－2019

棉花拔秆起膜机

（征求意见稿）

联系人：吴新声   电话：13079962142   邮箱：136793392@qq.com

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布