- 目  次

- 前    言………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

- 1 范围…………………………………………………………………………………………………………1

- 2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………………1

- 3术语和定义…………………………………………………………………………………………1

- 4 基本要求……………………………………………………………………………………………………1

- 4.1 申请方需提供的文件资料………………………………………………………………………………2

- 4.2 试验条件…………………………………………………………………………………………………2

- 4.3 主要仪器设备……………………………………………………………………………………………2

- 4.4 样机………………………………………………………………………………………………………2

### 4.5生产量和销售量 …………………………………………………………………………………………2

- 5 初次鉴定……………………………………………………………………………………………………3

- 5.1 一致性检查………………………………………………………………………………………………3

- 5.2 安全性评价………………………………………………………………………………………………4

- 5.3适用性评价 ………………………………………………………………………………………………6

- 5.4可靠性评价 ………………………………………………………………………………………………7

- 5.5 综合判定规则……………………………………………………………………………………………8

- 6 产品变更……………………………………………………………………………………………………8

- 附录 A（规范性附录）产品规格确认表…………………………………………………………………10

- 附录 B（规范性附录）适用性用户调查表…………………………………………………………………12

- 前   言

本大纲依据TZ 1-2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：江苏省农业机械试验鉴定站、广西壮族自治区农业机械鉴定站、安徽省农业机械试验鉴定站、贵州省农业机械质量鉴定站、河北省农业机械鉴定监理总站。

本大纲主要起草人：郑巍、黎波、王骏、杨万炯、王鑫、黄才志、张磊、张彦奇。

- 农用挖掘机

  - 范围

本大纲规定了农用挖掘机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于工作质量不大于25吨的履带式和轮胎式农用挖掘机的推广鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 7586-2018  土方机械 液压挖掘机 试验方法

GB/T 8595-2008  土方机械 司机的操纵装置

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13332-2008  土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机 挖掘力的测定方法

GB/T 16937-2010  土方机械 司机视野 试验方法和性能准则

GB/T 17300-2017  土方机械 通道装置

GB 19151  机动车用三角警告牌

GB 20178  土方机械 机器安全标签 通则

GB/T 25614  土方机械 声功率级的测定 动态试验条件

GB/T 25615  土方机械 司机位置发射声压级的测定 动态试验条件

GB/T 36693  土方机械 液压挖掘机 可靠性试验方法、失效分类及评定

NY/T 1774-2009  农用挖掘机质量评价技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

挖掘机

自行的履带式或轮胎式机械，具有可带着工作装置做360°回转的上部结构，主要用铲斗进行挖掘作业，在其工作循环中底盘不移动。

3.2

农用挖掘机

用于农田水利基本建设和小型土方工程作业的挖掘机。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单[内容至少包括购买者姓名、联系电话、详细地址、产品型号名称、购机时间，提供的用户应为作业100h以上，分布在3个主要使用（销售）区域，数量5户]；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～25000 kg | 5 kg |
|  |  | 200 g～5000 g | 0.05 kg |
|  |  | 0 g～200 g | 0.2 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 风速 | 0 m/s～5 m/s | 0.1 m/s |
| 5 | 温度 | 0 ℃～120 ℃ | 1 ℃ |
| 6 | 力 | 0 V～500kN | 0.1 kN |
| 7 | 速度 | 0 m/s～50 m/s | 0.1 m/s |
| 8 | 噪声（声压级） | 35dB（A）～120dB（A） | 1级 |

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。 由鉴定机构在制造商明示的产品存放处随机抽取，样机按表2的规定执行。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定结束后， 制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，启用备用样机。

表2 样机确定

| 机型分类 | 样机确定方法 | 抽样基数，台 | 样机数量，台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作质量≤6000kg | 抽样 | 5 | 2 | 1台用于试验鉴定， 1台备用 |
| 工作质量＞6000kg | 抽样 | 3 | 2 |  |

    - 样机准备

4.4.1  样机配置应完整（含选装件）。

4.4.2  应配齐所有的备件和附件。

    - 生产量和销售量

申请推广鉴定的产品生产量和销售量见表3。

表3  生产量和销售量

| 机型分类 | 生产量，台 | 销售量，台 |
| --- | --- | --- |
| 工作质量≤6000kg | ≥10 | ≥10 |
| 工作质量＞6000kg | ≥5 | ≥5 |

  - 初次鉴定

    - 一致性检查

5.1.1  检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格确认表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书（含发动机使用说明书）所描述的产品技术规格值相一致。 对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表4  一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 整机型号* | 一致 | 核对 |
| 整机工作质量 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高 ) | 运输状态 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 轴距 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 轮距（前/后） | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 轮胎型号（前/后） | 一致 | 核对 |
| 履带轨距 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 履带接地长度 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 履带板宽度 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 后端回转半径 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 离地间隙 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 转台离地高度 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 转台总宽度 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 转台尾端长度 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 回转中心至驱动轮中心距离 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 平均接地比压 | 允许偏差为 10% | 测量 |
| 挡位数(前进/倒退)* | 一致 | 核对 |
| 各挡理论速度 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 发动机型号* | 一致 | 核对 |
| 发动机型式 | 一致 | 核对 |
| 发动机生产厂* | 一致 | 核对 |
| 发动机标定功率* | 一致 | 核对 |
| 发动机额定净功率* | 一致 | 核对 |
| 发动机标定转速* | 一致 | 核对 |
| 驾驶室型号 | 一致 | 核对 |
| 驾驶室型式 | 一致 | 核对 |

#### 表4一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法（续）

| 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 驾驶室生产厂 | 一致 | 核对 |
| 铲斗容积 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 动臂长度 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 斗杆长度 | 允许偏差为 5% | 测量 |
| 工作装置液压泵型号 | 一致 | 核对 |
| 工作装置液压泵流量 | 一致 | 核对 |
| 工作压力 | 一致 | 核对 |
| 注：检查项目带*的核对项目通过对样机或铭牌的检查，核对相应参数的一致性；不带*的核对项目通过核对排放型式核准证书、产品企业标准、使用说明书和技术规格确认表，核对相应参数的一致性； |

#### 5.1.2  判定规则

#### 一致性检查的全部项目的结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 安全性评价

5.2.1  安全要求

5.2.1.1  通道装置

对可能发生绊倒，勾挂肢体或衣物而造成危险的通道装置凸出部分，应使其最小。 通道装置的设计应尽量避免使用者接触到如过热或过冷、带电、运动部件和尖锐物体等，以减少潜在危险。所有设计用于行走、攀爬、蹬踏或爬行的通道装置表面（包括设计作为通道装置一部分的任何装置或结构部件）都应是防滑的，必要时应有突缘或挡边。

5.2.1.2  驾驶室出入口

驾驶室出入口应符合GB/T 17300-2017 第5章的规定。

5.2.1.3  驾驶员视野

驾驶员视野按GB/T 16937—2010第8章的规定进行试验，应符合GB/T 16937—2010第10章的规定。

5.2.2  安全防护

5.2.2.1  样机平台表面需防滑，其结构须足够坚固。

5.2.2.2  扶手和抓手应符合GB/T 17300-2017 第7章的规定。阶梯和踏脚应符合GB/T 17300-2017 第8章的规定。梯子应符合GB/T 17300-2017 第9章的规定。

5.2.2.3  工作质量大于3000kg的农用挖掘机，其风扇护罩应坚固并能保证身体的任何部位不与风扇叶片意外接触,风扇护罩的间隙不大于12mm。

5.2.2.4  蓄电池护罩必须耐腐蚀。其接线中心须安装断电装置。

5.2.2.5  为了防止机器由于液压系统失效而失稳，支腿液压回路应安装带液压锁的支腿液压缸。

5.2.2.6  液压管路及燃料管路应固定牢靠，避免因振动和冲击而发生损坏和漏油现象；活动的管路应装有防止磨损的防护装置。

5.2.3  安全性能

5.2.3.1  制动

5.2.3.1.1  农用轮式挖掘机以80%最大水平速度或32km/h进行制动性能试验。如果最大水平速度小于32km/h，则以最大的速度进行试验。在制动踏板操纵力不大于600N的情况下，冷态行车制动平均减速度应不小于2.5m/s2。

5.2.3.1.2  农用履带式挖掘机在20%的干硬坡道上，农用轮式挖掘机在15%的干硬坡道上，使用停车制动装置，应能沿上、下坡方向可靠停驻。

5.2.3.2  噪声

5.2.3.2.1  配置封闭驾驶室的，农用履带式挖掘机司机位置处噪声应不大于80dB（A）；农用轮式挖掘机司机位置处噪声应不大于86dB（A）。配置非封闭驾驶室的，司机位置处噪声应不大于95dB（A）。

5.2.3.2.2  机外发射噪声限值应符合表5的规定。

表5 机外发射噪声限值

| 发动机净功率 P， kW | 限值， dB（A） |
| --- | --- |
| P≤15 | 93 |
| 15＜P≤500 | 81.5+11 lgP |

5.2.3.2.3  挖掘机噪声的测定按GB/T 25614和GB/T 25615的规定。

5.2.3.3  履带式挖掘机直线行驶的跑偏量不得大于测量距离的5%。按GB/T 7586-2018第8.6条的规定进行测量。

5.2.4  安全装备

5.2.4.1  挖掘臂外露运动件、外露旋转件应符合NY 1774-2009中第5.2.1条、第5.2.3条的规定。5.2.4.2  驾驶室应有两个安全出口，风窗玻璃应使用安全玻璃，工作方向的风窗应配备刮水器。工作质量大于3000kg的农用挖掘机至少需设置一面后视镜。

5.2.4.3  根据农用挖掘机的配置和实际需要，应装有照明设备。如前照灯、工作灯、仪表灯、驾驶室顶棚灯、制动灯、前转向指示灯、后转向指示灯和挖掘臂工作灯等。

5.2.4.4  应有2个后部反射器，反光颜色是红色。地平面以上的最小高度大于600mm。

5.2.4.5  轮胎式挖掘机应装备符合GB 19151规定的三角警告牌，三角警告牌在车上应妥善放置。

5.2.5  安全信息

5.2.5.1  农用挖掘机挖掘臂外露运动件等危险部位应有醒目的警示标志。

5.2.5.2  设置在挖掘机上的和编制在使用说明书（操作保养手册）中的安全标志和危险图示应符合GB 20178、GB 10396 的规定。

5.2.5.3  操纵装置的操纵方向不明显时，应在其上或附近用操纵符号标明，符号应符合 GB/T 4269.1的规定。

5.2.5.4  挖掘机在易见部位应有能永久保持的产品铭牌，铭牌标明的内容至少应包括：

——挖掘机型号、名称；

——工作质量（kg）；

——产品编号及生产日期；

——制造厂名称及地址。

5.2.5.5  挖掘机整机型号和出厂编号应打印在机架易见部位且易于拓印部位。打印顺序为型号在前，出厂编号在后，两端应打印起止标记。打印的具体位置应在产品说明书中指明。

5.2.6  判定规则

安全要求、安全防护、安全性能、安全装备、安全信息均满足表6要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

表6 安全性评价判定表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全要求 | / | 符合4.2.1的要求 |
| 2 | 安全防护 | / | 符合4.2.2的要求 |
| 3 | 安 全 性 能 | 冷态行车制动平均减速度 | m/s2 | ≥2.5（轮式） |
|  |  | 坡道停车制动性能 | / | 整机在15%的干硬坡道上，使用停车制动装置，应能沿上、下坡方向可靠停驻。 |
|  |  | 机外发射噪声 | dB(A) | 发动机净功率≤15 | 93 |
|  |  |  |  | 15＜发动机净功率≤500 | 81.5+11 lgP |
|  |  | 司机位置处噪声 | dB(A) | 封闭驾驶室 | ≤80（履带式） ≤86（轮式） |
|  |  |  |  | 非封闭驾驶室 | ≤95 |
|  |  | 直线行驶的跑偏量 | / | ≤5%（履带式） |
| 4 | 安全装备 | / | 符合4.2.4的要求 |
| 5 | 安全信息 | / | 符合4.2.5的要求 |

5.3   适用性评价

5.3.1  评价方法

适用性评价采用选点试验与适用性用户意见调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，在主作业区选取3个有代表性的区域进行用户调查，并在其中1个区域进行性能试验。

5.3.2  评价内容

评价内容包括挖掘力、最大挖掘半径、最大挖掘深度、最大卸载高度、动臂油缸位移量和适用性用户意见。具体要求见表7。

表7 适用性评价判定表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘力 | kN | ≥企业规定值 |
| 2 | 最大挖掘半径 | mm | 企业规定值±5% |
| 3 | 最大挖掘深度 | mm | 企业规定值±5% |
| 4 | 最大卸载高度 | mm | 企业规定值±5% |
| 5 | 动臂油缸位移量 | mm/10min | ≤25 |
| 6 | 用户适用性意见 | / | 用户适用性意见调查内容中每项评价为“一般”及以上的比例应不小于80%。 |
| 备注 | / |

5.3.3  性能试验

5.3.3.1  挖掘力

按 GB/T 13332-2008第4章的规定进行试验。

5.3.3.2  最大挖掘半径、最大挖掘深度、最大卸载高度

按 GB/T 7586-2018第5.2条的规定进行试验。

5.3.3.3   动臂油缸位移量

按 GB/T 7586-2018第25.8条的规定进行试验。

5.3.4  适用性用户意见调查

在制造商提供的3个主要使用（销售）区域用户名单中，选取5个用户对适用性进行调查，调查内容见附录B。调查可采用实地、信函、电话之一或组合方式进行。

5.3.5   判定规则

适用性评价项目全部满足表7要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4  可靠性评价

5.4.1  评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。其中，生产查定可以引用五年以内有资质的检测鉴定机构依据GB/T 36693进行的可靠性试验结果，工作可用度（有效度）≥90%。

5.4.2  评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1  有效度

性能试验结束后，对试验样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间，查定过程中不得发生致命故障、严重故障。按式（1）计算有效度K。

=×100％………………………………………（1）

式中：

K —— 有效度；

TZ —— 样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg —— 样机故障排除时间，单位为小时（h）。

5.4.2.2  用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行，按式（2）计算用户满意度S。

………………………………………………（2）

式中：

S —— 用户满意度（百分制）；

m —— 调查的用户数；

si—— 第i个用户赋予的满意度分值（5分制） 。

5.4.2.3  故障分类

a)致命故障：机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的故障；

b)严重故障：主要零部件或总成损坏、报废、导致功能严重下降、难以正常作业的严重故障；

c)一般故障：明显影响产品使用功能，在较短时间内可以排除的故障；

d)轻度故障：轻度影响产品使用功能，暂时不会导致工作中断，修理费用低廉的故障。

5.4.3  判定规则

5.4.3.1 有效度K≥98％，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.3所述的致命故障、严重故障时，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5  综合判定规则

综合判定要求见表8。

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

表8 综合判定表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一致性检查 | / | 符合本大纲 4.1.2 的规定 |
| 2 | 安全性评价 | / | 符合本大纲4.2.6的规定 |
| 3 | 适用性评价 | / | 符合本大纲4.3.5的规定 |
| 4 | 可靠性评价 | / | 符合本大纲4.4.3的规定 |

6  产品变更

6.1  通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表9。

表9  产品结构和特征参数变化情形、变化幅度及要求

| 检查项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号名称 | 不允许变化 | 一致 | / |
| 工作质量 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 轴距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 履带轨距或轮距(前轮/后轮) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 离地间隙 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 档位数(前进/倒退) | 允许变化 | / | 加做各档理论速度测量、冷态行车制动性能试验后确认。 |
| 各档理论速度 | 允许变化 | 变化幅度≤5%时， 自主变更；变化幅度＞5%时，加做相关试验。 | 变化幅度＞5%时，按5.2.3加做各档理论速度测量、冷态行车制动性能试验后确认。 |

表9产品结构和特征参数变化情形、变化幅度及要求（续）

| 检查项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机生产厂名称 | 允许变化 | / | 提交符合要求的发动机环保型式核准证书或等效文件 |
| 发动机型号 | 允许变化 | / | 提交符合要求的发动机环保型式核准证书或等效文件 |
| 发动机标定功率 | 允许变化 | 允许增加幅度≤10% | / |
| 发动机标定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 铲斗容积 | 允许变化 | 只允许容积变大 | / |
| 工作装置液压泵型号 | 允许变化 | 只允许流量变大 | / |

6.2  产品结构和特征参数的变更符合表9要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

6.3  未列入表9的产品结构和特征参数，允许企业自主变更。

6.4  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表9要求不一致的，应申报变更确认。

附 录 A

（规范性附录）

表A.1  产品规格表

| 项 目 | 单位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- |
| 整 机 参 数 | 型号 | / |  |
|  | 工作质量 | kg |  |
|  | 外形尺寸（长×宽×高） | 运输状态 | mm |  |
|  | 轴距 | mm |  |
|  | 轮式 | 轮距（前/后） | mm |  |
|  |  | 轮胎规格 | / |  |
|  |  | 轮胎气压 | kPa |  |
|  | 履带式 | 履带轨距 | mm |  |
|  |  | 履带接地长度 | mm |  |
|  |  | 履带板宽度 | mm |  |
|  |  | 履带材质 | / | □金属 □橡胶 □其它： |
|  | 后端回转半径 | mm |  |
|  | 离地间隙 | mm |  |
|  | 转台离地高度 | mm |  |
|  | 转台总宽度 | mm |  |
|  | 转台尾端长度 | mm |  |
|  | 回转中心至驱动轮中心距离 | mm |  |
|  | 平均接地比压 | kPa |  |
|  | 档位数（前进/倒退） | / |  |
|  | 理论速度 | 前进 | km/h |  |
|  |  | 倒退 | km/h |  |
|  | 爬坡能力 | / |  |
| 发 动 机 | 型号 | / |  |
|  | 型式 | / |  |
|  | 生产厂 | / |  |
|  | 标定功率 | kW |  |
|  | 额定净功率 | kW |  |
|  | 标定转速 | r/min |  |
| 驾 驶 室 | 型号 | / |  |
|  | 型式 | / | □简易驾驶室 □封闭驾驶室 □安全框架 |
|  | 生产厂 | / |  |
| 作 业 参 数 | 最大挖掘力 | 铲斗 | kN |  |
|  |  | 斗杆 | kN |  |
|  | 最大挖掘半径 | mm |  |
|  | 最大挖掘深度 | mm |  |
|  | 最大垂直挖掘深度 | mm |  |

表A.1产品规格表（续）

| 项 目 | 单位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- |
| 作业 参数 | 最大挖掘高度 | mm |  |
|  | 最大卸载高度 | mm |  |
| 工 作 装 置 | 铲斗容积 | m3 |  |
|  | 动臂长度 | mm |  |
|  | 斗杆长度 | mm |  |
|  | 液压泵型号 | / |  |
|  | 液压泵流量 | L/min |  |
|  | 工作压力 | MPa |  |
| 选装配置 |  |  |  |

企业负责人：                     （公章）                                  年    月    日

附 录 B

（规范性附录）

表B.1 用户调查记录表

调查单位：                             调查人：                 调查日期：   年   月   日

| 用户 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 农用挖掘机 | 型号 |  | 出厂日期 |  |
|  | 购买日期 |  | 出厂编号 |  |
|  | 生产企业 |  |
|  | 使用时间 | 小时作业时间 |
| 调查区域环境状况 | 地形、地貌状况 | 山地□ | 丘陵□ | 平原□ |
|  | 环境温度状况 | 高温□ | 常温□ | 低温□ |
|  | 湿度状况 | 高湿□ | 正常□ | 干旱□ |
|  | 土壤类型 | 粘土( | 壤土( | 沙壤土( |
|  | 机具用途 | 水田( | 旱田( | 兼用或其它( |
| 调查内容 | 挖掘力能否满足作业要求 | 能□ | 一般□ | 不能□ |
|  | 挖掘深度能否满足要求 | 能( | 一般( | 不能( |
|  | 爬坡能力 | 足( | 一般( | 不足( |
|  | 作业安全性能 | 安全( | 一般( | 不安全( |
|  | 稳定性 | 稳定( | 一般( | 不稳定( |
|  | 用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ | □差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 | 用户签字 |  |
|  | □电话 | 主叫电话号码 |  |

注1：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。

注2：调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话时，记录主叫电话号码。

# Text boxes

农业机械推广鉴定大纲

2019-XX-XX实施

2019-XX-XX发布

中华人民共和国农业农村部  发布

农用挖掘机

(征求意见稿)

联系人：郑巍   电话：13813802957  E-mail:njbz939@126.com

DG/T XXX—2019

DG