目    次

目    次	I

前    言	II

设施环境监控设备(系统)	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 设施种植	1

3.2 设施养殖	1

3.3 设施环境监控设备（系统）	1

3.4 信息采集设备	1

3.5 微控制器	1

3.6 终端执行设备	1

4 基本要求	1

4.1 申请方需补充提供的材料	1

4.2 参数准确度及仪器设备	2

4.3 样机确定	2

4.4 涵盖机型	2

4.5 生产量和销售量	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	4

5.5 综合判定规则	5

6 产品变更	5

附录A 规范性附录 产品规格表	7

附录B 规范性附录 用户意见调查记录表	8

前    言

本大纲依据TZ 1—2018《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：农业农村部农业机械试验鉴定总站、北京市农业机械试验鉴定推广站、广东省农业机械试验鉴定站、贵州省农业机械质量鉴定站、江苏省农业机械试验鉴定站、江西省农业机械化技术推广监测站。

本大纲主要起草人：。

设施环境监控设备(系统)

# 范围

本大纲规定了设施种植、设施养殖的环境监控设备（系统）推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于至少有3路输出的设施种植、设施养殖的环境监控设备（系统）的推广鉴定。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 设施种植

在连栋温室、日光温室和塑料大棚中，为植物生长提供温度、湿度、光照、水、气等相对可控的环境条件,进行农业种植的方式。

## 设施养殖

在猪、牛、羊、禽养殖的各种圈舍中，为畜禽生长提供温度、湿度、光照、水、气等相对可控的环境条件，进行养殖的方式。

## 设施环境监控设备（系统）

设施环境监控设备（系统）是综合利用传感、数据库、计算机、通信、物联网、自动控制等技术，实现数据采集、存储、分析和控制输出的设备（系统），由信息采集设备、微控制器和终端执行设备组成。监控项目有空气温度、空气湿度、光照、负压、CO2浓度、NH3浓度、H2S浓度、基质温度、基质湿度、酸碱度、营养液浓度、液体流量、雨雪等。

## 信息采集设备

信息采集设备是采集设施种植、设施养殖环境信息并按一定规律变换成电信号或其他形式信息输出至微控制器的装置。包括空气温度、空气湿度、光照、负压、CO2浓度、NH3浓度、H2S浓度、风向、风速、基质温度、基质湿度、酸碱度、营养液浓度、液体流量、雨雪等传感器。

## 微控制器

微控制器是设施环境监控设备（系统）中的核心部件，能够实现环境监控信息的采集、存储、分析、查询，能设置程序并按预定程序自动控制终端执行设备，以调节温度、湿度、光照、水、气、压力等环境条件。

## 终端执行设备

终端执行设备是执行微控制器命令，实现设施种植、设施养殖环境调节的设备。终端执行设备包括湿帘、风机、加热器、卷帘机、卷膜机、喷雾机、微喷、微滴灌、CO2发生器等。

# 基本要求

## 申请方需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，申请方需补充提供以下材料：

a）产品规格表（包括涵盖机型，见附录A）；

b）样机照片（包括涵盖机型，包括微控制器和信息采集设备）；

c）产品定型后的产品用户名单（内容包括用户姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、整机编号、出厂日期、购买日期信息，使用时间180天以上、不少于10户）。

以上材料需加盖企业公章。

## 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 2 | 温度 | -10℃～50℃ | 0.2℃ |
| 3 | 湿度 | 20%～90% | 5% |
| 4 | 绝缘电阻 | 0MΩ～200MΩ | 10% |
| 5 | 电压 | 0V～600V | 2% |

## 样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为1台（套），样机应经制造商（申请方）确认，为安装调试合格的产品。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以调试后重新进行试验。

## 涵盖机型

对输入、输出接口数量相同，监控项目相同，信息采集设备类型相同，相应传感器的检测范围和精度相同，终端执行设备类型相同的设施环境监控设备（系统），输入、输出接口数量多的可以涵盖输入、输出接口数量少的。

## 生产量和销售量

定型产品（包括主机型和涵盖机型）的生产量和销售量不少于30台（套）。

# 初次鉴定

## 一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表（见附录A）的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

设施环境监控设备（系统）一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 一致 | 核对 |
| 2 | 适用范围 | 一致 | 核对 |
| 3 | 监控设备输入电压 | 一致 | 核对铭牌 |
| 4 | 监控项目 | 一致 | 核对 |
| 5 | 信息采集设备类型 | 一致 | 核对 |
| 6 | 终端执行设备类型 | 一致 | 核对 |
| 7 | 微控制器输入接口数量 | 一致 | 核对 |
| 8 | 微控制器输出接口数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 输出接口输出型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 人机交互方式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 各传感器品牌型号 | 一致 | 核对铭牌 |

判定规则

一致性检查的全部项目的结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

涵盖机型一致性检查满足要求的，准予涵盖；否则，不予涵盖。

## 安全性评价

安全性能

监控设备电源输入端与控制柜金属表面之间的绝缘电阻应不小于2MΩ。

检查方法：用绝缘电阻测试仪（或兆欧表）施加500V（d.c）的电压，测量监控设备接线端子与机壳间的绝缘电阻。

安全防护

进出微控制器的电缆应采用密封接头。

设施环境监控设备（系统）内所有带电（超出安全电压）接线端子应有防护盖板 。

设施环境监控设备（系统）应有漏电保护和接地装置。

被监控对象有容量大于1kW连续运转的电动机时，设备应有过载保护。

各终端执行设备应具备手动控制功能，紧急状态下可启动手动控制。

安全信息

微控制器明显位置处设置用电安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上的安全标志应在使用说明书中复现。

判定规则

安全性能、安全防护、安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

## 适用性评价

评价方法

适用性评价采用性能试验和用户调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括控制功能和显示精度等性能和用户适用性意见。

性能试验

试验条件

信息采集设备、微控制器和终端执行设备（或继电器）正常联接，设施环境监控设备（系统）处于正常工作状态。试验用电源提供的工作电压应在额定电压±5%范围内。

控制功能验证

说明书中应规定监控项目能控制的终端执行设备类型及开启、关闭和（或）报警功能。

a)控制功能验证参数

所有监控项目进行控制功能验证。

b)控制功能验证方法

以空气温度为例。在设施环境监控设备（系统）能够控制的空气温度范围内，设置某一激发终端执行设备开启的温度值，创造条件使温度传感器感应处达到此值，验证控制器能否控制所涉及的执行终端设备（如卷帘机、卷膜机、湿帘泵、喷雾机、风机、加热器等）开启。开启、关闭和（或）报警（如有报警功能）都进行验证。对于可以定时开启或关闭的设备设置定时3min验证能否按时开启或关闭。可用继电器代替终端执行设备进行试验。

显示精度试验

监控设备应能显示信息采集设备所采集的信息。

a) 显示精度试验参数

显示精度试验参数包括空气温度和空气湿度。

b)显示精度试验方法

以空气温度为例。将试验鉴定用的空气温度测试仪的传感器与设施环境监控设备（系统）的空气温度传感器放置于同一环境条件下。稳定后，同时读取、记录设施环境监控设备（系统）显示屏空气温度读数和空气温度测试仪的测量值，重复操作三次，每次间隔时间不少于5min。设施环境监控设备（系统）显示屏的显示值与测试仪的测量值两者之差的绝对值为温度显示精度。取三次试验的最大值作为设施环境监控设备（系统）的温度显示精度。若环境监控设备（系统）配有多个空气温度传感器，每3个随机抽取一个测定，不足3个按3个计算。取最大值作为设施环境监控设备（系统）的温度显示精度。

传感器信息

各传感器的测量范围和测量精度都应在备案后的企业标准和说明书中明示。

用户适用性意见

在制造商提供的用户（使用时间180天以上）名单中，随机抽取不少于10户（至少包括3户主机型，每个涵盖机型至少1户）进行用户适用性意见调查。调查可采用实地、信函、电话等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

判定规则

性能试验结果和用户适用性意见均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，评价结论为不符合大纲要求。省级以上鉴定机构依据本大纲规定的方法出具的性能检验报告可作为适用性评价的依据。

当性能试验（或用户适用性调查）结果不满足表4要求时，用户适用性调查（或性能试验）不再进行，适用性评价结论为不符合大纲要求。

## 可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用可靠性用户调查的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括用户使用的首次故障前平均工作时间和故障情况。

可靠性用户调查

从用户（使用时间180天以上）名单中选取不少于10户（至少包括3户主机型，每个涵盖机型至少1户）进行调查。

可靠性用户调查与用户适用性调查同时进行，调查内容及调查表格式见附录C，截止调查时间为180天（4320h）。

首次故障前平均工作时间（MTTFF）按式（1）计算。

………………………………（1）

式中：

MTTFF — 首次故障前平均工作时间，单位为小时（h）；

n— 调查总台数；

r— 工作时间内出现首次故障（轻度故障除外）的台数；

ti— 第i台机具首次故障时的累计工作时间，单位为小时（h）；

tj— 在规定的工作时间结束时，未发生首次故障的第j台机具累计工作时间，单位为小时（h）。

当r=0时，规定MTTFF＞nt，t为截止调查时间。

故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 导致功能完全丧失，危及作业、人身安全或引起控制系统报废的故障。 | 导致人身伤亡或监控设备（系统）内部通道损坏、控制系统失灵等致命故障。 |
| 严重故障 | 导致功能严重下降，主要零部件损坏、关键部位紧固件损坏的故障。 | 电源部分、监控线路部分、接触器、传感器、继电器开关等损坏、失灵、报废。 |
| 一般故障 | 导致功能下降，不能正常作业，一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复 | 如传感器精度或稳定性下降，保险丝熔断，接线断等。 |
| 轻度故障 | 轻微影响产品使用功能，暂时不会导致工作中断，修理费用低廉的故障。 | 如接线掉落等。 |

判定规则

首次故障前平均工作时间及故障情况均符合表4要求时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

## 综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查15项（见表2） | / | 符合本大纲表2的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 控制功能验证 | / | 各监控项目的终端执行设备（或以继电器代替）的开启、关闭和（或）报警（如有报警功能）功能都符合企业明示要求。 |
|  | 2 | 空气温度显示精度 | ℃ | 1 |
|  | 3 | 空气湿度显示精度 | %RH | 10 |
|  | 4 | 传感器信息 | / | 各传感器的测量范围和测量精度都在企业标准和说明书中明示。 |
|  | 5 | 用户适用性意见 | / | 所有适用性调查项的评价结果为“好”和“中”的项数不低于适用性调查项总数的80%。 |
| 可靠性评价 | 1 | 可靠性用户调查 | 首次故障前平均工作时间 | h | 首次故障前平均工作时间不小于3600h（截止4320h） |
|  |  |  | 故障情况 | / | 未发生严重、致命故障 |

一级指标均符合大纲要求时，产品推广鉴定结论为通过；否则，产品推广鉴定结论为不通过。

推广鉴定结论为通过，且涵盖机型产品一致性检查符合大纲要求时，涵盖机型准予涵盖；否则，不予涵盖。

# 产品变更

通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。各传感器品牌型号允许变化，需提交变化后备案的企业标准和说明书。对其它允许变化的情形不需要加做试验。

设施环境监控设备（系统）推广鉴定证书有效期内产品变更允许变化的限制范围及确认方法

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 适用范围 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 监控设备输入电压 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 监控项目 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 信息采集设备类型 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 终端执行设备类型 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 微控制器输入接口数量 | 允许变化 | 可以增加不可以减少 |  |
| 8 | 微控制器输出接口数量 | 允许变化 | 可以增加不可以减少 |  |
| 9 | 输出接口输出型式 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 人机交互方式 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 各传感器品牌型号 | 允许变化 | 注 | / |

## 注：变化后的传感器测量范围可以不变、可以增大不可以减小，测量精度可以不变、可以减小不可以增大。

未列入产品变更控制范围的，视为允许企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

附录A

# （规范性附录）

# 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | / |  |
| 2 | 适用范围 | / | □设施种植 □设施养殖 |
| 3 | 监控设备输入电压 | V |  |
| 4 | 监控项目 | / | □空气温度 □空气湿度 □光照 □负压 □CO2浓度 □NH3浓度 □H2S浓度 □基质温度 □基质湿度 □酸碱度 □营养液浓度 □液体流量 □其它__________ |
| 5 | 信息采集设备类型 | / | □空气温度 □空气湿度 □光照 □负压 □CO2浓度 □NH3浓度 □H2S浓度 □风向 □风速 □基质温度 □基质湿度 □酸碱度 □营养液浓度 □液体流量□雨雪等传感器 □其它__________ |
| 6 | 终端执行设备类型 | / | □湿帘 □风机 □加热器 □卷帘机 □卷膜机 □喷雾机 □微喷灌 □微滴灌 □CO2发生器 □其它_______ |
| 7 | 微控制器输入接口数量 | 个 |  |
| 8 | 微控制器输出接口数量 | 个 |  |
| 9 | 输出接口输出型式 | / | □电压 □功率 |
| 10 | 人机交互方式 | / | □机械按键 □触屏 □PC □手机 □远程控制 □专家支持 □其它________ |
| 11 | 空气温度传感器品牌型号 | / |  |
| 12 | 空气湿度传感器品牌型号 | / |  |
| 13 | 光照传感器品牌型号 | / |  |
| 14 | __________传感器品牌型号 | / |  |

注：信息采集设备的传感器均应列出传感器品牌型号，根据实际需要表格可以增加。

企业负责人：                       （公章）                        年    月    日

# 附录B

# （规范性附录）

# 用户意见调查记录表

调查人：                                                调查日期：        年    月    日

| 用户 情况 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 机 具 情 况 | 型号名称 |  | 出厂日期 |  |
|  | 生产企业 |  |
|  | 购买日期 |  |
| 总作业时间 | 小时 |
| 适 用 性 情 况 | 空气温度控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | 空气湿度控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | 光照强度控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | CO2浓度控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | ________控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | ________控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | ________控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | ________控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | ________控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | ________控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | ________控制功能 | □好 | □中 | □差 |
|  | ________控制功能 | □好 | □中 | □差 |
| 可 靠 性 情 况 | 故障情况 | 故障发生时间 | 故障部位和表现 | 故障原因分析 | 故障级别 |
|  |  |  |  |  | □致命 □严重 □一般或轻度 |
|  |  |  |  |  | □致命 □严重 □一般或轻度 |
|  |  |  |  |  | □致命 □严重 □一般或轻度 |
| 调查方式 | □ 实地 □ 信函 □ 电话（主叫号码 ） | 用户签名 |  |
| 注：1、适用性情况中控制功能根据实际情况填写，不适用的划掉，表格不够的可以另外补充。 2、调查内容有选项的，在所选项上划“√”； 3、故障分级由鉴定机构专业人员判断； 4、调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。采用电话调查时，在用户电话号码后面注明主叫电话号码。 |

_________________________________

# Text boxes

DG

中华人民共和国农业农村部  发布

201X-XX-XX实施

201X-XX-XX发布

设施环境监控设备（系统）

（征求意见稿）

联系人：杨瑶

联系电话：010-59199033 13466389611

邮箱：304465657@qq.com

DG/T 0XX—20XX

农业机械推广鉴定大纲