目    次

前言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件手扶式	1

3	术语和定义	1

4	基本要求	1

4.1  需补充提供的文件资料	1

4.2  参数准确度及仪器设备	1

4.3  样机确定	2

4.4  生产量和销售量	2

5	初次鉴定	2

5.1  一致性检查	2

5.2  安全性评价	3

5.3  适用性评价	4

5.4  可靠性评价	5

5.5  综合判定规则	5

6	产品变更	6

附录A（规范性附录）产品规格表	7

附录B（规范性附录）用户调查记录表	8

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：山东省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：刘荣国、王萍、田绍华、马小非

生姜收获机

# 范围

本大纲规定了生姜收获机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于悬挂式、手扶式生姜收获机的推广鉴定。

# 规范性引用文件手扶式

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 漏挖生姜

没有挖掘松动的生姜。

- 损伤生姜

由于机具作业导致断裂或破损的生姜。

# 基本要求

4.1  需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表1份（见附录A）。

b）样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）。

c）手扶式生姜收获机提供国家环保主管部门颁发的关于发动机排放的型式核准证书或等效证明文件（复印件）；

d）用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间、产品编号、出厂日期等，提供的用户应作业一个季节以上，分布在3个主要使用（销售）区域，数量不少于10户)。

以上材料需加盖企业公章。

4.2  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ＞5m | 1cm |
|  |  | 0m～5m | 2mm |
| 2 | 质量 | 0kg～100kg | Ⅲ级 |
| 3 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 4 | 噪声 | 40dB(A)～130dB(A) | 2级 |

4.3  样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，供样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在推广鉴定过程中，由于非样机质量原因造成推广鉴定无法继续进行时，可以启用备用样机重新推广鉴定。

4.4  生产量和销售量

申请推广鉴定的产品的生产量应不少于15台，销售量应不少于10台。

# 初次鉴定

5.1  一致性检查

5.1.1  检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。依据产品规格表（见附录A）对样机进行一致性检查。产品规格表应与制造商（申请方）提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格一致。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对（手扶式/悬挂式） |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% | 测量包容样机最小长方体的长、宽、高 |
| 4 | 配套（发动机额定）功率 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套发动机额定转速* | 一致 | 核对 |
| 6 | 发动机输出传动方式* | 一致 | 核对 |
| 7 | 离合器型式* | 一致 | 核对 |
| 8 | 驱动型式* | 一致 | 核对（轮式/履带式） |
| 9 | 轮胎规格* | 一致 | 核对 |
| 10 | 轮距* | 允许偏差为3% | 测量 |
| 11 | 履带宽度* | 允许偏差为3% | 测量 |
| 12 | 轨距* | 允许偏差为3% | 测量 |
| 13 | 最小离地间隙* | 允许偏差为3% | 测量 |
| 14 | 挖掘装置型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 工作幅宽 | 一致 | 测量挖掘铲幅宽 |
| 注1：外形尺寸在硬化检测场地上测量。手扶式生姜收获机扶手把方向可调时，调整到机组前进方向的反方向测量。扶手把无法调整到机组前进方向的反方向时，调整到其设计极限位置测量。扶手把高度可调时，将扶手把调整到其设计最低位置测量。 注2：“*”适用于手扶式生姜收获机。 |

5.1.2  判定规则

一致性检查的全部项目的结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2  安全性评价

5.2.1  安全防护

5.2.1.1  外露传动齿轮、链轮、皮带轮、链条、皮带、摩擦传动装置、万向节、传动轴等部件，应有安全防护装置，防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。

5.2.1.2  手扶式生姜收获机的设计应保证操作者不是在机具的前进方向操作。

5.2.1.3  手扶式生姜收获机应具备防止意外起动发动机的装置（采用人力起动方式的除外）。

5.2.1.4  手扶式生姜收获机应设置挡位卡槽并设置空挡。

5.2.1.5  手扶式生姜收获机应具有在运输状态下锁定运动部件的装置。

5.2.1.6  挖掘装置为振动式的手扶式生姜收获机应能保证发动机启动时振动式挖掘装置不被驱动。

5.2.1.7  手扶式生姜收获机的发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操作位置上的操作者。

5.2.1.8  手扶式生姜收获机蓄电池的非接地端应进行防护，以防止其意外接触或与地面短路。

5.2.1.9  手扶式生姜收获机电气线路的连接应正确、可靠、无漏电，其布置不能接触发热部件。导线应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢固并有绝缘套。导线穿越孔洞时应设绝缘套管。

5.2.2  安全信息

5.2.2.1  动力传动部件、排气管、加油口等危险部位附近的明显位置上应设置安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的规定。

5.2.2.2  控制装置上或附近位置应有清晰的标识，其内容应反映出控制装置的基本特征。

5.2.2.3  产品使用说明书应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

5.2.3  安全性能

5.2.3.1  驾驶员耳位噪声（适用于手扶式生姜收获机）

a）试验条件

在测试场地中心周围半径25m范围内，不得有如建筑物、围墙、岩石和机器设备等大的噪声反射物。测量时，天气良好，风速不大于5m/s，实测噪声值与本底噪声值之差不小于10dB（A）。

b）试验方法

在手扶式生姜收获机最大油门、满负荷作业时，待其稳定后，测定驾驶员耳位噪声。测定时，用声级计的“A”计权网络和慢挡进行测量，将声级计传声器安放在操作者头盔架噪声较大的一侧，并使传声器朝前，与眼眉等高，距头盔架中间平面250mm±20mm的耳旁处，测3次取平均值为检查结果（3次测定值之差异不大于2 dB（A））。

5.2.3.2  驻车制动（适用于手扶式生姜收获机）

轮式生姜收获机在20%的试验坡道上、履带式生姜收获机在25%的试验坡道上驻车，时间不少于5min，上下坡方向各一次，应能沿上下坡方向可靠停住。

5.2.4  判定规则

安全防护、安全信息和安全性能均满足表3要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

表3  安全性评价判定表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
| 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 3 | 安全性能 | 驾驶员耳位噪声 | dB（A） | ≤93 |
|  |  | 驻车制动 | / | 轮式生姜收获机能可靠停在20%的干硬纵向坡道上； 履带式生姜收获机能可靠停在25%的干硬纵向坡道上。 |

5.3  适用性评价

5.3.1  评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取3个主要使用（销售）区域，在其中1个区域进行性能试验，在这3个区域进行用户调查。

5.3.2  评价内容

评价内容包括挖松率、损伤率等作业性能和用户调查的适用度。

5.3.3  选点试验

5.3.3.1  试验条件

a）试验地选择

试验地应符合被检样机的适用范围。选择有代表性的地块，记录试验地大小、土壤类型、生姜种植模式；采用五点法测定土壤含水率；随机选取3点，各点连续测定10株生姜的自然高度、种植深度。试验测区长度不小于20m，并留有适当的稳定区。

b）样机状态

样机的技术状态符合使用说明书要求。试验开始前允许按照使用说明书的规定对样机进行调整和保养，试验过程中不允许对样机再做调整。驾驶员的驾驶技术应熟练，试验过程中不应随意更换驾驶员。

5.3.3.2  试验方法

根据使用说明书要求和土壤情况，选择能发挥机具最大效率的挡位进行试验。试验往返1个行程，在每个单程随机选取3个小区，每个小区长度2m，作业后，收集小区内已挖掘松动的生姜，去除姜苗，得到根茎，称其质量GY；人工挖出漏挖生姜，去除姜苗，得到根茎，称其质量GL；收集小区内被机具挖掘损伤的生姜，去除姜苗，得到根茎，称其质量GS。按公式（1）计算挖松率，按公式（2）计算损伤率，试验结果取6个小区的平均值。

………………………………………（1）

………………………………………（2）

式中：

W－挖松率，以百分数表示；

S－损伤率，以百分数表示；

GY－已挖掘松动的生姜质量，单位为千克（kg）；

GL－漏挖生姜质量，单位为千克（kg）；

GS－损伤生姜质量，单位为千克（kg）。

5.3.4  适用性用户调查

由申请方提供作业一个季节以上的用户，调查数量为10户，分布在3个主要使用（销售）区域。用户调查采取电话、信函或实地调查的方式进行。用户调查表见附录B。

5.3.5  判定规则

当作业性能试验结果和适用性用户调查结果均满足表4要求，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

表4  适用性评价判定表

| 序号 | 项目 | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖松率 | / | ≥98% |
| 2 | 损伤率 | / | ≤0.5% |
| 3 | 适用性用户调查 | / | 调查结果为“优”“良”“中”比例达到80%以上 |

5.4  可靠性评价

5.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.4.2  评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度以及故障情况。

5.4.2.1  有效度

对1台样机进行累计作业时间不少于18h且不大于19h的的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间等，时间精确到min。按式（3）计算有效度K。

×100% ……………………………………（3）

式中：

K  ——有效度，以百分数表示；

TZ  ——样机作业总时间，单位为小时（h）；

Tg  ——样机故障排除总时间，单位为小时（h）。

5.4.2.2  用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。可靠性用户满意度分为5级，分别为好、较好、中、较差、差，满意度分值分别为5、4、3、2、1，按式（4）计算适用性用户满意度。

………………………………………（4）

式中：----用户满意度（百分制）；

----调查的用户数；

----第个用户赋予的满意度分值（5分制）。

5.4.2.3  严重故障和致命故障

在生产查定和用户调查中，出现主要零部件或重要总成（如发动机、齿轮箱、机架、轴承座、挖掘装置等）的损坏，导致功能严重下降、难以正常作业的记为严重故障。导致机具功能完全丧失、造成人身伤亡的记为致命故障。

5.4.3  判定规则

5.4.3.1  有效度不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.3所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2  在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.3所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5  综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表5

表5  初次鉴定合格判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.2.1要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.2.2要求 |
|  | 3 | 安全性能 | 驾驶员耳位噪声 | dB（A） | ≤93 |
|  |  |  | 驻车制动 | / | 轮式生姜收获机能可靠停在20%的干硬纵向坡道上； 履带式生姜收获机能可靠停在25%的干硬纵向坡道上。 |
| 适用性评价 | 1 | 挖松率 | / | ≥98% |
|  | 2 | 损伤率 | / | ≤0.5% |
|  | 3 | 适用性用户调查 | / | 调查结果为“优”“良”“中”比例达到80%以上 |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障。 |

5.5.2  一级指标均满足大纲要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

# 产品变更

6.1  通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

表6  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 配套（发动机额定）功率 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 配套发动机额定转速 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 发动机输出传动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 离合器型式 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 驱动型式 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 轮胎规格 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10%，不允许变小 | / |
| 11 | 履带宽度 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 轨距 | 允许变化 | 变化幅度≤10%，不允许变小 | / |
| 13 | 最小离地间隙 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 14 | 挖掘装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |

6.2  产品规格表中未列入表6的项目，企业自主变更。

6.3  产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

6.4  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

# 附  录  A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 4 | 结构质量 | kg |  |
| 5 | 配套（发动机额定）功率 | kW |  |
| 6 | 配套发动机额定转速* | r/min |  |
| 7 | 发动机输出传动方式* | / |  |
| 8 | 离合器型式* | / |  |
| 9 | 驱动型式* | / |  |
| 10 | 轮胎规格* | / |  |
| 11 | 轮距* | mm |  |
| 12 | 履带宽度* | mm |  |
| 13 | 轨距* | mm |  |
| 14 | 最小离地间隙* | mm |  |
| 15 | 挖掘装置型式 | / |  |
| 16 | 工作幅宽 | mm |  |
| 注：“*”适用于手扶式生姜收获机。 |

企业技术负责人：                        （公章）                           年     月     日

# 附  录  B

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                          调查人：              调查日期：      年   月   日

| 用 户 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  | 邮编 |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  |
|  | 生产企业 |  |
|  | 出厂日期 |  | 出厂编号 |  | 购买日期 |  |
| 适 用 性 | 作业能力 | 土壤质地B1 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  |  | 种植模式B2 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  |  | 土壤干湿度B3 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  |  | 作物高度B4 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  |  | 作物产量B5 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 作业质量 | 挖松率B6 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  |  | 损伤率B7 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 通过性 | 大小田块适用情况B8 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  |  | 地头转弯情况B9 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  |  | 机耕道及田间行走B10 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
| 可靠性 | 故障情况 | 故障情况描述 | 故障级别 |
|  |  |  | □致命故障 次 □严重故障 次 □一般故障 次 |
|  | 可靠性满意度 | □好[5分] □较好[4分] □中[3分] □较差[2分] □差[1分] |
| 调查方式 | □ 实地 □ 信函 | 用户签字 |  |
|  | □ 电话 | 主叫电话 |  |

注：1.调查内容有选项的，在所选项上划“√”；2. “通过性”适用于手扶式生姜收获机。

# Text boxes

中华人民共和国农业农村部  发布

2019-XX-XX实施

2019-XX-XX发布

DG/T xxx—2019

DG

生姜收获机

（征求意见稿）

刘荣国 18953151676  18953151676@163.com

农业机械推广鉴定大纲