DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T XXX-2019

大蒜收获机

联系电话：王萍 18953151689

邮箱：sdnjjdzwp@shandong.cn

目   次

前言	Ⅲ

1 范围

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1  申请方需补充提供的文件资料	1

4.2  参数准确度及仪器设备	1

4.3  样机确定	2

4.4  生产量和销售量	2

5  初次鉴定	2

5.1  一致性检查	2

5.2  安全性评价	3

5.3  适用性评价	3

5.4  可靠性评价	6

5.5  综合判定规则	7

6  产品变更	8

附录A	10

附录B	11

附录C	13

# 前   言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：山东省农业机械试验鉴定站、江苏省农业机械试验鉴定站、河北省农业机械鉴定监理总站、新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站。

本大纲主要起草人：王萍、田绍华、刘荣国、王超柱、宋兴龙、蒋智超、马小非。

大蒜收获机

1范围

本大纲规定了大蒜收获机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于大蒜挖掘机（以下简称挖掘机）和大蒜联合收获机（以下简称联合收获机）的推广鉴定。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

3.1 大蒜挖掘机

把大蒜挖掘松动、挖出后铺放或挖出切茎后铺放于地表的收获机械。

3.2 大蒜联合收获机

一次性完成大蒜的挖掘、切茎、分离、输送、收集等作业过程的收获机械。

3.3漏挖大蒜

没有挖掘松动的大蒜。

3.4明蒜

挖掘后铺放于地表未被土壤全部掩埋的大蒜。

3.5伤蒜

作业后蒜瓣破损（不含蒜皮破损）的大蒜。

3.6杂质

联合收获机收集箱中蒜头以外的夹杂物。

3.7合格蒜头

切茎后茎长2cm～6cm的未损伤蒜头。

4基本要求

4.1  需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，申请方需补充提供以下资料：

a) 产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c) 用户名单 (内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等)，提供的用户应为作业一个季节以上，分布在3个主要使用（销售）区域，数量为联合收获机5户，挖掘机10户。

以上材料需加盖企业公章。

4.2  样机确定

样机由制造商无偿提供且应是近12个月内生产的合格产品。样机数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非机器质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

4.3参数准确度及仪器设备

试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内，仪器设备的量程、准确度应满足表1规定。

表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量 | 0g～600g | 0.1g |
|  |  | 0kg～50kg | 50g |
|  | 长度 | 0m～5m | 1mm |
|  |  | 0m～50m | 10mm |
|  | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
|  | 噪声 | 40dB(A)～130dB(A) | 2级 |

4.4 生产量和销售量

产品的生产量和销售量应符合表2规定。

表2  生产量和销售量要求

| 机具种类 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 联合收获机 | ≥10 | ≥5 |
| 挖掘机 | ≥20 | ≥10 |

5初次鉴定

5.1  一致性检查

5.1.1 检查内容与方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表3  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对[挖掘机：悬挂式/牵引式/乘坐式/手扶(轮式、履带式)；联合收获机：手扶(轮式、履带)/自走(轮式、履带式)] |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 配套（发动机额定）功率 | 一致 | 核对铭牌 |
| 5 | 配套发动机额定转速 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
| 6 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（挖掘铲两端最外缘间距离） |
| 7 | 工作行数* | 一致 | 核对 |
| 8 | 发动机与传动箱传动方式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 最小离地间隙* | 允许偏差为3% | 测量 |
| 10 | 挖掘装置型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 分离装置型式* | 一致 | 核对 |
| 12 | 切茎装置型式* | 一致 | 核对 |
| 13 | 切须装置型式* | 一致 | 核对 |
| 14 | 输送装置型式* | 一致 | 核对 |
| 15 | 收集装置型式* | 一致 | 核对 |
| 16 | 驾驶室类型* | 一致 | 核对 |
| 17 | 前轮驱动方式* | 一致 | 核对（机械、液压） |
| 18 | 后轮驱动方式* | 一致 | 核对（机械、液压） |
| 19 | 制动器型式* | 一致 | 核对 |
| 20 | 变速箱型式* | 一致 | 核对 |
| 21 | 轴距* | 允许偏差为3% | 测量 |
| 22 | 轮距（前/后）* | 允许偏差为3% | 测量 |
| 23 | 轮胎规格（前/后）* | 一致 | 核对 |
| 24 | 履带轨距* | 允许偏差为3% | 测量 |
| 25 | 履带宽度* | 允许偏差为3% | 测量 |
| 备注：带“*”的项目，适用时填写。 |

5.1.2 判定规则

一致性检查的全部项目的结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2 安全性评价

5.2.1 安全防护、安全信息及安全装备

安全防护、安全信息及安全装备的检查内容和要求见附录B。

5.2.2  安全性能

5.2.2.1 制动性能

行车制动试验（适用于自走轮式联合收获机，不含手扶自走）：试验路面应为干燥平坦的硬路面，轮胎气压符合使用说明书规定。自走轮式联合收获机以20km/h（19km/h～21km/h）初速度，进行冷态紧急行车制动，测试其行车制动距离，往返各一次，取平均值；自走轮式联合收获机最高行驶速度小于20km/h的，以最高行驶速度测试其行车制动距离，往返各1次，取平均值。

驻车制动试验（适用于自走轮式联合收获机、自走履带式联合收获机和乘坐式挖掘机，不含手扶自走）：自走轮式联合收获机在20%的试验坡道上、自走履带式联合收获机在25%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，时间不少于5min，上下坡方向各1次。

5.2.2.2 驾驶员耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25m范围内，不得有大的噪声反射物。离地表1.2m处的平均风速应不大于3m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声级至少低10dB(A)。

测试时，发动机在额定转速下运转，种植部件全部空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。驾驶员身高175cm±5cm，坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

5.2.3判定规则

安全防护、安全信息、安全装备和安全性能均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

5.3  适用性评价

5.3.1评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取3个有代表性的区域，在1个区域进行性能试验，在3个区域进行用户调查。

5.3.2 评价内容

评价内容包括漏挖率、明蒜率、伤蒜率、损失率、含杂率、蒜头合格率和适用性用户调查。

5.3.3作业性能试验

5.3.3.1试验条件

选择有代表性的试验地，土壤类型应符合使用说明书要求,土壤绝对含水率为10%～20%。试验区长度不小于30m，并留有适当的稳定区。对试验地状况、环境条件及作物情况进行调查和测定，记录土壤质地、种植方式；选取3个点测定土壤坚实度、土壤绝对含水率取平均值；选取3点，各点连续取10株，分别测定作物自然高度、种植深度、行距，计算平均值。

5.3.3.2样机状态

试验样机的技术状态符合使用说明书要求。非自走式收获机根据使用说明书要求选择合适功率的配套拖拉机。驾驶员的驾驶技术应熟练，试验过程中不应更换驾驶员和配套动力。

5.3.3.3 试验方法

根据使用说明书要求和土壤情况，选择能发挥最大效率的档位进行试验。在试验区内作业1个行程后，挖掘机分3个小区测定以下性能，每个小区长度为3m，宽度为机器的一个作业幅宽；联合收获机测定整个行程。

a)漏挖率

适用于松土式挖掘机。

漏挖大蒜质量的测定：收集各小区内漏挖的大蒜，蒜头称重；按公式（1）计算漏挖率，取3个小区平均值：

……………………（1）

式中：

－漏挖率，以百分数表示；

－漏挖大蒜质量，单位为千克（kg）；

－各小区内蒜头总质量，单位为千克（kg）。

b)  明蒜率

适用于铺放式挖掘机。

明蒜质量的测定：收集各小区内铺放于地表的大蒜，蒜头称重；按公式（2）计算明蒜率，取3个小区平均值：

……………………（2）

式中：

－明蒜率，以百分数表示；

－明蒜质量，单位为千克（kg）。

c)伤蒜率

对于联合收获机，挑选收集箱里的伤蒜，称重；收集箱（袋）里的所有大蒜，称重。按公式（3）计算伤蒜率。

……………………（3）

式中：

－伤蒜率，以百分数表示；

－伤蒜质量，单位为千克（kg）。

－收集箱里的蒜头总质量，单位为千克（kg）。

对于挖掘机，挑选各小区内的伤蒜，蒜头称重。按公式（4）计算伤蒜率，取3个小区平均值：

……………………（4）

－伤蒜率，以百分数表示；

－伤蒜质量，单位为千克（kg）。

d)损失率

适用于联合收获机。

损失大蒜质量的测定：收集一个行程内漏挖、挖掘后掩埋及地表上的大蒜为损失大蒜，蒜头称重；收集箱（袋）里的所有大蒜，称重；按公式（5）计算损失率：

……………………（5）

式中：

——损失率，以百分数表示；

——损失大蒜质量，单位为千克（kg）；

－收集箱里的蒜头总质量，单位为千克（kg）。

e) 含杂率

适用于联合收获机。

杂质质量的测定：收集一个行程中的联合收获机收集箱（袋）中的杂质，称重；

按公式（6）计算含杂率，取3个测区平均值：

……………………（6）

式中：

——含杂率，以百分数表示；

——杂质质量，单位为千克（kg）；

f) 蒜头合格率

适用于联合收获机和带切茎功能的挖掘机。

带大蒜切茎功能的挖掘机蒜头合格率的测定：收集3小区内所有蒜头，称重；并挑出不合格蒜头称重，计算合格蒜头重量，按公式（7）计算蒜头合格率。

……………………（7）

式中：

——蒜头合格率，以百分数表示；

——合格蒜头质量，单位为千克（kg）；

——挖掘机3个小区内所有蒜头的总质量，单位为千克（kg）。

联合收获机蒜头合格率的测定：从收集箱（袋）中挑出不合格蒜头称重，计算合格蒜头重量，按公式（8）计算蒜头合格率。

……………………（8）

5.3.4 适用性用户调查

按照制造商提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函和电话等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录C。

5.3.5 判定规则

当作业性能试验及适用性用户调查结果均满足表4要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

表4  适用性评价判定表

| 序号 | 项目 | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 挖掘机 | 联合收获机 |
| 1 | 漏挖率 | / | ≤2%(松土型) | / |
| 2 | 明蒜率 | / | ≥96%(铺放型) | / |
| 3 | 伤蒜率 | / | ≤1% | ≤1.5% |
| 4 | 损失率 | / | / | ≤5% |
| 5 | 含杂率 | / | / | ≤5% |
| 6 | 蒜头合格率 | / | ≥85%(适用时) | ≥85% |
| 7 | 适用性用户调查 | / | 调查结果为“优”“良”“中”比例达到80%以上 |

5.4 可靠性评价

5.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定和用户调查相结合的方法进行。

5.4.2 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度以及故障情况。

5.4.2.1有效度

对1台样机进行累计作业时间不少于18h且不大于19h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间等，时间精确到min。

按式（8）计算样机的有效度：

………………………………（9）

式中：

——样机作业时间，单位为小时（h）；

——有效度，以百分数表示；

——样机故障排除时间，单位为小时（h）。

5.4.2.2用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。用户满意度分为5级，分别为优、良、中、较差、差，满意度分值分别为5、4、3、2、1。

按式（10）计算用户满意度：

………………………………………（10）

式中：

——用户满意度（百分制）；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值。

5.4.2.3 严重故障和致命故障

在生产查定和用户调查中，出现主要零部件或重要总成（如发动机，转向、制动系统，变速箱，离合器、切头及清选总成等）的损坏，导致功能严重下降、难以正常作业的记为严重故障。导致机具功能完全丧失、造成人身伤亡的记为致命故障。

5.4.3 判定规则

挖掘机有效度应不小于95%，联合收获机有效度应不小于93%；用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.3所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

  - 综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。一级指标均满足大纲要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

表5综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共25项（见表3） | / | 符合本大纲5.1的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.2.1的要求 |
|  | 3 | 安全装备 | / | 符合本大纲5.2.1的要求 |
|  | 4 | 安全性能 | 制动性能 | 行车制动（适用时） | m | 制动距离≤6 |
|  |  |  |  | 驻车制动（适用时） | / | 轮式联合收获机能可靠停在20%的干硬纵向坡道上； 履带式联合收获机能可靠停在25%的干硬纵向坡道上。 |
|  |  |  | 驾驶员耳位噪声 （适用时） | dB(A) | 封闭驾驶室≤85 普通驾驶室≤93 无驾驶室或简易驾驶室≤95 |
| 适用性评价 | 1 | 漏挖率 | 挖掘机（适用松土型） | / | ≤2% |
|  | 2 | 明蒜率 | 挖掘机（适用铺放型） | / | ≥96% |
|  | 3 | 伤蒜率 | 挖掘机 | / | ≤1% |
|  |  |  | 联合收获机 | / | ≤1.5% |
|  | 4 | 损失率 | 联合收获机 | / | ≤5% |
|  | 5 | 含杂率 | 联合收获机 | / | ≤5% |
|  | 6 | 蒜头合格率 | （适用时） | / | ≥85% |
|  | 7 | 适用性用户调查 | / | 调查结果为“优”“良”“中”比例达到80%以上。 |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | 挖掘机 | / | ≥95% |
|  |  |  | 联合收获机 | / | ≥93% |
|  | 2 | 可靠性用户满意度 | / | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障。 |

6产品变更

6.1 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

表6 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 幅度要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 幅度≤10% | / |
| 4 | 配套（发动机额定）功率 | 允许变化 | 幅度≤10%，不允许变小 | / |
| 5 | 配套发动机额定转速 | 允许变化 | 幅度≤5% | / |
| 6 | 工作幅宽 | 允许变化 | 幅度≤10% | / |
| 7 | 工作行数* | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 发动机与传动箱传动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 最小离地间隙* | 允许变化 | 不允许变小 | / |
| 10 | 收获机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 分离装置型式* | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 切茎装置型式* | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 切须装置型式* | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 输送装置型式* | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 收集装置型式* | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 驾驶室类型* | 允许变化 | 追加噪声试验，符合要求后确认 | 提供按5.2.2.2进行的驾驶员耳位噪声检验报告 |
| 17 | 前轮驱动方式* | 不允许变化 | / | / |
| 18 | 后轮驱动方式* | 不允许变化 | / | / |
| 19 | 制动器型式* | 允许变化 | 追加制动试验，符合要求后确认 | 提供按5.2.2.1进行的制动性能检验报告 |
| 20 | 变速箱型式* | 不允许变化 | / | / |
| 21 | 轴距* | 允许变化 | 幅度≤10%，不允许变小 | / |
| 22 | 轮距（前/后）* | 允许变化 | 幅度≤10%，不允许变小 | / |
| 23 | 轮胎规格（前/后）* | 不允许变化 | / | / |
| 24 | 履带轨距* | 允许变化 | 幅度≤10%，不允许变小 | / |
| 25 | 履带宽度* | 允许变化 | 幅度≤10%，不允许变小 | / |

6.2 产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，以及未列出的项目，企业自主变更并保存变更批准文件。

6.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6

要求不一致的，应申报变更确认。

附录A

（规范性附录）

表A 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 4 | 配套（发动机额定）功率 | kW |  |
| 5 | 配套发动机额定转速 | r/min |  |
| 6 | 工作幅宽 | cm |  |
| 7 | 工作行数* | / |  |
| 8 | 发动机与传动箱传动方式 | / |  |
| 9 | 最小离地间隙* | mm |  |
| 10 | 收获机构型式* | / |  |
| 11 | 分离装置型式* | / |  |
| 12 | 切茎装置型式* | / |  |
| 13 | 切须装置型式* | / |  |
| 14 | 输送装置型式* | / |  |
| 15 | 收集装置型式* | / |  |
| 16 | 驾驶室类型* | / |  |
| 17 | 前轮驱动方式* | / |  |
| 18 | 后轮驱动方式* | / |  |
| 19 | 制动器型式* | / |  |
| 20 | 变速箱型式* | / |  |
| 21 | 轴距* | mm |  |
| 22 | 轮距（前/后）* | mm |  |
| 23 | 轮胎规格（前/后）* | / |  |
| 24 | 履带轨距* | mm |  |
| 25 | 履带宽度* | mm |  |
| 备注：带“*”的项目，适用时填写。 |

企业负责人：                         （公章）              年        月       日

附录B

（规范性目录）

安全防护、安全信息及安全装备检查明细表

| 序号 | 检查项目 | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 防护装置 | a)各传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露传动部件，风扇进风口、挖掘铲端部、切割器等操作者能意外触及的部位，液压软管、管路及其附件应有防护装置； b)*排气管根部以后至消声器间应有全覆盖的隔热措施； c)*对散热器等特殊部位需用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于4mm，防护距离不小于2mm。 |
|  |  | 驾驶室紧急出口* | a)驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口； b)紧急出口横截面应至少能包容一个640mm×440mm的椭圆； c）驾驶室前挡风玻璃应有3C标志； d)使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |
|  |  | 方向盘自由行程* | 方向盘最大自由行程应不大于30度转角。 |
|  |  | 操纵机构* | 所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙； 对手扶或自走式大蒜收获机，应仅能在驾驶员位置控制运动部件的起动和停止。对悬挂式大蒜收获机，应仅能在拖拉机驾驶员位置控制运动部件的起动和停止； 发动机应有可以停机并保持停机状态的装置；应有防止意外启动的措施。 调整运动部件的操纵机构应位于在驾驶员位置能操作并装有防护装置的位置处； 倾卸和/或高位自卸操纵机构应为止-动型（持续操纵型），并应在驾驶员位置上才能操作 |
|  |  | 剪切和挤压部位* | 操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位；钣金件不能有锐角。 |
|  |  | 进入工作位置的梯子* | 自走式联合收获机在驾驶员上下通道应装有梯子和扶手，驾驶台应安装护拦，各部件应固定牢靠，踏板表面应防滑。梯子、护栏的相关尺寸应符合以下规定： 脚踏板宽度≥300mm，脚踏板深度≥150mm；脚踏板阶梯间隔≤300mm（单级梯子的踏板间隔≤350mm）；最低一级踏板表面离地高度≤550mm，特殊情况下，离地高度可以为700mm；抓手距梯子较高级踏板高度≤1000mm。 |
|  |  | 扶手、扶栏、防护栏* | 扶手/扶栏的横截面尺寸25 mm～35mm； 扶手/扶栏的较低端离地高度≤1600mm； 扶手/扶栏的后侧的放手间隙≥50mm； 在距进入操作者工作梯子最高一级台阶/梯阶横档高850mm～1100mm间应设可把握的扶手/扶栏。扶手/扶栏长度≥150mm。 |
|  |  | 燃油箱与排气管、电器件安全距离* | 燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于300mm，据裸露电器接头及电器开 关200mm以上。作业结束检查排气弯管处应无草屑堆积现象。 |
|  |  | 废气排放口位置* | 废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者。 |
|  |  | 蓄电池* | 蓄电池的非接地端应进行防护，以防止与其意外接触及与地面形成短路。 |
|  |  | 照明和信号装置* | 照明装置：自走式联合收获机应安装前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向信号灯2只、后转向信号灯2只、倒车灯2只、制动灯2只，还应安装作业照明灯2只，1只照向挖掘铲前方，1只照向卸载区，驾驶室内应装驾驶室照明灯。 信号装置：自走式联合收获机的信号装置应有发动机机油压力、转速、水温等指示装置，应安装有倒车报警器、行走喇叭、后反射器和2只后视镜。 |
|  |  | 维护和保养支撑机构* | 应设置机器在升起状态进行维护和保养作业时的机械支撑机构和液压锁定装置，并防止其意外下落。 |
|  |  | 离合装置 | 发动机只允许在空挡上启动，或有使挖掘部件分离时才能启动的离合装置。 |
|  |  | 挡位 | 所有有倒挡的机器必须有空挡，挂倒挡时，挖掘部件应不被驱动。 |
|  |  | 安全装置 | 有防止误操作分离装置的安全装置。 |
| 2 | 安全信息 | 安全警示标志 | a)驾驶台、机体外壳、切茎装置、防护罩外壳、加油口、排气管消声器出口等对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置永久性安全警示标志。 b)安全警示标志应符合GB/T 10396的要求。安全警示标志应在说明书中复现，并说明其设置位置。 c)操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文字的操作符号。 |
|  |  | 安全使用信息 | 使用说明书应对有关安全注意事项进行说明,包括： a)安全操作注意事项； b)切茎装置等位置处应出现与其功能相关剪切危险的提示； c)动力源停机装置的操作要领及使用方法； d）*蓄电池的维护或更换信息； e）*灭火器使用方法及放置位置。 |
| 3 | 安全 装备 | 灭火器* | 灭火器应在易于取卸的位置上。 |
| 备注：带“*”的项目，适用时核对或核测。 |

附录C

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                          调查人：              调查日期：    年    月    日

| 用户情况 | 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |
| 机器情况 | 型号、名称 |  | 配套动力 |  |
|  | 生产企业 |  | 购买日期 |  |
| 适用性调查及评价 | 种植模式适应情况 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 |
|  | 土壤质地适应情况 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 |
|  | 土壤干湿度适应情况 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 |
|  | 作物高度适应情况 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 |
|  | 大蒜未损伤情况 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 |
|  | 漏挖或明蒜情况 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 |
|  | 损失情况 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 |
|  | 含杂情况 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 |
|  | 蒜头合格情况 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 |
|  | 适应作物倒伏情况 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 |
| 可 靠 性 情况 | 一般故障 | □有 □ 无 描述：（故障状况及原因、处理情况） |
|  | 严重故障：主要零部件或重要总成（如齿轮箱、轴承座、机架总成等结构件）的损坏，导致功能严重下降、难以正常作业。 | □有 □ 无 描述：（故障状况及原因、处理情况） |
|  | 致命故障：导致机具功能完全丧失、造成人身伤亡。 | □有 □ 无 描述：（故障状况、伤亡情况及原因、处理情况） |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5] □较好［4] □中［3] □较差［2] □差［1] |
| 调查方式 | □ 实地 □ 信函 | 用户签字 |  |
|  | □ 电话 | 主叫电话 |  |

注：1.调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话时，

记录主叫电话号码。

2.土壤质地是指砂土、壤土和黏土土壤。

_________________________________

# Text boxes

XXXX-XX-XX发布

发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布