DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T XXX—2019

甜菜割叶切顶机

（征求意见稿）

联系人：王勇 电话：13579274348 邮箱：wywywywy1214@126.com/136793392@qq.com

2019 - XX - XX发布

2019 - XX -XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

4.1　需补充提供的文件资料	1

4.2　样机确定	2

4.3　机型划分	2

4.4　涵盖机型认可条件	2

4.5　生产量和销售量	2

4.6　参数准确度及仪器设备	2

5　初次鉴定	3

5.1　一致性检查	3

5.2　安全性评价	3

5.3　适用性评价	5

5.4　可靠性评价	7

5.5　综合判定规则	8

6　产品变更	9

附录A（规范性附录）　产品规格表	10

附录B（规范性附录）　用户调查记录表	11

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站、山东省农业机械试验鉴定站、黑龙江省农业机械试验鉴定站

本大纲主要起草人：王勇、张贵、史正芳、胡龙、盛宏达、宋鹏行、塞合旦·巴吾东

甜菜割叶切顶机

范围

本大纲规定了甜菜割叶切顶机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于悬挂式、牵引式甜菜割叶切顶机（以下简称“切顶机”）推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

根头

甜菜块根上部有叶痕的部分。又称青头或青顶。

块根

当根头垂直高度大于15mm 时，从第一片叶痕(甜菜根头第一对真叶的痕迹处)上15mm至尾根直径10mm以上的部分；当根头垂直高度小于15mm 时，从第一片叶痕上0.5cm至尾根直径10mm 以上的部分。

漏切

通过根头切削机构后未切的根头。

少切

甜菜根头被切削后的断面位置高于切顶位置。

多切

甜菜根头被切削后的断面位置低于切顶位置。

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

产品规格表（见附录A）；

样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌处各1张）；

用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机时间等，提供的用户应为作业一个季节以上，且分布在3个主要使用（销售）区域，数量为大型机5户，中、小型机10户）。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a）、b）项材料。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于10台（大型不少于5台），抽样数量为2台，其中1台用于试验，另1台备用，涵盖机型数量为1台。试验样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

当存在机型涵盖情况时，每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台。

机型划分

按工作行数B划分机型的大小，见表1。

机型划分

| 机具种类 | 大型 | 中、小型 |
| --- | --- | --- |
| 工作行数（行） | B＞5 | B≤5 |

涵盖机型认可条件

- 对除工作行数之外，其他型式和配置一致的切顶机按工作行数划分单位。

对工作行数在10行及以上的切顶机不进行系列单元划分。

对单元进行鉴定时，申报单元内工作行数最大的机型为主检机型。涵盖的机型只作产品一致性检查。

生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表2规定。涵盖机型的产销量不做要求。

生产量和销售量要求

| 机具种类 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥10 | ≥5 |
| 中、小型 | ≥20 | ≥10 |

参数准确度及仪器设备

被测参数准确度及仪器设备量程应满足表3的规定。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥30 m | 1 cm |
|  |  | 5 m～30 m | 0.5 cm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 g～6000 g | 1 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s/d |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。主机型和涵盖机型均应进行一致性检查。

一致性检查项目限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对（后悬挂式、前悬挂式、牵引式） |
| 3 | 整机外形尺寸a（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 工作行数 | 一致 | 核对 |
| 5 | 工作行距 | 一致 | 核对 |
| 6 | 割叶刀轴型式 | 一致 | 核对（单轴型、双轴型） |
| 7 | 割叶刀辊刀片型式 | 一致 | 核对（甩刀、固定刀、其他） |
| 8 | 割叶刀辊总安装刀数 | 一致 | 核对 |
| 9 | 割叶刀辊设计转速 | 一致 | 核对 |
| 10 | 割叶刀辊最大回转半径 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 11 | 清叶旋转轴型式 | 一致 | 核对（单轴型、双轴型） |
| 12 | 清叶型式 | 一致 | 核对（橡胶带、塑料带、其他） |
| 13 | 切顶刀数量 | 一致 | 核对 |
| 14 | 茎叶输送型式 | 一致 | 核对（如有） |
| 15 | 茎叶输送方向 | 一致 | 核对（如有） |
| 16 | 限深装置型式 | 一致 | 核对（橡胶轮、铁轮、其他） |
| 17 | 配套拖拉机标定功率 | 一致 | 核对样机铭牌 |
| 18 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | 一致 | 核对样机铭牌 |
| 备注 | a整机外形尺寸指样机在硬化检测场地上的实际作业状态。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全防护

万向节传动轴、动力输入轴、齿轮传动、皮带传动、链传动等运动件均应有安全防护装置。

万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于50 mm。防护罩应包络住至机器的第一个固定轴承座的整个传动轴。

切顶机茎叶切除器转刀的防护装置应符合下面规定：

- 切顶机应通过设计或采取防护措施避免在前部、后部、侧面和顶部与转刀意外接触；

顶部应为无孔防护装置，至少覆盖转刀旋转轨迹的外端点；

在前部、后部、侧面的可进入区，防护装置应是下列三种情况之一：

距转刀旋转轨迹最低点的最大高度为400mm，距转刀旋转轨迹外端点的最小水平距离200 mm的屏障[见图1a]；

无孔防护装置，该防护装置靠近转刀，且下边缘低于转刀旋转轨迹至少3mm[见图1b]；

上述两种防护装置的组合。

茎叶切除器转刀的防护装置

安全信息

在显著位置粘贴“机器运转时，请勿靠近”、“机器运转时，禁止攀爬”、“机器作业时，不可倒退”等安全警示标志。安全标志应符合GB 10396的有关规定。

使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

切顶机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

判定规则

安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据使用说明书明示的适用范围，在主作业区选取3个有代表性的区域，性能试验在其中1个区域内进行，用户调查在3个区域内进行。重点考核产品对种植模式、茎叶产量、行（垄）距、土壤质地等不同条件下的适用能力。

评价内容

评价内容包括切顶合格率、茎叶收获率、茎叶集条宽度和茎叶抛撒不均匀度等作业性能和用户调查的满意度。

切顶合格率、茎叶收获率、茎叶集条宽度和茎叶抛撒不均匀度等作业性能指标应符合表5的要求。

作业性能指标

| 项目名称 | 性能指标 |
| --- | --- |
|  | 茎叶收获机型 | 茎叶集条机型 | 茎叶抛撒机型 |
| 切顶合格率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 茎叶收获率 | ≥80% | - | - |
| 茎叶集条宽度 | - | 不大于企业设计值 | - |
| 茎叶抛撒不均匀度 | - | - | ≤30% |
| 备注 | “-”表示该机型无此功能。 |

作业性能试验

试验条件和田间调查

- 试验地：试验地应具有代表性，平坦、无障碍，甜菜长势均匀。试验地面积应满足各测试项目要求。测区长度为20m，测区前后的稳定区长度不少于10m，测区宽度应满足四个作业幅宽。

试验样机：根据使用说明书规定的选择配套动力范围，试验样机和拖拉机的技术状态符合说明书要求，驾驶员的操作技术应熟练。

田间调查

在试验区内对角线以5点，测定垄高、行距、株距、土壤含水率，并记录土壤质地、种植模式；在试验区内对角线取3点，每点取5株甜菜，共测15株，记录甜菜茎叶的自然高度、自然幅宽；在试验区内，收集长为5m，宽（L）为机器作业幅宽的小区内所有茎叶称重，测定3个小区。按公式（1）和公式（2）计算茎叶产量：

…………………………………（1）

…………………………………………（2）

式中：

——茎叶产量，单位为吨每公顷（t/hm2）；

——第一小区内茎叶质量，单位为千克（kg）；

——第二小区内茎叶质量，单位为千克（kg）；

——第三小区内茎叶质量，单位为千克（kg）；

——三个小区的茎叶质量平均值，单位为千克（kg）；

——机器作业幅宽，单位为米（m）。

试验项目

在产品使用说明书规定的速度下作业一个行程，测定如下项目。

- 切顶合格率

机器通过测区后，在测区内分别测定总块根数和切顶合格块根数（切顶位置为甜菜根头第一片叶痕至上方15mm处范围内。根头高度小于15mm的，且无切痕的块根，按切顶不合格的块根计数；块根上无第一片叶痕的块根按切顶不合格的块根计数）。按公式（3）计算切顶合格率：

……………………………………………（3）

式中：

——切顶合格率；

——测区内切顶合格块根数，单位为个；

——测区内总块根数，单位为个。

茎叶收获率

将机器在测区内收获的茎叶称重，按公式（4）计算茎叶收获率：

……………………………………（4）

式中：

——茎叶收获率；

——测区内收获的茎叶质量，单位为千克（kg）。

茎叶集条宽度

在测区内集条上间隙4m取测点，共取5个点，测量茎叶集条宽度，取平均值，按公式（5）计算。

…………………………………………（5）

式中：

——茎叶集条平均宽度，单位为毫米（mm）；

——测点茎叶集条宽度，单位为毫米（mm）。

茎叶抛撒不均匀度

在测区内等间隔选取6点，每点测定0.5m2面积内割除的茎叶质量，按公式（6）和公式（7）计算茎叶抛撒不均匀度。

………………………（6）

…………………………………………………（7）

式中：

——茎叶抛撒不均匀度，以百分数表示；

——测点茎叶质量，单位为千克（kg）；

——测定区内各点茎叶平均质量，单位为千克（kg）。

适用性用户调查

调查方式

对制造商提供的10个用户进行调查。调查可采用实地、信函和电话等方式进行。调查内容见附录B。

调查结果要求

适用性用户调查中种植模式适用情况、茎叶产量适用情况、行（垄）距适用情况、土壤质地适用情况每项评价为“好”和“中”两项合计占调查总数的比例应不小于80%。

判定规则

当作业性能结果和用户调查结果全部符合表6规定时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间，班次时间，调整保养时间，样机故障情况和故障排除时间。按公式（8）计算有效度K。

………………………………………（8）

式中：

——有效度；

——样机累计作业时间，单位为小时（h）；

——样机故障修复时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行。按式（9）计算用户满意度S。

………………………………………（9）

式中：

——用户满意度(百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值。

严重故障和致命故障

在生产查定和用户调查中，出现主要零部件或重要总成（机架、变速箱、轴承座等）的损坏，导致功能严重下降、难以正常作业或经济损失显著的记为严重故障。导致机具功能完全丧失或造成重大经济损失、危及作业安全、导致人身伤亡的记为致命故障

判定规则

有效度K≥98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.3所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.3所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表6。

初次鉴定综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | （见表4） | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 切顶合格率 | / | ≥85% |
|  | 2 | 茎叶收获率 | / | ≥80% |
|  | 3 | 茎叶集条宽度 | mm | 不大于企业设计值 |
|  | 4 | 茎叶抛撒不均匀度 | / | ≤30% |
|  | 5 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重和致命故障。 |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表7。

产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 检查项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 整机外形尺寸a（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 工作行数 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 工作行距 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 割叶刀轴型式 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 割叶刀辊刀片型式 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 割叶刀辊总安装刀数 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 割叶刀辊设计转速 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 10 | 割叶刀辊最大回转半径 | 允许变化 | 允许偏差为5% | / |
| 11 | 清叶旋转轴型式 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 清叶型式 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 切顶刀数量 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 茎叶输送型式 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 茎叶输送方向 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 限深装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 配套拖拉机标定功率 | 允许变化 | 可以变大，变化幅度≤10% | / |
| 18 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | 不允许变化 | / | / |

产品结构和特征参数的变更符合表7要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

表7中未列出的结构型式和参数允许企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表7要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 整机外形尺寸a（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 工作行数 | 行 |  |
| 5 | 工作行距 | mm |  |
| 6 | 割叶刀轴型式 | / |  |
| 7 | 割叶刀辊刀片型式 | / |  |
| 8 | 割叶刀辊总安装刀数 | 把 |  |
| 9 | 割叶刀辊设计转速 | r/min |  |
| 10 | 割叶刀辊最大回转半径 | mm |  |
| 11 | 清叶旋转轴型式 | / |  |
| 12 | 清叶型式 | / |  |
| 13 | 切顶刀数量 | 把 |  |
| 14 | 茎叶输送型式 | / |  |
| 15 | 茎叶输送方向 | / |  |
| 16 | 限深装置型式 | / |  |
| 17 | 配套拖拉机标定功率 | kW |  |
| 18 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | r/min |  |

企业负责人：                       （公章）                        年    月    日

（规范性附录）
用户调查记录表

调查单位：                           调查人：               调查日期：     年    月    日

| 用户情况 | 姓 名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |
|  | 所受培训 |  |
| 机具情况 | 型 号 |  | 出厂日期 |  |
|  | 生产企业 |  | 出厂编号 |  |
| 作业时间 | 使用 小时或作业 个季节（仅填写一项） |
| 适 用 性 | 种植模式适用情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 茎叶产量适用情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 行（垄）距适用情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 土壤质地适用情况 | □好 | □中 | □差 |
| 可 靠 性 | 至少一个作业季节时发生的故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障级别 |
|  | 严重、致命故障情况 | □有 | □无 | 描述： |
|  | 安全事故情况 | □有 | □无 | 描述： |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ | □差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 | 用户签字 |  |
|  | □电话 | 主叫电话号码 |  |
| 注：1、调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话时，记录主叫号码； 2、调查内容有选项的，在所选项上划“√”。 |

_________________________________