2019 - XX - XX发布

2019-××-××实施

中华人民共和国农业农村部   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 需补充提供的文件资料	1

3.2样机确定	1

3.3机型大小划分	1

3.4机型涵盖	2

3.5生产量和销售量	2

3.6参数准确度及仪器设备	2

3.7产品型号	2

4 初次鉴定	3

4.1 一致性检查	2

4.2 安全性评价	3

4.3 适用性评价	4

4.4 可靠性评价	6

4.5 综合判定规则	7

5 产品变更	7

附录A（规范性附录）产品规格表	9

附录B（规范性附录）用户调查表	10

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本规则由农业农村部农业机械化管理司提出。

本规则由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本规则起草单位：安徽省农业机械试验鉴定站、山东省农业机械试验鉴定站、甘肃省农业机械质量管理总站。

本大纲主要起草人：武克焕、肖美华、李琼、朱成亮、梁磊、赵建托。

粮食输送机

范围

#### 本大纲规定了粮食输送机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

#### 本大纲适用于带式、螺旋式和斗式（含固定式、移动式和自走移动式）粮食输送机的推广鉴定。

规范性引用文件

#### 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1 农林机械 安全 第一部分：总则

#### GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

#### GB 14784  带式输送机  安全规范

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

基本要求

需补充提供的文件资料

在申请时提交材料的基础上，需补充提供以下材料（均需加盖制造商公章）：

#### 产品规格表（包括涵盖机型）；

#### 样机照片（包括涵盖机型。彩色照片，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

#### 用户名单（用户使用产品应是近两年销售，分布在三个主要使用（销售）区域的定型产品，不包括涵盖机型。名单内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，大机型用户数量5户，中、小机型用户数量10户）。

样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，鉴定机构在制造商（申请方）合格产品存放处随机抽取。抽样基数：中、小机型不少于5台，大机型不少于3台，使用现场抽取样品不受基数限制，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定, 1台备用。样机由制造商（申请方）按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商（申请方）自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可启动备用样机重新试验。

当存在机型涵盖情况时，每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台，只进行一致性检查。

机型大小划分

机型大小按输送长度L(单位 m)进行划分见表1。

表1 机型大小划分

| 机具结构型式、种类 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定式/移动式 | L＞12 | 6＜L≤12 | L≤6 |
| 旋转抛粮式 | L＞10 | 5＜L≤10 | L≤5 |
| 升降式 | L＞8 | 4＜L≤8 | L≤4 |
| 螺旋输送式 | L＞6 | 3＜L≤6 | L≤3 |
| 斗式 | L＞12 | 6＜L≤12 | L≤6 |

机型涵盖

    - 大型粮食输送机不进行机型涵盖。

    - 中、小型粮食输送机输送方式和结构型式相同时，在表1划分的范围内涵盖。

    - 符合涵盖条件范围内的产品中输送长度最长的机型为主鉴定机型。

生产量和销售量

初次鉴定的定型产品的生产量和销售量应符合表2的规定。

表2  生产量和销售量要求

| 机具种类 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 中、小型 | ≥20 | ≥10 |
| 大型 | ≥10 | ≥5 |

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表3。选用仪器设备的量程和准确度应与表3的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表3被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～10m | 1mm |
| 2 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 3 | 质量 | 0g～200g | 0.0001g |
|  |  | 0g～600g | 0.1g |
|  |  | 0kg～100kg | 50g |
| 4 | 噪声 | 35dB(A)～130dB(A) | Ⅱ级 |

产品型号

产品型号的编制应符合JB/T 8574的规定。产品型号依次由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

改进代号：改进产品的型号在原型号后加注字母表“A、B、C、D……”依次表示，必要时，加数字表示区别代号。

| 5 |  | S |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输送长度，单位 m； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产率，单位为 t/h（主参数代号）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特征代号：G——固定式；Y——移动式；ZY——自走移动式；XP--旋转抛粮式；SJ--升降式；LX--螺旋式；D--斗式；（带式无特征代号）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输粮机（小类分类代号）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱粒、清选、烘干和贮存机械（大类分类代号）。 |

生产率为60t/h、输送长度为12m、移动式粮食输送机表示为5SY－60(12)。

初次鉴定

一致性检查

    - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表4。制造商（申请方）填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。主机型和涵盖机型均应进行一致性检查。

表4 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对（移动式/固定式；带式、螺旋式、斗式；旋转抛粮式、升降式） |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高）* | 允许偏差为2% | 测量（测量包容输送机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 带宽 | 允许偏差为2% | 测量（带式输送机） |
| 5 | 螺旋公称直径 | 允许偏差为2% | 测量（螺旋式输送机） |
| 6 | 畚斗宽度 | 允许偏差为2% | 测量（斗式输送机） |
| 7 | 输送长度 | 允许偏差为2% | 测量 |
| 8 | 输送电机功率 | 一致 | 核对 |
| 9 | 抛粮电机功率 | 一致 | 核对 |
| 10 | 升降方式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 移动方式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 旋转方式 | 一致 | 核对 |
| 备注 | 外形尺寸为正常工作状态下的外形尺寸；升降式为在最低状态下的外形尺寸； 2、注：产品不适用的项目不进行检查。 |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。涵盖机型一致性检查满足要求的方可准予涵盖。

安全性评价

    - 安全性能

      - 噪声

粮食输送机负荷噪声值应符合：≤85dB(A)。在粮食输送机驱动装置部位，包括机器两侧和上方各测试1点，每点距离机械外表面1.0 m，离地面1.5 m处，将声级计置于“慢”档A计权，测三次取测量平均值。

    - 安全防护

      - 对操作人员有危险的粮食输送机外露传动、回转部件应有可靠的防护罩。

      - 在经常有人接近的带式粮食输送机的头部、尾部、拉紧部位和输送带改向部位等易挤夹部位应设置防夹锲或防护罩等安全防护装置。

      - 带式粮食输送机安全防护装置应符合GB 14784的规定。

      - 螺旋式粮食输送机进料端应设置安全防护网（罩），安全防护网（罩）应能保证人体任何部位不会触及旋动部件，并不妨碍机器正常作业。

    - 安全信息

      - 对操作者存在或有潜在危险的防护装置、外露运动件体等部位，应在其附近明显位置上设置安全警示标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。

      - 粮食输送机应在醒目位置标明物料输送方向及主要旋转件的转向。

      - 机器上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明安全标志在机器上的固定位置。

      - 使用说明书中应有详细的安全使用注意事项，包括以下内容：

a)严禁输送原设计认定以外的物料；

b)严禁人员在输送机上行走、躺卧或骑坐；

c)倾斜输送机带料停车后，检修制动器、逆止器时应特别注意，防止输送带在物料带动下滑动；

d)紧急停车后，应查明原因，并采取有效措施修复失效部位后方能再次起动；

e)粮食输送机行移时必须做到空载、机架降到最低位置、行移速度不应超过1.2km/h。

    - 安全装备

      - 配有电机、电气控制装置的粮食输送机应有可靠的接地装置。

      - 室外作业的超高粮食输送机应设置可靠的避雷装置。

      - 倾斜向上运料的粮食输送机，当其满载停车后逆转力矩大于零时，应设置防止逆转的制动器或逆止器。

      - 倾斜向下运料的粮食输送机，当其满载运行时驱动力矩为负值时，应设置防止超速的安全装置。

      - 输送长度超过10m的粮食输送机应设置急停拉绳开关或急停按钮，急停拉绳开关、急停按钮设置应符合GB 14784的规定。

      - 应装设防止输送带跑偏的保护和报警装置。

      - 螺旋式粮食输送机电机应有热保护装置。

      - 升降式粮食输送机应设置防止机架意外降落的安全装置，并确保可靠。

    - 判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足大纲要求时，安全性评价结论为符合；否则，安全性评价结论为不符合。

适用性评价

    - 评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品明示的适用范围，选取有代表性的一种物料进行性能试验，按企业提供用户名单进行适用性调查。对适用于多种粮食物料的粮食输送机，用户调查应覆盖所适用的粮食物料种类。重点考核产品对不同粮食物料种类、粮食含杂情况及含水率等条件下的适用能力。

    - 评价内容

      - 评价内容包括输送量（纯工作小时生产率）、破碎率增值（旋转抛粮式粮食输送机）等作业性能和用户调查的适用性用户意见。

    - 作业性能试验

      - 试验条件

- 按设计和使用说明书的要求，进行全面检查和调整，使之具有良好的技术状态；

- 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%；

c）试验场地应宽敞、平整、坚实，样机安装应牢固、稳定，操作人员技术熟练；

d）按使用说明书的规定选择一种粮食作物作为试验物料；

e)试验开始后不允许对样机进行调整。

      - 输送量（纯工作小时生产率）

在试验时间内，用秒表测定，在不少于60s的时间内，所输送的粮食重量，测量三次取平均值，按式（1）计算输送量：

……………………………………………(1)

式中：

Q---输送量(纯工作小时生产率)，单位为吨每小时（t/h）；

G---测试时间内输送的粮食质量，单位为千克（kg）；

---测试时间间隔值，单位为秒（s）。

      - 破碎率增值（旋转抛粮式、螺旋式粮食输送机）

试验期间在喂入口和出粮口等时间间隔进行3次取样，每次取样质量不少于0.5kg。从接取的进、出机样品处理后的样品中各取出3个样品进行测定。脱壳的整粒和破碎粒，未脱壳破损的稻谷均为破碎；玉米、豆籽粒有破损及残缺程度达到颗粒体积1/5以上的均为破碎。破碎率增值按式（2）计算。

…………………………………………… (2)

式中：

— 破碎率增值；

— 出输送机后样品破碎率平均值；

— 入输送机前样品破碎率平均值。

    - 适用性用户调查

对制造商（申请方）提供的用户全部进行调查。调查可采用实地走访、信函调查、电话调查等方式之一或组合形式进行。调查内容见附录B。

    - 判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见均满足表5要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

    - 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

    - 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定有效度、用户满意度及故障情况。

      - 有效度

生产查定与性能试验同时进行。生产查定时，样机数量为1台，试验期间工作状态应保持稳定，除易损件外，不允许更换其他零件。对1台样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定，试验期间记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间按式（3）计算有效度K。

……………………………………………(3)

式中：

-使用有效度；

－作业时间，单位为小时（h）；

－故障排除时间，单位为小时（h）。

      - 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。用户满意度按式（4）计算S：

……………………………………………(4)

式中：

---用户满意度（百分制）；

---调查的用户数；

---第i个用户赋予的满意度分值。

      - 严重故障和致命故障

在生产查定和用户调查中，不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身安全或引起重要总成报废（如：电机、滚筒、螺旋辊、螺旋辊筒、抛洒总成、升降总成、移动总成和控制柜总成）的致命故障，以及导致功能严重下降，主要零部件（如：轴、轴承座、皮带轮、输送带、托辊辊子、畚斗以及机架等结构件）损坏的严重故障。

    - 判定规则

      - 有效度应不小于98％，用户满意度应不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲4.4.2.3所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

      - 在生产查定中如果发生本大纲4.4.2.3所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

    - 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

表5初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表4 | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全装备 | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |
|  | 4 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.2.4的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 输送量 | t/h | ≥企业明示值 |
|  | 2 | 破碎率增值（旋转抛粮式、螺旋式粮食输送机） | % | 小麦、稻谷：≤0.3%；玉米、豆：≤0.5% |
|  | 3 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

    - 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

表6 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 带宽 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 螺旋公称直径 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 6 | 畚斗宽度 | 允许变化 | 变化幅度≤10% |  |
| 7 | 输送长度 | 允许变化 | 变化幅度≤20% | / |
| 8 | 输送电机功率 | 允许变化 | 变化幅度≤20% | / |
| 9 | 抛粮电机功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 10 | 升降方式 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 移动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 旋转方式 | 不允许变化 | / | / |

产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

表6未列出的产品结构和特征参数，允许企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

附 录 A
（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 输送量 | t/h |  |
| 5 | 输送长度 | m |  |
| 6 | 输送带速度 | m/s |  |
| 7 | 带宽 | mm |  |
| 8 | 螺旋公称直径 | mm |  |
| 9 | 畚斗宽度 | mm |  |
| 10 | 输送电机功率 | kW |  |
| 11 | 抛粮电机功率 | kW |  |
| 12 | 升降电机功率 | kW |  |
| 13 | 升降方式 | / |  |
| 14 | 升降行程 | ㎜ |  |
| 15 | 旋转方式 | / |  |
| 16 | 旋转角度 | （º） |  |
| 17 | 移动方式 | / |  |
| 18 | 托辊数量 | 件 |  |

#### 企业负责人：                     （公章）               年    月    日

附 录 B
（规范性附录）
用户调查表

调查单位：                      调查人：                     调查日期：  　年 　 月   日

| 用户 | 姓名 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话 |  | 从事机务工作时间 | 年 |
|  | 地址 |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  |
|  | 生产企业 |  |
|  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |
|  | 配套动力 |  | 购机时间 |  |
| 适用性用户意见 | 总作业时间 | h | 物料种类 |  |
|  | 物料品种的适用情况 | 好□ 中□ 差□ |
|  | 物料含水率的适用情况 | 好□ 中□ 差□ |
|  | 物料含杂率的适用情况 | 好□ 中□ 差□ |
|  | 物料破碎率增加情况 | 好□ 中□ 差□ |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障级别 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ □较好［4］ □中［3］ □较差［2］ □差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 | 用户签名 |  |
|  | □电话 | 主叫电话/通话时间 |  |
| 备注 | 调查内容有选项的，在所选项上划“√”； 调查方式为实地、信函调查时，用户应签名； 调查方式为电话调查时，应记录主叫电话及通话时间。 |

_________________________________

# Text boxes

粮食输送机

（征求意见稿）

联系人：武克焕

手机：13866159882

邮箱：hfzydq@aliyun.com

DG/T ×××—2019

DG

农业机械推广鉴定大纲