DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T XXX—2019

挖（起）藕机

（征求意见稿）

联系人：吴英满

电话：18177110766

邮箱：5798185@qq.com

2019-XX-XX发布                                     2019-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部    发布

目  次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 挖（起）藕机	1

3.2 损失莲藕	1

3.3 伤藕	1

3.4 收获宽度	1

4 型号编制规则	1

5 基本要求	2

5.1 申请方需补充提供的资料	2

5.2 参数准确度及仪器设备	2

5.3 样机确定	2

5.4 生产量和销售量	3

6 初次鉴定	3

6.1 一致性检查	3

6.2 安全性评价	4

6.3 适用性评价	4

6.4 可靠性评价	6

6.5 综合判定规则	7

7 产品变更	7

附　录　A （规范性附录） 产品规格表	9

附　录　B （规范性附录） 用户调查表	10

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：广西壮族自治区农业机械化服务中心、安徽省农业机械试验鉴定站、山东省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：黄才志 周林艳  姚秋喜 李仿舟  洪露  杨伟兰  王萍

挖（起）藕机

范围

本大纲规定了挖（起）藕机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于挖（起）藕机的推广鉴定

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本大纲。

挖（起）藕机

本大纲所指的挖（起）藕机是指通过水力喷射的方式收获莲藕的机器，其至少由浮体、发动机、水力喷射系统构成，能通过人力推动或自走的方式在藕田内行走，由发动机带动水泵提供高压水流，通过喷射把莲藕周围的於泥冲散，使莲藕脱离泥土层，达到收获莲藕的目的。按喷水方式可分为手持喷头喷水式和固定喷头喷水式两种；按行走方式可分为人力移动式和自走式两种。按收集方式可分为人力收集式和自动收集式。

损失莲藕

挖（起）藕机工作过后，通过常规方式或说明书指明方式把莲藕收集出藕田后，仍遗留在藕田里的莲藕。

伤藕

表面有损伤的整个藕节，包括被折断的藕。

收获宽度

固定喷头喷水式挖（起）藕机排列的喷头在与机具直行方向垂直的最大宽度。

型号编制规则

挖（起）藕机的型号编制规则如下：

4 LO□-□□

改进代号：企业在结构、重要参数等方面进行改进后，用于区别不同机型的代号，用大写英文字母表示。

主参数代号：以发动机在标定转速时喷水式莲藕收获机在正常工作状态的水泵流量的10倍数取整后表示。

特征代号：“R” 表示多喷头人力移动，“Z” 表示多喷头自走式，单喷头人力移动不标注。

小类代号：“LO”表示莲（LIAN）藕（OU）。

大类代号，“4”表示收获机械。

4LO-15型表示喷水式莲藕收获机的水泵流量为1.5m3/s 的人力移动单喷头喷水式莲藕收获机。

基本要求

申请方需补充提供的资料

产品规格表（见附录A）；

样机照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

国家环保主管部门颁发的发动机排放的型式核准证书或等效证明文件（复印件）；

用户名单（应为产品定型后的用户名单，内容至少包括用户姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、产品编号、购机时间等，提供的用户作业时间50小时以上，收获宽度大于1m的挖（起）藕机用户不少于5户,收获宽度不大于1m的挖（起）藕机用户不少于10户。）

必要的其他文件。

以上材料需加盖企业公章。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～5m | Ⅱ级 |
| 2 | 质量 | 0kg ～50 kg | 0.05 kg |
|  |  | 0kg ～1000 kg | 2% |
| 3 | 流量 | 0m3/h～50m3/h | 2% |
| 4 | 噪声 | 35dB(A)～120 dB(A) | 2级 |
| 5 | 转速 | 40r/min～9999r/min | 0.1% |
| 6 | 时间 | 0h～24h | 0.5 s/d |

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为2台，其中1台用于鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

生产量和销售量

收获宽度不大于1m的产品累计生产量应不少于15台，销售量应不少于10台。

收获宽度大于1m的产品累计生产量应不少于10台，销售量应不少于5台。

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格确认表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所表述的技术规格值相一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | 一致 | 核对样机铭牌 |
| 2 | 名称 | 一致 | 核对样机铭牌 |
| 3 | 型式 | 一致 | 核对样机 |
| 4 | 漂浮型式 | 一致 | 核对样机 |
| 5 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差≤5% | 检测样机 |
| 6 | 整备质量 | 允许偏差≤5% | 检测样机 |
| 7 | 收获宽度 | 允许偏差≤5% | 检测样机 |
| 8 | 发动机标定功率 | 一致 | 核对样机发动机铭牌或发动机说明书 |
| 9 | 发动机标定转速 | 一致 | 核对样机发动机铭牌或发动机说明书 |
| 10 | 水泵流量 | 允许偏差≤10% | 检测样机 |
| 11 | 水管规格 | 一致 | 核对样机 |
| 12 | 水管长度 | 允许偏差≤5% | 检测样机 |
| 13 | 喷头数量 | 一致 | 核对样机 |
| 14 | 喷头规格 | 允许偏差≤5% | 核对样机 |
| 备注 | 漂浮型式一般为船体或浮桶； 手持喷头喷水式挖（起）耦机的外形尺寸不包括水管和喷头； 水管规格和水管长度仅限于手持喷头喷水式挖（起）耦机； 检测水泵流量时，挖（起）藕机水力喷射系统应安装完整，各进、出水口处于工作时的位置，调节油门，使发动机按标定转速（误差5%）运转。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

操作者耳位噪声

- 只检测需要操作员在固定位置操作的固定喷头喷水自走式的挖（起）藕机的耳位噪声，耳位噪声应不大于95 dB(A)。

- 测试场地应为表面有水的藕田，在离测区中心半径25m范围内，不得有大的噪声反射物，离地表1.2m处的平均风速应不大于3m/s；测试期间背景噪声应比测量噪声级至少低10dB(A)；测试时，发动机在额定转速下运转，并进行喷水挖（起）藕作业；传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用慢档A计权声压级进行测量。

- 在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

安全防护

安全防护检查内容和要求见表3。

安全防护检查项目及要求

| 序号 | 检查项目 | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防护装置 | 外露的起动装置、联轴器、皮带及皮带轮等运动部件应有防护装置；排气管根部以后至消声器间应有全覆盖的隔热措施。防护装置牢固地固定在机器上，不用工具无法拆下。 |
| 2 | 剪切和挤压部位 | 操作者操作时，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位；钣金件不能有锐角。 |
| 3 | 废气排放口的位置 | 废气排放口的位置和方向应避开操作者。 |
| 4 | 蓄电池 | 有接地端的蓄电池的非接地端应进行防护，以防止与其意外接触及与地面形成短路。 |

安全信息

安全信息的检查内容和要求见表4。

安全信息检查项目及要求

| 序号 | 检查项目 | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全标志 | 外露旋转件、喷头、发动机油箱、水箱、排气管等对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合GB 10396的要求。 |
| 2 | 离心泵旋转方向 | 离心泵显著位置上应有固定的旋转方向标志。 |
| 3 | 产品使用说明 | 产品使用说明中应有安全注意事项说明，安全标志应在说明书中重现并予以说明。 |

判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括损失率、伤藕率和适用性用户意见。

作业性能试验

试验条件

- 莲藕品种和产量（试验地）在当地应具有代表性；

- 试验地应保证挖（起）藕机能连续工作；

- 试验地水面深度应满足企业的规定值；

- 样机在试验开始前，允许按照使用说明书的规定进行调整和保养，达到正常状态后进行测试，试验过程中不允许再对样机进行调整。操作人员应操作熟练，无特殊情况不允许更换。

- 收获方式和人员的配备应符合说明书的规定。

检测项目

测试时，按使用说明书明示的速度在测区内进行测试，时间应不小于30min，试验过程应记录工作时间，收获面积，将收获起的莲藕分类称重，分类时，用刀在莲藕节的中间切断，以区分伤藕和完好的莲藕；停机后，将藕田里漏收的莲藕收集称重。通过计算，得到损失率、伤藕率指标。

- 莲藕总质量

W=Wd+Ws+Wh	(1)

式中：

W--莲藕总质量，单位为公斤（kg）；

Wd--损失莲藕总质量，单位为公斤（kg）；

Ws --伤藕总质量，单位为公斤（kg）；

Wh--完好莲藕总质量 ，单位为公斤（kg）。

- 损失率

(2)

式中：

Zd--损失率

- 伤藕率

(3)

式中：

Zs--伤藕率

适用性用户意见

对制造商提供的用户名单中随机选取不少于10个用户(收获宽度大于1m的不少于5户)进行适用性用户意见调查。调查可采用实地、信函、电话等方式之一或组合形式进行。调查内容见附录B。

判定规则

作业性能试验结果合格和适用性用户意见均满足表5要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价判定表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 损失率 | % | ≤4% |
| 2 | 伤藕率 | % | ≤5% |
| 3 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80% |

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定和用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

生产查定在规定工况下进行。对样机进行累计作业时间不少于18h（偏差为+1min）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间等，按式(4)计算有效度K。

(4)

式中：

K  —— 有效度；

Tz —— 生产考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

Tg —— 样机在生产考核期间每班次的故障时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（5）计算用户满意度S。

(5)

式中：

S ——用户满意度(百分制)；

m ——调查的用户数；

Si——第i个用户赋予的满意度分值。

故障分类

故障分类见表6。

故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 导致功能完全丧失、危及作业安全、导致人身伤亡或引起重要总成（系统）报废的故障。 | 汽（柴）油机飞车，泵断轴等。 |
| 严重故障 | 主要零、部件严重损坏，需解体检修的故障。 | 泵体、泵盖、叶轮、机械密封、轴承等损坏。 |
| 一般故障 | 一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间可修复的故障。 | 水密封损坏，结合面泄漏明显，汽油机火花塞脱落等。 |

判定规则

有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生本大纲6.4.2.3所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表7。

初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查19项（见表2） | / | 符合大纲第6.1.2的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第6.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 损失率 | % | 符合本大纲第6.3.5的要求 |
|  | 2 | 伤藕率 | % |  |
|  | 3 | 适用性用户意见 | / |  |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表8。

产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 名称 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 型式 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 漂浮型式 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 允许偏差≤5% | / |
| 6 | 整备质量 | 允许变化 | 允许偏差≤5% | / |
| 7 | 收获宽度 | 允许变化 | 允许偏差≤5% | / |
| 8 | 发动机标定功率 | 不允许变化 | 允许偏差≤5% | / |
| 9 | 发动机额定转速 | 不允许变化 | 允许偏差≤5% | / |
| 10 | 水泵规定流量 | 允许变化 | 允许偏差≤5% | / |
| 11 | 水管规格 | 允许变化 | 允许偏差≤5% | / |
| 12 | 水管长度 | 允许变化 | 允许偏差≤10% | / |
| 13 | 喷头数量 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 喷头规格 | 允许变化 | 允许偏差≤5% | / |

产品结构和特征参数的变更符合表8要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表8要求不一致的，应申报变更确认。

未列入表6的项目，企业自主变更。

（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初次鉴定 | 产品变更 |
| 1 | 型号 | / |  |  |
| 2 | 名称 | / |  |  |
| 3 | 型式 | / |  |  |
| 4 | 漂浮型式 | / |  |  |
| 5 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |  |
| 6 | 整备质量 | kg |  |  |
| 7 | 收获宽度 | mm |  |  |
| 8 | 发动机标定功率 | kW |  |  |
| 9 | 发动机额定转速 | r/min |  |  |
| 10 | 水泵型号 | / |  |  |
| 11 | 水泵规定流量 | m³/h |  |  |
| 12 | 水管规格 | mm |  |  |
| 13 | 水管长度 | mm |  |  |
| 14 | 喷头数量 | / |  |  |
| 15 | 喷头规格 | mm |  |  |
| 备注 | 漂浮型式一般为船体或浮桶 水管规格和水管长度仅限于手持喷头喷水式挖（起）藕机； |

（规范性附录）
用户调查表

调查单位：                              调查人：                       调查日期：       年    月    日

| 用户 信息 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
|  | 所受培训 | 未培训 □ 购机培训 □ 专业培训 □ |
| 机具 信息 | 型号名称 |  | 配套动力 | 柴油机 □ 汽油机 □ |
|  | 生产企业 |  |
|  | 出厂编号 |  |
|  | 出厂日期 |  |
|  | 购买日期 |  |
|  | 总作业时间 | h |
| 适用 性用 户意 见 | 藕田适应性 | 好 □ 中 □ 差 □ | 水质适应性 | 好 □ 中 □ 差 □ |
|  | 行走通过性能 | 好 □ 中 □ 差 □ | 产出莲藕品质 | 好 □ 中 □ 差 □ |
|  | 生产效率 | 好 □ 中 □ 差 □ | 操作性 | 好 □ 中 □ 差 □ |
| 可靠性 | 故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障级别 |
|  |  |  |  | 致命故障□ 严重故障□ 一般故障□ |
|  |  |  |  | 致命故障□ 严重故障□ 一般故障□ |
|  |  |  |  | 致命故障□ 严重故障□ 一般故障□ |
|  | 可靠性 用户满意度 | 好［5］ □ 较好［4］ □ 中［3］ □ 较差［2］ □ 差［1］ □ |
| 调查方式 | 实地 □ 信函 □ 电话 □（主叫电话： ） | 用户签字 |  |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。 “故障级别”相应选项由鉴定人员确定。调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。