目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件材料	1

4.2 样机确定	2

4.3 生产量和销售量	2

4.4 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	4

5.4 可靠性评价	6

5.5 综合判定规则	6

6 产品变更	7

附录A（规范性附录）产品规格表	9

附录B（规范性附录）用户调查记录表	10

前    言

本大纲依据TZ 1－2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：陕西省农业机械鉴定推广总站、山东省农业机械试验鉴定站

河北省农业机械鉴定监理总站 、山西省农业机械发展中心 、新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站 、农业农村部农业机械试验鉴定总站植保机械专业站。

本大纲主要起草人：张保伦、南卜月、邱韶峰、张继勇、丁建民、蒋智超、缪友谊

# 果园作业平台

范围

本大纲规定了果园作业平台推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于果园作业平台的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 3871.5 农业拖拉机试验规程 第5部分：转向圆和通过圆直径

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

果园作业平台

能够实现升降功能，在果树行间或果园空旷场地行驶的，集采摘、运输、果树修剪等功能于一体的果园综合作业平台。根据动力来源，分为自走式和牵引式。

额定载荷

工作平台运输时所标称的最大装载质量。

举升负载量

工作平台举升时所标称的最大负载质量。

基本要求

需补充提供的文件材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单（内容至少包括用户姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提

供的用户应作业一个季节以上或者作业时间不少于50 h，数量为5户）；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文         件复印件（自走式和配套发动机的机型需要）。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为2台，其中1台用于鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

生产量和销售量

初次鉴定的产品生产量和销售量均应符合表1规定。

生产量和销售量要求

| 机具种类 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 自走式 | ≥5 | ≥5 |
| 牵引式 | ≥10 | ≥10 |

参数准确度及仪器设备

被测参数准确度要求见表2。选用仪器设备的量程和准确度应与表2的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 5mm |
|  |  | ≥5m | 10mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～3000 kg | 500 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 温度 | -25 ℃～50 ℃ | 1 ℃ |
| 5 | 湿度 | 10%RH～90%RH | 5%RH |
| 6 | 风速 | 0m/s～10m/s | 0.6m/s |
| 7 | 角度 | 0°～360° | 0.2° |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对（自走式/牵引式） |
| 3 | 驱动方式 | 一致 | 核对（两轮驱动/四轮驱动） |
| 4 | 升降机构类型 | 一致 | 核对（折叠臂式/剪叉式/其他形式） |
| 5 | 转向型式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套动力型式 | 一致 | 核对（内燃机/电动机） |
| 7 | 配套动力 | 一致 | 核对 |
| 8 | 底盘型式 | 一致 | 核对（履带式/轮式） |
| 9 | 最大外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差≤2% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 10 | 工作台最大尺寸（长×宽） | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 11 | 额定载荷 | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 12 | 举升负载量 | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 13 | 升降高度范围 | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 14 | 最小离地间隙 | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 15 | 轮距/轨距 | 允许偏差≤3% | 测量 |
| 16 | 横向最大调平角度 | 一致 | 核对 |
| 17 | 纵向最大调平角度 | 一致 | 核对 |
| 注：产品不适用的项目不进行检查。 |

判定规则

一致性检查的全部项目的结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

制动性能

行车制动（履带式免做）：自走式果园作业平台在初速度为产品使用说明书明示最高速度时，进行冷态紧急行车制动，测试其行车制动减速度不小于2.94m/s2，往返各2次，取平均值。

驻车制动：自走式果园作业平台在20%（履带式为25%）的干硬纵向坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min，上下坡各试一次。

所有紧固件应连接牢固，不得有任何松动现象。

平台表面应能防滑和排水，平台可设置出入门，门不得向外开，也可用栏杆、挡链等设施代替；工作平台应具备有系安全带或绳索的结点。

果箱旋转系统应保证果箱释放后与地面夹角小于等于20°；果箱固定机构能牢固固定果箱，保证果箱旋转释放过程不发生晃动。

果园作业平台满载且工作台回落状态下，在前后（纵向）或左右（侧向）倾斜15°时应能相对稳定。

液压、电气系统的管线应排列整齐、合理、连接紧密牢固，穿过金属孔洞时应有绝缘保护套管，各元件和组件一般应可单独拆装，并维修方便。

作业平台的上、下两套控制装置应有互锁装置，上控制装置应设在工作平台上，下控制装置应具有上控制装置的功能，并应设有超越上控制的装置。

安全防护

暴露在外的运动部件、高温部件等对操作人员有危险的应有可靠的防护装置。防护装置不借助于工具应不能拆除。

作业平台系统应设计有护栏、挡脚板（或脚踝防护杆）和扶手，护栏高度应不小于1100mm；平台地面最小离地高度大于550mm时，应设置工作梯，并应符合GB 10395.1的规定。

作业平台应设定安全工作移动速度，在剪叉、伸缩臂起点和终止点设置行程开关，保证操作者安全可靠地边工作边移动车辆。

输送系统需设计有果实防护机构。

液压系统中应设置能防止液压缸和平台因自重引起下滑或因管路破裂泄漏而导致超速下降坠毁的装置。

电气系统应有安全保护装置，设有切断电源的总开关。

安全信息

对操作者和维修者都存在危险的部位应固定有永久醒目的安全警示标志，安全警示标志应便于观察，内容应准确、清晰，符合GB 10396的规定。

产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用性能试验与适用性用户意见调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括工作台平台升降速度、最大沉降量、行走速度及适用性用户意见。

作业性能试验

试验条件

试验地应在硬化场地或在平整的果园地面，作业过程中地面不应下陷，测区长度应不小于50m，宽度应满足机具自由转弯要求。试验过程中对环境温、湿度以及风速分别记录3次并取范围值，风速不超过4m/s。

试验方法

- 平台升降速度

将工作台下降到最低位置，分别选择空载和额定举升负载状态，启动发动机（包括内燃机与电动机），调整油门至标定转速或说明书规定转速，升起工作台，测试工作台由最低位置升高到最高位置以及由最高位置下落到最低位置分别所需要的时间并观察升降的平稳性。按照公式（1）、（2）计算，分别测试3次取平均值。

······························（1）

·························（2）

式中：

v1 ——平台起升速度，单位为m/s；

v2 ——平台下降速度，单位为m/s；

t1 ——平台起升所用时间，单位为s；

t2 ——平台下降所用时间，单位为s。

- 最大沉降量

样机在额定举升负载下进行试验，将工作台起升到最大高度处，测量其升起高度，10min后检查各部位变形情况，并测量其高度，计算沉降量，记录3次取平均值。

- 行走速度

在平整的硬路面上进行，高速档时测试距离为50m，低速档时测试距离为20m，测定在额定载荷下以最高行驶速度匀速通过测区的时间，计算行驶速度。按照公式（3）、（4）计算，分别测定3次，取最值为试验结果。

······························（3）

······························（4）

式中：

vg ——高速挡速度，单位为m/s；

vd ——低速挡速度，单位为m/s；

tg ——高速挡所用时间，单位为s；

td ——低速挡所用时间，单位为s。

适用性用户调查

按照制造商提供的用户名单全部进行适用性用户意见调查。调查可采用实地、信函、电话等方式之一或组合形式进行，调查内容见附录B。

判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表4要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

生产查定

生产查定与作业性能试验同时进行，样机数量为1台，记录首次故障前的升、降次数和故障情况。首次故障前果园作业平台的升降次数各不少于50次。生查查定过程中不得发生致命故障、严重故障,故障分类见表4。

用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（5）计算用户满意度S。

································（5）

式中：

S ——用户满意度（百分制）；

m ——调查的用户数；

si ——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

判定规则

首次故障前果园作业平台升、降次数各不少于50次，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生表4所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生表4所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

故障分类

故障分类见表4

故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 正常作业时出现机具功能完全丧失，危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的故障。 | 轴承、机架断裂、损坏；升降机构失灵。 |
| 严重故障 | 主要零部件或重要总成损坏、报废，导致功能严重下降，难以正常作业的故障。 | 机架变形；液压缸损坏。 |
| 一般故障 | 明显影响产品使用功能，在较短时间内可以排除的故障。 | 易损件更换或在较短时间内便于维修，并容易排除的故障。 |

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查17项（见表2） | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.2.1条 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.2条 |
| 安全性评价 | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.3条 |
| 适用性评价 | 1 | 工作台升降速度 | / | 企业明示值±10% |
|  | 2 | 最大沉降量 | / | ≤企业明示值 |
|  | 3 | 行走速度 | / | 企业明示值±10% |
|  | 4 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 生产查定 | / | 符合大纲5.4.2.1条 |
|  | 2 | 用户满意度 | 分 | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / |
| 3 | 驱动型式 | 不允许变化 | / |
| 4 | 升降机构类型 | 不允许变化 | / |
| 5 | 转向型式 | 不允许变化 | / |
| 6 | 配套动力型式 | 不允许变化 | / |
| 7 | 配套动力 | 允许变化 | 变化幅度≤5% |
| 8 | 行走型式 | 不允许变化 | / |
| 9 | 最大外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤5% |
| 10 | 工作台最大尺寸（长×宽） | 允许变化 | 变化幅度≤5% |
| 11 | 额定载荷 | 允许变化 | 变化幅度≤5% |
| 12 | 举升负载量 | 允许变化 | 变化幅度≤5% |
| 13 | 升降高度范围 | 允许变化 | 变化幅度≤5% |
| 14 | 最小离地间隙 | 允许变化 | 变化幅度≤5% |
| 15 | 轮距/轨距 | 允许变化 | 变化幅度≤5% |
| 16 | 横向最大调平角度 | 允许变化 | 变化幅度≤5% |
| 17 | 纵向最大调平角度 | 允许变化 | 变化幅度≤5% |

产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

未列出的结构型式和参数允许企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 驱动型式 | / |  |
| 4 | 升降机构类型 | / |  |
| 5 | 转向型式 | / |  |
| 6 | 配套动力型式 | / |  |
| 7 | 配套动力 | kW |  |
| 8 | 底盘型式 | / |  |
| 9 | 最大外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 10 | 工作台最大尺寸（长×宽） | mm |  |
| 11 | 额定载荷 | kg |  |
| 12 | 举升负载量 | kg |  |
| 13 | 升降高度范围 | mm |  |
| 14 | 最小离地间隙 | mm |  |
| 15 | 轮距/轨距 | mm |  |
| 16 | 横向最大调平角度 | ° |  |
| 17 | 纵向最大调平角度 | ° |  |
| 18 | 平台升降速度 | mm/s |  |
| 19 | 最大沉降量 | mm |  |
| 20 | 行走速度范围 | mm/s |  |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                          调查人：                      调查日期：    年  月  日

| 用 户 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 机具 情况 | 生产企业 |  | 型号名称 |  |
|  | 配套动力 |  | 购机日期 |  |
|  | 总作业时间 | h | 总作业量 | kg |
| 适用性用户意见 | 工作台升降情况 | □好 □中 □差 |
|  | 行走情况 | □好 □中 □差 |
|  | 工作稳定情况 | □好 □中 □差 |
|  | 转弯情况 | □好 □中 □差 |
| 可靠性用户意见 | 故 障 情 况 | 故障和部位 | 原因分析 | 故障级别 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ □较好［4］ □中［3］ □较差［2］ □差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 | 用户签名 |  |
|  | □电话 | 主叫电话号码 |  |
| 注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。采用实地、信函调查方式的需用户签字。调查方式为电话时，记录主叫电话号码。 |

# Text boxes

DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T XXX-2019

果园作业平台

（征求意见稿）

联系人：南卜月 13775511298 微信同号

786693676@qq.com

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布