目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	1

4.3 生产量和销售量	1

4.4 参数准确度及仪器设备	1

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	2

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	4

5.5 综合判定规则	5

6 产品变更	5

附录A（规范性附录）产品规格表	7

附录B（规范性附录）用户调查记录表	8

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：安徽省农业机械试验鉴定站、重庆市农业机械鉴定站、黑龙江农垦农业机械试验鉴定站、新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站、北京市农业机械试验鉴定推广站、江苏省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：祝思文、王光明、任宏生、邢左群、顾冰洁、王勇、王祥明、谢杰、刘旺、赵海瑞

果蔬烘干机

## 范围

本大纲规定了果蔬烘干机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于干燥蔬菜、水果、坚果、食用菌、药材等农副产品的厢式果蔬烘干机推广鉴定。

## 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

## 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

### 厢式果蔬烘干机

以间接加热空气，采取强制通风，形成循环热风，温度可控制，将物料置于固定的层架式烘盘上进行脱水作业的柜式（厢式）设备。

## 基本要求

### 需补充提供的材料

除申请时提交材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（前方左侧45°、右侧45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c)  用户名单(内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应为纯作业时间100h以上的，分布在两个主要使用（销售）区域，数量为5户)。

以上材料均需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。样机在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行试验，样机数量为1台。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，由提供者自行处理样机。

生产量和销售量

申请推广鉴定的产品，其生产量应不少于5台，销售量应不少于5台。

### 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的测量范围和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 40dB(A)～130dB(A) | 2级 |
| 2 | 长度 | 0m～30m | 1mm |
| 3 | 质量 | 0kg～1000kg | 3级 |
|  |  | 0g～200g | 1级 |
| 4 | 时间 | 0h～24h | 0.5s/d |
| 5 | 温度 | -30℃～70℃ | 1℃ |
|  |  | -50℃～300℃ | 1℃ |
| 6 | 湿度 | 5%HR～95%HR | 5%HR |

## 初次鉴定

### 一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 烘干机机体外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为≤2% | 测量 |
| 4 | 烘干室有效容积 | ≥设定值的98% | 测量 |
| 5 | 循环风机型号 | 一致 | 核对 |
| 6 | 循环风机数量 | 一致 | 核对 |
| 7 | 循环风机电机功率 | 一致 | 核对 |
| 8 | 排湿风机型号 | 一致 | 核对 |
| 9 | 排湿风机数量 | 一致 | 核对 |
| 10 | 排湿风机电机功率 | 一致 | 核对 |
| 注：烘干机机体外形尺寸指烘干机机体本体尺寸，不包括风道、风机、电机、电控箱、热风炉、燃烧器、热泵等在内的尺寸。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全防护

5.2.1.1  通往循环风机、排湿风机和控制器的导线、控制线应有可靠的绝缘保护。

5.2.1.2  对操作人员有危险的外露传动、回转部件应设置安全防护装置。

5.2.1.3  烘干室的墙体材料应采用防火、阻燃、保温材料。

安全信息

- 5.2.2.1  对操作者存在或有潜在危险的电机传动装置、风机进风口、高温热源装置等部位，应在其附近明显位置上设置安全警示标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

- 5.2.2.2  使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

#### 5.2.3  安全装备

5.2.3.1  烘干机应设置热风温度超温报警装置和开机前警示装置。

5.2.3.2  采用燃油、天然气为燃料时，燃烧器须设置自动点火装置和熄火时自动切断油路、气路的装置，并配备灭火器等消防器材。

5.2.3.3  电控系统应设置过载和漏电保护装置。

#### 5.2.4  安全性能

操作人员经常活动的地方，其噪声值应≤87 dB（A）。在烘干机工作区域操作人员经常活动地点，包括烘干机两侧和人员操作位置等正前方各测试1点（操作人员不去的地方不测），每点距离机械外表面1.0m，离地面1.5m处，用声级计的计权网络A档测量噪声值，测点为5点，取测量平均值。

#### 5.2.5  判定规则

安全防护、安全信息、安全装备和安全性能均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

5.3  适用性评价

5.3.1 评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。选点试验在一个有代表性的作业条件下进行，评价内容包括成品含水率、干燥不均匀度、干燥强度。

5.3.2 作业性能试验

5.3.2.1  试验条件

试验环境温度应为0℃～30℃。

试验用燃料等应符合说明书中热风炉或燃烧器等使用燃料要求。天然气只检测由天然气管网输送的、使用储气瓶组与减压装置降压后供给的、检验合格储气罐供给的，且通过消防安全验收。

按果蔬烘干机容料量、试验次数及每次试验时间准备足够的物料。试验物料采用新鲜白萝卜条，外形尺寸为150mm×15mm×15mm，含水率为88%～94%，单位面积摊量为27kg/m2～36kg/m2。

5.3.2.2  样机状态

试验样机允许调整，烘干机达到正常烘干作业状态后，开始进行试验。烘干机的技术状态符合使用说明书要求，操作人员应技术熟练。

5.3.2.3  取样

含水率样品取样，应在烘干室内均匀抽取，按平面均布4处，每处上中下层各1点，取12份样品，样品质量每个不少于50g。称取湿重后加以标记放回取样点原位，随物料烘干至结束后作为成品含水率样品。

5.3.2.4  试验项目

a） 温度、湿度测定

在性能试验期间，测定环境温度、湿度各5次，记录其范围值。

b） 成品含水率和干燥不均匀度测定

对接取的进、出机样品，按照GB 5009.3的规定进行测试，记录烘干前样品的含水率，计算出其

平均值；记录烘干后样品的含水率，并分别计算出其平均值和极差，极差即为干燥不均匀度。

###### c)  干燥强度测定

干燥强度，按式（1）计算。

…………………………………………………(1)

##### 式中：

##### ——干燥强度，单位为千克每立方米小时[㎏/（m3·h）]；

##### ——进机物料质量，单位为千克（㎏）；

##### ——出机物料质量，单位为千克（㎏）；

##### ——测试时间，单位为小时（h）；

##### ——烘干室有效容积，单位为立方米（m3）。

#### 5.3.3  适用性用户意见

##### 5.3.3.1  调查方式

##### 按照制造商提供的用户名单进行调查。调查可采用实地、信函和电话等方式进行。调查内容见附录B。

##### 5.3.3.2  调查结果要求

适用性用户意见调查中适用物料情况、烘干效果、电气控制性能和配套电机适用情况，每项评价为“好”和“中”两项合计应不小于调查总数的80%。

#### 5.3.4  判定规则

作业性能试验结果和适用性用户调查结果均满足表3要求，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4  可靠性评价

#### 5.4.1  评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

#### 5.4.2  评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

##### 5.4.2.1  有效度

生产查定时，样机数量为1台。试验物料1采用新鲜白萝卜，按说明书规定选择烘干工艺，烘干1批次；试验物料2采用试验所在地新鲜水果，按说明书规定选择烘干工艺，烘干1批次。累计作业时间按照实际作业时间进行生产查定，记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身安全或引起重要总成报废（如：烘干机着火、倒塌；换热器、燃烧器烧损等）的致命故障，以及导致功能严重下降，主要零部件损坏（如：风机、电机轴承损坏等）的严重故障。按式（2）计算有效度。

………………………………………(2)

式中:

- ——有效度；

——作业时间，单位为小时（h）；

——样机故障排除时间，单位为小时（h）。

##### 5.4.2.2  用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（3）计算用户满意度。

……………………………………………(3)

式中：

——用户满意度(百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值。

#### 5.4.3  判定规则

有效度不小于98%，用户满意度不小于80，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5  综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

表3  推广鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查10项（见表2） | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全装备 | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |
|  | 4 | 安全性能 | 工作噪声 | dB（A） | ≤87 |
| 适用性评价 | 1 | 成品含水率 | / | ≤15% |
|  | 2 | 干燥不均匀度 | / | ≤5% |
|  | 3 | 干燥强度 | ㎏/（m3·h） | ≥企业明示值 |
|  | 4 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

5.5.2  一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

## 6  产品变更

6.1  通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

表4  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 烘干机机体外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | ≤5% | / |
| 4 | 烘干室有效容积 | 允许变化 | ≤5% | / |
| 5 | 循环风机型号 | 允许变化 | / | / |
| 6 | 循环风机数量 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 循环风机电机功率 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 排湿风机型号 | 允许变化 | / | / |
| 9 | 排湿风机数量 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 排湿风机电机功率 | 不允许变化 | / | / |

6.2  产品结构和特征参数的变更符合表4要求的，或在表4中未列出的项目，企业自主变更并保存变更批准文件。

6.3  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表4要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 烘干机机体外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 热风温度范围 | ℃ |  |
| 5 | 烘干室有效容积 | m3 |  |
| 6 | 循环风机型号 | / |  |
| 7 | 循环风机数量 | / |  |
| 8 | 循环风机电机功率 | kW |  |
| 9 | 排湿风机型号 | / |  |
| 10 | 排湿风机数量 | / |  |
| 11 | 排湿风机电机功率 | kW |  |
| 12 | 热风炉型号名称 | / |  |
| 13 | 热风炉燃料种类 | / |  |
| 14 | 热风炉热功率 | kJ/h |  |
| 15 | 燃烧器型号名称 | / |  |
| 16 | 燃烧器燃料种类 | / |  |
| 17 | 燃烧器热功率 | kJ/h |  |
| 18 | 热泵型号名称 | / |  |
| 19 | 热泵额定功率 | kW |  |
| 20 | 热泵额定制热量 | kJ |  |
| 21 | 热泵辅助电加热功率 | kW |  |
| 22 | 电加热管功率 | kW |  |

企业负责人：              （公章）                              年      月     日

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                       调查人：                  调查日期：     年      月     日

| 用户 情况 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 烘干机 | 型号名称 |  | 出厂日期 |  |
|  | 出厂编号 |  | 购机日期 |  |
|  | 生产企业 |  |
| 适 用 性 用 户 意 见 | 适用物料情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 烘干效果 | □好 | □中 | □差 |
|  | 电气控制性能 | □好 | □中 | □差 |
|  | 配套电机适用情况 | □好 | □中 | □差 |
| 可 靠 性 | 故障 情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障级别 |
|  |  |  |  | □致命 □严重 □一般 |
|  |  |  |  | □致命 □严重 □一般 |
|  |  |  |  | □致命 □严重 □一般 |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ | □差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 | 用户签字 |  |
| 备注 |  |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；故障级别由调查人员填写；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。

_________________________________

# Text boxes

中华人民共和国农业农村部  发布

2019-XX-XX实施

2019-XX-XX发布

果蔬烘干机

（征求意见稿）

联系人：祝思文

手机：13505609626   邮箱：zhuanhuijd@126.com

DG/T XXX—2019

DG

农业机械推广鉴定大纲