ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DG

农业机械推广鉴定大纲

DG /TXXXXX—XXXX

甘蔗剥叶机

联系人姓名：吴英满

电话：18177110766

邮箱：5798185@QQ.COM

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1  甘蔗剥叶机	1

3.2  蔗茎弯曲程度	1

3.3  生长点	1

3.4  叶茎比	1

4　基本要求	2

4.1　需补充提供的材料	2

4.2　参数准确度及仪器设备	2

4.3　样机确定	2

4.4　生产量和销售量	2

5　初次鉴定	3

5.1　一致性检查	3

5.2　安全性评价	4

5.3　适用性评价	5

5.4　可靠性评价	7

5.5　综合判定规则	8

6　产品变更	9

附录A（规范性附录）　产品规格表	11

附录B（规范性附录）　自走乘座式甘蔗剥叶机安全防护检查明细表	12

附录C（规范性附录）　用户调查表	13

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：广西壮族自治区农业机械化服务中心、广东省农业机械试验鉴定站、江苏省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：吴英满、黎波、林羽、王莹、莫恭武、周林艳、黄才志。

甘蔗剥叶机

范围

本大纲规定了甘蔗剥叶机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于甘蔗剥叶机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

甘蔗剥叶机

把甘蔗蔗茎与蔗叶、蔗梢、根须及其他杂物剥离的机器。

甘蔗剥叶机可根据需要可以增加喂入、收集、打捆等装置。

甘蔗剥叶机按结构型式可分为固定式、牵引式、悬挂式、背负式和自走式，其中自走式按行走方式分为轮式和履带式，按操作者操作方式又分为步行式和乘座式。

蔗茎弯曲程度

分为不弯曲、中等弯曲和严重弯曲。用蔗茎上距蔗根至蔗尾连线最大垂直距离与蔗根至蔗尾直线长度的比值W表示。W≤0.1为不弯曲，0.1＜W≤0.2为中等弯曲，W＞0.2为严重弯曲。

生长点

蔗株梢部初生茎叶交汇处。

叶茎比

蔗株上除根须外，叶（含侧芽）与茎质量的比值。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料（均需加盖企业公章）：

产品规格表（见附录A）；

样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

用户名单(内容至少包括用户姓名、通讯地址、电话、出厂编号、购机时间等，提供的用户应为作业120 h以上，数量应满足本大纲中表2中销售量的要求)；

自走式或自带发动机的甘蔗剥叶机提供配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

参数准确度及仪器设备

被测参数准确度及仪器设备量程应满足表1的规定。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 5 cm |
|  |  | 0 m～5 m | 5 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～50 kg | 0.1 kg |
|  |  | 0 g～1000 g | 1 g |
| 3 | 噪声 | 40dB（A）～130 dB（A） | 2级 |
| 4 | 时间 | 0 h～12 h | 1 s/d |
| 5 | 风速 | 0 m/s～8 m/s | 0.5 m/s |
| 6 | 温度 | -25 ℃～50 ℃ | 2 ℃ |
| 7 | 环境湿度 | 20 %RH～80 %RH | 5 %RH |

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商在规定时间送达指定地点，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

生产量和销售量

申请推广鉴定时产品的生产量和销售量应符合表2规定。

生产量和销售量要求

| 种类 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 纯工作小时生产率＜5t/h | ≥10 | ≥10 |
| 纯工作小时生产率≥5t/h | ≥5 | ≥5 |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所表述的产品技术规格一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 | 非自走式 | 自走式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品标牌 | √ | √ |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 3 | 外形尺寸a（长×宽×高） | 允许偏差为 3% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） | √ | √ |
| 4 | 喂入方式 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 5 | 喂入口宽度 | 允许偏差为 2% | 测量 | √ | √ |
| 6 | 喂入口数量 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 7 | 切尾装置结构形式 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 8 | 剥叶装置结构型式 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 9 | 剥叶元件材质 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 10 | 剥叶辊直径 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ |
| 11 | 剥叶辊数量 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 12 | 输送辊直径 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ |
| 13 | 输送辊数量 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 14 | 收集箱容积 | 允许偏差为3% | 测量 | √ | √ |
| 15 | 配套动力范围 | 一致 | 核对 | √ | / |
| 16 | 配套发动机或电机额定功率 | 一致 | 核对 | √（配有发动机或电机） | √ |
| 17 | 配套发动机或电机额定转速 | 一致 | 核对 | √（配有发动机或电机） | √ |
| 18 | 驾驶室型式 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 19 | 变速方式 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 20 | 驱动方式 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 21 | 制动器型式 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 22 | 轴距 | 允许偏差为3% | 测量两轴中线之间的距离 | / | √ |
| 23 | 导向轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量两轮胎中线之间的距离 | / | √ |
| 24 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量两轮胎中线之间的距离 | / | √ |
| 25 | 导向轮轮胎规格 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 26 | 驱动轮轮胎规格 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 27 | 轨距 | 允许偏差为 3% | 测量 | / | √ |
| 28 | 履带节距 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 29 | 履带节数 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 30 | 履带宽 | 一致 | 核对 | / | √ |
| a整机停放在水平硬化场地上测量。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

制动性能

行车制动

自走轮式甘蔗剥叶机以（20±1）km/h速度（最高行驶速度不大于20 km/h时，以最高行驶速度）在平直干硬地面上行驶时，进行冷态紧急行车制动，测试其行车制动距离，往返各测1次，取最大值，在制动过程中后轮不应翘起。

驻车制动

自走轮式机在20%的试验坡道、自走履带式机在25%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min。上下坡各试验1次。

绝缘电阻

带电机工作的甘蔗剥叶机，电机带电端子与机体间的绝缘电阻应不小于20MΩ。检查方法：用绝缘电阻表（或兆欧表）施加500V的电压，测量电机接线端子、配电箱接线端子与机体间的绝缘电阻。结果取最小值。

操作区工作噪声

噪声测试与作业性能试验同时进行。测试时传声器轴线应水平，膜片面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与样机表面距离为1 m（按基准体表面计），用慢档测量A计权声压级。测量点为4点,位于样机四周测量表面矩形的中心线上。分别在性能试验过程中的前期、中期、后期进行测量，每测点测量3次，取3次结果算术平均值，作为该点实测噪声值。计算各测点噪声值的算术平均值，作为测量结果。各测点的背景噪声在样机停止运转时测量。某一测点上实测噪声值与背景噪声之差均应大于10dB(A)。

驾驶员耳位噪声

自走乘座式甘蔗剥叶机在土路或矮草地测试。在额定转速、工作部件全部运转条件下测试驾驶员两侧耳位噪声，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，每侧测3次，取最大侧平均值。用慢档测量A计权声压级。如果装有驾驶室应关闭门窗、天窗、挡风玻璃进行测量。测试期间，除驾驶员和测试人员外，其他人员不得在操作位置处或驾驶室内。某一测点上实测噪声值与背景噪声之差均应大于10dB(A)。

安全防护

动力传动轴、万向节传动轴、皮带轮（或链轮）及刀盘（或刀片、锯片）等外露回转件及危险运动件均应设安全防护。防护装置应有足够的刚度，保证人体触及时不产生变形或位移，防护装置的网孔应保证人体任何部位不会接触转动部件。具体要求应符合GB 10395.1的规定。

自走乘座式甘蔗剥叶机的其他安全防护的检查内容和要求见附录B。

自走式与固定式的甘蔗剥叶机在操作者位置附近，应有不需操作者持续施力即可停机的装置。处于“停机”位置时，只有经人工恢复到正常位置后方能启动。

安全信息

安全标志

旋转和传动等危险部位，机械挤压部位、机械切割部位均应有安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。以下装置应有安全标志：

- 动力传动轴防护罩；

- 刀盘（或刀片、锯片）防护罩；

- 皮带轮（或链轮）防护罩；

- 喂入口、排蔗口；

- 驾驶台（自走乘座式）；

- 加油口；

- 排气管消声器出口。

操作符号

操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。

安全使用说明

使用说明书至少应给出或指出：

- 使用前必须仔细阅读产品使用说明书；

安全标志的内容、说明及粘贴位置，且安全标志应在产品使用说明书中复现；

在操作前对紧固件、联接件、旋转部件和安全防护装置的检查和调整；

在作业中发生故障时，要及时停止作业，严禁运转检修；

严禁操作情况的说明；

及时清理发动机各排气支管上的易燃物，以免发生火灾。

安装过载保护装置和漏电保护装置及接地装置的要求；（固定式）

工作场所的防火要求；（固定式）

给出灭火器使用方法及放置位置；（非固定式）

对操作及维修人员的要求。

安全装备

自走乘座式机型应配备灭火器并置于易于取卸的位置上。

判定规则

安全性能、安全防护、安全信息、安全装备项目全部符合要求，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用选点试验与用户适用性调查相结合的方法进行评价。根据产品的适用范围，选择一种蔗区内的一种主要甘蔗品种进行试验，重点考核剥叶机对甘蔗品种、弯曲程度、长度和茎径、叶茎比、蔗叶含水率等不同条件下的适用能力。

评价内容

评价的内容包括纯工作小时生产率、含杂率、蔗茎合格率作业性能及用户调查适用性情况。

作业性能

试验条件

样机性能试验前，应进行作物调查。记录甘蔗品种，在未剥叶的蔗株堆中随机选取5点，每点连续取有效蔗株(从甘蔗尾部三叉点至基部长度在650mm以上的蔗株，枯死蔗株除外)2株，手工剥除每根蔗株上的全部蔗叶，分别测量蔗茎的直径和长度，蔗株的叶茎比，同时分别记录不弯曲、中等弯曲、严重弯曲的蔗茎所占比例。用于试验的甘蔗蔗株的叶茎比不小于1:9，蔗茎弯曲程度为不弯曲和中等弯曲的比例在80%以上。

甘蔗剥叶机按使用说明书的要求在额定工况下运转，性能试验时用于测定含杂率、蔗茎合格率所需要的蔗茎总质量不少于50kg。重复测试3次，取平均值作为测量结果。纯工作小时生产率测1次，工作时间不少于30min。

试验方法

纯工作小时生产率

纯工作小时生产率按式（1）计算：

…………………………………………（1）

式中：

——纯工作小时生产率，单位为吨每小时（t/h）；

——不少于30min试验中经过剥叶后的蔗茎与残留在蔗茎上的杂质的质量之和，单位为吨（t）。

——纯剥叶作业时间，单位为小时（h）。

含杂率

含杂率按式（2）计算：

……………………………………（2）

式中：

——含杂率，%；

——经过剥叶后残留在蔗茎上的蔗叶和须根等杂质的质量之和，单位为千克（kg）。

若经过剥叶后蔗生长点可见，则距生长点150mm处以下部分为茎，以上部分为杂。

——试验中经过剥叶后的蔗茎与残留在蔗茎上的杂质的质量之和，单位为千克（kg）。

蔗茎合格率

与5.3.3.2.2同时进行，蔗茎合格率按式（4）计算：

………………………………（4）

式中：

——蔗茎合格率，%；

——破损蔗茎总质量，单位为千克（kg）。

Wj——经过剥叶后的蔗茎总质量（kg）。

适用性用户调查

调查方式

在制造商提供的用户名单中，选取5个用户对适用性进行调查。调查可采用实地、信函、电话等方式进行，调查内容见附录C。

调查结果要求

适用性用户调查中作物品种的适用情况、生产效率情况、含杂、破损、剥净等评价为“好”和“中”合计应不小于调查总数的80%。

判定规则

作业性能全部符合表5规定时且用户调查结果中适用性评价为“好”和“中”合计不小于调查总数的80 %时，适用性评价结果为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

对鉴定样机进行累计作业时间为18 h（偏差为+1 min）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及修复时间。有效度按式（5）计算（累计故障修复时间大于1 h时，按1 h计算）。

生产查定过程中，如果累计故障修复时间大于1 h、或者发生表4中所述的致命故障或严重故障时，则生产查定不再继续进行。

………………………………………（5）

式中：

——有效度，%；

——样机作业时间，单位为小时（h）；

——样机故障修复时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行，调查截止作业满120 h的故障情况，调查用户不少于5户。评价指标为用户满意度，按式（6）计算，

……………………………………（6）

式中：

——用户满意度；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值。

判定规则

有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且用户调查中未发生表4所述的致命故障、严重故障，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

故障分类

故障分类见表4。

故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的故障 | 连杆断裂、凸轮抱死；动力输入轴、刀盘轴严重损坏、断裂；变速箱齿轮损坏等。 |
| 严重故障 | 主要零部件或总成损坏、报废、导致功能严重下降、难以正常作业的严重故障。 | 轴承卡死、变形；剥叶元件飞落等。 |
| 一般故障 | 明显影响产品使用功能，在较短时间内可以排除的故障。 | 皮带、链条异常磨损等。 |
| 轻微故障 | 轻度影响产品使用功能，暂时不会导致工作中断，修理费用低廉的故障。 | 转动件、紧固件松动等。 |

综合判定规则

一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与合格判定要求见表5。

初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 检查项目见表3 | / | 符合本大纲表3的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | 制动性能 | 行车制动 | / | 轮式：制动距离≤6m，后轮不应翘起 |
|  |  |  |  | 驻车制动 | / | 轮式：能可靠地停在≥20%的干硬纵向坡道上 履带式：能可靠地停在≥25%的干硬纵向坡道上 |
|  | 1 | 安全性能 | 驾驶员耳位噪声 | dB(A) | 密封驾驶室：≤85 |
|  |  |  |  |  | 普通驾驶室：≤93 |
|  |  |  |  |  | 无驾驶室或简易驾驶室：≤95 |
|  |  |  | 操作区工作噪声 | dB(A) | ≤93 |
|  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |
|  | 4 | 安全装备 | / | 符合本大纲第5.2.4的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 纯工作小时生产率 | t/h | ≥企业标准规定（或设计）值 |
|  | 2 | 含杂率 | / | ≤3% |
|  | 3 | 蔗茎合格率 | / | ≥97% |
|  | 4 | 适用性用户调查 | / | 调查项被评价为“好”、“中”两项之和与调查总项数的百分比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生致命故障、严重故障 |

一级指标均满足要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

产品结构和特征参数变化情形、变化幅度及要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 外形尺寸a（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 3 | 喂入方式 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 喂入口数量 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 切尾装置结构形式 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 剥叶装置结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 剥叶元件材质 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 剥叶辊直径 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 剥叶辊数量 | 不允许变化 | / | / |

- （续）

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 收集箱容积 | 允许变化 | 变化幅度≤20% | / |
| 11 | 配套动力范围 | 允许变化 | 允许变大，变化幅度≤10% | / |
| 12 | 配套发动机额定功率 | 允许变化 | 允许变大，变化幅度≤10% | / |
| 13 | 配套发动机额定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 14 | 驾驶室型式 | 允许变化 | 简易驾驶室可以变为普通驾驶室或封闭驾驶室；普通驾驶室可以变为封闭驾驶室 | 按5.2.1.4进行耳位噪声试验 |
| 15 | 变速方式 | 不允许变化 | / | / |
| 16 | 驱动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 17 | 制动器型式 | 允许变化 | / | 按5.2.1.1进行制动性能试验 |
| 18 | 轴距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 19 | 导向轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 20 | 驱动轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 21 | 轨距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% |  |
| 22 | 履带节距 | 不允许变化 | / |  |
| 23 | 履带节数 | 不允许变化 | / |  |
| 24 | 履带宽 | 允许变化 | 变化幅度≤10% |  |

产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

未列入产品变更控制范围的，允许企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 外形尺寸a（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 纯工作小时生产率 | t/h |  |
| 5 | 喂入方式 | / |  |
| 6 | 喂入口宽度 | mm |  |
| 7 | 喂入口数量 | 个 |  |
| 8 | 切尾装置结构形式 | / |  |
| 9 | 剥叶装置结构型式 | / |  |
| 10 | 剥叶元件材质 | / |  |
| 11 | 剥叶辊直径 | mm |  |
| 12 | 剥叶辊数量 | 个 |  |
| 13 | 输送辊直径 | mm |  |
| 14 | 输送辊数量 | 个 |  |
| 15 | 收集箱容积 | m3 |  |
| 16 | 配套动力范围 | kW |  |
| 17 | 配套发动机或电机额定功率 | kW |  |
| 18 | 配套发动机或电机额定转速 | r/min |  |
| 19 | 驾驶室型式 | / |  |
| 20 | 变速方式 | / |  |
| 21 | 驱动方式 | / |  |
| 22 | 制动器型式 | / |  |
| 23 | 轴距 | mm |  |
| 24 | 导向轮轮距 | mm |  |
| 25 | 驱动轮轮距 | mm |  |
| 26 | 导向轮轮胎规格 | / |  |
| 27 | 驱动轮轮胎规格 | / |  |
| 28 | 轨距 | mm |  |
| 29 | 履带节距 | mm |  |
| 30 | 履带节数 | 节 |  |
| 31 | 履带宽 | mm |  |
| a整机停放在水平硬化场地上测量。 本表需按申报机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的参数用“/”填写。 |

企业负责人：                       （公章）                        年    月    日

（规范性附录）
自走乘座式甘蔗剥叶机安全防护检查明细表

| 检查项目 | 合格指标 |
| --- | --- |
| 进入工作位置的梯子 | 梯子的结构应能防止形成泥土层。 脚踏板宽度≥300 mm。 脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150 mm，无封闭板的≥200 mm。 |
| 扶手/扶栏 | 扶手/扶栏的横截面尺寸25 mm～35 mm。 除连接处外，扶手/扶栏的后侧放手间隙≥50 mm。 |
| 操作者操纵装置 | 关键操纵装置附近应粘贴以适合操作者的文种描述的操作符号。 所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙。 |
| 挤压和剪切部位 | 操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位。 钣金件不能有锐角。 |
| 驾驶室紧急出口 | 驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口。 紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm长轴、短轴为440 mm的椭圆 驾驶室前挡风玻璃应有3C标志。 使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |
| 排气管 | 发动机排气管道应加防护或隔热装置。 |
| 蓄电池 | 蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触及与地面短路。 |
| 光、声信号系统及灯光装置 | 照明装置：至少应安装上下部位前照灯、转向灯、示廓灯或标识、制动灯、倒车灯、警示灯、仪表灯、反光标志，显示正常。同时可根据用户需要选装雾灯。至少设置两块有效的后视镜，每侧一块。 信号装置：各有关光、声信号指示、监视系统如：转向、燃油表、水温表、电压表、机油压力警告灯、倒车声响装置、慢速标识、回复反射器等应灵敏、工作正常。 |

（规范性附录）
用户调查表

调查单位：                           调查人：               调查日期：     年   月    日

| 用户情况 | 姓名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电话 |  |
|  | 通讯地址 |  |
| 机具情况 | 产品型号 |  |
|  | 生产企业 |  |
|  | 出厂编号 |  |
|  | 出厂日期 |  |
|  | 累计作业时间 |  | 作业场地 | □ 固定场地 □蔗地 |
|  | 累计作业量 |  | 甘蔗品种 |  |
| 适用性 | 甘蔗品种的适用情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 作业场地作业适用情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 生产效率情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 含杂情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 剥后蔗茎损伤情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 剥净情况 | □好 | □中 | □差 |
| 可靠性 | 作业满120h时发生的故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障级别 |
|  | 安全事故情况 | □有 | □无 | 描述： |
|  | 重大质量故障情况 | □有 | □无 | 描述： |
|  | 用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ | □差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 | 用户签字 |  |
| 备注 |  |
| 调查内容有选项的，在所选项上划“√”，故障类别由调查人员填写； 采用实地、信函调查方式的需用户签字； 采用电话调查时，在备注栏中注明主叫电话号码。 |

_________________________________