DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T XXX—2019

茶叶风选机

(征求意见稿）

联系人：应博凡 电话：13588051664 电子邮箱：179711243@qq.com

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部 发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 参数准确度及仪器设备	1

4.3 样机确定	2

4.4 生产量和销售量	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	2

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	4

5.5 综合判定规则	5

6 产品变更	6

附录A（规范性附录）产品规格表	7

附录B（规范性附录）用户调查表	8

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：浙江省农业机械试验鉴定推广总站、安徽省农业机械试验鉴定站、四川省农业机械鉴定站、湖北省农业机械鉴定站、山东省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：应博凡、任永业、廖国庆、徐涵秋、朱路阳、惠祥河、赵树武、李仿舟、高霞。

茶叶风选机

范围

本大纲规定了茶叶风选机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于茶叶风选机（以下简称“风选机”）的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

JB/T 7863  茶叶机械  术语

术语和定义

JB/T 7863所界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下文件资料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）与茶叶直接接触的零部件材料的无毒无害承诺书；

c) 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

d）用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、产品编号、购机时间等信息），提供的用户应为作业一个季节以上，用户数量不少于5户。

以上材料需加盖制造商公章。

参数准确度及仪器设备

被测参数测量范围和准确度要求见表1，选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 0kg～50kg | 10g |
|  |  | 0kg～2kg | Ⅲ级，实际分度值（d）0.1g |
| 2 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 3 | 长度 | 0m～5m | 1mm |
| 4 | 噪声 | 30dB(A)～130dB(A) | 2级 |
| 5 | 电阻 | 0MΩ～500 MΩ | 10级 |
| 注：仪器设备的测量范围满足被测参数的实际需要即可，其准确度应不低于本表中准确度要求。 |

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，由鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台（在使用现场获取样品不受此限制），抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

生产量和销售量

初次申请推广鉴定的产品生产量应不少于10台，销售量应不少于5台。

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表（见附录A）的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

- 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式（吹风式/吸风式） | 一致 | 核对 |
| 3 | 配套风机功率 | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套风机转速 | 一致 | 核对 |
| 5 | 分选箱内宽度 | 允许偏差±2% | 测量 |
| 6 | 出茶口数量 | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目的结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

工作噪声

风选机工作噪声应不大于80dB(A)。噪声测试与适用性性能试验同时进行，风选机周围不应放置障碍物，风选机四周应留有2m以上的空间。将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5m，与风选机的距离为1m（按基准体表面计），用声级计用慢档测量A计权声压级进行测量。沿风选机周围测量表面矩形每一边的中点（共四个点）为测点，取各点噪声平均值为测定结果，同时，应测量相应点的背景噪声。

接地装置

电机、电气控制装置应有接地装置。使用绝缘电阻测试仪500V档位测量，电机、电气控制装置对地绝缘电阻应不小于20MΩ。

安全防护

外露传动装置的危险运动件，如皮带轮等，当操作及相关人员能触及时，应设置安全防护装置。

安全信息

安全防护装置及其附近、控制柜、不能防护的工作危险运动件等可能造成人员伤害之处应固定有符合GB10396规定的永久性安全标志。安全标志牌上应简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等具体内容。

使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中重现。

判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户意见调查相结合的方法进行。

评价内容

适用性评价内容包括茶叶复选率、单位有效宽度生产率和适用性用户意见。

作业性能试验

试验条件

a）试验应选择在具有代表性的、能满足各试验项目测定的茶叶加工场所进行。

b）试验前应按使用说明书的规定进行样机安装和调试，确认样机达到正常状态后方可进行试验。

c）试验前采用随机和对角线四分法取样法对试验用原料品质进行取样检验，确认原料为三级毛茶。

试验顺序

空载试验：性能试验前应对风选机进行空载试验，时间不少于30min，观察样机运转是否正常；

负载试验：空载试验结束后，进行正式负载试验，每台样机试验3次，将预先称好的试验原料投进风选机进行风选作业，直至所称原料全部风选结束，即为一次负载试验。每次试验时间间隔应尽量短，即前一次试验清理后，立即进行下一次试验。每次试验应测定试验时间、各出茶口排出的茶叶质量。

茶叶复选率测定

在主出茶口接取、称量经过一次风选的茶叶进行复选，然后在主出茶口接取经复选的茶叶并称重。茶叶复选率按式（1）计算：

式中：J — 茶叶复选率，%；

Wz — 复选前主出茶口接取茶样质量，kg；

Wz.f — 复选后主出茶口所出茶叶质量，kg。

单位有效宽度生产率测定

单位有效宽度生产率按式（2）计算：

式中：E — 单位有效宽度生产率，kg/cm·h；

Wi — 各出茶口排出的茶叶质量，kg；

T — 接取茶样时间（或试验时间），min；

B — 分选箱内宽度，cm。

适用性用户意见

从制造商提供的用户名单中随机选取5户进行调查。调查可采用实地、信函、电话等方式之一或组合形式进行，调查内容见附录B。

判定规则

适用性作业性能试验与适用性用户意见均满足表5要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户意见调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

生产查定样机应按使用说明书调整到正常工作状态，试验期间工作状态应保持稳定，除易损件外，不允许更换其它零件。试验原料应满足5.3.3.1的要求（也可选择性状比较接近的替代品）。对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定，试验期间记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间，按式（3）计算有效度。

.................................(3)

式中：

——有效度，%；

Tz ——样机的累计作业时间，h；

Tg——样机的累计故障排除时间，h。

用户满意度

可靠性用户意见调查和适用性用户意见调查同时进行。调查内容包括是否发生过致命故障和用户满意度分值，用户满意度分为5级，分别为好、较好、中、较差和差，满意度分值分别为5、4、3、2、1。按式（4）计算用户满意度。

......................................(4)

式中：

S——用户满意度（百分制）；

m——调查的用户数；

Si——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

故障分类

故障分类见表3。

- 故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 |
| --- | --- |
| 致命故障 | 导致风选机功能完全丧失，危及作业、人身安全或引起重要总成报废（如轴承断裂，电气设备漏电等）。 |
| 严重故障 | 导致风选机功能严重下降；或主要零部件损坏、关键部位紧固件损坏（如电机、风扇损坏等）。 |
| 一般故障 | 导致风选机功能下降，不能正常作业；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复（如皮带断裂等）。 |

判定规则

有效度不小于98%，用户满意度S不小于80分，且在生产查定和用户意见调查中均未发生本大纲表4中所述的严重故障、致命故障，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定期间如果发生本大纲表4中所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

- 初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 | / | 符合本大纲表2的要求。 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲5.2.1的要求。 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.2.2的要求。 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.2.3的要求。 |
| 适用性评价 | 1 | 茶叶复选率 | / | ≥70% |
|  | 2 | 单位有效宽度生产率 | kg/cm·h | ≥8 |
|  | 3 | 适用性用户意见 | / | 回答“适用”、“基本适用”两项占比不低于80%的为合格，其中回答“适用”的占比不得少于70%。 |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户意见调查中均未发生严重故障、致命故障。 |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

- 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度及要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 配套风机功率 | 允许变化 | 允许增加，幅度不限制 | / |
| 4 | 配套风机转速 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 5 | 分选箱内宽度 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 出茶口数量 | 不允许变化 | / | / |

产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

未列入表5的产品结构和特征参数，允许企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式（吹风式/吸风式） | / |  |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 配套风机功率 | kW |  |
| 5 | 配套风机转速（调速电机注明范围） | r/min |  |
| 6 | 分选箱内宽度 | cm |  |
| 7 | 出茶口数量 | 个 |  |

企业负责人：                 （公章）                                     年   月  日

（规范性附录）
用户调查表

调查单位：                           调查人：                  调查日期：      年   月   日

| 用户情况 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 机器情况 | 型号、名称 |  | 购买日期 |  |
|  | 生产企业 |  |
|  | 出厂编号 |  | 出厂日期 |  |
|  | 配套动力 |  |
| 适用性用户意见 | 总工作时间 | 小时 | 总作业量 | kg |
|  | 适用茶叶品种情况 | □适用 □基本适用 □不适用 | 适用制茶季节情况 | □适用 □基本适用 □不适用 |
|  | 复选率 | □适用 □基本适用 □不适用 | 生产效率 | □适用 □基本适用 □不适用 |
| 可靠性情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障级别 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 |
|  | 用户满意度 | 好［5］ | 较好［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 | 用户签字 |  |
|  |  | 主叫电话号码 |  |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。“故障级别”相应选项由鉴定人员确定。调查方式为实地、信函调查时，用户应签字，采用电话调查时，记录主叫电话号码。

_________________________________