目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

4.1 需补充提供的材料	2

4.2 样机确定	2

4.3 生产量和销售量	2

4.4 参数准确度及仪器设备	2

5   初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	5

5.5 综合判定规则	6

6 产品变更	6

附录 A（规范性附录） 产品规格表	8

附录 B（规范性附录） 用户调查记录表	9

# 前      言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：江西省农业机械化技术推广监测站。

本大纲主要起草人：吕春林、杨卫平、李飚、邹宾玲、万颖文、汪咏、刘峰。

莲子剥壳机

## 1   范围

本大纲规定了莲子剥壳机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于莲子剥壳机、莲子去皮机、莲子剥壳去皮一体机的推广鉴定。

## 2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1    农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396      农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB 16798      食品机械安全卫生

## 3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

莲子剥壳机

能够将新鲜莲子连续进行剥壳作业的机械。

3.2

莲子去皮机

能够将剥壳后的莲子进行去皮作业的机械。

3.3

莲子剥壳去皮一体机

能够将新鲜莲子连续进行剥壳、去皮作业后获得可食用莲子的机械。

3.4

脱壳莲子

剥除外壳后得到的莲子。

3.5

去皮莲子

剥除外壳、除去内皮后得到的莲子。

3.6

损伤莲子

正常工作状态下，因加工原因导致莲子表面有肉眼可见的缺失。

## 4   基本要求

### 4.1  需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a) 产品规格表（见附录A）；

b) 样机照片（包括左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c）与莲子接触材料的无毒无害承诺书；

d）用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机时间等信息，数量不少于10户，机具作业时间均不少于50h）。

以上材料需加盖制造商公章。

### 4.2  样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为2台,一台试验，一台备用。试验样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。

### 4.3  生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量均不少于20台。

### 4.4  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 0 kg～50kg | 50g |
| 2 | 长度 | 0mm～250mm | 0.02mm |
|  |  | 0m～5m | 1mm |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5s/d |
| 4 | 温度 | -10 ℃～300 ℃ | 1℃ |
| 5 | 噪声 | 34 dB(A)～130 dB(A) | 2级 |

## 5   初次鉴定

### 5.1  一致性检查

#### 5.1.1  检查内容和方法

一致性检查的项目限制范围及检查方法见表2。制造商（申请方）填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2  一致性检查项目限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 3 | 生产率 | 允许偏差为5% | 在性能试验时测定，与产品铭牌等检查依据进行核对。 |
| 4 | 主机配套动力 | 功率 | 一致 | 核对 |
| 5 |  | 转速 | 一致 | 核对 |
| 6 | 输送方式 | 一致 | 核对 |
| 7 | 作业方式 | 剥壳 | 一致 | 核对 |
| 8 |  | 去皮 | 一致 | 核对 |
| 备注 | 工作状态指样机在硬化检测场地上的实际作业状态（外接辅助设施除外）。 |

#### 5.1.2  判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

### 5.2  安全性评价

#### 5.2.1  安全性能

##### 5.2.1.1  噪声

在性能试验时，样机周围不应放置障碍物，与墙壁的距离应大于2.0m 。 将声级计置于水平位置，传声器指向噪声源，传声器距离地面高度为1.5m，距离样机为1m(按基准体表面计)，用“A”计权“慢”档进行测量。测量点数为4点，即沿样机周围测量表面矩形每一边的中点(（试验前应测量相应点的背景噪声）)。实测噪声应大于背景噪声10dB(A)，否则重测。每点测3次，取平均值。取4个点的最大值作为样机噪声测定结果。

##### 5.2.1.2  绝缘电阻

以电机为动力时，使用绝缘电阻仪500V档位测量，电机、电气控制装置对地绝缘电阻应不小于20MΩ。

#### 5.2.2  安全防护

5.2.2.1  电控系统应设置接地保护、过载保护和漏电保护装置；应设置电源总开关，便于切断整机电源。

5.2.2.2  重要部件（如：水泵皮带盘紧固螺栓）之间联接所用紧固件强度等级螺栓应不低于8.8级，螺母应不低于8级。

5.2.2.3  与莲子接触的表面材料应选择安全卫生的材料，并符合GB 16798的规定。

5.2.2.4  操作人员能触及的外露运转部件应有防护装置，并符合GB 10395.1的规定。

#### 5.2.3  安全信息

5.2.3.1  对操作者存在或有潜在危险的电控装置、传动装置、喂料口、危险运动件等部位，应在其附近明显位置上设置安全警示标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

5.2.3.2  产品使用说明书中应给出操作和维护保养方面的安全注意事项，产品上设置的安全标志应在产品使用说明书中重现并说明其位置，且应清晰、易读。

#### 5.2.4  判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

### 5.3  适用性评价

#### 5.3.1  评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。在使用说明书明示的适用范围内，选择莲子进行性能试验；按企业提供的用户名单进行适用性调查，重点考核产品的适用能力以及作业质量。

#### 5.3.2  评价内容

评价内容包括脱壳率、去皮率、损伤率、纯工作小时生产率等作业性能和调查用户的适用性意见。

#### 5.3.3  作业性能试验

##### 5.3.3.1  试验条件

a)试验用莲子应符合产品使用说明书要求，随机抽取20个莲子，测量径向两个垂直方向的外径，记录莲子径向尺寸范围。

b)试验前按照产品使用说明书的要求，对样机的参数和状态进行调整，试验过程中，除规定的调整保养外，不得做其他调整。

c)试验场地和样机安装应能满足试验各项性能指标的测试要求，要配备熟练的操作人员。

d)试验电源应符合产品使用说明书等有效技术文件的规定，未作规定时，其电压变动量应保持在额定电压的±5%范围内。

e)正式试验前，空运转5min；空运转后，进行试剥壳试验，时间不超过10min；每次正式试验不少于30min。

f)试验次数为2次，取平均值。

##### 5.3.3.2  脱壳率

从正式试验用莲子中随机选取1000颗，正式试验开始后投入料斗进行剥壳，并在出料口接取，分别算出未剥开莲子数、脱壳莲子数、去皮莲子数、损伤莲子数，按式（1）计算脱壳率。

| a = | S1 | x100% | …………………………………(1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |  |

式中：

a  —— 脱壳率；

S1  —— 脱壳莲子数。

##### 5.3.3.3  去皮率

与脱壳率同时测定，按式（2）计算去皮率。

| b = | S2 | x100% | …………………………………(2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |  |

式中：

b  —— 去皮率；

S2  —— 去皮莲子数。

##### 5.3.3.4  损伤率

与脱壳率同时测定，按式（3）计算损伤率。

| c = | S3 | x100% | …………………………………(3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |  |

式中：

c  —— 损伤率；

S3  —— 损伤莲子数。

##### 5.3.3.5   纯工作小时生产率

试剥壳试验结束后，将准备好的可加工莲子进行正式试验，应连续正常作业，除特殊原因导致的停机外，不允许间断。正式试验开始时计时，全部莲子加工完毕，计时结束。测出被加工的莲子质量、正式试验时间，按式（4）计算纯工作小时生产率。

| E = | W |  | …………………………………(4) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t |  |  |

式中：

E  —— 纯工作小时生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

W  —— 正式试验加工的莲子质量，单位为千克（kg）；

t  —— 正式试验时间，单位为小时（h）。

#### 5.3.4  适用性用户调查

##### 5.3.4.1  调查方法

从制造商（申请方）提供的用户名单中随机选取10户进行调查。调查可采用实地、信函和电话等方式进行。调查内容见附录B。

##### 5.3.4.2  调查结果要求

适用性调查中包括莲子品种、作业效率、剥壳效果、莲子损失的用户意见，评价为“好”和“中”两项合计不小于调查总数的80%为符合要求。

#### 5.3.5  评价规则

适用性评价的全部项目结果均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

### 5.4  可靠性评价

#### 5.4.1  评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

#### 5.4.2  评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

##### 5.4.2.1  有效度

对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间，查定过程中不得发生致命故障、严重故障。按式（5）计算有效度。

| K18 = | ΣTz | x100% | …………………………………(5) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΣTz+ΣTg |  |  |

式中：

K18 ——是指对样机进行作业时间不少于18h生产查定的有效度；

Tz ——作业时间，单位为小时（h）；

Tg ——故障排除时间，单位为小时（h）。

##### 5.4.2.2  用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（6）计算用户满意度S。

……………………………………（6）

式中：

S ——用户满意度(百分制)；

m ——调查的用户数；

Si ——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

##### 5.4.2.3  故障分类

故障分类见表3。

表3  故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 危及并导致人身伤亡、整机报废、修复费用(含工时费)大于整机价格30%的故障。 | 安全防护装置非人为损坏；机器漏电造成人身伤害等。 |
| 严重故障 | 整机或重要零部件失效、安全标志脱落或其内容无法辨认、修复费用(含工时费)大于整机价格10%、严重影响产品功能或规定的重要性能指标恶化至规定范围以外的故障。 | 电动机烧坏；轴承损坏；机架严重扭曲、开裂；剥壳机构损坏等，造成整机不能正常作业等。 |
| 一般故障 | 一般零部件失效、修复费用(含工时费)大于整机价格1%的故障。 | 皮带磨损，非重要部位紧固件松脱，铭牌等非安全标志脱落等。 |

#### 5.4.3  判定规则

有效度K18不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.3所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.3所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

### 5.5  综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

表4  综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查8项（见表2） | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | 噪声 | dB(A) | ≤85 |
|  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 脱壳率 | / | ≥98% |
|  | 2 | 去皮率 | / | ≥92% |
|  | 3 | 损伤率 | / | ≤8% |
|  | 4 | 纯工作小时生产率 | kg/h | 不小于产品使用说明书的规定。 |
|  | 5 | 用户调查 | / | 调查结果为“好”“中”两项合计比例≥80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障 |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

## 6  产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

表5  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 幅度≤10% | / |
| 3 | 主机配套动力 | 功率 | 允许变化 | 幅度≤5% | / |
| 4 |  | 转速 | 允许变化 | 幅度≤5% | / |
| 5 | 输送方式 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 作业方式 | 剥壳 | 不允许变化 | / | / |
| 7 |  | 去皮 | 不允许变化 | / | / |
| 备注 | 工作状态指样机在硬化检测场地上的实际作业状态（外接辅助设施除外）。 |

产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，以及未列入表5中的，企业自主变更并保存变更批准文件。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

## 附录 A

## （规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 3 | 生产率 | kg/h |  |
| 4 | 主机配套动力 | 功率 | kW |  |
| 5 |  | 转速 | r/min |  |
| 6 | 输送方式 | / |  |
| 7 | 作业方式 | 剥壳 | / |  |
| 8 |  | 去皮 | / |  |
| 注1：工作状态指样机在硬化检测场地上的实际作业状态（外接辅助设施除外）。 注2：产品不适用的项目，在设计值栏划“/”。 |

企业负责人：                        （公章）                   年   月    日

## 附录 B

## （规范性附录）
用户调查记录表

调查单位：                   调查人：          调查日期：                 年     月     日

| 用户 情况 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |
| 机具 情况 | 型号名称 |  | 出厂日期 |  |
|  | 生产企业 |  | 出厂编号 |  |
|  | 购买日期 |  | 作业时间 | 小时 |
| 适用性情况 | 莲子品种 | □好 □中 □差 |
|  | 作业效率 | □好 □中 □差 |
|  | 剥壳效果 | □好 □中 □差 |
|  | 莲子损失 | □好 □中 □差 |
| 可 靠 性 情 况 | 故障发生时间 | 故障情况 | 故障原因 | 故障级别 |
|  | 可靠性用户满意度 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 | 用户签字 |  |
|  | □电话 | 主叫电话号码 |  |
| 注1：调查内容有选择项的，在所选项前□上划“√”； 注2：实地、信函调查用户需签名；调查方式为电话时，记录主叫电话号码。 |

_________________________________

# Text boxes

农业机械推广鉴定大纲

中华人民共和国农业农村部   发布

2019-XX-XX实施

2019-XX-XX发布

莲子剥壳机

（征求意见稿）

联 系 人：吕春林

联系电话：0791-83955302  18979117712

邮   箱：jxsnjjdz@163.com

DG/T XXX—2019

DG