目    次

前    言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义 …………………………………………………………………………………………………3

4 型号编制规则……………………………………………………………………………………………… 3

5 基本要求	3

5.1 申请方需补充提供的文件资料	3

5.2 参数准确度及仪器设备	4

5.3 样机确定	4

5.4 生产量和销售量	4

6 初次鉴定	4

6.1 一致性检查	4

6.2 安全性评价	5

6.3 适用性评价	5

6.4 可靠性评价	8

6.5 综合判定规则	9

7  产品变更	9

附  录  A（规范性附录）产品规格确认表	11

附  录  B（规范性附录）用户调查记录表	12

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：北京市农业机械试验鉴定推广站、上海市农业机械试验鉴定推广站、江苏省农业机械试验鉴定站站、江西省农业机械化技术推广监测站、山东省农业农业试验鉴定站

本大纲主要起草人：谢杰、孙贵芹、刘旺、盛顺、安红艳、杨立国、张京开、苗秋生、胡浩、万颖文、罗细芽、梁磊、徐文艺。

水肥一体化设备

范围

本大纲规定了农业灌溉施肥用水肥一体化设备推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于农业灌溉施肥用水肥一体化设备的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

水肥一体化设备

水肥一体化设备是用于农业生产，具有动力，可实现自动配肥、调控灌溉的机电一体化设备。

智能水肥一体化设备

可根据环境湿度或土壤含水率等自动控制水肥一体机工作，并且具备定时自动启停功能的水肥一体化设备。

型号编制规则

8  SF  □   □   □   □

最大杨程，单位为m

最大输出流量，单位为m3/h

通道数量

特征代号：Z代表智能控制； A代表自动控制

小类分类号：“水”“肥”字汉语拼音第一个字母

大类分类代号：排灌机械类

基本要求

申请方需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，制造商需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（彩色，左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

c）产品定型后的产品用户名单（内容包括用户姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、产品编号、出厂日期、购机日期信息，提供的用户使用时间在6个月以上，用户数量不少于10户）。

以上材料需加盖制造商公章。

参数准确度及仪器设备

被测参数的测量范围和准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～3m | 1mm |
| 2 | 质量 | 0kg～2kg | 0.2g |
| 3 | 时间 | 0h～24h | 0.5s/d |
| 4 | 温度 | 0℃～50℃ | 1℃ |
| 5 | 湿度 | 0%～100% | 5% |
| 6 | 绝缘电阻 | 0 MΩ～200MΩ | 10级 |
| 7 | 电导率 | 0mS/cm～10mS/cm | 2.0% |
| 8 | pH值 | 0pH～14.00pH | 0.1pH |
| 9 | 流量 | 0m3/h～250m3/h | 2级 |
| 10 | 压力 | 0 MPa～1.6MPa | 0.5级 |

表1  被测参数准确度要求

样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内生产安装验收交付的合格品。样机在使用现场获得，数量为1台。样机由鉴定人员验样并经制造商（申请方）确认后，方可进行试验。在试验过程中，由于非样机质量原因，造成试验无法进行时，可由制造商（申请方）重新供样。试验鉴定完成且制造商（申请方）对试验结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。

生产量和销售量

初次鉴定的定型产品的生产量应不少于15台，销售量不小于10台。

初次鉴定

一致性检查

检查内容

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商（申请方）填报的产品规格表（见附录A）的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。产品规格表中一致性检查项目以外的项目，由企业申明和负责。

表2  一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 施肥型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 主机外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为2% | 测量（包容主机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 工作电压 | 一致 | 核对 |
| 5 | 工作压力范围 | 一致 | 核对 |
| 6 | 混液筒容积 | 允许偏差为2% | 测量 |
| 7 | 水泵额定流量 | 一致 | 核对 |
| 8 | 水泵额定流量下扬程 | 一致 | 核对 |
| 9 | 电机额定功率 | 一致 | 核对 |
| 10 | 配肥浓度范围 | 一致 | 核对 |
| 11 | 配肥通道数量 | 一致 | 核对 |
| 12 | 单个肥罐有效容积 | 一致 | 核对 |
| 13 | 肥灌数量 | 一致 | 核对 |
| 备注：产品不适用的项目不进行检查。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

绝缘电阻

在电机接线端子、配电箱接线端子与机壳间施加500V的电压，其绝缘电阻均应不小于20MΩ。

密封性能

控制箱体应密封防水，应有防止水进入箱体的措施。

安全信息

安全信息

- 在控制箱明显位置处设置永久性的防触电标志，电气接地处应有接地安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

- 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

判定规则

当安全性能、安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用性能试验与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

评价内容包括流量偏差、控制精度及配肥均匀性等作业性能和适用性用户意见。

性能试验

试验条件

试验电压波动应不大于±10%；

试验用水源压力应符合水肥一体化设备的使用要求。

样机状态

试验样机的技术状态符合使用说明书要求。连接好电源和水源接口，使机具达到正常工作状态。在整个试验过程中环境温度、湿度各测定5次，取范围值。

试验项目

a）流量偏差

在出水管路中接入流量计，或采用容器接取方法。启动设备，在使用说明书规定的工作压力范围内工作，试验中允许对设备进行1次调整，但不允许更换零件。

在正常工作、常用流量状态下，记录流量计读数，或称量接取的肥液质量并记录接取肥液时间，计算单位时间内流量，用比重计测量肥液比重，按式（1）、（2）、（3）计算流量偏差。测量5次，取平均值。

………………………（1）

…………………………（2）

……………………（3）

式中：

Qi—各次流量，单位为升每分钟（L/min）；

W—接取肥液质量，单位为克（g）；

t—接取肥液时间，单位为秒（s）；

ρ—水肥液体密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

δ—流量偏差，%；

—流量平均值，单位为升每分钟（L/min）；

Qe—设定流量，单位为升每分钟（L/min）。

b）电导率均匀性

待设备工作稳定后，在出口处用杯子接取肥液，每隔1min接一次，共接取5次，用电导率仪测量其电导率，按式（4）、式（5）和式（6）计算肥液电导率均匀性。

…………………（4）

………………（5）

………………（6）

式中：

—各次电导率，单位为毫西门子每厘米（mS/cm）；

—电导率的平均值，单位为毫西门子每厘米（mS/cm）；

—电导率的标准差，单位为，毫西门子每厘米（mS/cm）；

—电导率均匀性，%。

c）电导率控制精度

按式（7）计算肥液电导率控制精度。

…………………（7）

式中：

—电导率控制精度，%；

—电导率的设定值，单位为毫西门子每厘米（mS/cm）。

d）pH值均匀性

在测量电导率的同时用pH值测量仪测量肥液的pH值，按式（8）、式（9）和式（10）计算肥液pH值均匀性。

………………（8）

………………（9）

………………（10）

式中：

—各次pH值；

—pH值的平均值；

—pH值的标准差；

—pH值均匀性，%；

e）pH值控制精度

按式（11）计算pH值控制精度。

………………（11）

式中：

—pH值控制精度，%。

—pH值的设定值。

适用性用户意见

按照制造商（申请方）提供的用户名单中随机抽取10户进行适用性用户意见调查。调查可采用实地、信函和电话等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

判定规则

性能试验和适用性用户意见均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

生产查定的有效度

对样机进行累计考核时间不少于18h且不大于19h的生产查定，期间灌溉配肥次数不少于60次。试验期间记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。按式（12）计算有效度。

……………（12）

式中：

——有效度，%；

——作业时间，单位为小时（h）；

——故障排除时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行，调查内容包括是否发生过致命故障和用户满意度分值，用户满意度分为5级，分别为好、较好、中、较差和差，满意度分值分别为5分、4分、3分、2分、1分。用户满意度按式（13）计算。

…………………………（13）

式中：

—— 用户满意度（百分制）；

—— 调查的用户数；

—— 第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

判定规则

生产查定有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中均未发生本大纲表3中所述的致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定期间，如果发生本大纲表3中所述的严重故障、致命故障时，试验终止，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

故障分类

故障分类见表3。

表3 故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 导致机具功能完全丧失、危及作业、人身伤亡或重大经济损失的致命故障。 | 有漏电现象，控制器功能损坏不能修复，泵过载烧毁。 |
| 严重故障 | 主要零部件或重要总成损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。 | 控制程序不能执行操作，流量计等损坏、报废。 |
| 一般故障 | 明显影响产品使用功能，在较短时间内可以排除的故障。 | 易损件更换或在较短时间内便于维修，并容易排除的故障。 |

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与要求见表4。

表4  初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查13项（见表2） | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第4.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第4.2.2的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 流量偏差 | / | 设定流量±10% |
|  | 2 | 电导率控制精度 | / | ≤10% |
|  | 3 | pH值控制精度 | / | ≤10% |
|  | 4 | 电导率均匀性 | / | ≥90% |
|  | 5 | pH值均匀性 | / | ≥90% |
|  | 6 | 适用性用户意见 | / | 适用性调查结果为“好”、“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重及以上故障 |

一级指标均符合大纲要求时，产品推广鉴定结论为通过；否则，产品推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

未列入表5的产品结构和特征参数，允许企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

表5  推广鉴定有效期内产品变更允许变化的限制范围及确认方法

| 序号 | 检查项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 施肥型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 主机外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 测量（包容主机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 工作电压 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 工作压力范围 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 混液筒容积 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 水泵额定流量 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 水泵额定流量下扬程 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 电机额定功率 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 配肥浓度范围 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 配肥通道数量 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 单个肥罐有效容积 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 测量 |
| 13 | 肥灌数量 | 不允许变化 | / | / |

附  录  A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 施肥型式 | / | □主路 □旁路 □文丘里 □其他 |
| 3 | 主机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 4 | 工作电压 | V |  |
| 5 | 工作压力范围 | MPa |  |
| 6 | 混液筒容积 | L |  |
| 7 | 水泵额定流量 | m3/h |  |
| 8 | 水泵额定流量下扬程 | m |  |
| 9 | 电机额定功率 | kW |  |
| 10 | 配肥浓度范围 | / |  |
| 11 | 配肥通道数 | / |  |
| 12 | 单个肥罐有效容积 | L |  |
| 13 | 肥灌数量 | / |  |

企业负责人：                       （公章）                       年    月    日

附  录  B

（规范性附录）

用户意见调查记录表

调查单位：                       调查人：               调查日期：     年    月    日

| 用 户 情 况 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 机 具 情 况 | 型号名称 |  | 出厂编号 |  |
|  | 生产企业 |  | 出厂日期 |  |
|  | 购买日期 |  |  |  |
|  | 总作业时间 | 小时 |
| 适 用 性 情 况 | 肥料种类 | □好 | □中 | □差 |
|  | 肥料配比 | □好 | □中 | □差 |
|  | 作业效率 | □好 | □中 | □差 |
|  | 使用方便性 | □好 | □中 | □差 |
| 可 靠 性 情 况 | 故障情况 | 故障情况和部位 | 故障原因分析 | 处置方式 | 故障级别 |
|  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后更换 | □致命 □严重 □一般 |
|  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后更换 | □致命 □严重 □一般 |
|  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后更换 | □致命 □严重 □一般 |
|  | 用户满意度 | □好［5] □较好［4] □中［3] □较差［2] □差［1] |
| 调查方式 | □ 实地 □ 信函 | 用户签名 |  |
|  | □ 电话 | 主叫电话 |  |
| 注：1．调查内容有选项的，在所选项上划“√”； 2．故障分级由鉴定机构专业人员判断； 3．调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码。 |

# Text boxes

水肥一体化设备

（征求意见稿）

联系人：谢杰

电话：13641360774

邮箱:xj8421021@163.com

DG

DG/T XX－XXXX

中华人民共和国农业农村部  发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

农业机械推广鉴定大纲