目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 需补充提供的材料	1

3.2 参数准确度要求及仪器设备	1

3.3 样机	2

3.4 生产量和销售量	2

4 初次鉴定	2

4.1 一致性检查	2

4.2 安全性评价	3

4.3 适用性评价	4

4.4 可靠性评价	4

4.5 综合判定规则	5

5 产品变更	6

附录A（规范性附录）产品规格表	8

附录B（规范性附录）用户调查表	9

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：贵州省农业机械质量鉴定站、安徽省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：王海、廖国庆、张冰、徐能波、郭庆、冯羚青、郑殿民。

便携式移栽打孔机

范围

#### 本大纲规定了便携式移栽打孔机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

#### 本大纲适用于以汽油机为动力、整机质量小于等于13㎏的便携式移栽打孔机的推广鉴定。

- 规范性引用文件

#### 下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械  安全  第一部分： 总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

- 基本要求

3.1需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

#### 产品规格表1份（见附录A）；

#### 样机照片 (左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

#### 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应作业一个季节以上，数量不少于10户）；

#### 国家环保部门颁发的发动机排放的型式核准证书或等效证明文件（复印件）；

#### 以上材料需加盖制造商公章。

3.2 参数准确度要求及仪器设备

#### 被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 cm～30 cm | 0.5 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～100 kg | 0.05 kg |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s/24h |
| 4 | 噪声 | 34 dB(A)～130 dB(A) | 1级 |
| 5 | 振动 | 1 m/s2 ～100 m/s2 | Ⅱ级 |
| 6 | 温度 | 0 ℃～50 ℃ | 1 ℃ |
| 7 | 湿度 | 0 %RH～100 %RH | 5 %RH |

3.3 样机

样机由制造商无偿提供且应是近12个月内生产的合格产品。鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于10台，抽样数量为2台，1台用于鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。鉴定完成且制造商（申请方）对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非质量原因造成试验样机故障导致试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

3.4 生产量和销售量

初次鉴定的合格产品生产量应不少于20台，销售量应不少于10台。

- 初次鉴定

4.1一致性检查

4.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 外形尺寸a（长×宽×高） | 允许偏差为3% | 测量 |
| 4 | 配套动力 | 型号 | 一致 | 核对 |
|  |  | 功率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 排量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 转速 | 一致 | 核对 |
| 5 | 钻头 | 最大直径 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  |  | 高 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  |  | 表面硬度 | 一致 | 测量 |
| 6 | 整机质量 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 注：称重前，发动机应加满燃油，配备钻头，达到工作状态。 a：对于背负式结构此项不适用，其它结构为测量最小包容长方体的长、宽、高。 |

4.1.2 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

4.2 安全性评价

4.2.1 安全性能

4.2.1.1 操作者耳旁噪声

4.2.1.1.1试验条件

测定场地至少为10m范围内不得有任何障碍物，任何人（包括观测人员在内）与操作者的距离应不小于2m。在半径为20m的范围内不应有反射面，如篱笆、墙壁等。测定场地的中心地区应具有良好的吸声特性，并较为平整。测量时，实测噪声值与本底噪声值之差不小于10dB（A）。

4.2.1.1.2试验方法

传声器应垂直向下，置于操作者头部中心平面右外侧200mm±20mm，从耳部向头外侧探出与眼眉平齐之处，传声器的位置距离地面为1650mm±10mm。测量噪声的A计权声压级，按怠速和高速空转两种工况进行，同一工况重复测量4次，求平均值。同一工况下的连续四次测量值中最大值与最小值之差应小于3dB（A）。其结果应符合表4的要求。

4.2.1.2 手把振动

操作者按照使用说明书的要求握持把手，在样机高速空运转工况下，分别测量左右把手x、y、z三个方向的的振动加速度有效值ahwx、ahwy、ahwz,并按式（1）计算总振动值ahw。左、右手把各连续测量3次，计算总振动值ahw的算术平均值，取左、右手把最大值为手把振动检查结果。其结果应符合表4的要求。

ahw=……………………………………………(1)

    - 安全防护

4.2.2.1便携式移栽打孔机钻头应有安全防护装置，并符合GB 10395.1的规定。防护装置应有足够强度和刚度，能防止钻头打孔时飞甩出的异物对人造成伤害。

4.2.2.2 发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操纵位置上的操纵者。

4.2.2.3 非作业状态应能可靠切断动力传输。

4.2.2.4 离合器应结合平稳、分离彻底。

4.2.2.5 净质量不超过7.5㎏的打孔机至少应使用单肩背带。净质量超过7.5㎏的打孔机应配备双肩背带，背带长度应可调节，肩部应有护垫，操作者和背带之间应有快速脱离机构。双肩背带应使操作者受力均衡，不应滑脱。

4.2.2.6 后手把距钻头部件的距离：机器后手把中点与钻头部件露出部分在套管平行方向上的最小距离应大于1200mm。

4.2.3 安全信息

#### 4.2.3.1 对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置安全警示标志。安全标志应符合GB 10396的有关规定。

4.2.3.2 使用说明书中应对有关安全注意事项进行说明。产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现并作标志中文说明。

      - 在钻头附近明显位置应标识钻头旋转方向。

    - 判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

4.3 适用性评价

4.3.1 评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户意见调查相结合的方法进行。

4.3.2 评价内容

评价内容包括打孔深度合格率、打孔直径合格率等作业性能和适用性用户意见。

4.3.3 作业性能试验

4.3.3.1试验条件

试验条件应满足以下要求：

a）试验环境温度在-5℃～40℃，性能试验应在已起垄的垄畦上进行，土壤坚实度适中，绝对含水率在15%-25%范围内。

b）样机应按使用说明书的规定进行安装和调试，确认样机达到正常状态，操作者技术应熟练。

c）试验中，打孔速度按照使用说明书规定的正常作业速度进行。

4.3.3.2 试验方法

4.3.3.2.1 打孔深度合格率：≥90%（设定值±2cm为合格）。沿前进方向连续测量30个孔的深度，计算合格率。

4.3.3.2.2 打孔直径合格率：≥95%（设定值±1cm为合格）。沿前进方向连续测量30个孔的最大直径，计算合格率。

4.3.3.2.3 常温起动性能：按使用说明书规定的操作方法进行起动试验。试验在常温状态下进行，起动进行三次，每次间隔时间不少于2 min。手拉绕绳起动方式按次计算，每次起动允许操作两回，其中一回成功即为该次起动成功。手拉自回绳起动方式按时间计算，记录成功起动的时间，试验三次，计算平均值。

4.3.3.2.4 钻头表面硬度：应符合使用说明书的要求。在钻头表面任测三点，三点均要求合格。

4.3.4 适用性用户意见

适用性用户意见通过对制造商提供的用户名单中随机抽取10户进行调查获得。调查可采用实地、信函、电话等方式之一或组合形式进行。调查内容见附录B。

4.3.5 判定规则

作业性能全部符合表4规定时且适用性用户意见调查结果中适用性每项评价为“好”和“中”两项合计不小于调查总数的80%时，适用性评价结果为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

4.4 可靠性评价

4.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户满意度调查相结合的方法进行。

4.4.2 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度、用户满意度和故障情况。

4.4.2.1 有效度

对样机分别进行累计作业时间不少于18 h（不大于19 h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（钻头、传动轴等结构件）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。按式（2）计算有效度K18h。

……………………………………………(2)

式中：

——对样机进行18 h生产查定的有效度；

——样机累计正常作业时间，单位为（h）；

——样机累计故障排除时间，单位为（h）。

4.4.2.2 用户满意度

可靠性用户满意度和适用性用户意见调查同时进行。按式（3）计算用户满意度S。

……………………………………………(3)

式中：

——用户满意度（百分制）；

——调查的总用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

4.4.2.3 故障分类

生产查定和可靠性用户调查中，故障情况按表3分类。

表3 故障分类表

| 序号 | 故障分类 | 故障分类原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 致命故障 | 导致机具功能完全丧失、危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的故障。 |
| 2 | 严重故障 | 主要零部件或总成（钻头、传动轴等）损坏、报废、导致功能严重下降、难以正常作业的故障。 |
| 3 | 一般故障 | 造成功能下降或损失增加，但通过调整、更换机器外部易拆卸的零件、次要的小部件以及一般的标准件，便可以修复。一般零部件损坏和标志脱落；冲压零部件（运动件）开焊等故障。 |

4.4.3 判定规则

4.4.3.1 有效度K18h不小于98 %，用户满意度S不小于 80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲第4.4.2.3条所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

4.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲第4.4.2.3条所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

4.5 综合判定规则

4.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

表4 鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共6项（见表2） | / | 符合本大纲第4.1.1的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | 操作者耳旁噪声 | dB(A) | 工况 | 声压级dB（A） |
|  |  |  |  |  | 怠速 | ≤80 |
|  |  |  |  |  | 高速空转 | 汽油机排量≤35 mL | ≤102 |
|  |  |  |  |  |  | 汽油机排量＞35 mL | ≤105 |
|  |  |  | 手把振动计权加速度 | m/s2 | 汽油机排量≤35 mL | ≤15 |
|  |  |  |  |  | 汽油机排量＞35 mL | ≤7.5 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第4.2.2条的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第4.2.3条的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 打孔深度合格率 | / | ≥90%（农艺要求±2cm为合格） |
|  | 2 | 打孔直径合格率 | / | ≥95%（设定值±1cm为合格） |
|  | 3 | 常温起动性能 | s | ≤30（手拉自回绳起动） |
|  |  |  | 次 | 三次起动至少一次成功（手拉绕绳起动） |
|  | 4 | 钻头表面硬度 | HRC | 符合使用说明书的要求 |
|  | 5 | 适用性用户意见 | / | 各项评价结果为“好”、“中”的占比均不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障。 |

4.5.2 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

- 产品变更

5.1通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数限制范围、变化幅度和要求见表5。

表5产品结构和特征参数的限制范围、变化幅度和要求

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 外形尺寸a（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 4 | 配套动力 | 型号 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 功率 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 排量 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 转速 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 钻头 | 最大直径 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
|  |  | 高 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
|  |  | 表面硬度 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 整机质量 | 允许变化 | 变化幅度≤5% | / |
| 注：称重前，发动机应加满燃油，配备钻头，达到工作状态。 a：对于背负式结构此项不适用，其它结构为测量最小包容长方体的长、宽、高。 |

5.2产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，或在表5中未列出的项目，允许企业自主变更并保存变更批准文件。

5.3因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

附 录 A

（规范性附录）

产品规格表

企业负责人：                （公章）                            年     月     日

| 序 号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | (侧挂式 (手持式 (背负式 (其他 |
| 3 | 外形尺寸a（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 配套动力 | 生产企业 | / |  |
|  |  | 规格型号 | / |  |
|  |  | 结构型式 | / |  |
|  |  | 额定功率 | kW |  |
|  |  | 排量 | mL |  |
|  |  | 额定转速 | r/min |  |
| 5 | 钻头 | 最大直径 | mm |  |
|  |  | 高 | mm |  |
|  |  | 表面硬度 | HRC |  |
| 6 | 整机质量 | ㎏ |  |
| 注：称重前，发动机应加满燃油，配备钻头，达到工作状态。 a：对于背负式结构此项不适用，其它结构为测量最小包容长方体的长、宽、高。 |

附 录 B

（规范性附录）

用户调查表

调查单位：                   调查人：                       调查日期：  　年 　 月   日

| 用 户 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 机具 情况 | 型号名称 |  | 出厂编号 |  |
|  | 出厂日期 |  | 购买日期 |  |
|  | 生产企业 |  |
| 适 用 性 用 户 意 见 | 总作业时间 | h | 作业对象 | 粘土□ 沙土□ 壤土□ |
|  | 不同土壤质地的适用情况 | 好□ 中□ 差□ |
|  | 适应各种植株的移栽情况 | 好□ 中□ 差□ |
|  | 打孔作业效果 | 好□ 中□ 差□ |
|  | 使用经济性 | 好□ 中□ 差□ |
|  | 操作、维护保养方便性 | 好□ 中□ 差□ |
| 可靠 情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障级别 |
|  | 严重故障情况 | 有 | 无 | 描述： |
|  | 安全事故情况 | 有 | 无 | 描述： |
|  | 可靠性用户满意度 | 好［5］ | 较好［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
| 调查方式 | □实地 (信函 □电话 | 用户签字 |  |
| 备注 |  |

注：1、调查内容有选项的，在所选项上划“√”，故障类别由调查人员填写；

2、采用实地、信函调查方式的需用户签字；

3、采用电话调查时，在备注栏中注明主叫电话号码和时间。

_________________________________

# Text boxes

中华人民共和国农业农村部  发布

2019-XX-XX实施

2019-XX-XX发布

便携式移栽打孔机

（征求意见稿）

反馈意见联系人：王海

电话：13765845341

邮箱：544314354@qq.com

DG/T XXX—20XX

DG

农业机械推广鉴定大纲