目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 需补充提供的文件资料	1

3.2 参数准确度及仪器设备	1

3.3 样机确定	1

3.4 生产量和销售量	1

4 初次鉴定	2

4.1 一致性检查	2

4.2 安全性评价	2

4.3 适用性评价	3

4.4 可靠性评价	4

4.5 综合判定规则	5

5 产品变更	6

附录A（规范性附录）产品规格表	7

附录B（规范性附录）用户调查表	8

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站、河北省农业机械鉴定监理总站、山西省农

业机械发展中心、宁夏回族自治区农业机械鉴定检验站、新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站。

本大纲主要起草人：高云燕、王强、吴鸣远、荣杰、王鑫、吴庆波、王芳、宋智超、雷振华。

青贮饲料取料机

范围

本大纲规定了青贮饲料取料机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于铣切式的青贮饲料取料机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

  - 产品规格表（见附录A）；

  - 样机照片（左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

  - 用户名单（应为产品定型后的用户名单，内容至少包括用户姓名、通讯地址、联系电话、产

品型号名称、产品编号、购机时间等，提供的用户应为作业120h以上，数量不少于10户。）

以上材料需加盖制造商公章。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 5 cm |
|  |  | 0 m～5 m | 5 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～100 kg | 0.1 kg |
| 3 | 时间 | 0 h～12 h | 1 s/d |
| 4 | 噪声 | 40 dB(A) ～130 dB(A) | 2级 |
| 5 | 电压 | 0 V～500 V | 1.0级 |
| 6 | 温度 | -25 ℃～50 ℃ | 2 ℃ |
| 7 | 湿度 | 20 %RH～80 %RH | 5 %RH |

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，数量为1台，用于鉴定。样机由制造商在规定时间送达指定地点，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

生产量和销售量

申请推广鉴定时，产品的生产量不少于15台，销售量不少于10台。

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对产品标牌 |
| 2 | 取料机构配套动力额定功率 | 一致 | 核对配套动力铭牌 |
| 3 | 取料机构配套动力额定转速 | 一致 | 核对配套动力铭牌 |
| 4 | 取料滚筒宽度 | 允许偏差为3% | 测量取料滚筒两端面的距离 |
| 5 | 取料滚筒直径 | 允许偏差为3% | 测量取料滚筒的直径 |
| 6 | 取料滚筒传动方式 | 一致 | 核对样机 |
| 7 | 最大取料高度 | 允许偏差为3% | 将取料臂升至最高处，测量取料滚筒最低端与取料机支撑面之间距离，左、中、右测量三次，结果取算数平均值 |
| 8 | 最小取料高度 | 允许偏差为3% | 将取料臂降至最低处，测量取料滚筒最低端与取料机支撑面之间距离，左、中、右测量三次，结果取算数平均值 |
| 9 | 送料机构配套动力额定功率 | 一致 | 核对配套动力铭牌 |
| 10 | 送料机构配套动力额定转速 | 一致 | 核对配套动力铭牌 |
| 11 | 送料带宽度 | 允许偏差为3% | 测量送料带最外端两侧的距离 |
| 12 | 送料带传动方式 | 一致 | 核对样机 |
| 13 | 最大抛送高度 | 允许偏差为3% | 将输送架抛物口升至最高处，测量输送架抛物口最低点与取料机支撑面之间的距离，共测三次，结果取算数平均值 |
| 14 | 液压机构配套动力额定功率 | 一致 | 核对配套动力铭牌 |
| 15 | 液压机构配套动力额定转速 | 一致 | 核对配套动力铭牌 |
| 16 | 行走机构配套动力额定功率 | 一致 | 核对配套动力铭牌 |
| 17 | 行走机构配套动力额定转速 | 一致 | 核对配套动力铭牌 |
| 18 | 轴距 | 允许偏差为3% | 测量两轴中线之间的距离 |
| 19 | 行走轮胎规格 | 一致 | 核对样机 |
| 20 | 行走轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量两行走轮中线之间的距离 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

负载噪声

样机正常工作时，取样机的后端（送料机构末端）及左、右两侧的中间位置作为测点，测点距离样机表面水平距离为1m,高度为距离地面1.5m, 声级计用A计权慢档。计算三测点处A计权声压级的算数平均值。共测试三次，结果取算数平均值

安全防护

外露传动机构及危险运动件应有防护罩。防护罩上的孔网尺寸及安全距离应符合GB 23821中相关规定。

防护罩涂漆颜色应醒目且区别于机器本色。

电控系统应有过载保护装置及接地装置。

青贮饲料取料机的行走机构应有可靠的安全锁紧装置。

安全信息

安全警示标志

以下对操作者存在或有潜在危险的部位，应在其附近明显位置设有安全标志。安全标志应符合GB 10396的规定：

a) 传动装置；

b) 取料滚筒处；

c) 出料口处；

d) 电控系统。

安全使用说明

使用说明书应提供正常操作和维修机器所必需的安全说明，包括保护装备的使用说明，使用说明书应给出或指出：

a) 安全使用注意事项和安全标志的内容、说明及粘贴位置；

b) 作业时检查机器行走机构是否处于安全锁紧状态；

c) 机器运转时靠近滚筒的危险；

d) 出料口下方不得站人；

e) 对操作人员的要求；

f) 对接入电源和电缆的要求。

判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户适用性意见相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取一种青贮模式（地面上或地面下）的青贮物料进行性能试验，重点考核产品纯工作小时生产率以及对青贮模式、青贮物料种类的适用能力。

评价内容

评价内容包括纯工作小时生产率和用户适用性意见。

作业性能试验

试验条件

性能试验前要符合以下试验条件：

- 试验场地应能满足各项性能试验的要求；

- 试验前应按使用说明书的要求对样机进行调整；

- 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%；

- 试验时的青贮模式及青贮物料种类应符合使用说明书的要求；

- 环境温度和相对湿度在整个试验过程中测定2次，取其范围值。

试验方法

纯工作小时生产率

在样机稳定工作状态下，在送料机构末端接取不少于5min的物料并称重，按式（1）计算生产率，共测试3次，结果取算数平均值。

(1)

式中：

——纯工作小时生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

——测试时间内取料总质量，单位为千克（kg）；

——测试时间，单位为秒（s）。

用户适用性意见

在制造商提供的用户名单中，选取5个用户对用户适用性意见进行调查，调查内容见附录B。调查可采用实地、信函、电话等方式进行。

判定规则

作业性能试验结果和用户适用性意见均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

有效度

对鉴定样机进行累计作业时间为18 h（偏差为+1 min）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及修复时间。有效度按式（2）计算（累计故障修复时间大于1 h时，按1 h计算）。

生产查定过程中，如果累计故障修复时间大于1 h、或者发生表4中所述的致命故障或严重故障时，则生产查定不再继续进行。

%………………………………………（2）

式中：

——有效度；

——样机作业时间，单位为小时(h)；

——样机故障修复时间，单位为小时（h）。

用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行。按式（3）计算用户满意度。

…………………………………………（3）

式中：

——用户满意度；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值。

故障分类

故障分类见表3。

故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 导致功能完全丧失或造成重大经济损失的故障；危及作业安全、导致人身伤亡或引起重要总成（系统）报废。 | 机架断裂、取料滚筒脱落等故障同时危及作业人员人身安全。 |
| 严重故障 | 导致功能严重下降或经济损失显著的故障；主要零部件损坏、关键部位的紧固件损坏。 | 减速机损坏、液压泵损坏、取料滚筒轴断裂等。 |
| 一般故障 | 导致功能下降或经济损失增加的故障；一般的零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换便可修复。 | 齿轮、轴承、液压油缸等损坏等。 |
| 轻度故障 | 引起操作人员操作不便但不影响工作的故障；可在较短时间内用配备的工具维修或更换易损件排除的故障；在正常维护保养中更换价值较低的零件和标准件。 | 皮带、链条、液压油管等易损件损坏等。 |

判定规则

有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲4.4.2.3所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生本大纲4.4.2.3所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

产品鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要 求 |
| 一致性检查 | 1 | 检查项目见表2 | / | 符合本大纲表2的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 负载噪声 | dB（A） | ≤85 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第4.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第4.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 纯工作小时生产率 | kg/h | ≥设计值的下限 |
|  | 2 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生致命故障、严重故障 |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项 目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取料机构配套动力额定功率 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 取料机构配套动力额定转速 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 取料滚筒宽度 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 取料滚筒直径 | 允许变化 | 变化幅度≤20% | / |
| 5 | 最大取料高度 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 最小取料高度 | 允许变小 | / | / |
| 7 | 送料机构配套动力额定功率 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 送料机构配套动力额定转速 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 送料带宽度 | 允许变大 | 变化幅度≤20% | / |
| 10 | 最大抛送高度 | 允许变大 | 变化幅度≤20% | / |
| 11 | 液压机构配套动力额定功率 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 液压机构配套动力额定转速 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 行走机构配套动力额定功率 | 允许变大 | 变化幅度≤20% | / |
| 14 | 行走机构配套动力额定转速 | 不允许变化 | / | / |
| 15 | 轴距 | 允许变大 | 变化幅度≤20% | / |
| 16 | 行走轮轮距 | 允许变大 | 变化幅度≤20% | / |

产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

未列入产品变更控制范围的，允许企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

附录A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 取料机构配套动力额定功率 | kW |  |
| 3 | 取料机构配套动力额定转速 | r/min |  |
| 4 | 取料滚筒宽度 | mm |  |
| 5 | 取料滚筒直径 | mm |  |
| 6 | 取料滚筒传动方式 | / |  |
| 7 | 最大取料高度 | mm |  |
| 8 | 最小取料高度 | mm |  |
| 9 | 取料滚筒转速 | r/min |  |
| 10 | 取料机构减速机型号 | / |  |
| 11 | 送料机构配套动力额定功率 | kW |  |
| 12 | 送料机构配套动力额定转速 | r/min |  |
| 13 | 送料带宽度 | mm |  |
| 14 | 送料带传动方式 | / |  |
| 15 | 最大抛送高度 | mm |  |
| 16 | 送料机构减速机型号 | / |  |
| 17 | 液压机构配套动力额定功率 | kW |  |
| 18 | 液压机构配套动力额定转速 | r/min |  |
| 19 | 液压泵压力 | MPa |  |
| 20 | 液压泵流量 | L/min |  |
| 21 | 行走机构配套动力额定功率 | kW |  |
| 22 | 行走机构配套动力额定转速 | r/min |  |
| 23 | 轴距 | mm |  |
| 24 | 行走轮胎规格 | / |  |
| 25 | 行走轮轮距 | mm |  |
| 26 | 生产率 | kg/h |  |
| 27 | 行走速度 | km/h |  |
| 填表说明： 取料滚筒宽度：测量取料滚筒两端面的距离。 取料滚筒直径：测量取料滚筒的直径。 最大取料高度：将取料臂升至最高处，测量取料滚筒最低端与取料机支撑面之间距离。 最小取料高度：将取料臂降至最低处，测量取料滚筒最低端与取料机支撑面之间距离。 送料带宽度：测量送料带最外端两侧的距离。 最大抛送高度：将输送架抛物口升至最高处，测量输送架抛物口最低点与取料机支撑面之间的距离。 轴距：测量两轴中线之间的距离。 行走轮轮距：测量两行走轮中线之间的距离。 本表需按申报机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的参数用“/”填写。 |

企业负责人：                       （公章）                        年     月     日

附录B

（规范性附录）

用户调查表

调查单位：                           调查人：               调查日期：     年    月    日

| 用户 情况 | 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |
| 机具 情况 | 型号名称 |  | 总配套动力 | kW |
|  | 产品编号 |  | 购机时间 |  |
|  | 生产企业 |  |
| 使用情况 | 累计作业时间 |  | 累计作业量 |  |
|  | 青贮物料种类 |  | 青贮模式 | □地面下 □地面上 |
| 适 用 性 | 坡道稳定适用情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 作业效率情况 | □好 | □中 | □差 |
| 可 靠 性 | 开始使用到120小时内发生的故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障类别 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 □轻度故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 □轻度故障 |
|  |  |  |  | □致命故障 □严重故障 □一般故障 □轻度故障 |
|  |  | 重大质量故障情况 | □有 | □无 | 描述： |
|  |  | 安全事故情况 | □有 | □无 | 描述： |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ | □差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 | 用户签字 |  |
| 备注 |  |
| 注：1、调查内容有选项的，在所选项上划“√”，故障类别由调查人员填写； 2、采用实地、信函调查方式的需用户签字； 3、采用电话调查时，在备注栏中注明主叫电话号码和时间。 |

# Text boxes

农业机械推广鉴定大纲

DG

DG/T XXX－XXXX

青贮饲料取料机

（送审稿）

高云燕   15848396121    nmgjdzny@126.com

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布