目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 需补充提供的文件资料	1

3.2 参数准确度及仪器设备	1

3.3 样机确定	1

3.4 生产量和销售量	2

4 初次鉴定	2

4.1 一致性检查	2

4.2 安全性评价	3

4.3 适用性评价	4

4.4 可靠性评价	5

4.5 综合判定规则	6

5 产品变更	7

附录A	8

附录B	9

附录C	10

前    言

- 本大纲依据TZ 1－2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

- 本大纲为首次制定。

- 本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

- 本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：河北省农业机械鉴定监理总站、陕西省农业机械鉴定推广总站、江苏省农业机械试验鉴定站、广西壮族自治区农业机械化服务中心、宁夏回族自治区农业机械鉴定检验站

- 本大纲主要起草人：汪新勃、张继勇、郭智新、何鹏、周达辉、刘灵知、李翔、李苏宁。

挖坑机

范围

本大纲规定了挖坑机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于悬挂式、手提式、自走式挖坑机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下资料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单[内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等,提供的用户应分布在3个主要使用（销售）区域，数量为10户，机具的作业时间应不少于100h]。

- 自走式或自带发动机的挖坑机提供配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

以上材料需加盖制造商公章。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1  主要仪器设备测量范围和准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | 0 cm～30 cm | 0.5 mm |
| 2 | 质量 | 0 kg～6 kg | 1 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s/d |
| 4 | 温度 | 0 ℃～50 ℃ | 1 ℃ |
| 5 | 湿度 | 10%RH～90%RH | 5%RH |
| 6 | 噪声 | 34 dB(A)～130 dB(A) | 2级 |
| 7 | 振动加速度 | 1 m/s2～50 m/s2 | 2.5% |

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

生产量和销售量

产品的生产量和销售量应符合表2规定。

表2  生产量和销售量要求

| 类型 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 悬挂式、手提式 | ≥20 | ≥10 |
| 自走式 | ≥10 | ≥5 |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表3  一致性检查项目、方法及限制范围

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 | 悬挂式 手提式 | 自走式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 3 | 工作状态a外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为2% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） | √ | √ |
| 4 | 钻头螺旋线数 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 5 | 钻头直径 | 一致 | 测量 | √ | √ |
| 6 | 钻头长度 | 一致 | 测量 | √ | √ |
| 7 | 钻头数 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 8 | 配套动力 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 9 | 配套发动机额定功率 | 一致 | 核对 | √（配有发动机） | √ |
| 10 | 配套发动机额定转速 | 一致 | 核对 | √（配有发动机） | √ |
| 11 | 驾驶室型式 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 12 | 变速方式 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 13 | 驱动方式 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 14 | 制动器型式 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 15 | 轴距 | 允许偏差为3% | 测量两轴中线之间的距离 | / | √ |
| 16 | 导向轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量两轮胎中线之间的距离 | / | √ |
| 17 | 驱动轮轮距 | 允许偏差为3% | 测量两轮胎中线之间的距离 | / | √ |
| 18 | 导向轮轮胎规格 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 19 | 驱动轮轮胎规格 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 20 | 轨距 | 允许偏差为 3% | 测量 | / | √ |
| 21 | 履带节距 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 22 | 履带节数 | 一致 | 核对 | / | √ |
| 23 | 履带宽 | 允许偏差为3% | 测量 | / | √ |
| 注：a工作状态是指样机在硬化检测场地上的实际作业状态。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

安全性能

制动性能

行车制动

自走轮式挖坑机以（20±1）km/h速度（最高行驶速度不大于20 km/h时，以最高行驶速度）在平直干硬地面上行驶时，进行冷态紧急行车制动，测试其行车制动距离，往返各测1次，取最大值，在制动过程中后轮不应翘起。

驻车制动

自走轮式机在20%的试验坡道、自走履带式机在25%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间不少于5min。上下坡各试验1次。

耳位噪声

在土路或矮草地测试。在额定转速、工作部件全部运转条件下测试操作者两侧耳位噪声，传声器应置于距操作者头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与操作者眼睛成直线，每侧测3次，取最大侧平均值。声级计用A计权慢档。如果装有驾驶室应关闭门窗、天窗、挡风玻璃进行测量。测试期间，除操作者和测试人员外，其他人员不得在操作位置处或驾驶室内。

扶把振动

将被测样机装上行走轮置于平整的硬地面上，预热15 min。操作者按使用说明书要求握持扶把，在样机空载、最高转速运转下，分别测试左、右扶把、、三个方向的振动加速度有效值、、，并按式（1）计算总振动值。左、右扶把各连续测量3次，计算总振动值算术平均值，取左、右扶把总振动值算术平均值中的较大值为扶把振动试验结果。

……………………………(1)

式中:

——总振动值，单位为米每平方秒（m/s2）；

、、——分别为扶把、、方向上的频率计权加速度的有效值，单位为米每平方秒（m/s2）。

安全防护

动力传动轴、万向节传动轴、皮带轮（或链轮）等外露回转件及危险运动件均应设安全防护。防护装置应有足够的刚度，保证人体触及时不产生变形或位移，防护装置的网孔应保证人体任何部位不会接触转动部件。具体要求应符合GB 10395.1的规定。

挖坑机应能过载保护功能或装置。挖坑机在标定工况下（标定转速和标定功率）下工作时，发生过载现象，过载保护装置或功能应能快速起作用。

自走挖坑机的其他安全防护的检查内容和要求见附录B。

安全信息

安全标志

旋转和传动等危险部位均应有安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

操作符号

操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。

使用说明书

产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

适用性评价

4.3.1  评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取3个有代表性的区域进行用户调查，并在其中1个区域内进行性能试验。重点考核挖坑机对地形、土壤类型和配套动力的适用能力。

4.3.2  评价内容

评价内容包括出土率、挖坑深度、班次小时生产率等作业性能和适用性用户意见。

4.3.3  作业性能试验

4.3.3.1  试验条件

试验地的选择：试验地应平坦宽阔。

田间调查:记录土壤质地、植被情况，分别选取3个点按GB/T 5262测定土壤绝对含水率、土壤坚实度并取平均值，在整个试验过程中测定环境温度、湿度各3次，取范围值。

4.3.3.2  样机状态

悬挂式挖坑机应在使用说明书给出的配套动力范围内，按下限值选择配套拖拉机。样机和拖拉机的技术状态应符合使用说明书的要求，在试验前样机应按使用说明书的规定进行调整保养，达到正常作业状态后方可进行试验。

4.3.3.3  试验项目

在使用说明书规定的速度下作业，测定如下项目：

- 出土率

挖坑机作业时，抛出坑外土的重量占总挖土重量的百分比。在样机正常工作稳定后进行取样，按公式（2）计算。

………………………………………………………（2）

式中：

— 出土率；

— 抛出坑外土的质量，单位为千克（kg）；

— 总挖土重量，单位为千克（kg）。

  - 挖坑深度

试验样机完成一次挖坑作业后，测量地表平面到穴底最深处的距离。

3）班次小时生产率

工作60min，记录挖坑个数，按式（3）计算班次小时生产率。

…………………………………………………… （3）

式中：

—班次小时生产率，单位为个每小时（个/h）；

— 挖坑个数，单位为（个）；

— 纯工作时间，单位为小时（h）。

4.3.4  适用性用户意见

按照制造商（申请方）提供的用户名单全部进行适用性用户意见调查。调查可采用实地、信函、电话等方式之一或组合形式进行。调查内容见附录C。

4.3.5  判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见调查结果均满足表4要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

4.4.1  评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

4.4.2  评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

4.4.2.1  有效度

对样机进行累计作业时间不少于18 h（累计作业时间不大于19 h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如：万向节传动轴、主轴）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。按式（4）计算有效度。

…………………………………(4)

式中:

——有效度；

——作业时间，单位为小时（h）；

——故障排除时间，单位为小时（h）。

4.4.2.2  用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（5）计算用户满意度S。

………………………………………………（5）

式中：

——用户满意度（百分制）；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值（五分制）。

4.4.3  判定规则

4.4.3.1  有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲4.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

4.4.3.2  在生产查定中如果发生本大纲4.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

4.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。挖坑机指标分级与要求见表4。

表4  综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表3 | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | 行车制动 | / | 轮式：制动距离≤6 m，后轮不应翘起 |
|  |  |  | 驻车制动 | / | 轮式：能可靠地停在≥20%的干硬纵向坡道上 履带式：能可靠地停在≥25%的干硬纵向坡道上 |
|  |  |  | 操作者耳位噪声 | dB(A) | 自走式 | 密封驾驶室：≤85 |
|  |  |  |  |  |  | 普通驾驶室：≤93 |
|  |  |  |  |  |  | 无驾驶室或简易驾驶室：≤95 |
|  |  |  |  |  | 手持式 | ≤105 |
|  |  |  | 手把振动（适用手持式） | m/s2 | ≤12.5 |
|  | 2 | 安全防护 |  | 符合本大纲第4.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第4.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 出土率 | / | ≥60% |
|  | 2 | 挖坑深度 | mm | 大于等于企业明示值或大于限值范围上限的80% |
|  | 3 | 班次小时生产率 | 个/h | 大于等于企业明示值或大于限值范围上限的80% |
|  | 4 | 适用性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比≥80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

4.5.2  一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。未列入表5的项目，企业自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

表5  产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 检查项目 | 是否允许变化 | 变更要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 测量 |
| 2 | 配套动力范围 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | 核对 |
| 3 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 钻头螺旋线数 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 钻头直径 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 钻头长度 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 钻头数 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 配套发动机额定功率 | 允许变化 | 允许变大，变化幅度≤10% | / |
| 9 | 配套发动机额定转速 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 10 | 驾驶室型式 | 允许变化 | 简易驾驶室可以变为普通驾驶室或封闭驾驶室；普通驾驶室可以变为封闭驾驶室 | 按5.2.1.4进行耳位噪声试验 |
| 11 | 变速方式 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 驱动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 制动器型式 | 允许变化 | / | 按5.2.1.1进行制动性能试验 |
| 14 | 轴距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 15 | 导向轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 16 | 驱动轮轮距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 17 | 轨距 | 允许变化 | 变化幅度≤10% |  |
| 18 | 履带节距 | 不允许变化 | / |  |
| 19 | 履带节数 | 不允许变化 | / |  |
| 20 | 履带宽 | 允许变化 | 允许变宽，变化幅度≤10% |  |

# 附  录  A

# （规范性附录）

# 产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 配套动力范围 | kW |  |
| 4 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 5 | 作业小时生产率 | 个/h |  |
| 6 | 钻头螺旋线数 | 个 |  |
| 7 | 钻头转速 | r/min |  |
| 8 | 钻头直径 | mm |  |
| 9 | 钻头长度 | mm |  |
| 10 | 钻头数 | 个 |  |
| 11 | 挖坑直径 | mm |  |
| 12 | 挖坑深度 | mm |  |
| 13 | 配套发动机额定功率 | kW |  |
| 14 | 配套发动机额定转速 | r/min |  |
| 15 | 驾驶室型式 | / |  |
| 16 | 变速方式 | / |  |
| 17 | 驱动方式 | / |  |
| 18 | 制动器型式 | / |  |
| 19 | 轴距 | mm |  |
| 20 | 导向轮轮距 | mm |  |
| 21 | 驱动轮轮距 | mm |  |
| 22 | 轨距 | mm |  |
| 23 | 履带节距 | mm |  |
| 24 | 履带节数 | 节 |  |
| 25 | 履带宽 | mm |  |

企业负责人：                       （公章）                       年    月    日

附  录  B

（规范性附录）

自走式挖坑机安全防护检查明细表

| 检查项目 | 合格指标 |
| --- | --- |
| 进入工作位置的梯子 | 梯子的结构应能防止形成泥土层。 脚踏板宽度≥300 mm。 脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150 mm，无封闭板的≥200 mm。 |
| 扶手/扶栏 | 扶手/扶栏的横截面尺寸25 mm～35 mm。 除连接处外，扶手/扶栏的后侧放手间隙≥50 mm。 |
| 操作者操纵装置 | 关键操纵装置附近应粘贴以适合操作者的文种描述的操作符号。 所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙。 |
| 挤压和剪切部位 | 操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位。 钣金件不能有锐角。 |
| 驾驶室紧急出口 | 驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口。 紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm长轴、短轴为440 mm的椭圆 驾驶室前挡风玻璃应有3C标志。 使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |
| 排气管 | 发动机排气管道应加防护或隔热装置。 |
| 蓄电池 | 蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触及与地面短路。 |
| 光、声信号系统及灯光装置 | 照明装置：至少应安装上下部位前照灯、转向灯、示廓灯或标识、制动灯、倒车灯、警示灯、仪表灯、反光标志，显示正常。同时可根据用户需要选装雾灯。至少设置两块有效的后视镜，每侧一块。 信号装置：各有关光、声信号指示、监视系统如：转向、燃油表、水温表、电压表、机油压力警告灯、倒车声响装置、慢速标识、回复反射器等应灵敏、工作正常。 |

附  录  C

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                        调查人：                   调查日期：      年    月    日

| 用户情况 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 机具情况 | 规格型号 |  | 出厂编号 |  |
|  | 生产企业 |  | 出厂（生产）日期 |  |
| 作业时间 |  |
| 适用性 | 地形 | □好 | □中 | □差 |
|  | 土壤类型 | □好 | □中 | □差 |
|  | 配套动力 | □好 | □中 | □差 |
|  | 出土率情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 生产率情况 | □好 | □中 | □差 |
|  | 挖坑情况 | □好 | □中 | □差 |
| 可靠性 | 满一个作业季节时发生的故障情况故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障级别 |
|  | 致命故障情况 | □有 | □无 | 描述： |
|  | 安全事故情况 | □有 | □无 | 描述： |
|  | 可靠性用户满意度 | □好［5］ | □较好［4］ | □中［3］ | □较差［2］ | □差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话（主叫号码 ） |
| 用户签名 |  |
| 注：1、土壤类型是指砂土、壤土和粘土；2、实地、信函调查时需用户签字；3、调查内容有选项的，在所选项上划“√”。 |

_________________________________

# Text boxes

2019-XX-XX实施

2019-XX-XX发布

中华人民共和国农业农村部  发布

DG/T xxx－2019

挖坑机

(征求意见稿)

汪新勃  18503283727  375152658@qq.com

DG

农业机械推广鉴定大纲