DG/T 136—2019《甘蔗田间收集搬运机》

第1号修改单

本修改单经中华人民共和国农业农村部于2019年X月X日批准，自2019年X月X日起实施。

DG/T 136—2019《甘蔗田间收集搬运机》修改内容如下：

一、将第1章中的“本大纲适用于侧倾式（收集厢倾翻卸料方向与行进方向垂直）甘蔗田间收集搬运机（以下简称集运机）的推广鉴定。”修改为“本大纲适用于甘蔗田间收集搬运机（以下简称集运机）的推广鉴定。”

二、删除3.1条中的“与甘蔗联合收割机配套使用，”；将3.1条中的“甘蔗田间收集搬运机可根据需要加装抓取部件等功能装置，抓取部件按型式可分为翻转式和旋转式。”修改为“按收集卸料方式可分为抓具收集抓具举升卸料式、抓具收集收集厢举升卸料式和收集厢收集收集厢举升卸料式。”。

三、将3.2条中的“收集厢最下方侧板（或底板）与水平面间的最大夹角。”修改为：“收集厢最下方侧板（或底板）与水平面间的最大夹角或抓具举升到最高位置卸料时，其下抓爪在卸料口的内侧与水平面间的最大夹角。”

四、将3.3条中的“收集厢最下方侧板（或底板）最低点距地面的垂直高度。”修改为“收集厢最下方侧板（或底板）最低点到地面的垂直高度或抓具在卸料过程中举升到最高位置卸料时，下抓爪最低点到地面的垂直高度。”。

五、将3.4条中的“沿集运机直线行走方向，集运机抓取部件能抓取到甘蔗的最大宽度。”修改为“集运机抓具外抓爪内侧在与集运机直线行走方向的垂直方向上能到达的最大宽度。”。

六、将3.5条中的“额定抓取质量”修改为“额定抓取收集质量”。

七、在第3章中增加“3.6  额定抓取举升质量  带有抓取部件的集运机，其能抓取甘蔗并举升放入到边板高度不小于3.0m的运输车的质量设计值。”和“3.7  额定装载质量  集运机一次能装载搬运甘蔗的最大质量设计值。”。

八、将第4章中的“主参数代号：用收集厢的容积表示，单位为m3 (按数值修约规则圆整到整数)。”修改为“主参数代号：用额定装载质量表示，单位为t (按数值修约规则圆整到整数)。”

九、将第4章中的“示例：7YGZ -8 表示首次生产的收集厢容积为8m3左右的自走式甘蔗田间收集搬运机。” 修改为“示例：7YGZ -3 表示首次生产的额定装载质量为3t左右的自走式甘蔗田间收集搬运机。”

十、删除表2中“履带节距、履带节数和抓取部件型式”三个检查项目；增加“整备质量、额定装载质量和额定抓取举升质量”三个检查项目，具体内容如下：

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 整备质量 | 允许偏差为5% | 检测样机 |
| 25 | 额定装载质量 | 一致 | 核对材料或样机铭牌 |
| 31 | 额定抓取举升质量 | 一致 | 核对 |

十一、将6.2.2.1条中的“自走轮式集运机在20km/h......的初速度下”修改为“自走轮式集运机或非自走轮式集运机及配套牵引车组成的运输机组在20km/h......的初速度下”。

十二、增加6.2.2.6条“抓取稳定性能  带有抓具的集运机在坚实平坦路面上，抓具抓起1.5倍额定抓取质量的物质到达任何可到达的位置，轮胎（或履带）都不发生离地的现象。可认定该集运机的抓取稳定性能符合要求。”

十三、增加6.2.2.7条“举升稳定性能  收集厢举升卸料式的集运机在坚实平坦路面上，收集厢内装载1.5倍额定装载质量的物质，在收集厢举升翻转过程中轮胎（或履带）都不发生离地的现象；抓具举升卸料式集运机在坚实平坦路面上，抓起1.5倍额定抓取举升质量的物质，到达任何可到达的位置轮胎（或履带）都不发生离地的现象，可认定该集运机的举升稳定性能符合要求。”

十四、删除表3中“卸料机构工作时间、最大抓取宽度和额定抓取质量”三个项目。

十五、删除表5中的“卸料机构工作时间、最大抓取宽度和额定抓取质量”三个项目；增加“抓取稳定性能”“举升稳定性能”两个项目，具体内容如下：

| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性评价 | 5 | 安全性能 | 抓取稳定性能 | / | 符合本大纲6.2.2.6的要求 |
|  |  |  | 举升稳定性能 | / | 符合本大纲6.2.2.7的要求 |

十六、删除表6中的“最小离地间隙、履带节距、履带节数、抓取部件型式、轮胎规格、轮胎数量”六个项目；增加“前轮轮胎规格、前轮轮胎数量、后轮轮胎规格、后轮轮胎数量、额定抓取举升质量”五个项目，具体内容如下：

| 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前轮轮胎规格 | 不允许变化 | / | / |
| 前轮轮胎数量 | 不允许变化 | / | / |
| 后轮轮胎规格 | 不允许变化 | / | / |
| 后轮轮胎数量 | 不允许变化 | / | / |
| 额定抓取举升质量 | 允许变化 | 幅度≤5% | / |

十七、删除附录A 中“配套发动机型式[2]”、“抓取部件型式”项目；增加 “额定抓取举升质量”项目，单位：kg。

十八、删除附录B中的“举升稳定性能”和“抓取稳定性能”两个检查项目。

联系人：广西壮族自治区农业机械鉴定站  黄才志

电话：18177110639

邮箱：623077196@QQ.COM