目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 耕翻施肥机械	1

3.2 播种施肥机械	1

3.3 旱地移栽施肥机械	1

4 基本要求	1

4.1 申请方需补充提供的材料	1

4.2 参数准确度及仪器设备	1

4.3 样机确定	2

4.4 机型大小划分	2

4.5 涵盖机型	2

4.6 生产量和销售量	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	3

5.4 可靠性评价	6

5.5综合判定规则	7

6  产品变更	8

附　录　A	9

附　录　B	10

前    言

本大纲依据TZ 1—2016《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：福建省农业机械鉴定推广总站、陕西省农业机械鉴定推广总站、黑龙江农垦农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：唐义平、汪孝彬、王若飞、修德龙。

施肥机

范围

本大纲规定了施肥机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于采用颗粒状、小结晶粉末状和复合化肥的施肥机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

耕翻施肥机械

在进行耕整作业的同时，将化肥施入土壤中的机具。

播种施肥机械

在播种的同时将化肥施入土壤中的机具。

旱地移栽施肥机械

在钵苗移栽的同时将化肥施入土壤中的机具。

基本要求

申请方需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，申请方需补充提供以下材料：

- 产品规格申报表（包括涵盖机型,见附录A）；

- 产品注册商标批文（如有）复印件；

- 样机照片（包括涵盖机型,左、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单(内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品出厂编号、产品型号名称、购机时间等,提供的用户应为作业一个季节以上，分布在3个主要使用（销售）区域，数量为大型5户，中、小型10户。)

以上材料需加盖企业公章。

注：主机型提供上述所有材料；涵盖机型提供a)、c)项材料，并提供符合型号涵盖要求（列出与主机型的区别）的声明。

参数准确度及仪器设备

试验用主要仪器设备的测量范围和准确度要求应不低于表1规定。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0mm～500mm | 1mm |
|  |  | ≥5m | 10mm |
| 2 | 质量 | 0g～1000g | 0.1g |
|  |  | 0 kg～50kg | 50g |
|  |  | ≥50kg | 500g |
| 3 | 时间 | 0 h～24h | 1s/d |
| 4 | 温度 | 0℃～50℃ | 1℃ |
| 5 | 压强 | 0MPa～5MPa | 0.2Mpa |

样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。鉴定机构在制造商（申请方）明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用，涵盖各机型的抽样数量均为1台。样机由制造商（申请方）按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商（申请方）对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可启动备用样机重新试验。

机型大小划分

按行数a划分机型的大小，见表2。

机型大小划分表

| 型式 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行数 | a≥24 | 13≤a≤23 | a≤12 |

涵盖机型

对排肥器、开沟器、传动机构、排列方式相同的施肥机，按行数划分系列单元。

施肥机系列单元涵盖机型行数按机型大小划分限定范围。

对系列单元进行鉴定时，申报系列单元内行数最大的机型为主机型,涵盖的机型只加做产品一致性检查。

证书有效期内，符合涵盖条件增加涵盖机型的按新申请对待。

生产量和销售量

初次鉴定的定型产品，大型的生产量应不少于5台，销售量应不少于5台；中、小型的生产量应不少于10台，销售量应不少于10台。

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表3。制造商（申请方）填报的产品规格申报表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格申报表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。主机型和涵盖机型均应进行一致性检查。

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 产品型号 | 一致 | 核对 |
| 3 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差≤2% | 样机停放在硬化检测场地上，样机机架处于水平状态时，测量包容样机最小长方体的长、宽、高。 |
| 5 | 肥箱容积 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 6 | 排肥器 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 数量 | 一致 | 核对 |
| 7 | 行距（多行） | 允许偏差≤1% | 测量 |
| 8 | 工作幅宽 | 允许偏差≤1% | 测量 |
| 9 | 传动形式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 开沟器 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 数量 | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目的结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

5.2.1  安全防护

5.2.1.1  传动齿轮、链条、链轮、皮带、皮带轮等外露传动部件，应有安全防护装置。

5.2.1.2  料箱应有料箱盖。质量大于10kg的料箱盖应有保持料箱盖打开的装置，并应设置把手。

5.2.1.3  料箱的上边缘至地平面或装载台的垂直距离应不大于1250mm。装载台距地面的垂直高度应不大于300mm。

5.2.1.4  装载台的最小宽度应为450mm，从后到前的最小深度应为300mm，最小面积应为0.18m2。料箱边缘或打开的料箱盖至装载台边缘处垂直平面的距离应不大于200mm。

5.2.1.5  防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。

5.2.2  安全信息

5.2.2.1  在所有工作台附近应设禁止非操作者乘坐的安全标志。

5.2.2.2  在排肥器传动部件护罩上或附近明显处，标示排肥器旋转方向；在开沟器或耕作部件前方机具明显处，牢固装贴或标示“注意安全”警示标志，警示标志应符合GB 10396的规定。

5.2.2.3  产品使用说明书中应规定安全操作规程和安全注意事项，产品上设置的安全标志应在使用说明书中体现。

5.2.3  判定规则

安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方式进行。根据使用说明书明示的适用范围，在主作业区选取3个有代表性的区域，性能试验在其中1个区域内进行，用户调查在3个区域内进行。

评价内容

评价内容包括各行排肥量一致性（多行）、总排肥量稳定性、排肥能力、施肥均匀性、施肥深度合格率、断条率（连续施肥）等作业性能和用户调查的适用度。

作业性能试验

试验条件

试验地的选择：试验地应平坦，无障碍物，整地质量应符合农业技术要求，测区长度应不小于30m，两端预备区不小于10m，宽度应满足机具往返2个行程作业要求。

试验用肥料：按使用说明书的要求选择试验用肥料。在进行排肥性能试验时，颗粒状化肥含水率不超过12%、小结晶粉末状化肥含水率不超过2%，排肥量为150kg/hm2～180kg/hm2。将约1000g肥料放入漏斗，漏斗下口距平面20cm，使肥料自然下落，在平面上形成一个圆锥体，测定肥料的休止角，测3次，取平均值。肥料含水率取生产厂提供值；肥料的容积质量测3次，取平均值。记录肥料的物理特性。

田间调查：记录试验地面积、地形及坡度、前茬作物类型、整地质量和土壤质地。土壤绝对含水率及土壤坚实度各测5点，每点测两层，取平均值；在整个试验过程中测定环境温度5次，取范围值。测定按GB/T 5262进行。

样机状态

根据使用说明书的配套动力范围，选择功率下限值至配套动力范围中值附近的拖拉机为配套动力。试验样机和配套动力的技术状态符合使用说明书要求，驾驶员的操作技术应熟练。

静态试验应在平整坚硬的场地上进行，将施肥机架起，使地轮离开地面，机架处于水平状态，以相当于常用作业速度的转速驱动地轮。

动态试验应选择平整、光滑、硬实（选择水泥地或在平整硬实的土地上铺帆布或塑料薄膜），测区长度应不小于10m，宽度至少覆盖机具的一个工作幅宽，调整使排肥管口距离地面高度3cm～5cm。

试验方法

- 各行排肥量一致性变异系数

试验时，肥箱内的肥料应不小于箱内容积的二分之一。按相当于施肥机械行进长度50m折算成地轮圈数旋转地轮，地轮圈数、排肥量按式（1）、式（2）计算。

····································（1）

··································（2）

式中：

—地轮转动圈数；

—地轮直径，单位为米（m）；

—滑移率；

—排肥量，单位为千克每公顷（kg/hm2）；

—地轮转n转所测定排肥口各次总排量的平均值，单位为克（g）；

—平均行距，单位为米（m）；

—试验机具的行数。

测定行数应不少于6行（少于6行的机型全测），驱动地轮n圈，同时开始、截止接取各个排肥器排出的肥料并称其质量，测量精度0.5g，重复5次。按式（3）、式（4）、式（5）计算各行排肥量一致性的标准差和变异系数。

···································（3）

··································（4）

·································（5）

式中：

—每行各次平均排量，单位为克（g）；

—每行各次平均排量的平均值，单位为克（g）；

—各行排量一致性的标准差，单位为克（g）；

—各行排量一致性的变异系数；

—测定行数（排肥口个数）。

注：在式（4）中，当n＜30时，分母取n-1，当n≥30时，分母取n。

- 总排肥量稳定性变异系数

试验方法同a）。在式（3）、式（4）、式（5）中，各字母分别为：

—每次总排肥量，单位为克（g）；

—每次总排肥量的平均值，单位为克（g）；

—总排肥量稳定性的标准差，单位为克（g）；

—总排肥量稳定性的变异系数；

—测定次数。

- 排肥能力

按a）的方法测定最大、最小排肥量。同一种排肥器可排几种肥料时，应对每一种肥料进行设计要求的最大和最小排肥量测定，排肥量计算按式（2）。

- 施肥均匀性测定

以相当于正常作业速度驱动机具平稳行驶通过测区并排肥。非连续施肥的，沿机具前进方向连续选取30穴，分别收集掉落在穴内的肥料并称其质量，测量精度0.1g；连续施肥的，沿机具前进方向按10cm长度连续等分不少于30段，分别收集掉落在各小段内的肥料并称其质量，测量精度0.1g。按式（3）、式（4）、式（5）计算平均值、标准差和变异系数。

- 断条率测定

以相当于正常作业速度驱动机具平稳行驶通过测区并排肥。长度在10cm以上的无肥料区段为断条。测定5m内断条数和断条长度，按式（6）计算断条率。

×100%………………………………………………（6）

式中：

——施肥断条率；

——第个断条长度（=1，2，3………），单位为厘米，cm；

=500。

- 施肥深度合格率测定

田间试验中，在2个往返行程中各取3个测定区域，正对肥料播行中心线的方位扒开土层，以施肥覆土后的地点为测量基准点，测量肥料至基准点的距离。测定行数不少于6行，少于6行的机型全测，每行测10点，按式（6）计算施肥深度合格率。

································（6）

式中：

—施肥深度合格率；

—施肥深度合格点数；

—总测点数。

用户适用性调查

对制造商（申请者）提供的10户进行调查，调查可采用实地、电话、信函等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

判定规则

作业性能试验结果均满足要求且适用性用户调查结果为“好”、“中”占比不小于80％时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

生产查定

生产查定可与性能试验同时进行。对1台样机进行累计作业时间不小于18h（偏差为+1min） 的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身安全或引起重要总成报废的致命故障，以及导致功能严重下降，主要零部件损坏的严重故障。按式（7）计算有效度K。

······················（7）

式中：

K—有效度；

tzi—样机累计作业时间，单位为小时（h）；

tgi—样机的累计故障修复时间，单位为小时（h）。

用户满意度调查

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行，故障分类见表4。按式（8）计算用户满意度S。

·······························（8）

式中：

—用户满意度（百分制）；

—调查的用户数；

—第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

5.4.2.3  故障分类

故障分类见表4。

表4   故障分类表

| 故障分类 | 故障基本特征 | 故障事例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 在正常作业时，发生导致功能完全丧失；危及作业、人身安全或引起重要总成（系统）报废的故障。 | 排肥器、开沟器总成损坏等 |
| 严重故障 | 在正常作业时，发生导致功能严重下降；主要零部件损坏、关键部位紧固件损坏的故障。 | 排肥轴、轴承座以及机架等结构件损坏等 |
| 一般故障 | 在正常作业时，发生导致功能下降，不能正常作业；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复的故障。 | 紧固螺栓脱落等 |
| 轻度故障 | 使用者利用工具短时间内可以修复的故障。 | 更换次要的外部紧固件和密封件等 |

5.4.3  判定规则

5.4.3.1  有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分（用户满意度S单项均不小于60分），且生产查定和用户调查中未发生本大纲表4中所述的严重故障、致命故障，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2  在生产查定期间如果发生本大纲表4中所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

表5  初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查10项（见表3） | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求。 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求。 |
| 适用性评价 | 1 | 各行排肥量一致性变异系数（适用于多行施肥机） | / | ≥13.0% |
|  | 2 | 总排肥量稳定性变异系数 | / | ≤7.8% |
|  | 3 | 排肥能力 | / | 达到设计要求 |

表5（续）  初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 适用性评价 | 4 | 施肥深度合格率a | / | ≥80% |
|  | 5 | 施肥均匀性变异系数 | / | 耕翻施肥机械≤60%； 播种、旱地移栽施肥机械≤40%。 |
|  | 6 | 断条率（适用于连续施肥的施肥机） | / | ≤2% |
|  | 7 | 适用性用户调查 | / | 适用性用户调查“好”和“中”的占比不小于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | 分 | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障 |
| a 施肥深度为（设计值±20）mm。 |

5.5.2  主机型一级指标均满足要求时，主机型产品推广鉴定结论为通过；否则，主机型产品推广鉴定结论为不通过。主机型推广鉴定结论为通过，且涵盖机型产品一致性检查符合大纲要求时，涵盖机型准予涵盖；否则，不予涵盖。

6  产品变更

6.1  通过推广鉴定的产品（含涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

表6 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情况 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 产品型号 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 外形尺寸(长×宽×高) | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 5 | 肥箱容积 | 允许变大 | 变化幅度≤20% | / |
| 6 | 排肥器 | 型式 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 数量 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 行距（多行） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 8 | 工作幅宽 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 9 | 传动形式 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 开沟器 | 型式 | 不允许变化 | / | / |
|  |  | 数量 | 不允许变化 | / | / |

6.2  产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

6.3  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）

产品规格申报表

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | / |  |
| 产品型号 | / |  |
| 结构型式 | / |  |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 肥箱容积 | L |  |
| 排肥器型式 | / |  |
| 排肥器数量 | 个 |  |
| 行距（多行） | ㎝ |  |
| 工作幅宽 | ㎝ |  |
| 传动形式 | / |  |
| 开沟器型式 | / |  |
| 开沟器数量 | 个 |  |
| 配套动力范围 | kW |  |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                                             调查日期：       年   月   日

| 用户情况 | 姓 名 |  | 年龄 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从事机务工作时间 | 年 | 电话 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 所受培训 | □未经过培训 □上机前培训 □专业培训 |
| 机具情况 | 型号名称 |  | 出厂编号 |  |
|  | 生产企业 |  |
|  | 出厂日期 |  | 购买日期 |  |
| 使用情况 | 总工作时间 | 小时 | 总作业量 | 公顷 | 作业内容 |  |
| 适用性 | 适用肥料特性情况 | □好 □中 □差 | 作业效果情况 | □好 □中 □差 |
|  | 配套主机（发动机） 适用情况 | □好 □中 □差 | 地表条件适用情况 | □好 □中 □差 |
| 可靠性 | 故障情况 | 故障类型 | 故障发生情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理方法 |
|  |  | 致命故障 | □有 □无 |  |  |
|  |  | 严重故障 | □有 □无 |  |  |
|  |  | 其它故障 | □有 □无 |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 | □好[5] □较好[4] □中[3] □较差[2] □差[1] |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 | 用户签字 |  |
| 注明：1、调查内容有选项的，在所选项上划“√”； 2、故障处理方法填写用户维修、用户更换、售后维修、售后更换； 3、实地和信函调查时用户需签字； |

调查人：

# Text boxes

农业机械推广鉴定大纲

DG/T ×××-××××

DG

中华人民共和国农业农村部  发布

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

施肥机

（征求意见稿）

唐义平13850193261 邮箱22635201@qq.com 王若飞18189170817 修德龙13009776546

陕查