农业机械推广鉴定大纲

DG/T XXX—XXXX

液压榨油机

（征求意见稿）

联系人：徐果毅

电话：0731-85583283

邮箱：36244394@qq.com

XXXX-XX-XX发布                              XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发 布

目 次

前言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3基本要求	1

3.1申请方需补充提供的文件资料	1

3.2 样机确定	1

3.3 生产量和销售量	1

3.4 被测参数准确度要求及仪器设备	1

4初次鉴定	2

4.1 一致性检查	2

4.2 安全性评价	2

4.3 适用性评价	3

4.4 可靠性评价	4

4.5 综合判定规则	4

5产品变更	5

附录A（规范性附录）产品规格表	6

附录B（规范性附录）用户调查表	7

# 前     言

本大纲依据 TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：湖南省农业机械试验鉴定站、辽宁省农业发展服务中心（辽宁省农业机械鉴定站）、四川省农业机械鉴定站、江西省农业机械化技术推广监测站、山东省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：徐果毅、王健康、龚道宽、姚宇、陈军成、张志强、谢新萍、宋鹏行。

液压榨油机

# 1  范围

本大纲规定了液压榨油机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于小型立式、卧式（总压力不大于3.0MN）手驱动/电驱动农用液压榨油机的推广鉴定。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本大纲。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形  总则

JB/T 9794-2013  农用液压榨油机

# 3  基本要求

## 3.1 申请方需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a) 产品规格表（见附录A）；

b) 样机照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

c) 用户名单（应为产品定型后的用户名单。内容包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等），提供的用户应为累计作业时间不少于100小时，数量为10户。

以上材料需加盖制造商公章。

## 3.2 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产安装验收交付的合格品，样机在使用现场获得，数量为1台，样机由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行试验。试验完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。

## 3.3 生产量和销售量

初次鉴定的定型产品的生产量应不少于10台，销售量应不少于10台。

## 3.4 被测参数准确度要求及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准并在有效期内。

表1  被测试参数准确度要求

| 序号 | 被测参数 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能 | 0 kW·h～500 kW·h | 1级 |
| 2 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 3 | 长度 | 0 m～5 m | 1级 |
| 4 | 质量 | 0 kg～100 kg | 0.01kg |
|  |  | 0 g～2000 g | 0.01g |
|  |  | 0 g～200 g | 0.1mg |
| 5 | 电阻 | 0 MΩ～500 MΩ | 10级 |

# 4   初次鉴定

## 4.1  一致性检查

## 4.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格确认表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检测项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 驱动型式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 外形尺寸(长×宽×高） | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 5 | 主电机功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 液压缸内径 | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 7 | 榨堂(直径×长度) | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 8 | 油缸活塞最大行程 | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 9 | 每榨公称容量 | 允许偏差≤2% | 测量 |
| 10 | 工作压力 | 一致 | 核对 |
| 注：结构型式为立式或卧式；驱动型式为手驱动或电驱动。 |

## 4.1.2  判定规则

一致性检查的全部项目均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

## 4.2  安全性评价

## 4.2.1安全性能

4.2.1.1 电动机驱动的液压榨油机，转子与机壳绝缘电阻应不小于20MΩ。

4.2.1.2 电动机驱动的液压榨油机应有可靠的接地装置。

## 4.2.2  安全防护

对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。安全防护装置应保证操作及相关人员在无意中触及到榨油机时不受任何伤害。

## 4.2.3  安全信息

4.2.3.1 对可能造成人身伤害的危险运动件，应在其附件或安全防护装置上固定符合GB 10396规定的永久性安全标志。

4.2.3.2 配有电柜、电控箱的榨油机应有防触电安全标志，操作按钮处应有中文标志或符号标志。

4.2.3.3 榨油机使用说明书应有使用、操作和维护保养方面的安全注意事项，安全标志在说明书中有重现、说明及粘贴位置。

## 4.2.4   判定规则

安全性能、安全防护、安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

## 4.3   适用性评价

## 4.3.1  评价方法

适用性评价采用作业性能试验和用户调查相结合进行评价。根据制造商所明示的产品适用范围，重点考核产品对不同物料的适用性。

## 4.3.2  作业性能试验

试验物料为花生仁、油菜籽、大豆、棉籽及芝麻五种物料。对产品使用说明书中明示的物料进行试验。试验项目为：出油效率、吨压力小时生产率、吨料电耗和干饼残油率等4项。试验物料应符合JB/T 9794—2013中4.3.1的要求，试验方法按照JB/T 9794—2013中6.2的相关条款规定执行。作业性能要求见表3。

表3  作业性能要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 花生仁 | 油菜籽 | 大豆 | 棉籽 | 芝麻 |
| 1 | 出油效率 | / | ≥91% | ≥85% | ≥68% | ≥76% | ≥77% |
| 2 | 吨压力小时生产率 | kg/(t·h) | ≥0.50 | ≥0.50 | ≥0.40 | ≥0.45 | ≥0.25 |
| 3 | 吨料电耗 | kW·h/t | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤6.0 | ≤5.5 | ≤18.0 |
| 4 | 干饼残油率 | / | ≤9.0% | ≤8.5% | ≤8.0% | ≤7.5% | ≤8.0% |
| 注1：吨料电耗指标中是使用电机驱动进行压榨时的能耗，不包括破碎或粉碎、蒸抄所耗电能。 注2：可采信有资质的检验机构根据本大纲规定的方法出具的含油率检验数据。 |

## 4.3.3  适用性用户调查

在申请方或生产企业提供的用户名单中，选取5个用户按附表B进行适用性用户意见调查。调查采用实地、电话、信函调查，可采用任一或组合调查方式。

## 4.3.5   判定规则

作业性能试验所选的试验物料试验结果均满足表 3 要求，且适应性用户调查结果为“优”、“良”的用户数占调查总数的比例不小于 80%，适用性评价结论为符合大纲要求，否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

## 4.4  可靠性评价

## 4.4.1  评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

## 4.4.2  评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

## 4.4.2.1  有效度

对样机进行累计作业时间不小于18h(累计作业时间不大于19h)的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生致命故障、严重故障。按式(1)计算有效度。

=100%...............................（1）

式中：

——有效度，以百分数表示；

——作业时间，单位为小时（h）；

——每个班次的故障时间，单位为小时（h）。

## 4.4.2.2  用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式(2)计算用户满意度。

=.................................（2）

式中：

——用户满意度(百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值(5分制)。

## 4.4.3   判定规则

有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生表4所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论不符合大纲要求。

表4  故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 机具功能完全丧失，危及作业、人身安全或引起重要总成（系统）报废。 | 榨轴总成、机体损坏或安全防护不符合要求、电器控制漏电造成人身伤害等。 |
| 严重故障 | 导致功能严重下降，主要零部件损坏，关键部件部位紧固件损坏，在较短的有效时间内无法排除的故障。 | 主要部件损坏，造成榨油机不能正常运转；油缸、饼圈严重非正常磨损，造成不能正常出饼或出油率和生产率显著降低、耗电量和干饼残油率明显增多。 |
| 一般故障 | 导致功能下降，不能正常作业，一般零部件或标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复。 | 油缸、饼圈等个别部件非正常一般损坏；次要轴承损坏、电器开关按钮损坏等。 |

## 4.5  综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。综合判定要求见表 5。

表5 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 详见表2 | 符合表2的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全性能 | 符合4.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全防护 | 符合4.2.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | 符合4.2.3的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 作业性能试验 | 符合4.3.2的要求 |
|  | 2 | 适用性用户调查 | 符合4.3.3的要求 |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | ≥80分 |
|  | 3 | 可靠性用户调查 | 在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障 |

# 5   产品变更

5.1  通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

表6 产品结构和特征参数产变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 驱动型式 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 幅度≤10% | / |
| 5 | 主电机功率 | 不允许变小 | / | / |
| 6 | 液压缸内径 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 榨堂(直径×长度) | 允许变化 | 幅度≤10% | / |
| 8 | 油缸活塞最大行程 | 允许变化 | 幅度≤10% | / |
| 9 | 每榨公称容量 | 允许变化 | 幅度≤10% | / |
| 10 | 工作压力 | 允许变化 | 幅度≤10% | / |

5.2  产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

5.3  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

# 附  录A
（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | (立式 (卧式 |
| 3 | 驱动型式 | / | (电驱动 (手驱动 |
| 4 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 5 | 主电机功率 | kW |  |
| 6 | 液压缸内径 | mm |  |
| 7 | 榨堂(直径×长度) | mm |  |
| 8 | 油缸活塞最大行程 | mm |  |
| 9 | 饼圈(内径×高度) | mm |  |
| 10 | 每榨公称容量 | kg/榨 |  |
| 11 | 工作压力 | MPa |  |
| 注：本表需按申报机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的参数用“/”填写。 |

企业负责人：                  （公章）                                年    月   日

# 附  录  B

# （规范性附录）

# 用户调查记录表

调查单位：                           调查人：               调查日期：      年  月  日

| 用户情况 | 姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  | 样机编号 |  |
|  | 生产企业 |  | 购买日期 |  |
|  | 作业物料 |  | 总工作时间 | 小时 |
| 适 应 性 情 况 | 出油效率 | 优 良 中 较差 差 |
|  | 吨压力小时生产率 | 优 良 中 较差 差 |
|  | 油品质量 | 优 良 中 较差 差 |
|  | 干饼残油率 | 优 良 中 较差 差 |
| 可 靠 性 情 况 | 故障 情况 | 日期 | 故障和部位 | 故障原因及处理 | 故障类别 |
|  | 致命故障情况 | □有 □无 描述： |
|  | 严重故障情况 | □有 □无 描述： |
|  | 可靠性用户满意度 | 好[5] 较好[4] 中[3] 较差[2] 差[1] |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 | 用户签名 |  |
| 备注 |  |
| 注：1、调查内容有选项的，在所选项上划“√”，故障类别由调查人员填写； 2、采用实地、信函调查方式的需用户签字； 3、采用电话调查时，在备注栏中注明主叫电话号码。 |

_________________________________

# Text boxes

DG