## 目	次

前言	II

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 基本要求	1

  - 需补充提供的材料	1

  - 参数准确度及仪器设备	2

  - 样机确定	2

  - 机型大小划分	2

  - 生产量和销售量	2

- 鉴定内容和方法	3

  - 一致性检查	3

  - 安全性评价	3

  - 适用性评价	4

  - 可靠性评价	5

  - 判定规则	5

6 产品变更	6

附录 A（规范性附录）产品规格确认表	8

附录 B（规范性附录）用户调查记录表	9

附录C（资料性附录）发酵箱（罐）有效容积的测量方法	10

前    言

本大纲依据TZ 1-2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：湖南省农业机械鉴定站。

本大纲主要起草人：靳广乐。

有机肥加工设备

1  范围

本大纲规定了有机肥加工设备推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于有机肥加工设备（以下简称设备）的推广鉴定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本大纲。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

### NY 525  有机肥料

### NY/T 2613—2014  农业机械可靠性评价通则

### NY/T 2846—2015  农业机械适用性评价通则

### DB43/T 1225-2016   秸秆制肥机

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1有机肥加工设备

以破碎或揉丝后的农作物废弃物如秸秆、果壳等为主要原料，加入适当辅料，经高温灭杀有害病菌,加入所需的微生物菌种通过发酵作用生产有机肥的设备。

3.2一体式有机肥加工设备

杀菌箱（罐）与发酵箱（罐）共用的有机肥加工设备。

3.3分置式有机肥加工设备

杀菌箱（罐）与发酵箱（罐）不共用的有机肥加工设备。

3.4批次处理量

在含水率为50%的状态下，处理完成后的物料总质量。

4  基本要求

4.1  申请方需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，申请方还需提供以下材料：

a) 产品规格确认表（见附录A）；

b) 样机照片(左、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

c) 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应为累计作业时间不少于50小时，分布在3个主要使用（销售）区域，数量为5户）；

d) 符合NY 525要求的有机肥质量报告（应为有资质的检验检测机构出具的检验报告）。

以上材料需并加盖企业公章。

4.2  被测参数准确度要求及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准并在有效期内。

表1  被测试参数准确度要求

| 序号 | 被测参数 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 2 | 长度 | 0m～30m | 1mm |
| 3 | 质量 | 0kg～500kg | 50 g |
|  |  | 0g～1000g | 0.01 g |
| 4 | 温度 | -10℃～100℃ | 1% |
| 5 | 电压 | 0V～450V | 0.5级 |
| 6 | 电阻 | 0.1Ω～999MΩ | 5级 |

4.3  样机确定

样机由制造商（申请方）送样。样机应是近12个月内生产的合格产品，数量为1台。样机在使用现场获得或制造商（申请方）提供，由鉴定人员验样并经制造商（申请方）确认后方可进行试验。试验完成且对试验结果无异议后，由提供者自行处理。

产品命名应符合如下的规定。

11  F  F  - □  □

改进代号：用A、B、C等英文字母表示

主参数：发酵箱（罐）有效容积，单位为m3，小数点后舍去。

特征代号：表示有机肥加工设备

类别代号：农作物废弃物利用设备

分类代号：表示废弃物利用设备

示例:

11FF-3A:经过第一次改进,标称发酵箱（罐）有效容积为3.8m3的有机肥加工设备。

4.4  机型大小划分

按发酵箱（罐）有效容积划分机型的大小，见表2。

表2   机型大小划分表

| 机型 | 大型 | 小型 |
| --- | --- | --- |
| 发酵箱（罐）有效容积V(m3) | V≥5 | V＜5 |

4.5  生产量和销售量

产品的生产量和销售量应符合表3的规定。

表3   生产量和销售量要求

| 机型 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥5 | ≥5 |
| 小型 | ≥10 | ≥10 |

5  初次鉴定内容

5.1  一致性检查

5.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对主机型和其他机型的样机进行一致性检查。

表4 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构形式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 主机部分外形尺寸1 (长×宽×高) | 允许偏差2% | 测量 |
| 4 | 发酵箱（罐）数量 | 一致 | 核对 |
| 5 | 发酵箱（罐）有效容积2 | 一致 | 核对 |
| 6 | 搅拌主轴转速 | 一致 | 核对 |
| 7 | 批次生产量 | 一致 | 核对 |
| 8 | 搅拌电机 | 功率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 转速 | 一致 | 核对 |
| 9 | 进料设备 | 电机 | 功率 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 转速 | 一致 | 核对 |
|  |  | 输送长度 | 允许偏差2% | 测量 |
|  |  | 入料口尺寸 | 允许偏差2% | 测量 |
| 10 | 出料设备 | 电机 | 功率 | 一致 | 核对 |
|  |  |  | 转速 | 一致 | 核对 |
|  |  | 出料口尺寸 | 允许偏差2% | 测量 |
| 11 | 配套热源 | 热功率 | 一致 | 核对 |
|  |  | 加热种类 | 一致 | 核对 |
| 12 | 配套风机功率 | 一致 | 核对 |
| 注1：外形尺寸中主机是指不含热风炉、风机、管道及进出料设备等辅助可调设备的主体结构部分。 注2：测量方法见附录C。 |

5.1.2  判定规则

一致性检查的全部项目均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2  安全性评价

5.2.1 安全性能

- 电机及各电器件对地绝缘电阻应不小于20MΩ；

- 杀菌箱（罐）体应有保温措施，箱（罐）体外表面温度不得高于65℃。

5.2.2  安全装置

a）应有接地装置和接地标志；

b）应配装一键停机的急停装置；

c）应配装过载保护和漏电保护装置；

d）应设置自动控温装置。

5.2.3  安全防护

a) 对操作人员有危险的外露传动、回转部件应有可靠的防护罩；

b) 热风管道等发热部件应有防护措施；

c) 设有梯子的需安装扶手，设有观察或作业平台的应安装护栏防护设施，护栏高度应≥1000 mm。

5.2.4  安全信息

a) 制肥机的高温、出料、进料及外露转动部件及电控箱等危险部位应设置安全标志，安全标志应符

合GB 10396的规定；

b) 使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项，安全标志在说明书中复现，并标明安全标志的粘贴位置。

5.2.4  判定规则

安全性能、安全装置、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。要求判定该项合格，否则为不合格。

5.3  适用性评价

5.3.1  评价方法

适用性采用性能试验和用户调查相结合进行评价。

5.3.2  评价内容

评价内容包括：批次生产量、批处理时间、杀菌箱（罐）杀菌温度均匀度、杀菌箱（罐）升温速率等5项。试验物料在使用说明书明示适用的主要物料中选取，试验物料应符合使用说明书的工艺要求，设备评价项目及合格标准见表3。

表3  核测项目与方法

| 序号 | 项目 | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批次生产量1 | kg | ≥设计值 |
| 2 | 批处理时间 | h | ≤12 |
| 3 | 杀菌箱（罐）杀菌温度均匀度 | / | ≤10% |
| 4 | 杀菌箱（罐）升温速率 | 电加热、油加热 | ℃/min | ≥0.25 |
|  |  | 热风炉、其他 |  | ≥0.5 |
| 注1：含水率在50%时的质量。 |

5.3.3  性能试验

5.3.3.1 批次生产量和批处理时间

从进料开始计时，至出料完成所花费的时间即为批处理时间。

在出料过程中分三次、每次取样50g，分别测量每次所取样品的含水率，以三次的平均值作为成品的含水率。然后按式(1)计算批次生产量。

...............................（1）

式中：

m ——批次生产量，单位为千克（kg）；

m1 ——成品总质量，单位为千克（kg）；

η——成品的含水率，以百分数表示。

5.3.3.2  杀菌箱（罐）杀菌温度均匀度和杀菌箱（罐）升温速率

杀菌箱（罐）杀菌温度均匀度按四点取样测量温度,在杀菌箱（罐）中心轴水平面选取四个样点,样点离杀菌箱（罐）两端50cm(±5cm),离杀菌箱（罐）两侧罐壁2cm(±0.5cm),四个样点温度数值最大离均差绝对值相差不大于10%，杀菌过程中至少测量3次。

加热升温速率按四点取样测量温度,在杀菌箱（罐）中心轴水平面选取四个样点,样点离杀菌箱（罐）两端50cm(±5cm),离杀菌箱（罐）两侧罐壁约2cm(±0.5cm),取四个样本数值的平均值作为测定值，测定值应符合表3的要求。

5.3.4  适用性用户调查

在申请方或生产企业提供的用户名单中，选取5个用户按附表B进行适用性用户意见调查。调查采用实地、电话、信函调查，可采用单一或组合调查方式。

5.3.5 判定规则

性能试验中各项检查、测定全部合格，且适应性用户调查中评价结果中“优”、“良”的用户数占调查总数的比例不小于 80%，适用性评价结果为合格，否则为不合格。

5.4  可靠性评价

5.4.1  评价方法。

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.4.2 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1 有效度

对样机进行2批次制肥作业，可以与性能试验合并进行，累计作业时间按照实际作业时间进行生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生致命故障、严重故障。按式(2)计算有效度。

=100%................................（2）

式中：

——有效度，以百分数表示；

——作业时间，单位为小时（h）；

——每个班次的故障时间，单位为小时（h）。

5.4.2.2用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式(3)计算用户满意度。

=..................................（3）

式中：

——用户满意度(百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值(5分制)。

5.4.3  判定规则

5.4.3.1 有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.3.2所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论不符合大纲要求。

5.4.3.2	在生产查定中如果发生表4所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

表4  故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 危及或导致人身伤亡，引起总成报废或造成重大经济损失的故障。 | 制肥机体损坏，或安全防护不符合要求造成人身伤害等。 |
| 严重故障 | 严重影响产品功能或规定的重要性能指标下降超出规定的范围，必须停机修理、修理费用较高，在较短的有效时间内无法排除的故障。 | 主要部件损坏，造成制肥机不能正常工作，或生产率显著下降。 |

5.5   综合判定

初次鉴定综合判定的要求见表5。

表5初次鉴定综合判定表

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一致性检查 | / | 符合本大纲5.1的要求 |
| 2 | 安全性评价 | / | 符合本大纲5.2的要求 |
| 3 | 适用性评价 | / | 符合本大纲5.3的要求 |
| 4 | 可靠性评价 | / | 符合本大纲5.4的要求 |

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价均符合表5要求时，推广鉴定结论为通过；否则，为不通过。

6   产品变更

6.1  通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表6。

表6 产品结构和特征参数产变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 2 | 结构形式 | 不允许变化 | / | 核对 |
| 3 | 主机部分外形尺寸1 (长×宽×高) | 允许变化 | 幅度≤5% | 测量 |
| 4 | 发酵箱（罐）数量 | 允许变化 | 需确认 | 核对 |
| 5 | 发酵箱（罐）有效容积2 | 允许变化 | 幅度≤5%，不得降低 | 核对 |
| 6 | 搅拌主轴转速 | 允许变化 | 幅度≤5% | 核对 |
| 7 | 批次生产量 | 允许变化 | 幅度≤5%，不得降低 | 核对 |
| 8 | 搅拌电机 | 功率 | 允许变化 | 幅度≤5%，不得降低 | 核对 |
|  |  | 转速 | 允许变化 | 幅度≤5%，不得降低 | 核对 |
| 9 | 进料设备 | 电机 | 功率 | 允许变化 | 幅度≤5%，不得降低 | 核对 |
|  |  |  | 转速 | 允许变化 | 幅度≤5%，不得降低 | 核对 |
|  |  | 输送长度 | 允许变化 | / | / |
|  |  | 入料口尺寸 | 允许变化 | 幅度≤10% | 测量 |
| 10 | 出料设备 | 电机 | 功率 | 允许变化 | 幅度≤5%，不得降低 | 核对 |
|  |  |  | 转速 | 允许变化 | 幅度≤5%，不得降低 | 核对 |
|  |  | 出料口尺寸 | 允许变化 | 幅度≤10% | 测量 |
| 11 | 配套热源 | 热功率 | 允许变化 | 幅度≤5%，不得降低 | 核对 |
|  |  | 加热种类 | 允许变化 | 需确认 | 核对 |
| 12 | 配套风机功率 | 允许变化 | 幅度≤5%，不得降低 | 核对 |

6.2  未列入表6的项目，企业自主变更。

6.3  产品结构和特征参数的变更符合表6要求的，企业自主变更并保存变更批准文件(需鉴定机构确认的除外)。

6.4  由于允许变化的结构或参数发生变化，不能造成其他参数超出限制范围。

6.5  因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和参数变化，与表6要求不一致的，应申报变更确认。

6.6　申请变更需提供的材料：

a)	产品规格表（见附录A）；

b)	产品照片（动力侧前方45°及另一侧后方45°各1张）；

c)	产品执行标准；

d)	企业审批的产品技术规格文件复印件（当申请鉴定的产品执行国家标准或行业标准时）；

e)	产品使用说明书；

f)	企业自主变更批准文件复印件（适用时）；

g)	初次推广鉴定报告复印件；

h)	鉴定机构出具的变更确认报告复印件（适用时）。

以上材料需加盖制造商公章。

附  录A
（规范性附录）

表A.1 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构形式 | / | (一体式 (分置式 |
| 3 | 主机部分外形尺寸1 (长×宽×高) | mm |  |
| 4 | 发酵箱（罐）数量 | 个 |  |
| 5 | 发酵箱（罐）有效容积2 | m3 |  |
| 6 | 搅拌主轴转速 | r/min |  |
| 7 | 批次生产量 | kg |  |
| 8 | 配套搅拌电机 | 型号 | / |  |
|  |  | 功率 | kW |  |
|  |  | 转速 | r/min |  |
| 9 | 进料 设备 | 电机 | 型号 | / |  |
|  |  |  | 功率 | kW |  |
|  |  |  | 转速 | r/min |  |
|  |  | 输送方式 | / |  |
|  |  | 输送长度 | mm |  |
|  |  | 入料口尺寸 | mm |  |
| 10 | 出料 设备 | 电机 | 型号 | / |  |
|  |  |  | 功率 | kW |  |
|  |  |  | 转速 | r/min |  |
|  |  | 出料口尺寸 | mm |  |
| 11 | 配套热源 | 型号 | / |  |
|  |  | 热功率 | kJ/h |  |
|  |  | 加热种类 | / | (热风炉 (电加热 (油加热 (其他 |
| 12 | 配套风机 | 型号 | / |  |
|  |  | 功率 | kW |  |
| 备注：如有多个电机，则需一一列出参数及数量。 |

企业负责人：                  （公章）                                年    月   日

附  录  B

（规范性附录）

表B.1 用户适用性意见调查表

调查单位：                           调查人：               调查日期：      年  月  日

| 用户情况 | 姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住址 |  |
| 机器情况 | 型号名称 |  | 样机编号 |  |
|  | 生产企业 |  | 购买日期 |  |
|  | 作业内容 |  | 总工作时间 | 小时 |
| 适 应 性 | 批次生产量 | 优 良 中 较差 差 |
|  | 批处理时间 | 优 良 中 较差 差 |
|  | 杀菌温度均匀度 | 优 良 中 较差 差 |
|  | 升温速率 | 优 良 中 较差 差 |
| 安 全 性 | 故障 情况 | 日期 | 故障和部位 | 故障原因及处理 | 故障类别 |
|  | 致命故障情况 | □有 □无 描述： |
|  | 严重故障情况 | □有 □无 描述： |
|  | 可靠性综合评价 | 好[5] 较好[4] 中[3] 较差[2] 差[1] |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 | 用户签名 |  |
| 注： | 调查内容有选项的，在所选项上划“√”。调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。 （主叫电话： ） |

附  录 C

资料性附录

发酵箱（罐）有效容积的测量方法

h –有效容积的高度；

图C.1  有效容积测量示意图

C.1 计算测量法

测量样机（或总装前同规格产品箱体总成）发酵箱（罐）内部结构尺寸，计算发酵箱（罐）内部体积（不考虑发酵箱（罐）内内部工作部件所占体积）。计算时只计算h部分的容积作为有效容积。

C.2 称重测量法

可向总装前同规格产品箱体内装满细沙或水（装入过程中应使细沙或水自然流入，不应施加外力），测量装入发酵箱（罐）内细沙或水的质量和容重，计算体积（不考虑发酵箱（罐）内内部工作部件所占体积）。装入细沙或水时，细沙或液面不应超过桨叶以上20cm（即h位置）处。

# Text boxes

中华人民共和国农业农村部  发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

有机肥加工设备

(征求意见稿)

靳广乐

0731-85583283

36602648@qq.com

DG/T XXX－XXXX

DG

农业机械推广鉴定大纲