目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 申请方需补充提供的材料	1

3.2 样机确定	1

3.3 机型划分	1

3.4 生产量和销售量	1

3.5 参数准确度及仪器设备	2

4 初次鉴定	2

4.1 一致性检查	2

4.2 安全性评价	3

4.3 适用性评价	3

4.4 可靠性评价	6

4.5 综合判定规则	6

5 产品变更	7

附录A（规范性附录）产品规格表	8

附录B（规范性附录）用户调查记录表	9

前    言

本大纲依据TZ 1－2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站、陕西省农业机械鉴定推广总站、山东省农业机械试验鉴定站、河北省农业机械鉴定监理总站、山西省农业机械发展中心。

本大纲主要起草人：孙亮、张宝伦、石福友、李国龙、王海江、刘毅、詹惠敏、刘毅、王新勃。

深松浅翻机

范围

本大纲规定了深松浅翻机的推广鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于深松浅翻机的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

基本要求

3.1 申请方需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，申请方需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c) 用户名单[内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的用户应为作业一个季节以上的，分布在3个主要使用（销售）区域，数量为大型5户，中、小型各10户]。

以上材料需加盖制造商公章。

3.2 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。中、小型由鉴定机构在制造商明示的合格品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台，抽样数量为2台，大型由制造商提供2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

3.3 机型划分

深松浅翻机按深松部件数量（a）划分机型的大小，见表1。

深松浅翻机机型划分表

| 机具种类 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深松部件数量a （个） | a≥6 | 4≤a≤5 | a≤3 |

3.4 生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表2规定。

生产量和销售量要求

| 机具种类 | 生产量 | 销售量 |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥10 | ≥5 |
| 中、小型 | ≥20 | ≥10 |

3.5 参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表3。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～5m | 1mm |
|  |  | 5m～50m | 1cm |
| 2 | 质量 | 0g～500g | 0.1g |
|  |  | 0.5kg～5kg | 10g |
| 3 | 时间 | 0h～24h | 0.5s/d |
| 5 | 温度 | 0℃～50℃ | 1℃ |
| 6 | 湿度 | 0～100% | 5% |
| 7 | 压强 | 0MPa～5MPa | 0.1MPa |

- 初次鉴定

4.1 一致性检查

4.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对（悬挂式/牵引式） |
| 3 | 工作状态a外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量(包容样机最小长方体的长、宽、高) |
| 4 | 翻转机构型式（适用于有翻转机构的机型） | 一致 | 核对 |
| 5 | 深松部件结构型式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 深松部件间距 | 允许偏差为3% | 测量（相邻两个深松铲柄中心线在机具前进方向上的水平距离） |
| 7 | 深松部件数量 | 一致 | 核对 |
| 8 | 浅翻部件(犁体)类型 | 一致 | 核对 |

表4（续）

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 浅翻部件(犁体)数量 | 一致 | 核对 |
| 10 | 浅翻部件(犁体)幅宽 | 一致 | 核对 |
| 11 | 犁铧类型 | 一致 | 核对 |
| 12 | 犁壁类型 | 一致 | 核对 |
| 13 | 总工作幅宽a | 允许偏差为3% | 测量 |
| 14 | 限深轮（运输轮）结构型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 限深轮（运输轮）数量 | 一致 | 核对 |
| a工作状态是指样机在硬化检测场地上的实际作业状态； b总工作幅宽是指深松部件间距×深松部件的数量。 |

4.1.2 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

4.2  安全性评价

4.2.1安全防护

4.2.1.1 保养或维修作业时，需要升起机具的应设置机械支撑机构或液压锁定装置。

4.2.1.2 有液压装置的机具，液压组件和接头应合理布置或加以防护，避免发生破裂时，液体直接喷射到操作者。

4.2.1.3 机具需要使用支撑装置进行存放的，支撑装置应与机具保持连接。

4.2.2 安全信息

4.2.2.1在机具升降、牵引挂接点、土壤耕翻部件等危险部位附近的明显位置上应设置符合GB 10396规定的安全标志，安全标志至少应有：

- 机械支撑机构或液压锁定装置附近应有安全标志；

- 悬挂机构附近应有远离机器的安全标志；

- 工作位置转换到运输位置避免挤压和剪切危险的安全标志；

- 拆卸、保养、维修液压管路避免高压液体喷射或泄露危险的安全标志；

- 使用机具前仔细阅读使用说明书，操作时遵循使用说明书和安全规则的安全标志；

- 运输宽度大于2.10m的深松浅翻机应在机器后部安装示阔反射器。

4.2.2.2使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

4.2.3 判定规则

安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

4.3 适用性评价

4.3.1 评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，在主作业区选取3个有代表性的区域进行用户调查，并在其中1个区域进行性能试验。重点考核产品对土壤质地、耕前植被情况、种植模式、土壤特性等条件的适用能力。

4.3.2 评价内容

评价内容包括入土行程、深松深度、浅翻深度变异系数、植被覆盖率等作业性能和用户调查的适用度。

4.3.3 作业性能试验

4.3.3.1 试验条件

试验地选择：试验地应平坦、具有代表性。田块面积应能满足各性能试验项目的测定要求。测区长度不小于50m，两端分别留有不少于10m的稳定区，测区宽度至少满足3个作业幅宽要求。

田间调查：记录土壤类型、耕前植被种类、植被高度、耕作方式，按照 GB/T 5262 规定的五点法分别测定全耕层土壤绝对含水率和土壤坚实度，植被高度、植被密度（1m×1m），并取平均值，土壤绝对含水率和土壤坚实度，取平均值，土壤绝对含水率和土壤坚实度测量时，每点位在土壤表层以下分层测量，层间隔分别为0～10cm,10～20cm和20～30cm，各层检测结果取算数平均值作为该点位的测定结果。

在整个试验过程中，测定环境温度和湿度各3次并取范围值。

4.3.3.2样机状态

根据使用说明书的配套动力范围，选择功率不大于上限值80%的拖拉机为配套动力，若最小功率大于上限值80%时，选择最小功率为配套动力。试验样机和拖拉机的技术状态符合使用要求，在试验前样机应按使用说明书的规定进行调整和保养，达到正常作业状态后方可进行试验。驾驶员的驾驶技术应熟练。

在使用说明书规定的作业速度下，作业1个行程，配套拖拉机驱动轮（左、右）的滑转率应不大于20%。测定以下项目：入土行程、深松深度、浅翻深度变异系数和植被覆盖率。

a)入土行程

在机具开始作业时，测定最后一个深松部件的入土点至机具达到稳定耕深（按设计深松深度的80%

计）的前进距离。

b) 深松深度

在测区内，均匀取5点，测定每点耕后深松沟底到地表面的垂直距离，按式（1）计算深松深度。

……………………（1）

式中：

——深松深度平均值，单位为厘米（cm）；

——第i个点的的深松深度值，单位为厘米（cm）；

——测定点数。

c)浅翻深度变异系数

在测区内，沿机组前进方向分别在左、右两侧每隔2m测定11个点。按式（2）～式（4）计算平均浅翻深度、标准差和变异系数。

……………………（2）

……………………（3）

×100%              ……………………（4）

式中：

——浅翻深度平均值，单位为厘米（cm）；

——第i个点的浅翻深度值，单位为厘米（cm）；

——测定点数；

——标准差，单位为厘米（cm）；

——浅翻深度变异系数。

d) 植被覆盖率

作业后，在测区内选3个测点，每点宽度为机具作业幅宽，长度为30cm的面积，分别测定地表以上的植被和残茬质量，地表以下浅翻深度内的植被和残茬质量。按式（5）计算植被覆盖率。

×100%              ……………………（5）

式中：

——地表以下植被和残茬覆盖率，以百分数表示；

——露在地表以上植被和残茬覆盖质量，单位为克（g）；

——地表以下全耕层深度范围内植被和残茬质量，单位为克（g）；

    - 适用度调查

按照制造商（申请方）提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函和电话等方式进行。调查内容见附录B。

    - 判定规则

作业性能试验结果和适用度均满足表5要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价判定表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入土行程 | m | ≤6 |
| 2 | 深松深度 | cm | ≥30 |
| 3 | 浅翻深度变异系数 | / | ≤10% |
| 4 | 植被覆盖率 | / | ≥60% |
| 5 | 适用度 | / | 调查结果为“优”、“良”的占比≥80% |

  - 可靠性评价

4.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

4.4.2 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

4.4.2.1 生产查定

生产查定与性能试验可同时进行，样机数量为1台。对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19小时）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身安全或重大经济损失的致命故障，也不得发生主要零部件或总成（如机架主梁、悬挂架、深松铲柄等）损坏（断裂、严重变形、开焊等）、报废，导致功能严重下降、难以正常作业的严重故障。按式（6）计算有效度。

×100%     ………………………………(6)

式中：

K    ——有效度；

tz  ——样机的累计作业时间，单位为小时（h）；

tg   ——样机的累计故障排除时间，单位为小时（h）。

4.4.2.2 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（7）计算用户满意度S。

×20     ………………………………(7）

式中：

——用户满意度(百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值。

    - 判定规则

4.4.3.1有效度K不小于98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲

4.4.3.2所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为

不符合大纲要求。

在生产查定中如果发生本大纲4.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

  - 综合判定规则

4.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表6。

初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查12项（见表4） | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第4.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第4.2.2的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 入土行程 | m | ≤6 |
|  | 3 | 深松深度 | cm | ≥30 |
|  | 4 | 浅翻深度变异系数 | / | ≤10% |
|  | 5 | 植被覆盖率 | / | ≥60% |
|  | 6 | 适用度 | / | 调查结果为“优”、“良”的占比≥80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

4.5.2 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

5  产品变更

5.1 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表7。

产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 3 | 配套动力范围 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 4 | 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 5 | 深松部件结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 深松部件间距 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 深松部件数量 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 浅翻部件(犁体)类型 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 浅翻部件(犁体)数量 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 浅翻部件(犁体)幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 犁铧类型 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 犁壁类型 | 不允许变化 | / | / |
| 13 | 总工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 14 | 限深轮（运输轮）结构型式 | 不允许变化 |  |  |
| 15 | 限深轮（运输轮）数量 | 不允许变化 |  |  |

5.2 产品结构和特征参数的变更符合表7要求的，以及未列入表7的，企业自主变更并保存变更批准文件。

5.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表7要求不一致的，应申报变更确认。

附  录  A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 配套动力 | kW |  |
| 4 | 工作状态a外形尺寸（长×宽×高） | cm |  |
| 5 | 翻转机构型式（适用于有翻转机构的机型） | / |  |
| 6 | 深松部件结构型式 | / |  |
| 7 | 深松部件间距 | cm |  |
| 8 | 深松部件数量 | 个 |  |
| 9 | 浅翻部件(犁体)类型 | / |  |
| 10 | 浅翻部件(犁体)数量 | 个 |  |
| 11 | 浅翻部件(犁体)幅宽 | cm |  |
| 12 | 犁铧类型 | / |  |
| 13 | 犁壁类型 | / |  |
| 14 | 总工作幅宽 | cm |  |
| 15 | 限深轮（运输轮）结构型式 | / |  |
| 16 | 限深轮（运输轮）数量 | 个 |  |

企业负责人：                          （公章）                        年    月    日

附  录  B

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                           调查人：               调查日期：     年    月    日

| 用 户 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 机器情况 | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
|  | 生产企业 |  | 出厂日期 |  |
| 适 用 性 | 土壤质地适用情况 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 耕前植被适用情况 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 种植方式适用情况 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 土壤特性适用情况 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 深松深度的适用情况 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 浅翻深度的变化情况 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 耕后植被覆盖情况 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 大小田块适用情况 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 地头转弯情况 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
|  | 机耕道及田间行走情况 | □优 | □良 | □中 | □较差 | □差 |
| 可靠情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障级别 |
|  | 重大质量故障情况 | 有 | 无 | 描述： |
|  | 安全事故情况 | 有 | 无 | 描述： |
|  | 可靠性用户满意度 | 好［5］ | 较好［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 | 用户签字 |  |
|  | □电话 | 主叫号码： |  |

注：1、土壤质地是指砂土、壤土和粘土；

2、种植方式指平作、垄作；

3、土壤特性是指土壤含水率、土壤坚实程度等特性；

4、调查内容有选项的，在所选项上划“√”。

_________________________________

# Text boxes

深松浅翻机

（征求意见稿）

姓名：孙亮

电话：13766916361

邮箱：SL13766916361@163.com

DG

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

中华人民共和国农业农村部  发布

DG/T XXX－XXXX

农业机械推广鉴定大纲