DG

农业机械推广鉴定大纲

DG /T ×××—××××

水稻秸秆深埋旋耕机

（征求意见稿）

黑龙江省农业机械试验鉴定站   王喜恒  18845125169  285542446@qq.com

20×× - XX - XX发布

20×× - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

目  次

目  次	I

前  言	II

水稻秸秆深埋旋耕机	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 申请方需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	1

4.3 机型大小划分	2

4.4 涵盖机型认可条件	2

4.5 生产量和销售量	2

4.6 参数准确度及仪器设备	2

5 初次鉴定	2

5.1 一致性检查	2

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	4

5.4 可靠性评价	6

5.5 综合判定规则	7

6 产品变更	7

A 	9

B 	10

前  言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站。

本大纲参加单位：吉林省农业机械化管理中心。

本大纲主要起草人：王喜恒、盛宏达、汪曼、周晗宇。

水稻秸秆深埋旋耕机

范围

本大纲规定了水稻秸秆深埋旋耕机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于收获后秸秆抛撒还田的水稻秸秆深埋旋耕机（以下简称深埋机）的推广鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

NY/T 2846—2015  农业机械适用性评价通则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

秸秆深埋率

是指耕层内，距耕层上表面8㎝以下水稻秸秆（含根茬）质量占全部秸秆（含根茬）质量的百分比。

基本要求

申请方需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a) 产品规格表（包括涵盖机型，见附录A）；

b) 样机彩色照片（包括涵盖机型，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c) 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机时间等，提供的用户应为作业一个季节以上，且分布在3个主要使用（销售）区域，数量为大型机5户，中、小型机10户）。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a）、b）项材料。以上材料需加盖企业公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于10台（大型不少于5台），抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用，涵盖机型抽样数量为1台。试验样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

当存在机型涵盖情况时，每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台。

### 机型大小划分

按工作幅宽B划分机型大小，见表1。

机型大小划分表

| 机型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作幅宽（m） | B＞2.1 | 1.4＜B≤2.1 | B≤1.4 |

涵盖机型认可条件

对结构型式相同的深埋机按工作幅宽划分系列单元。

各系列单元涵盖机型的工作幅宽（B）范围（cm）：140＜B≤170、170＜B≤210、210＜B≤230、230＜B＜260；工作幅宽140㎝涵盖其以下所有机型。

对工作幅宽在140cm以下和260cm以上的深埋机不进行系列单元划分。

对系列单元进行鉴定时，申报系列单元内工作幅宽最大的机型为主机型。涵盖的机型只做产品一致性检查。

### 生产量和销售量

初次鉴定时，产品的生产量和销售量应符合表2规定。

生产量和销售量要求

| 机型 | 生产量（台） | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥10 | ≥5 |
| 中、型 | ≥20 | ≥10 |

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表3。选用仪器设备的量程和准确度应与表3的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5m | 10mm |
|  |  | 0m～5m | 1mm |
| 2 | 质量 | 0kg～30kg | 30g |
|  |  | 0g～600g | 0.1g |
| 3 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 4 | 温度 | 0℃～50℃ | 1℃ |
| 5 | 湿度 | 20%RH～90%RH | 5%RH |

初次鉴定

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、 限制范围及检查方法见表4。制造商（申请方）填报的产品规格确认表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式(圆梁式、框架式) | 一致 | 核对（圆梁式、框架式） |
| 3 | 整机外形尺寸a（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量(工作刀轴两侧回转端面之间的距离) |
| 5 | 变速箱挡位数 | 一致 | 核对 |
| 6 | 传动方式 | 一致 | 核对（中间传动、侧边传动） |
| 7 | 工作刀型式 | 一致 | 核对 |
| 8 | 总安装刀数 | 一致 | 核对 |
| 9 | 限深装置型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 配套拖拉机标定功率 | 一致 | 核对 |
| 11 | 动力输出轴转速 | 一致 | 核对 |
| 注：a整机外形尺寸指样机在硬化检测场地上的实际作业状态。 |

判定规则

一致性检查项目的结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

安全性评价

#### 安全防护

5.2.1.1  万向节传动轴、动力输入轴、齿轮传动、皮带传动、链传动等运动件均应有安全防护装置。

5.2.1.2  万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于 50mm。防护罩应包络住至机器的第一个固定轴承座的整个传动轴。

5.2.1.3  深埋机工作部件的顶部、后部、前部和端部的防护应符合下面规定：

- 应设置前部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹向前延伸不小于 200mm，离地高度应不大于300mm；

b)  左右两侧应设置端部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹分别向左右两侧延伸不小于 200mm （工作状态下机具两侧防护罩能覆盖地面以上工作部件的除外）。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于 80mm；

c)  顶部防护应覆盖工作部件轨迹最外端区域且不与运动工作部件接触；

d） 后部防护，工作刀辊旋转方向与配套拖拉机驱动轮旋转方向相同时应覆盖整个工作部件，工作时始终与地面接触。反之离地高度应不大于300mm。

5.2.1.4  深埋机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

#### 安全信息

##### 在显著位置粘贴“机器运转时，请勿靠近”、“机器作业时，防护板应拖地”、“机器运转时，禁止攀爬”等安全警示标志。安全标志应符合 GB 10396 的有关规定。

##### 5.2.2.2  使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

#### 判定规则

安全防护和安全信息满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用性评价

#### 评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据使用说明书明示的适用范围，在主作业区选取3个有代表性的区域，性能试验在其中1个区域内进行，用户调查在3个区域内进行。重点考核产品对土壤质地、耕前秸秆量情况、秸秆均匀情况、土壤含水情况等条件的适用能力。

#### 评价内容

评价内容包括耕深、耕深稳定性系数、碎土率、秸秆深埋率等作业性能和用户调查的适用度。

#### 作业性能试验

##### 5.3.3.1  试验条件

试验地的选择：性能试验地须选原茬地，秸秆应经抛撒还田；田块各处的试验条件要基本相同，田块面积应能满足各测试项目的测定要求；测区长度不少于20m，宽度不少于3个作业幅宽。

田间调查：记录土壤质地，分别测定3个点（1m×1m）的耕前秸秆（含根茬）密度、根茬高度、土壤绝对含水率、土壤坚实度，土壤绝对含水率、土壤坚实度取样深度0cm～10cm及10cm～20cm两层分别测定，求其平均值，在整个试验过程中测定环境温度和湿度2次并取范围值。

##### 5.3.3.2  样机状态

根据使用说明书的配套动力范围，选择功率不大于上限值80%的拖拉机为配套动力，若最小功率大于上限值80%时，选择最小功率为配套动力。试验样机和拖拉机的技术状态应符合使用说明书要求，驾驶员的操作技术应熟练。

##### 5.3.3.3  试验方法

在产品使用说明书规定的速度下作业一个行程，测定如下项目：

a)	耕深

耕深在测区内，沿机组前进方向每隔2m左、右两侧各测1个点，各测11次，按公式（1）计算耕深平均值。

………………………………………………………（1）

式中：

——耕深平均值，单位为厘米（cm）；

——第i点的耕深值，单位为厘米（cm)；

——测定点数。

- 耕深稳定性

按公式（2）～公式（4）计算耕深标准差、耕深变异系数和耕深稳定性系数。

………………………………………………（2）

……………………………………………………（3）

……………………………………………………………（4）

式中：

s ——耕深标准差，单位为厘米（cm）；

v ——耕深变异系数，以百分数表示；

u ——耕深稳定性系数，以百分数表示。

- 碎土率

在测区内选3点，测定0.5m×0.5m面积内的全耕层土块，土块大小按其最长边分小于4cm、大于等于4cm二级，并以小于4cm的土块质量占总质量的百分比为碎土率，取3点平均值。

- 秸秆深埋率

在测区内选3点，每点面积为0.5m×0.5m，取出全耕层范围内秸秆（含根茬），称其质量，按公式（5）计算秸秆深埋率，取3点平均值。

……………………………………………（5）

##### 式中：

##### ——秸秆深埋率，以百分数表示；

——耕层8㎝以下秸秆（含根茬）质量，单位为克（g）；

——耕层8㎝以上（含8cm）秸秆（含根茬及地表秸秆）质量，单位为克（g）；

适用度用户调查

##### 调查方式

按照制造商（申请方）提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函和电话等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

##### 5.3.4.2评价项目及权重

评价项目B的权重依据其对适用性的影响确定，评价子项目C依据其对评价项目B的影响确定，评价项目及权重系数见表5。

##### 5.3.4.3  适用度

##### 按NY/T 2846—2015中式（3）计算适用度E。

判定规则

##### 作业性能试验结果和适用度均满足表6要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

      - 在性能试验过程中如果发生本大纲5.4.2.1所述的致命故障、严重故障，试验不再继续进行，适用性评价结论为不符合大纲要求。

评价项目及权重系数

| 评价项目B | 评价子项目C |
| --- | --- |
| 名 称 | 权 重 | 名 称 | 权 重 |
| 适用性A | 作业能力 B1 | 0.3 | 土壤质地C11 | 0.25 |
|  |  |  | 耕前秸秆量情况C12 | 0.25 |
|  |  |  | 秸秆均匀情况C13 | 0.25 |
|  |  |  | 土壤含水情况C14 | 0.25 |
|  | 作业质量 B2 | 0.5 | 耕后地表平整情况C21 | 0.15 |
|  |  |  | 碎土情况C22 | 0.25 |
|  |  |  | 耕深满足农艺要求情况C23 | 0.25 |
|  |  |  | 秸秆深埋情况C24 | 0.35 |
|  | 通过性 B3 | 0.2 | 驱动轮滑转情况C31 | 0.25 |
|  |  |  | 田块大小适用情况C32 | 0.25 |
|  |  |  | 地头转弯情况C33 | 0.25 |
|  |  |  | 机耕道及田间行走情况C34 | 0.25 |

可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

##### 5.4.2.1  有效度

对样机进行累计作业时间不小于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如：刀辊、齿轮箱、轴承座以及机架等结构件）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。按式（6）计算有效度。

=×100％……………………………………（6）

式中：

——有效度；

——样机累计作业时间，单位为小时（h）；

——样机累计故障排除时间，单位为小时（h）。

##### 5.4.2.2用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（7）计算用户满意度。

……………………………………………（7）

式中：

——用户满意度(百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

判定规则

##### 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求，否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

      - 在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的致命故障、严重故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

#### 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表6。

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

初次鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 检查项目见表4 | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 耕深 | cm | ≥18 |
|  | 2 | 耕深稳定性系数 | / | ≥85% |
|  | 3 | 碎土率 | / | ≥55% |
|  | 4 | 秸秆深埋率 | / | ≥60% |
|  | 5 | 适用度 | / | ≥4 |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80分 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中不允许发生严重故障、致命故障 |

产品变更

### 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表7。

产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式（圆梁式、框架式） | 不允许变化 | / | / |
| 2 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 3 | 工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 变速箱挡位数 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 传动方式（侧边、中间） | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 工作刀型式 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 总安装刀数 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 限深装置型式 | 允许变化 | / | / |
| 9 | 配套拖拉机标定功率 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 10 | 动力输出轴转速 | 允许变化 | / | / |

### 产品结构和特征参数的变化符合表7要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

### 因执行国家法律法规提出的新要求或强制标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表7要求不一致的，应申报变更确认。

附录A

（规范性附录）

产品规格确认表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / | (圆梁型、框架型) |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 配套动力 | 标定功率范围 | kW |  |
|  |  | 动力输出轴转速 | r/min |  |
| 5 | 作业速度范围 | km/h |  |
| 6 | 工作幅宽 | ㎝ |  |
| 7 | 耕深 | ㎝ |  |
| 8 | 变速箱挡位数 | 个 |  |
| 9 | 传动方式 | / | （中间传动、侧边传动） |
| 10 | 刀辊 | 设计转速 | r/min |  |
|  |  | 最大回转半径 | mm |  |
|  |  | 总安装刀数 | 把 |  |
| 11 | 工作刀型式 | / |  |
| 12 | 限深装置型式 | / | （限深板、限深轮） |

企业负责人：                                （公章）                        年    月    日

附录B

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                            调查人：         调查日期：        年     月     日

| 用户 情况 | 姓名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电话 |  |
|  | 地址 |  |
| 机具 情况 | 型号名称 |  | 出厂编号 |  |
|  | 出厂日期 |  | 购机时间 |  |
|  | 生产企业 |  |
| 适 用 性 A | 作业能力B1 | 土壤质地aC11 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 耕前秸秆量情况C12 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 秸秆均匀情况C13 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 土壤含水情况C14 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  | 作业质量B2 | 耕后地表平整情况C21 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 碎土情况C22 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 耕深满足农艺要求情况C23 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 秸秆深埋情况C24 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  | 通过性B3 | 驱动轮滑转情况C31 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 田块大小适用情况C32 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 地头转弯情况C33 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 机耕道及田间行走情况C34 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
| 可 靠 性 情 况 | 故障情况 | 故障情况和部位 | 故障原因分析 | 处置方法 | 故障分类 |
|  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 | □致命 □严重 □一般 |
|  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 | □致命 □严重 □一般 |
|  |  |  |  | □用户维修 □用户更换 □售后维修 □售后更换 | □致命 □严重 □一般 |
|  | 用户满意度 | 好［5］ | 较好［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 | 用户签字 |  |
| a 土壤质地是指砂土、壤土和黏土。 |

_________________________________

调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；采用信函调查时，故障分类不需要用户填写。