目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件资料	1

4.2 参数准确度及仪器设备	1

4.3 样机确定	2

4.4 机型大小划分	2

4.5 涵盖机型认可条件	2

4.6 生产量和销售量	2

5 初次鉴定	3

5.1 一致性检查	3

5.2 安全性评价	3

5.3 适用性评价	4

5.4 可靠性评价	6

5.5 综合判定规则	7

6 产品变更	8

附录A（规范性附录）产品规格确认表	9

附录B（规范性附录）用户调查记录表	10

前    言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。

本大纲起草单位：吉林省农业机械化管理中心、黑龙江省农业机械试验鉴定站、安徽省农业机械试验鉴定站、江苏省农业机械试验鉴定站 、河北省农业机械鉴定监理总站。

本大纲主要起草人：李东来、祝添禄、许文涛、李龙春、李晓东、祝思文、夏利利、杜亚尊。

埋茬起浆机

# 范围

本大纲规定了埋茬起浆机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于以拖拉机为配套动力的单轴、双轴埋茬起浆机的推广鉴定。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形 总则

NY/T 2846—2015  农业机械适用性评价通则

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

埋茬起浆机

可在经水浸泡后的留茬、稻田地完成压茬、搅浆和平地作业的机具。

工作幅宽

埋茬起浆机左右侧板内侧宽度（不包括拖板的宽度）。

# 基本要求

## 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格确认表（包括涵盖机型、见附录A）；

- 样机照片（包括涵盖机型，左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 用户名单[内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等,提供的用户应分布在3个主要使用（销售）区域，数量为大型不少于5户，中、小型不少于10户,机具的作业时间应不少于一个作业季节]。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a）、b）项材料。

## 参数准确度及仪器设备

被测参数准确度要求见表1。选用仪器设备的测量范围和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～50m | 2mm |
|  |  | 0mm～500mm | 1mm |
| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| 2 | 时间 | 0h～24h | 0.5s/d |
| 3 | 温度 | 0℃～50℃ | 1℃ |
| 4 | 湿度 | 10%～90% | 5% |
| 5 | 质量 | 0kg～30kg | 5g |

表1  （续）

## 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于10台（大型不少于5台），抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定,另1台备用。试验样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

当存在机型涵盖情况时，每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台。

## 机型大小划分

按工作幅宽B划分机型的大小,见表2。

表2  机型大小划分表

| 机型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作幅宽B，cm | B≥320 | 220＜B＜300 | B≤220 |

## 涵盖机型认可条件

对结构型式、传动方式相同且刀片型式相同的埋茬起浆机按工作幅宽进行机型涵盖。

各涵盖机型的工作幅宽（B）范围（cm）： B≤220、220＜B≤260、260＜B≤320、320＜B≤360。

对工作幅宽在360cm以上的埋茬起浆机不进行涵盖。

申报机型为主机型，涵盖机型工作幅宽不能超过主机型。涵盖的机型只作产品一致性检查。

## 生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表3规定。涵盖机型的产销量不做要求。

表3  生产量和销售量要求

| 机型 | 生产量(台) | 销售量（台） |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ≥10 | ≥5 |
| 中、小型 | ≥20 | ≥10 |

# 初次鉴定

## 一致性检查

### 检查内容和方法

一致性检查的项目限制范围及检查方法见表4。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。主机型和涵盖机型均应进行一致性检查。

表4  一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 整机外形尺寸a（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 3 | 配套拖拉机标定功率范围 | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | 一致 | 核对 |
| 5 | 与配套拖拉机联接方式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 结构型式 | 一致 | 核对（圆梁式、框架式） |
| 7 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（左右侧板内侧宽度） |
| 8 | 搅浆最终传动方式 | 一致 | □侧边传动□中间传动□链条传动□齿轮传动 |
| 9 | 埋茬最终传动方式 | 一致 | □侧边传动□中间传动□链条传动□齿轮传动 |
| 10 | 搅浆刀型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 搅浆刀总安装数量 | 一致 | 核对 |
| 12 | 搅浆刀辊转速 | 一致 | 核对 |
| 13 | 搅浆刀辊最大回转半径 | 允许偏差为1.5% | 测量 |
| 14 | 埋茬部件型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 埋茬辊转速 | 一致 | 核对 |
| 16 | 埋茬辊最大回转半径 | 允许偏差为1.5% | 测量 |
| 备注 | a整机外形尺寸指样机在硬化检测场地上的实际作业状态。 |

### 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表4要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

## 安全性评价

安全防护

5.2.1.1 万向节传动轴、动力输入轴、皮带轮传动轴等运动件均应有安全防护装置。

5.2.1.2 万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不小于50mm。

5.2.1.3 埋茬起浆机顶部、后部、前部和端部的防护应符合以下规定:

  - 覆盖工作部件轨迹最外端的区域应有防护装置，覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触；

  - 在机具工作状态，机具的侧面和后部应有能覆盖地面以上工作部件的防护罩；

  - 埋茬起浆机工作部件的前部防护装置应能横跨整个机器宽度。

5.2.1.4 埋茬起浆机单独停放时应有保持稳定的措施。

安全信息

5.2.2.1 在机器顶部、后部、前部、万向节传动轴防护罩等危险部位附近的明显位置设置安全警示标志，安全标志应符合GB 10396的相关规定。

5.2.2.2 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

判定规则

安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则, 安全性评价结论为不符合大纲要求。

## 适用性评价

评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，在主作业区选取3个有代表性的区域进行用户调查。重点考核产品对留茬高度、土壤质地、浸泡田时间、水面深度等不同条件下的适用能力。

评价内容

评价内容包括搅浆深度、搅浆后地表平整度、植被覆盖率、压茬深度等作业性能和用户调查的适用度。

作业性能试验

5.3.3.1  试验条件

试验地在当地具有代表性，试验地灌水浸泡应不少于24h,田面水深（3±2）cm且符合样机作业条件要求。其长度应不少于30m，宽度应不小于作业幅宽的3倍，留茬高度不大于30cm。

留茬高度:在试验区内用五点法确定测量点位，每点位取样面积1m2，随机测5株。水面深度：在试验区内沿两对角线方向取5点。泡田时间、土壤质地、测试地点等将结果填入原始记录表中。

5.3.3.2  样机状态

在使用说明书给出的配套动力范围内，按功率下限值或以功率下限值为基准上浮一个功率段选取配套拖拉机。样机和拖拉机的技术状态应符合使用说明书的要求，在试验前样机应按使用说明书的规定进行调整保养，达到正常作业状态后方可进行试验。

5.3.3.3 试验方法

a）搅浆深度

在测区内按产品使用说明书规定的速度范围内，作业一个行程，左右各测11点，搅浆作业时机具在测点处停止作业，测量刀辊两端部搅浆刀最低点与泥浆表面的垂直距离，此垂直距离即为该测点的搅浆深度。按式（1）计算搅浆深度平均值：

…………………………………………………(1)

式中：

——搅浆深度平均值，单位为厘米（cm）；

——测点的搅浆深度，单位为厘米（cm）；

——测点数。

b）搅浆后地表平整度

作业后2h，在测区内沿作业前进方向左右两侧各测1个点，各测11次，测搅浆后地表与水平基准面的垂直距离。按式（2）计算搅浆后的泥浆表面与水平基准面的垂直距离平均值：

…………………………………………………(2)

式中：

——搅浆后的泥浆表面与水平基准面的垂直距离平均值，单位为厘米（cm）；

——测点处搅浆后的泥浆表面与水平基准面的垂直距离，单位为厘米（cm）。

按式（3）计算搅浆后地表平整度：

…………………………………（3）

式中：

—搅浆后地表平整度，单位为厘米（cm）。

c）植被覆盖率

搅浆作业后在测区内按对角线取样5处，每处面积为1m2，分别测出压入泥浆内的植被重量和漂浮在泥浆或水面上的植被重量，按式（4）计算植被覆盖率，取平均值：

……………………………………………(4)

式中：

——植被覆盖率；

——留茬总重量，单位为克（g）；

——泥浆和水面上的植被重量，单位为克（g）。

e）压茬深度

在测区内测一个行程，测11点，测量泥浆表面与压入泥浆中留茬（压入泥浆不少于全长三分之二的留茬）的垂直距离即为压茬深度，按式（6）计算压茬深度平均值：

……………………………………………（6）

——压茬深度平均值，单位为厘米（cm）

——测点的压茬深度，单位为厘米（cm）

—— 测点数。

5.3.4适用度调查

5.3.4.1 调查方式

在制造商提供的3个主要使用（销售）区域用户名单中，选取10个用户（大型机5户）对适用性进行调查，调查内容见附录B。调查可采用实地、信函、电话等方式进行。

5.3.4.2 评价项目及权重

评价项目B的权重依据其对适用性影响确定，评价子项目C依据其对评价项目B的影响确定，评价项目及权重系数见表5。

表5  评价项目及权重系数

| 评价项目B | 评价子项目C |
| --- | --- |
| 名 称 | 权 重 | 名 称 | 权 重 |
| 适用性A | 作业能力 B1 | 0.3 | 土壤质地C11 | 0.3 |
|  |  |  | 留茬高度C12 | 0.3 |
|  |  |  | 浸泡田时间C13 | 0.2 |
|  |  |  | 水面深度C14 | 0.2 |
|  | 作业质量 B2 | 0.5 | 搅浆深度C21 | 0.3 |
|  |  |  | 搅浆后地表平整情况C22 | 0.3 |
|  |  |  | 植被覆盖情况C23 | 0.2 |
|  |  |  | 压茬深度C24 | 0.2 |
|  | 通过性 B3 | 0.2 | 驱动轮滑移情况C31 | 0.25 |
|  |  |  | 田块适用情况C32 | 0.25 |
|  |  |  | 地头转弯情况C33 | 0.25 |
|  |  |  | 机耕道及田间行走C34 | 0.25 |

5.3.4.3 适用度

按NY/T 2846-2015中式（3）计算适用度E。

判定规则

5.3.5.1作业性能试验结果和适用度均满足表7要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.3.5.2 在性能试验过程中如果发生本大纲表6所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，适用性评价结论为不符合大纲要求。

## 可靠性评价

评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1  有效度

对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如：刀辊、齿轮箱、万向节传动轴、轴承座以及机架等结构件）损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障。按式（5）计算有效度。

K=×100% ………………………………………(5)

式中:

K ——有效度

Tz——样机累计作业时间，单位为小时（h）；

Tg——样机累计故障排除时间，单位为小时（h）。

5.4.2.2 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（6）计算用户满意度。

………………………………………………（6）

式中：

—— 用户满意度（百分制）；

—— 调查的用户数；

—— 第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

判定规则

5.4.3.1 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求，否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

## 综合判定规则

产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表6。

表6  综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
| 项目 | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表4 | / | 符合要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 适用性评价 | 1 | 搅浆深度 | cm | 10～16 |
|  | 2 | 搅浆后地表平整度 | cm | ≤5 |
|  | 3 | 植被覆盖率 | / | ≥80% |
|  | 4 | 压茬深度 | cm | ≥5 |
|  | 5 | 适用度 | / | ≥4 |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | / | ≥98% |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中不允许发生严重故障、致命故障 |

一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

#### 涵盖机型一致性检查结论符合大纲要求的，允许涵盖；否则，不允许涵盖。

# 产品变更

通过推广鉴定的产品（包括涵盖机型），在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表7。

表7  产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 2 | 配套拖拉机标定功率范围 | 允许变化 | 变化幅度≤10% | / |
| 3 | 与配套拖拉机联接方式 | 不允许变化 | / | / |
| 4 | 结构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 5 | 工作幅宽 | 不允许变化 | / | / |
| 6 | 搅浆最终传动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 7 | 埋茬最终传动方式 | 不允许变化 | / | / |
| 8 | 搅浆刀型式 | 不允许变化 | / | / |
| 9 | 搅浆刀总安装数量 | 不允许变化 | / | / |
| 10 | 埋茬部件型式 | 不允许变化 | / | / |
| 11 | 搅浆刀辊转速 | 不允许变化 | / | / |
| 12 | 压茬辊转速 | 不允许变化 | / | / |

产品结构和特征参数的变更符合表7要求的，以及未列入表7中的，企业自主变更并保存变更批准文件。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表8要求不一致的，应申报变更确认。

# 附录A

# （规范性附录）

# 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 整机外形尺寸a（长×宽×高） | mm |  |
| 3 | 配套拖拉机标定功率范围 | kW |  |
| 4 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | r/min |  |
| 5 | 与配套拖拉机联接方式 | / |  |
| 6 | 结构形式 | / | □圆梁式 □框架式 □单轴 □双轴 |
| 7 | 工作幅宽 | mm |  |
| 8 | 搅浆最终传动方式 | / | □侧边传动□中间传动□链条传动□齿轮传动 |
| 9 | 埋茬最终传动方式 | / | □侧边传动□中间传动□链条传动□齿轮传动 |
| 10 | 搅浆刀型式 | / |  |
| 11 | 搅浆刀总安装数量 | 把 |  |
| 12 | 搅浆刀辊转速 | r/min |  |
| 13 | 搅浆刀辊最大回转半径 | mm |  |
| 14 | 埋茬部件型式 | / |  |
| 15 | 压茬辊转速 | r/min |  |
| 16 | 压茬辊最大回转半径 | mm |  |
| 备注 | a整机外形尺寸指样机在硬化检测场地上的实际作业状态。 |

企业负责人：                       （公章）                       年    月    日

# 附录B

# （规范性附录）

# 用户调查记录表

调查单位：                           调查人：              调查日期：     年    月    日

| 用户情况 | 姓名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电话 |  |
|  | 地址 |  |
| 机具情况 | 型号名称 |  | 出厂编号 |  |
|  | 出厂日期 |  | 购机时间 |  |
|  | 生产企业 |  |
| 适 用 性 A | 作业 能力 B1 | 土壤质地C11 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 留茬高度C12 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 浸泡田时间C13 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 水面深度C14 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  | 作业 质量 B2 | 搅浆深度C21 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 搅浆后地表平整情况C22 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 植被覆盖情况C23 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 压茬深度C24 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  | 通过性B3 | 驱动轮滑转情况C31 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 田块适用情况C32 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 地头转弯情况C33 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
|  |  | 机耕道及田间行走C34 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
| 可 靠 性 | 故 障 情 况 | 故障情况描述 | 故障级别 |
|  |  |  | 一般故障 次 |
|  |  |  | 严重故障 次 |
|  |  |  | 致命故障 次 |
|  | 可靠性用户满意度 | 优［5］ | 良［4］ | 中［3］ | 较差［2］ | 差［1］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话（主叫号码： ） | 用户签字 |  |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；采用信函调查时，故障分类不需要用户填写。

# Text boxes

DG

DG/T XXX—2019

中华人民共和国农业农村部  发布

2019-XX-XX实施

2019-XX-XX发布

埋茬起浆机

（征求意见稿）

联系人：李东来  电  话：15904429941  邮  箱:110254175@qq.com

农业机械推广鉴定大纲