目    次

前言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	基本要求	1

4.1 申请方需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	1

5  鉴定内容和方法	1

5.1 一致性检查	1

5.2 创新性评价	2

5.3 安全性检查	2

5.4 安全性判定规则	3

5.5 适用地区性能试验	3

5.6 综合判定规则	4

附录A（规范性附录）产品规格表	5

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由山东农业农村厅提出。

本大纲由山东省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：山东省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：田绍华、王萍、刘荣国。

辣椒除柄机

# 范围

本大纲规定了辣椒除柄机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于辣椒除柄机的专项鉴定。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

成品辣椒

带柄辣椒经过辣椒除柄机加工后，剩余辣椒柄顶端距离辣椒蒂根部小于等于2mm,且形状完整的辣椒。

3.2

机械破损辣椒

在加工过程中，因机器造成破损的辣椒。

# 基本要求

4.1 申请方需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，申请方需补充提供的文件资料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机照片（左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

c）创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告,具备至少一种）。

以上材料需加盖生产者公章。

4.2 样机确定

样机由生产者无偿提供且应是近12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。试验鉴定完成且生产者对鉴定结果无异议后，样机由生产者自行处理。

5  鉴定内容和方法

5.1 一致性检查

5.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。生产者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | / | 一致 | 核对 |
| 3 | 主机外形尺寸（长×宽×高） | mm | 一致 | 核对 |
| 4 | 除柄机构型式 | / | 一致 | 核对 |
| 5 | 主机配套电机数量 | 个 | 一致 | 核对 |
| 6 | 主机配套电机标定功率 | kW | 一致 | 核对 |
| 7 | 主机配套电机标定转速 | r/min | 一致 | 核对 |
| 8 | 喂入料输送方式 | / | 一致 | 核对 |
| 9 | 出料输送方式 | / | 一致 | 核对 |
| 10 | 滚筒直径 | mm | 一致 | 核对 |
| 11 | 滚筒长度 | mm | 一致 | 核对 |
| 12 | 滚筒个数 | 个 | 一致 | 核对 |

5.1.2判定规则

一致性检查的全部项目的结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2 创新性评价

5.2.1  依据制造商提供的创新性证明材料，对产品创新性进行评价。

5.2.2  创新性证明材料满足4.1C)的要求时，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

5.3 安全性检查

5.3.1  可能造成人身伤害的外露运转部件应有安全防护装置，防护装置应有足够的刚度，保证人体触及时不产生变形或位移，防护装置的网孔应保证人体任何部位不会接触转动部件。

5.3.2  人工喂料的辣椒除柄机，喂料口外缘至运动部件的最小水平距离应不小于550mm。人工喂料的辣椒除柄机喂料口至运动部件的最小距离达不到550mm时，应加装可控制物料流量的料斗。

5.3.3  辣椒除柄机应有过载保护装置和可靠的电机接地装置，带电端子与机体间的绝缘电阻应不小于20MΩ。检查方法：用绝缘电阻表（或兆欧表）施加500V的电压，测量电机接线端子、配电箱接线端子与机壳间的绝缘电阻；检查是否有接地导线。

5.3.4  单独使用的出厂时不配电气控制箱的辣椒除柄机，应在产品使用说明书中加以说明。

5.3.5  安全防护装置、人工喂料的喂料口等危险处应有符合GB 10396要求的安全标志。

5.3.6  辣椒除柄机应在醒目位置标明电机的转向。

5.3.7  辣椒除柄机噪声应不大于95dB(A)。噪声测量与作业性能试验同时进行。辣椒除柄机周围不应放置障碍物，且与墙壁的距离应大于2m。将测量仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与辣椒除柄机表面距离为1m（按基准体表面计），用慢档测量A计权声压级。测量4个点,分别位于辣椒除柄机四周测量表面矩形的中心线上，每测点测量3次，取3次结果算术平均值，作为该点实测噪声值。

5.3.8  可采信生产者提供的具有资质的检验检测机构出具的检验检测结果。

5.4 安全性判定规则

安全性检查满足以上内容要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

5.5 适用地区性能试验

5.5.1  评价内容

评价内容包括纯工作小时生产率、除柄率、机械破损率等作业性能。

5.5.2  试验物料确定

辣椒除柄机试验物料为含水率18～30%的线椒、朝天椒、长圆锥辣椒。试验前测定辣椒自然破损率，取5组样品进行测定，每组样品数量不少于100个，测定结果取平均值。

5.5.3  试验条件

- 试验配用动力应使用电动机，配套功率应符合使用说明书的规定。

- 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%。

- 试验场地应平整、坚实，样机安装应牢固、稳定。

- 试验样机应按使用说明书的要求进行调整和保养，达到正常工作状态。

5.5.4.  试验方法

### a) 纯工作小时生产率 按使用说明书中规定的生产率上限值计算工作10min所需的物料量，在样机负荷程度满足规定工况条件下，待样机达到正常工作状态方可开始测试。取样自开始至结束同步计时，测定该区段内的机械加工后辣椒质量与相应的时间，试验时间不少于10min。按式（1）计算生产率。

…………………………………（1）

式中：

——纯工作小时生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

——工作时间内的作业量，单位为千克（kg）；

——工作时间，单位为小时（h）。

### b) 除柄率 作业过程中在出料口随机接取辣椒5次，每次接样数量不少于100个，从中分拣出未达到除柄长度要求的辣椒数量和机械破损的辣椒数量，按公式（2）计算除柄率。

### ………………………………（2）

### 式中：

——除柄率；

——未达到除柄长度要求的辣椒数量，单位为个；

——取样辣椒数量，单位为个。

c) 机械破损率 与除柄率同时测定，按公式（3）计算。计算结果再减去试验前测定的辣椒自然破损率。

..………………………………（3）

式中：

——机械破损率；

——辣椒自然破损率；

——破损辣椒数量，单位为个；

——取样辣椒数量，单位为个。

表2  性能指标要求

| 项 目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 除柄率 | ≥90% |
| 机械破损率 | ≤1.5% |
| 纯工作小时生产率 | 不低于企业明示上限值 |

5.6 综合判定规则

一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

# 附  录  A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 主机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 除柄机构型式 | / |  |
| 5 | 主机配套电机数量 | 个 |  |
| 6 | 主机配套电机标定功率 | kW |  |
| 7 | 主机配套电机标定转速 | r/min |  |
| 8 | 喂入料输送方式 | / |  |
| 9 | 出料输送方式 | / |  |
| 10 | 滚筒直径 | mm |  |
| 11 | 滚筒长度 | mm |  |
| 12 | 滚筒个数 | 个 |  |
| 13 | 纯工作小时生产率 | kg/h |  |

企业负责人：                        （公章）                      年     月     日

# Text boxes

山东省农业农村厅  发布

2019-09-XX实施

2019-09-XX发布

DG37/Z 004-2019

DG

辣椒除柄机

公示稿

农业机械专项鉴定大纲