目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 型号编制规则	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的文件资料	1

4.2 样机确定	1

4.3 机型大小划分	1

4.4 机型涵盖	2

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	4

5.5 综合判定规则	7

附录A（规范性附录）产品规格表	9

附录B（规范性附录）安全性检查明细表	10

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由山东省农业农村厅提出。

本大纲由山东省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：山东省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：惠祥河、史正芳、宋鹏行、徐文艺。

自走式全喂入谷子联合收割机

范围

本大纲规定了自走式全喂入谷子联合收割机专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于自走式全喂入谷子联合收割机的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

型号编制规则

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

  - 产品规格表（见附录A）；

  - 样机照片（彩色，左前方45°、右前方45°，正后方，产品铭牌各1张）；

  - 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

  - 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告,具备至少一种）。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a)、b）、c)项材料。

样机确定

样机由生产者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。试验鉴定用样机由生产者按约定的时间送达指定地点，样机数量为1台。试验鉴定完成且生产者对鉴定结果无异议时，样机由生产者自行处理。当存在机型涵盖和部件选配情况时，每种被涵盖机型和选配机型由生产者各提供样机1台。

机型大小划分

机型大小按额定喂入量（a）（kg/s）分类，划分方法见表1。

机型大小划分表

| 序号 | 机具种类 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式 | a≥5.0 | 2.0＜a＜5.0 | a≤2.0 |
| 2 | 履带式 | a≥4.0 | 1.5＜a＜4.0 | a≤1.5 |

机型涵盖

机型涵盖条件

喂入量相同、喂入方式相同、行走方式相同、滚筒布置方式及数量相同的机型，符合下列一项或多项条件的，可以进行涵盖（不允许反向涵盖）：

a） 驾驶室配置（封闭驾驶室、普通驾驶室、简易驾驶室、无驾驶室）可以进行涵盖，高配置机型可以涵盖低配置机型，带驾驶室的机型可以涵盖不带驾驶室的机型。

b） 四轮驱动机型可以涵盖两轮驱动机型。

c） 自动卸粮的可以涵盖人工接粮的机型。

中、小型联合收割机，结构型式、配置相同，仅割台工作幅宽、发动机功率不同，喂入量大的机型可以涵盖喂入量小的机型，中型不能涵盖小型。

机型涵盖考核内容和要求

依据被涵盖机型的产品规格表，对样机按5.1进行一致性检查，并按5.3.1进行制动性能和噪声试验，符合要求的予以涵盖。

鉴定内容和方法

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。生产者填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对整机铭牌 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 喂入量 | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套发动机标定功率 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
| 5 | 配套发动机标定转速 | 一致 | 核对发动机铭牌 |
| 6 | 整机外形尺寸 (长×宽×高) | 一致 | 核对（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 7 | 割台工作幅宽 | 一致 | 核对（两侧分禾器尖端的中心线距离） |
| 8 | 最小离地间隙 | 一致 | 核对（测定轮胎间或履带间的机架、驱动箱、消声器等部位的最小离地间隙） |
| 9 | 割刀型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 拨禾轮型式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 脱粒机构布置方式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 脱粒滚筒数量 | 一致 | 核对 |
| 13 | 清选方式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 凹板筛型式 | 一致 | 核对 |
| 15 | 风扇转速 | 一致 | 核对 |
| 16 | 轴距 | 一致 | 核对 |
| 17 | 导向轮轮距 | 一致 | 核对（同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
| 18 | 驱动轮轮距 | 一致 | 核对（同轴线上左、右车轮接地中心点之间的距离） |
| 19 | 履带轨距 | 一致 | 核对（左、右履带中心面之间的距离） |
| 20 | 变速机构型式 | 一致 | 核对 |
| 21 | 驱动方式 | 一致 | 核对（前驱/后驱/四驱） |
| 22 | 前驱动桥型式 | 一致 | 核对（静液压驱动/机械驱动） |
| 23 | 后驱动桥型式 | 一致 | 核对（静液压驱动/机械驱动） |
| 24 | 前制动器型式 | 一致 | 核对 |
| 25 | 后制动器型式 | 一致 | 核对 |
| 26 | 驾驶室类型 | 一致 | 核对 |
| 27 | 茎秆切碎器型式 | 一致 | 核对 |
| 28 | 卸粮方式 | 一致 | 核对 |
| 29 | 打（压）捆机构型式 | 一致 | 核对 |
| 30 | 打（压）捆机构数量 | 一致 | 核对 |
| 31 | 打（压）捆机构打结器型式 | 一致 | 核对 |
| 32 | 打（压）捆机构打结器数量 | 一致 | 核对 |
| 注：1、核测时，样机放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，履带张紧度在适中位置，割台置于安全锁定位置，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 2、发动机标定功率应小于等于型式核准时额定净功率。 3、适用时检查，不适用划“/”。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

创新性评价

依据生产者提供的创新性证明材料，对产品创新性进行评价。

判定规则

创新性证明材料满足4.1d）的要求时，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查

安全性能

制动

a）冷态行车制动（履带式免做）

试验路面应为干燥平坦的硬路面，联合收割机呈运输状态，带割台运输车的联合收割机应将割台卸下装在运输车上与主机一起试验，燃油箱加满，粮箱空仓，轮胎气压符合使用说明书规定。试验时，收获机以20km/h（19 km/h～21km/h）初速度，进行冷态紧急行车制动，测试其行车制动距离，往返各1次，取平均值。

b）驻车制动试验

轮式收割机在20%的试验坡道、履带式收割机在25%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机熄火，保持时间5min，能可靠停驻不滑移。收割机上下坡方向各1次。

耳位噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25m范围内，不得有大的噪声反射物。离地表1.2m处的平均风速应不大于3m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声级至少低10dB(A)。

测试时，发动机在额定转速下运转，收割部件全部空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。驾驶员身高175cm±5cm，坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测量。

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

安全防护、安全信息及安全装备

安全防护、安全信息及安全装备的检查内容和要求见附录B。

判定规则

安全性能满足表4相关要求，安全防护、安全信息及安全装备均满足附录B要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、企业标准或本大纲出具的检验检测结果。

适用地区性能试验

试验内容

试验内容包括总损失率、含杂率、破碎率、成捆率等作业性能。

试验条件

样机状态

样机技术状态应符合产品说明书要求。驾驶员的驾驶技术应熟练。

试验地选择

作物和环境条件：试验选择在切割线以上无杂草、谷子草谷比为1～1.8、籽粒含水率为15%～20%、作物直立的地块内进行。

试验地：试验田块不陷脚、无积水，长度不少于40m，宽度满足不少于3个作业行程要求。联合收割机的测区长度为20m。

作物特征：记录作物品种、成熟期，分3个区域，每个区域测定自然高度5株，取平均值。籽粒含水率测3次，取平均值。

试验方法

- 在试验前后各测1次环境温度和相对湿度，记录其范围值。

试验时，在使用说明书规定的作业速度下满割幅作业，作业1个行程，接取测试行程内的出粮口及各排草、排杂口排出物，分别称重记录，记录通过测区的时间。

在测区中，等间隔取3个测点，捡取0.2m工作幅宽面积内落地籽粒，并从出粮口排出物中取3个不少于1000g的小样，用于含杂率、破碎率检测。

按式（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（8）、（9）、（10）、（11）分别计算作业速度、喂入量（处理量）、测区内平均产量、含杂率、破碎率、脱粒机体损失率、割台损失率、总损失率、草谷比等指标，带打捆功能的机型还需测定成捆率。

  - 作业速度

……………………………………（1）

式中：

——作业速度，单位为千米每小时（km/h）；

——测定区长度，单位为米（m）；

——通过测定区的时间，单位为秒（s）。

  - 喂入量（处理量）

……………………………………（2）

式中：

——喂入量（处理量），单位为千克每秒（kg/s）；

——通过测定区时接取的籽粒、茎秆和清选排出物的总质量，单位为千克（kg）。

  - 测区内平均产量

……………………………………（3）

式中：

——测区内平均产量，单位为千克每公顷（kg/hm2）。

  - 含杂率

……………………………………（4）

式中：

——含杂率；

——出粮口取小样中杂质质量，单位为克（g）；

——出粮口取小样质量，单位为克（g）。

  - 破碎率

……………………………………（5）

式中：

——破碎率；

——出粮口取小样中破碎籽粒质量，单位为克（g）；

——出粮口取小样籽粒质量，单位为克（g）。

  - 脱粒机体损失率

……………………………………(6)

…………………………………(7)

式中：

——脱粒机体损失率；

——未脱净损失籽粒质量，单位为克（g）；

——分离损失籽粒质量，单位为克（g）；

——清选损失籽粒质量，单位为克（g）；

——接样区内所接籽粒总质量，单位为克（g）；

——出粮口排出籽粒及混合物质量，单位为克（g）。

  - 割台损失率

＝ ……………………………………(8)

式中：

——割台损失率；

——割台每平方米实际损失量，单位为克（g）；

——平均实际割幅，单位为米（m）。

  - 总损失率

……………………………………(9)

式中：

——联合收割机总损失率；

——脱粒机体损失率；

——割台损失率。

  - 草谷比

可以采取以下近似方法进行计算：

…………………………………（10）

式中：

——测区草谷比；

——接样区内所接分离及清选排出物质量，单位为千克（kg）。

  - 成捆率(适用于带打（压）捆功能的机型)

在生产查定过程中，连续检查100个草捆，记录其中散草捆数，按式（11）计算。

………………………  （11）

式中：

——成捆率；

——累计散捆数，单位为捆。

判定规则

性能试验满足表3要求时，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

性能试验可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、企业标准或本大纲出具的检验检测结果，或者县级以上农机管理部门开展的田间实地试验验证报告。

综合判定规则

产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2 | / | 符合要求 |
| 创新性评价 | 1 | 本大纲4.1d） |  | 符合要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲附录B的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / |  |
|  | 3 | 安全装备 | / |  |
|  | 4 | 安全性能 | 制动性能 | 行车制动 （轮式） | m | 整机质量不大于8000kg，制动距离≤6； 整机质量大于8000kg，制动距离≤8 |
|  |  |  |  | 停车制动 | / | 轮式：能可靠地停在20%的干硬纵向坡道上； 履带式：能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上。 |
|  |  |  | 耳位噪声 | dB(A) | 封闭驾驶室：≤85； 普通驾驶室：≤93； 无驾驶室或简易驾驶室：≤95 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 总损失率 | / | ≤7% |
|  | 2 | 破碎率 | / | ≤5% |
|  | 3 | 含杂率 | / | ≤3.5% |
|  | 4 | 成捆率 | / | 方草捆≥98%；圆草捆≥99% |

一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

附  录  A

# （规范性附录）

# 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 喂入量 | kg/s |  |
| 4 | 配套发动机标定功率 | kW |  |
| 5 | 配套发动机标定转速 | r/min |  |
| 6 | 整机外形尺寸 (长×宽×高) | mm |  |
| 7 | 割台工作幅宽 | mm |  |
| 8 | 最小离地间隙 | mm |  |
| 9 | 割刀型式 | / |  |
| 10 | 拨禾轮型式 | / |  |
| 11 | 脱粒机构布置方式 | / |  |
| 12 | 脱粒滚筒数量 | 个 |  |
| 13 | 清选方式 | / |  |
| 14 | 凹板筛型式 | / |  |
| 15 | 风扇转速 | r/min |  |
| 16 | 轴距 | mm |  |
| 17 | 导向轮轮距 | mm |  |
| 18 | 驱动轮轮距 | mm |  |
| 19 | 履带轨距 | mm |  |
| 20 | 变速机构型式 | / |  |
| 21 | 驱动方式 | / | □4×2 □4×4 |
| 22 | 前驱动桥型式 | / | □静液压驱动 □机械驱动 |
| 23 | 后驱动桥型式 | / | □静液压驱动 □机械驱动 □无 |
| 24 | 前制动器型式 | / |  |
| 25 | 后制动器型式 | / |  |
| 26 | 驾驶室类型 | / | □无驾驶室 □简易式 □普通式 □封闭式 |
| 27 | 茎秆切碎器型式 | / |  |
| 28 | 卸粮方式 | / | □人工接粮 □机械自动卸粮 |
| 29 | 打（压）捆机构型式 | / | □方草捆 □圆草捆 |
| 30 | 打（压）捆机构数量 | 个 |  |
| 31 | 打（压）捆机构打结器型式 | / |  |
| 32 | 打（压）捆机构打结器数量 | / |  |
| 备注 | 整机外形尺寸测量状态为：样机停放在硬化检测场地上，轮胎气压正常，割台置于安全卡锁定位置，所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。 |

企业负责人：                       （公章）                            年    月    日

附  录  B

（规范性附录）

安全性检查明细表

| 序号 | 检查项目 | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 防护装置 | 各传动轴、带轮、齿轮、链轮、传动带和链条等外露运动件应有防护装置,风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位，对暴露在外的液压软管、管路及其附件应有防护装置； 排气管根部以后至消声器间应有全覆盖的隔热措施； 散热器外侧应设有网罩等防护装置，防止散热芯被颖糠、茎秆堵塞。 对散热器等特殊部位需用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于4mm，防护距离不小于2mm。 |
|  |  | 驾驶室紧急出口 | a)驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口（含驾驶室门道）； b)紧急出口横截面应至少能包容一个640 mm×440 mm的椭圆； c) 驾驶室前风挡玻璃必须采用安全玻璃，玻璃上应有3C标志； d)使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 |
|  |  | 方向盘自由行程 | 方向盘最大自由行程应不大于30度转角。 |
|  |  | 液压转向系统 | 轮式联合收割机液压转向系统在行驶过程中收割机熄火时应能实现人力转向。 |
|  |  | 操作者操纵装置 | 所有操纵装置周围应有最小25 mm的间隙。 |
|  |  | 剪切和挤压部位 | a)操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位； b)钣金件不能有锐角。 |
|  |  | 发动机安全启动与停机装置 | 自走式联合收割机结构上应保证工作部件在未接合的状态下，柴油机才能被起动，脱粒离合手柄在“合”位置时，不能起动柴油机。 发动机应有可以停机并保持停机状态的装置；应有防止意外启动的措施。 |
|  |  | 燃油箱与排气管、电器件安全距离 | 燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于300mm，距裸露电气接头及电器开关200mm以上。作业结束检查排气弯管处应无草屑堆积现象。 |
|  |  | 废气排放口的位置 | 废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者。 |
|  |  | 工作位置的梯子 | a)梯子的结构应能防止形成泥土层； b)梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘； c)脚踏板宽度≥300mm； d)脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150mm，无封闭板的≥200mm。 |
|  |  | 扶手/扶栏 | a）门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与机器始终保持三处接触； b）扶手/扶栏的横截面尺寸25～35mm； c）扶手/扶栏后侧最小放手间隙为50mm。 |
|  |  | 割台分离机构 | 割台传动系分离机构应具有防止意外接合的结构。 |
|  |  | 割台机械固定机构 | 应设置将割台保持在提起位置的锁定装置。 |
|  |  | 粮箱分配螺旋输送器 | a)粮箱盖不应作为安全装置，除非粮箱盖打开时，由连锁装置使螺旋输送器停止运转； b)粮箱的分配螺旋输送器出口应安装防护装置。 |
|  |  | 悬挂式茎秆切碎器 | a)茎秆切碎器的动力传动系在脱粒机构分离时也应分离； b)刀片顶点回转圆周围应至少有850mm的安全距离。如果防护装置的下边缘离水平地面的高度小于1100mm，850mm可减至550mm。 |

安全性检查明细表（续）

| 序号 | 检查项目 | 合格指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 蓄电池 | 蓄电池的非接地端应进行防护，以防止与其意外接触及与地面形成短路。 |
|  |  | 照明和信号装置 | 照明装置： a)全喂入联合收割机至少应安装作业照明灯2只，1只照向割台前方，1只照向卸粮区。最高行驶速度大于10km/h的联合收割机还应安装前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向信号灯2只、后转向信号灯2只、倒车灯2只、制动灯2只。 b)半喂入机型至少应装前照灯2只、作业灯3只（1只照向割台前方，1只照向卸粮台， 1只照向作物进入主滚筒情况。 信号装置： 联合收割机应装有柴油机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置、堵塞报警或监视装置，带自卸粮箱的机型应设置粮箱谷满报警器。 联合收割机应安装2只后视镜（半喂入机应至少有一只后视镜）和倒车喇叭，自走轮式联合收割机还应安装行走喇叭。 全喂入联合收割机割台两端应粘贴反光标识。 机器后部应按要求设置后反射器。 |
| 2 | 安全信息 | 安全警示标志 | 割刀、割台螺旋输送器、拨禾轮、茎秆切碎器、驾驶台、脱粒机体外壳、茎秆夹持链、螺旋输送器检查口、粮箱、排草口、加油口、排气管消声器出口等对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合GB 10396的要求。安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明其设置位置。操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。 |
|  |  | 安全使用说明 | 使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括： a)安全操作注意事项； b)收割或切割装置等位置处会出现与其功能相关剪切危险的提示； c)割台固定机构使用方法； d)茎秆切碎器后不得站人； e)进入粮箱的危险； f)人工转动滚筒专用工具的放置位置和使用方法说明； g)给出灭火器使用方法及放置位置； h)蓄电池的维护或更换信息； i)千斤顶作用点位置信息。 |
|  |  | 整机出厂编号 | 整机出厂编号应打印在机架上,对无机架的应打印在在不能拆卸的部件上,易见且易于拓印的部位。两端应打印起止标记。打印的具体位置应在产品使用说明书中指明。 |
|  |  | 发动机型号和出厂编号 | 发动机型号应打印（或铸造）在气缸体易见部位，出厂编号应打印在气缸体易见且易于拓印部位，两端应打印起止标记。 |
|  |  | 号牌座 | 应设置号牌座或有号牌安装位置。 |
| 3 | 安全装备 | 灭火器 | 必须在易于取卸的位置上配备有效的灭火器，并在使用说明书中说明灭火器是操作者首先考虑到的保护工具，说明其使用方法及放置位置。 |
|  |  | 机构的分离和清理专用工具 | 如果在人工转动脱粒机构进行清理时，需要使用特殊工具，该工具应随机提供，并在使用说明书中给出该工具的使用方法。 |
|  |  | 割台和输送槽反转机构 | 割台搅龙和输送槽应有反转机构。 |
|  |  | 割台运输车 | 轮式联合收割机有效切割幅宽大于3.6m的割台应采用快挂接方式与主机联接，并配备割台运输车。割台运输车应带制动装置或防撞缓冲弹贇，侧面和后部应粘贴车身反光标识。 |

_________________________________

# Text boxes

DG37/Z 005-2019

2019-09-XX实施

2019-09-XX发布

山东省农业农村厅  发布

自走式全喂入谷子联合收割机

公示稿

DG

农业机械专项鉴定大纲