ICS 65.060.01

B 90

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

花生全程机械化生产技术规程

Technical specifications for mechanized production of peanut

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由农业农村部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会(SAC/TC201/SC2)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

花生全程机械化生产技术规程

范围

本标准规定了花生机械化生产过程中品种选择、耕整地、播种、田间管理、收获、干燥、秧蔓处理等主要作业环节的技术要求。

本标准适用于黄淮海产区典型生产条件下的花生机械化生产作业，东北及新疆产区、南方产区的花生机械化生产作业可参考。

黄淮海产区包括河南、山东、河北、江苏、安徽北部；东北及新疆产区包括辽宁、吉林、新疆；南方产区包括广东、福建、广西、江西、四川、湖南、湖北、安徽南部。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4407.2　经济作物种子　第2部分：油料类

NY/T 500　秸秆粉碎还田机  作业质量

NY/T 502  花生收获机  作业质量

NY/T 503　单粒（精密）播种机　作业质量

NY/T 650  喷雾机（器）  作业质量

NY/T 987　铺膜穴播机  作业质量

NY/T 1276  农药安全使用规范总则

NY/T 2785　花生热风干燥技术规范

NY/T 2845　深松机　作业质量

机具配套原则

应综合考虑当地自然条件、生产规模、机具特点、作业效率等生产因素，配套功能齐全、性能可靠的全程机械化生产装备，在提高机械利用率的基础上，努力提高花生机械作业质量和效益。

所选拖拉机功率与轮距、机具作业幅宽与轮距、地块大小、播种规格应匹配。播种机作业幅宽宜大于配套拖拉机轮距，拖拉机与作业机械轮胎（履带）应行驶在花生垄沟内；收获机具作业幅宽应与播种规格匹配。

优先选用复式联合作业机械；受地块面积和土壤条件制约不具备作业条件的，选用分段式作业方式和配套机械。

机具应满足当地花生生产农艺要求；在作业前应调整至最佳工作状态；安全性能应符合安全标准要求；操作人员应经过培训且具备相关资格要求，操作时应严格遵守安全规则。

品种选择与种子处理

应选择通过国家或地方登记的，且由当地农业部门推广的抗逆性强、适宜机械化作业的优质高产品种。夏花生种植应选择生育期在110天左右的早熟或中早熟型品种。

应选用经过精选、分级的种子。双粒穴播种子质量应符合GB 4407.2的规定，发芽率不低于80%；单粒精播种子发芽率应不低于95%。

未包衣的种子，播种前应根据当地病虫害常年发生情况，有针对性地选择防治药剂进行拌种处理。处理后的种子，宜进行机械化试播，避免因排种不畅造成漏播率升高。

耕整地

应根据当地种植模式、农艺要求、土壤条件和地表残茬及秸秆覆盖状况等因素，确定作业方式和作业时间。

春花生在上茬作物收获后，宜选用翻转犁进行冬耕，耕翻深度在25cm左右。播前应精细整地，达到土壤表层疏松细碎、平整沉实。

夏花生在上茬作物收获后，应及时进行残茬和秸秆处理。选用秸秆打捆机捡拾打捆离田处理，田面要干净；选用还田破茬机还田处理，粉碎要细碎，秸秆长度不大于10cm，抛撒均匀。根茬和秸秆处理后，选用旋耕机及时进行土地旋耕，达到土壤细碎，耕层无整根茬、无长秸秆。秸秆还田作业应符合NY/T 500的规定。

有条件地区，可进行机械化深翻和深松轮耕，每隔2～3年松、翻轮耕一次，逐渐增加耕层深度。深翻年份翻耕深度25cm左右，可配套动力驱动耙进行整地；深松年份深松25cm～30cm，可配套卧式旋耕机械进行整地。机械化深松作业应符合NY/T 2845的规定。

结合耕整地应进行底肥深施。宜配施颗粒状控释肥和微肥，养分要测土配方，按需施肥。可采用撒肥机先撒施后耕整作业方式，也可采用施肥耕整一体机作业方式；肥料施用应均匀，施肥量应符合当地农艺要求。

播种

根据品种特性、当地自然条件、栽培模式等因素，合理确定播期、播深和种植密度。

春花生适宜播期为连续5天5cm处地温12℃以上，大花生及高油酸花生品种应提高3℃～6℃；夏花生应抢时播种，上茬作物收获后及时播种。

播种时土壤相对含水量以65%～70%为宜，墒情不足，应造墒播种。春花生应先造墒后耕翻播种，夏花生应先耕翻播种，后灌水。

宜采用一垄两行播种模式。垄距75cm～80cm，垄高10cm～12cm，垄面宽50cm～55cm，垄上行距25cm～28cm。易发生涝害的地区适当增加垄高到15cm～20cm。

花生一般采用双粒穴播，春花生亩播8500穴～9500穴，夏花生亩播10000穴～11000穴，作业质量应符合NY/T 987的规定；单粒精播应适当增加密度，春花生亩播14000粒～15000粒，夏花生亩播15000粒～17000粒，作业质量应符合NY/T 503的规定。

播种深度一般为3cm～5cm，膜下播种取小值，免膜播种或膜上播种取大值；膜上种行覆土1cm～2cm，播后镇压或覆膜镇压。

播种时，应同步施种肥和喷施除草剂。施肥量根据产量目标和地力水平确定，一般亩施种肥10kg～15kg，宜侧深施肥，施肥深度10cm～15cm，种肥间距不低于10cm；除草剂喷施量按药物使用说明确定，应均匀喷施，避免漏喷。

花生穴播一般选用内充种式花生穴播机；单粒精播可选用气吸式或型孔式精量播种机。播种前应按农艺要求，调整播种机各调节结构，进行试播，检查播种作业质量。对不合格指标对应的调节机构再次进行调整，并再次检查其作业质量，直至全部合格。

田间管理

排灌

在花针期和结荚期，应根据土壤墒情适时灌溉，根据灌溉条件和设备选择沟灌、喷灌、滴灌等灌溉方式。

花生生长中后期，雨水较多、田间积水时，应及时排水防涝以免烂果。

追肥

可选用带施肥装置的中耕机一次完成中耕除草、深施追肥和培土等作业；也可采用水肥一体化设备，进行灌水施肥。

饱果期对地膜覆盖长势弱的花生田，要及时喷施叶面肥料，补充养分，防止脱肥早衰，增加饱果，提高果重。

植保

根据土地规模、花生病虫害情况、植保作业要求，选择喷杆喷雾机、无人植保机等高效植保机械，作业时要安全、均匀、准确。

根据植保部门的预测预报和病虫害情况，选择适宜的农药、药量、喷药次数及安全间隔期，及时作业。按照药液浓度和用量，选择适宜的作业速度，提高防治效果。

花生盛花到结荚期，株高超过35cm，有旺长趋势的地块，须采用化学药剂进行控制，防止旺长倒伏。喷后10天～15天，如果主茎高度超过40cm，可再喷施一次。

植保作业应符合NY/T 1276和NY/T 650的规定

收获

按照当地花生生产条件确定适宜收获期。土壤含水率在18%左右时，宜进行机械化收获作业。

根据当地土壤地块条件、经济条件和种植模式，选择适宜的机械化收获方式和收获装备。砂壤土地块宜采用分段收获和联合收获方式，粘土地块宜采用两段式收获方式。

丘陵坡地等小地块，宜采用分段收获方式，选用花生收获机挖掘、抖土和有序铺放，方便人工捡拾，机械摘果清选。

中等规模种植的砂壤土平坦地块，宜采用联合收获方式，选用轮式或履带式花生联合收获机，一次性完成花生挖掘、输送、抖土、摘果、清选、集果等作业。

大规模种植的平坦地块或缺乏晾晒场地的地区，宜采用两段式收获方式，选用花生收获机挖掘、抖土和铺放，田间晾晒3天～5天后，选用花生捡拾摘果联合收获机一次性完成捡拾、摘果、清选、集秧、集果等作业。

花生收获机作业质量应符合NY/T 502的规定。

覆膜种植的在花生收获后适时回收残膜，表层拾净率应不低于75%，深层拾净率应不低于65%。

干燥

花生收获后，当荚果水分大于10%时，应及时进行晾晒或热风干燥降水，避免霉变；当荚果水分≤10%时，进行贮藏。

晾晒干燥时，要及时翻动，每天2遍～3遍，确保水分有效蒸发和晾晒均匀。

采用热风干燥设备干燥时，技术规范应符合NY/T 2785要求。

秧蔓处理

花生收获后的秧蔓应及时回收处理。

采用分段收获和联合收获后，秧蔓应规则铺放在田间，晾晒一段时间后，进行捡拾回收；机械揉搓加工、地膜秧蔓分离后，用作饲料。

_________________________________