附件1  2019年宁波市新型农机试验示范与推广补贴机具一览表

| 机具品目 | 分档名称 | 主要参数和配置 | 市级财政补贴（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 毛豆收获机 | 收获幅度≥100cm自走式大豆采摘机 | 菜用大豆鲜荚采收，收获幅度≥100cm，作业效率≥3亩/h，抛洒率≤3%，平地脱荚率≥98%。 | 180000 |
| 枝条粉碎机 | 生产率600kg/h以下的枝条粉碎机 | 配套动力1台、生产率<600kg/h | 1500 |
|  | 生产率600kg/h及以上的枝条粉碎机 | 配套动力1台、功率≥5.5KW，生产率≥600kg/h | 2000 |
| 多用途旋耕机 | 多用途履带式耕作机 | 耕幅宽度≥175cm，可一次性完成旋耕、开沟（起垄）、播种、施肥作业，播种量可调，作业效率≥3亩/h。 | 22000 |
| 农产品烘干设备 | 真空微波烘干机(樱花等) | 最大脱水18Kg/h，烘干温度40-120℃，铺料面积3.5M2,真空度-93KPA，微波功率18KW，不锈钢配置 | 150000 |
|  | 烘干设备 批次总烘干量为1000kg以上 | 热泵烘干机组，保温烘干房20立方米以上，批次总烘干量为1000kg以上，主机功率7.5KW以上，配控制柜、引风机、循环风机等，不锈钢配置 | 30000 |
|  | 烘干设备 批次总烘干量为2000kg以上 | 热泵烘干机组，保温烘干房40立方米以上，批次总烘干量为2000kg以上，主机功率15KW以上，配控制柜、引风机、循环风机等，不锈钢配置 | 50000 |
| 牧场杀菌除臭设备 | 气体综合处理设备（处理面积≥500M2/台） | 配备有主机、曝气头、管路、增风机；运行参数（工作环境温度 -10℃---40℃，工作环境湿度 ≤85HR | 1200 |
| 收割打捆一体机 | 一次完成收割、打捆作业 | 喂入量4~5㎏/s，功率70Kw以上,可一次完成收割、打捆作业。 | 50000 |
| 烘干机粮食输送装置 | 1供3底部进粮 输送装置 | 满足3台烘干机使用，底部进粮，进粮速度20T/h以上，包含清选筛、提升机等。 | 22000 |
|  | 1供4及以上底部进粮输送装置 | 满足4台及以上烘干机使用，底部进粮，进粮速度20T/h以上，包含清选筛、提升机等。 | 25000 |
|  | 1供5顶部进粮 输送装置 | 满足5台烘干机使用，顶部进粮，进粮速度20T/h以上，包含清选筛、提升机、刮刮板、平面输送机、气动闸门等。 | 40000 |
|  | 1供6及以上顶部进粮输送装置 | 满足6台及以上烘干机使用，顶部进粮，进粮速度50T/h以上，包含清选筛、提升机、刮刮板、平面输送机、气动闸门等。 | 50000 |
| 金属粮仓 | 单仓容积≥90M3³ | 由金属仓体、测温、测重、测满、通风系统、爬梯等组成，自动进出粮、翻仓，可与烘干机对接；储粮量≥50吨（按干稻谷计），功率≥5.5KW | 50000 |
|  | 单仓容积≥190M3 | 由金属仓体、测温、测重、测满、通风系统、爬梯等组成，自动进出粮、翻仓，可与烘干机对接；储粮量≥100吨（按干稻谷计），功率≥5.5KW | 75000 |
|  | 单仓(容积≥190M3)*2 | 由金属仓体、测温、测重、测满、通风系统、爬梯等组成，自动进出粮、翻仓，可与烘干机对接；储粮量≥200吨（按干稻谷计），功率≥5.5KW | 125000 |
|  | 单仓(容积≥190M3)*4 | 由金属仓体、测温、测重、测满、通风系统、爬梯等组成，自动进出粮、翻仓，可与烘干机对接；储粮量≥400吨（按干稻谷计），功率≥5.5KW | 200000 |

| 机具品目 | 分档名称 | 主要参数和配置 | 市级财政补贴（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 田间管理机 | 多功能履带式果园作业平台 | 搬运载荷≥300KG,举升负荷≥200KG,液压升降≥1m，最高速度2.6KM/H,功率≥3KW,遥控控制. | 10000 |
| 施肥机 | 28-35马力自走式多功能施肥机 | 具开沟施肥自动回填、旋耕、除草功能；开沟深度0～35CM，宽度≥20CM，施肥深度≥20CM；药箱容积300升；作业速度450-1200M/H，配套动力≥28马力 | 10000 |

备注：1、烘干机粮食输送装置：申请户需3台及以上烘干机方可补贴；