附件1

参加田间验证报名回执

| 生产企业（盖章）： |
| --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 公司名称 | 手机 | E-mail |

附件2

农机新产品田间试验验证申请表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 法人代表 |  |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 社会统一信用代码 |  |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 执行标准 |  |
| 生产地址 |  |
| 市场销售指导价格(元/台) |  |
| 产品用途 （100字以内） |  |
| 产品先进性、适用性、安全性简要描述：（500字以内） |
| 使用潜在风险及提示： |
| 我企业郑重承诺，在申报陕西省农机新产品过程中所提供材料的数据和信息真实有效，复印件与原件一致，若虚假申报引起的一切后果责任自负。 法人签字： 电话： 年 月 日（公章） |

附件清单

以下附件按下列顺序与申请表汇总整理并制作形成pdf版电子申报材料。

1、营业执照

2、产品彩色照片（正前方、正后方、正侧方各1张，铭牌1张）

3、实用新型发明专利、整机发明专利以及省级以上科技成果鉴定或者评价证明

4、有资质的检验检测机构依据国家、行业或企业标准出具的产品检验报告（需加盖CMA章）

5、出厂合格证明、产品说明书

6、企业产品标准（企业标准信息公共服务平台下载水印版，如执行国家或行业标准应出具采标声明）

7、产品规格表（按照田间验证方案附录要求，分型号填写）

附件3

新产品

田（场）间实地试验验证方案

产品名称：茶叶发酵机

组织机构：陕西省农业机械化发展中心

实施机构：陕西省农业机械研究所

陕西省农业机械研究所

2019年11月

茶叶发酵机

田（场）间实地试验验证方案

- 范围

本方案适用于茶叶发酵机的田（场）间实地试验验证。

2   基本要求

  - 所需的文件资料

对茶叶发酵机进行田（场）间实地试验验证所需提供的文件资料应包括：

产品规格确认表(见附录A) ，并加盖企业公章；

企业产品执行标准或产品制造验收技术条件；

产品使用说明书；

样机照片(前方45°)。

  - 主要技术参数核对与测量

依据产品使用说明书、铭牌和其他技术文件，对样机的主要技术参数按表1进行核对或测量。

表1  核测项目与方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对（固定托盘式/旋转托盘式） |
| 3 | 托盘数量 | 一致 | 核对 |
| 4 | 加热方式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 加湿方式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 有效装叶容积 | 一致 | 核测 |
| 7 | 配套动力 | 一致 | 核对 |
| 8 | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差≤2% | 核测 |
| 9 | 温度控制范围 | 不小于20℃～40℃ | 核对 |
| 10 | 相对湿度控制范围 | 不小于70%RH～95%RH | 核对 |
| 注：产品不适用的项目不进行检查。 |

3  技术要求

茶叶发酵机田（场）间实地试验验证的性能指标应符合表2的规定。

表2  性能指标要求

| 序号 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度均匀度 | ±4℃ |
| 2 | 温度稳定度 | 发酵室容积≤2m³ | ≤2℃ |
|  |  | 发酵室容积＞2m³ | ≤3℃ |
| 3 | 相对湿度均匀度 | ±10%RH |
| 4 | 相对湿度稳定度 | 发酵室容积≤2m³ | ≤5%RH |
|  |  | 发酵室容积＞2m³ | ≤10%RH |
| 5 | 单位有效容积装叶量 | ≥120kg/m³ |
| 6 | 单位有效容积小时生产率 | ≥30kg/( m³·h) |
| 注：产品不适用的项目不进行试验。 |

- 试验验证方法

  - 试验条件

试验用电、水、茶叶和环境温室温湿度等条件应符合茶叶发酵机产品说明书或相关技术文件要求。性能试验在正常工作条件下进行。

  - 主要仪器设备

试验用仪器设备应通过校准或检定合格，并在有效期内。仪器设备符合表3要求。

表3  主要仪器设备

| 序号 | 测量参数名称 | 仪器名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 直尺、钢卷尺 |
| 2 | 质量 | 电子秤 |
| 3 | 时间 | 秒表 |
| 4 | 温度 | 红外测温仪、多点温度测量仪 |
| 5 | 湿度 | 多点温度测量仪 |
| 6 | 噪声 | 声级计 |

  - 产品符合性

性能试验前应对表1所列项目进行核测，全部项目须符合。

  - 发酵室内温度（相对湿度）均匀度及温度（相对湿度）稳定度测定

4.4.1  测定条件

在发酵室内温度设定为35℃，湿度设定为90%RH的条件下进行测定。

4.4.2  测点布置

发酵室容积不大于2 m³的茶叶发酵机应布置9个测点，工作空间的几何中心点是基准点（O点），其余8点布置在工作空间的8个顶角（A、B、C、D、E、F、G、H点），发酵室容积大于2 m³的茶叶发酵机应在基准点水平面增加4个测点（I、J、K、L点）。发酵室测点布置如图1所示。测点距发酵室内壁的距离应符合表4的规定。

上部                            中部                            下部

| ·A ·B ·D ·C |  | ·I ·L ·O ·J ·K |  | ·E ·F ·H ·G |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图1  测点布置示意图

表4  测点距离

| 发酵室容积，m³ | ≤2 | ＞2～≤4 | ＞4～≤7 | ＞7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点距发酵室内壁的距离，mm | 加温测 | 142 | 150 | 160 | 170 |
|  | 非加温测 | 100 | 110 | 120 | 130 |

4.4.3  温度（相对湿度）均匀度

发酵室内温度及相对湿度达到设定值1h后，开始记录各点温度（相对湿度）值，记录4次，每次时间间隔15min。各点温度（相对湿度）与基准点（O点）的温度（相对湿度）差的最大值即为发酵室内温度（相对湿度）均匀度。

4.4.4  温度（相对湿度）相对稳定度

发酵室内温度及相对湿度达到设定值1h后，开始记录基准点（O点）温度（相对湿度）值，记录13次，每次时间间隔5min。取其平均值为基准温度（相对湿度）。然后以每次时间间隔30min记录6次温度（相对湿度）值， 6次中每次与基准点温度（相对湿度）之差的最大值即为温度（相对湿度）相对稳定度。

4.5  单位有效容积装叶量、单位有效容积小时生产率测定

称量茶叶发酵机试验所装揉捻叶量，记录从发酵开始到结束的时间。单位有效容积装叶量、单位有效容积小时生产率分别按公式（1）、公式（2）计算。

······························（1）

······························（2）

式中：

Rz——单位有效容积装叶量，单位为千克每立方米（kg/m³）；

W——揉捻叶量，单位为千克（kg）；

V——有效装叶容积，单位为立方米（m³）；

E——单位有效容积小时生产率，单位为千克每立方米小时〔kg/( m³·h)〕；

T——发酵时间，单位为小时（h）。

- 记录与报告

试验验证中做好记录，试验验证结束后，编制试验验证报告，依据此方案对验证产品作出客观公正评价。

附录A

产品规格表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 托盘数量 | 个 |  |
| 4 | 加热方式 | / |  |
| 5 | 加湿方式 | / |  |
| 6 | 有效装叶容积 | m³ |  |
| 7 | 配套动力 | kW |  |
| 8 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 9 | 温度控制范围 | ℃ |  |
| 10 | 相对湿度控制范围 | %RH |  |
| 11 | 单位有效容积装叶量 | kg/m³ |  |
| 12 | 单位有效容积小时生产率 | kg/( m³·h) |  |
| 13 | 一次发酵量 | kg |  |
| 14 | 发酵时间 | h |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

_________________________________

新产品

田（场）间实地试验验证方案

产品名称：果园作业平台

组织机构：陕西省农业机械化发展中心

实施机构：陕西省农业机械研究所

陕西省农业机械研究所

2019年11月

果园作业平台

田（场）间实地试验验证方案

- 范围

本方案适用于果园作业平台的田（场）间实地试验验证。

2   基本要求

  - 所需的文件资料

对果园作业平台进行田（场）间实地试验验证所需提供的文件资料应包括：

产品规格确认表(见附录A) ，并加盖企业公章；

企业产品执行标准或产品制造验收技术条件；

产品使用说明书；

样机照片(前方45°)。

  - 主要技术参数核对与测量

依据产品使用说明书、铭牌和其他技术文件，对样机的主要技术参数按表1进行核对或测量。

表1  核测项目与方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对（自走式/牵引式） |
| 3 | 驱动方式 | 一致 | 核对（两轮驱动/四轮驱动） |
| 4 | 升降机构类型 | 一致 | 核对（折叠臂式/剪叉式/其他形式） |
| 5 | 转向型式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套动力型式 | 一致 | 核对（内燃机/电动机） |
| 7 | 配套动力 | 一致 | 核对 |
| 8 | 底盘型式 | 一致 | 核对（履带式/轮式） |
| 9 | 最大外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差≤2% | 核测（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 10 | 工作台最大尺寸（长×宽） | 允许偏差≤2% | 核测 |
| 11 | 额定载荷 | 允许偏差≤2% | 核测 |
| 12 | 升降高度范围 | 允许偏差≤2% | 核测 |
| 注：产品不适用的项目不进行检查。额定载荷按照每人75kg核测。 |

3  技术要求

果园作业平台田（场）间实地试验验证的性能指标应符合表2的规定。

表2  性能指标要求

| 序号 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作台起升速度 | 0.4m/s或企业明示值或企业明示值±10% |
| 2 | 工作台下降速度 | 0.4m/s或企业明示值或企业明示值±10% |
| 3 | 工作台静沉降 | ≤10mm 或企业明示值 |
| 4 | 行走速度 | 13km/h或企业明示值或企业明示值±10% |
| 5 | 爬坡能力 | 轮式≥8°、履带式≥15°或企业明示值 |
| 注：产品不适用的项目不进行试验。 |

- 试验验证方法

  - 试验条件

试验地应是硬化场地或果园地面，测区长度应不小于50m，爬坡能力试验坡道长度不小于15 m。试验过程中对环境温度和风速分别记录3次并取范围值，风速不超过4m/s。

  - 主要仪器设备

试验用仪器设备应通过校准或检定合格，并在有效期内。仪器设备符合表3要求。

表3  主要仪器设备

| 序号 | 测量参数名称 | 仪器名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 钢卷尺 |
| 2 | 质量 | 电子秤 |
| 3 | 时间 | 秒表 |
| 4 | 风速 | 风速仪 |
| 5 | 温度 | 红外测温仪 |
| 6 | 噪声 | 声级计 |
| 7 | 坡度 | 坡度仪 |

  - 产品符合性

性能试验前应对表1所列项目（额定载荷和升降高度范围项目除外）进行核测，全部项目须符合。额定载荷项目核测与性能项目试验同步进行，性能项目试验过程中前进、转向、升降和制动等情况正常即为符合。升降高度范围为工作台升降速度试验时工作台升起状态高度与工作台下降状态高度之差的平均值。

4.4  工作台升降速度

将工作台下降到最低位置或升起到最高位置，在额定载荷负载情况下，将工作台升起到最高位置或下降到最低位置，分别记录工作台起升和下降所用时间。按照公式（1）、（2）计算，起升和下降分别测试2次取平均值。

·························（1）

·························（2）

式中：

v1 ——工作台起升速度，单位为m/s；

v2 ——工作台下降速度，单位为m/s；

Hmax——工作台升起状态高度，单位为m；

Hmin——工作台下降状态高度，单位为m；

t1 ——工作台起升所用时间，单位为s；

t2 ——工作台下降所用时间，单位为s。

4.5  工作台沉降量

样机额定载荷负载情况下进行试验，将工作台起升到最大高度处后停止动力输入，测量平台升起后四个角高度，10min后再测量平台四个角高度，取四个角沉降量平均值。

4.6  行走速度

在平整的硬路面上进行，高速档时测试距离为50m，低速档时测试距离为20m，测定在额定载荷负载情况下以最高行驶速度匀速通过测区的时间，按照公式（3）、（4）计算行驶速度，往返分别测定2次，取平均值为试验结果。

······························（3）

······························（4）

式中：

vg ——高速挡速度，单位为m/s；

vd ——低速挡速度，单位为m/s；

tg ——高速挡所用时间，单位为s；

td ——低速挡所用时间，单位为s。

4.7  爬坡能力

样机负载额定载荷在距试验坡道不大于10m的地方起步，或者在刚爬上坡道时起步，能顺利爬完坡道未出现非正常情况即为合格。

- 记录与报告

试验验证中做好记录，试验验证结束后，编制试验验证报告，依据此方案对验证产品作出客观公正评价。

附录A

产品规格表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 驱动型式 | / |  |
| 4 | 升降机构类型 | / |  |
| 5 | 转向型式 | / |  |
| 6 | 配套动力型式 | / |  |
| 7 | 配套动力 | kW |  |
| 8 | 底盘型式 | / |  |
| 9 | 最大外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 10 | 工作台最大尺寸（长×宽） | mm |  |
| 11 | 额定载荷 | kg |  |
| 12 | 举升负载量 | kg |  |
| 13 | 升降高度范围 | mm |  |
| 14 | 平台起升速度 | mm/s |  |
| 15 | 平台下降速度 | mm/s |  |
| 16 | 最大沉降量 | mm |  |
| 17 | 行走速度范围 | mm/s |  |
| 18 | 爬坡能力 | ° |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

_________________________________

附件4

№：

农机新产品田（场）间试验验证报告

（格式）

产品型号：

产品名称：

产品品目：

生产单位：

陕西省农业机械研究所

照片

XXX（产品型号名称）样照

企业名称：

地    址：

联系电话：

联 系 人：

| 样机名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 陕西省农机化发展中心 | 样机编号 |  |
| 生产单位 |  |
| 验证地点 |  |
| 验证日期 | 年 月 日 | 验证人员 |  |
| 验证依据 | 1.陕农机综函〔2019〕号《关于组织开展新产品田（场）间实地试验验证工作的通知》 2. XXX田（场）间实地试验验证方案 3.产品企业标准等明示质量要求 |
| 验 证 评 价 结 论 | 验证人员签字： （验证单位公章） 评价日期： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

1、田（场）间实地试验验证综述

2、产品结构特征及工作原理

3、主要技术规格、参数设计值

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

4、主要技术规格、参数验证值

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 验证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |