DG

农业机械专项鉴定大纲

DG 33/Z 003-2020

农用连栋钢架大棚

（公示稿）

2020-XX-XX发布                                      2020-XX-XX实施

浙江省农业农村厅 发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	1

4.3 规格型号	1

5 鉴定内容	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

5.4 综合判定规则	3

6 产品变更	4

附　录　A 	1

附　录　B 	2

前   言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲由浙江省农业农村厅提出。

本大纲由浙江省农业机械试验鉴定推广总站技术归口。

本大纲起草单位：浙江省农业机械试验鉴定推广总站、浙江省农业机械学会。

本大纲主要起草人：任永业、应博凡、金义坤、杨晓平、赵树武、季喆煜。

农用连栋钢架大棚

范围

本大纲规定了农用连栋钢架大棚专项鉴定的术语、定义、基本要求、鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于农用连栋钢架大棚（以下简称大棚）的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/ZJNJ 004-2018 农用连栋钢架大棚设施技术规范

术语和定义

T/ZJNJ 004-2018界定的定义均适用于本文件。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，制造商需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 产品照片（前方45°整体、端面、米字撑、产品铭牌各1张）；

- 其他必要的文件。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商（申请者）无偿提供且应是近12个月以内生产的合格品，数量为1台（套）。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时，样机由制造商自行处理。

规格型号

大棚按以下规定编号：

GP — L   × ××

大棚骨架拱杆外径尺寸（mm）

大棚跨度尺寸(m)

大棚骨架型代号

大棚骨架代号

鉴定内容

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商（申请方）填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 材质 | 一致 | 核对 |
| 4 | 跨度 | 允许偏差±20mm | 测量 |
| 5 | 顶高 | 允许偏差±50mm | 测量 |
| 6 | 肩高(天沟高度) | 允许偏差±20mm | 测量 |
| 7 | 拱间距 | 允许偏差±50mm | 测量 |
| 8 | 纵拉杆数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 拱管尺寸（直径及厚度） | 厚度允许偏差±0.25mm，直径允许偏差±1mm，其他项目允许偏差±4mm | 随机测量钢管10个点，取平均值 |
| 10 | 纵拉杆尺寸（直径及厚度） |  | 随机测量钢管10个点，取平均值 |
| 11 | 副立柱尺寸（直径及厚度） |  | 随机测量钢管10个点，取平均值 |
| 12 | 卷膜杆尺寸（直径及厚度） |  | 随机测量钢管10个点，取平均值 |
| 13 | 主立柱尺寸（长×宽×厚） |  | 随机测量钢管10个点，取平均值 |
| 14 | 横向水平拉杆尺寸（长×宽×厚） |  | 随机测量钢管10个点，取平均值 |
| 15 | 天沟厚度 | ≥2mm | 随机测量钢管10个点 |
| 16 | 镀锌层厚度（拱杆、纵拉杆、主副立柱、天沟） | 镀锌层厚度≥0.045 mm | 随机测量3个点，取最小值 |
| 17 | 主立柱间距 | 允许偏差±20mm | 测量 |
| 18 | 拱杆质量 | GP-L622：每根质量≥4.1kg；GP-L832：每根质量≥4.8kg | 测量 |
| 19 | 纵拉杆质量 | GP-L622：每根质量≥3.0kg；GP-L832：每根质量≥5.3kg | 测量 |
| 20 | 卷膜器形式 | 一致 | 核对 |
| 21 | 通风部位 | 一致 | 核对 |
| 22 | 出入门型式 | 一致 | 核对 |
| 23 | 基础要求 | 一致 | 核对 |
| 24 | 外遮阳配置（选配） | 一致 | 核对 |
| 25 | 覆盖材料厚度 | ≥0.12mm | 测量 |
| 26 | 米字撑 | 一致 | 核对 |
| 27 | 拱杆连接件（直径×壁厚×长） | 一致 | 核对 |
| 28 | 卡槽厚度 | 一致 | 核对 |
| 29 | 卡簧直径 | 一致 | 核对 |
| 30 | 钢丝夹直径 | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

创新性评价

评价内容和方法

对制造商提供的创新性证明材料进行核查，核查项目与要求见附录B。

判定规则

创新性证明材料核查全部项目结果均满足附录B要求时，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查

骨架安装

GP-L622 型拱杆两端在天沟侧面用专用的压板（四孔）将其固定。GP-L832 型大棚拱杆与对应拱杆顶部采用拱杆连接件连接，另一端在天沟侧面用专用的压板（四孔）将其固定。

两侧纵拉杆分别安装在距天沟≥1.5 m 的大棚两侧面上。

纵向设 2 组“×”形斜拉加强杆，大棚长度超过 60m 的每增加 30 米增设 1 组。

移门主框架应采用热镀锌矩形管焊接而成，移门高度和宽度应满足作业机具进出大棚的需要。

安装要求

各拱杆平面应相互平行并垂直地平面，拱形高度一致，屋面平整。

卡具等各连接件和紧固件安装位置准确、牢固，无漏装、松动。大棚的门总成、卷膜器总成安装后应移动灵活、转动自如、关闭严密、无卡死现象。

覆膜后，每两拱不少于 1 道压膜线。

判定规则

骨架安装和安装要求均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、创新性评价、安全性检查指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。指标分级与要求见表2。检查涉及的相关数据、结果，可采信具有资质的第三方检验检测机构出具的检验报告。

表2 专项鉴定综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合要求 |
| 创新性评价 | 1 | 创新性证明材料核查 | / | 符合本大纲第5.2的要求 |
| 安全性评价 | 1 | 骨架安装 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安装要求 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |

产品变更

通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表3。

表3　产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

| 序号 | 检查项目 | 变化情形 | 变化范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | / |
| 2 | 结构型式 | 不允许变化 | / |
| 3 | 材质 | 允许变化，不低于设计值 | / |
| 4 | 跨度 | 不允许变化 | / |
| 5 | 顶高 | 不允许变化 | / |
| 6 | 肩高(天沟高度) | 不允许变化 | / |
| 7 | 拱间距 | 允许增加拱数，减少拱间距 | / |
| 8 | 纵拉杆数量 | 允许增加 | / |
| 9 | 拱管尺寸（直径及厚度） | 允许变大 | / |
| 10 | 纵拉杆尺寸（直径及厚度） | 允许变大 | / |
| 11 | 副立柱尺寸（直径及厚度） | 允许变大 | / |
| 12 | 卷膜杆尺寸（直径及厚度） | 允许变大 | / |
| 13 | 主立柱尺寸（长×宽×厚） | 允许变大 | / |
| 14 | 横向水平拉杆尺寸（长×宽×厚） | 允许变大 | / |
| 15 | 天沟厚度 | 允许变大 | / |
| 16 | 镀锌层厚度（拱杆、纵拉杆、主副立柱、天沟、卡槽、固定卡、外遮阳） | 允许变大 | / |
| 17 | 主立柱间距 | 允许增加立柱数，减少间距 | / |
| 18 | 拱杆质量 | 允许变大 | / |
| 19 | 纵拉杆质量 | 允许变大 | / |
| 20 | 卷膜器形式 | 允许增配 | / |
| 21 | 通风部位 | 允许变化 | / |
| 22 | 出入门型式 | 不允许变化 | / |
| 23 | 基础尺寸（截面积×高） | 允许变大 | / |
| 24 | 基础要求 | 允许变化，不低于设计值 | / |
| 25 | 外遮阳配置（选配） | 允许增配 | / |
| 26 | 覆盖材料厚度 | 允许变大 | / |
| 27 | 米字撑 | 允许增加 | / |
| 28 | 拱杆连接件（直径×壁厚×长） | 允许增加 | / |
| 29 | 卡槽厚度 | 允许增加 | / |
| 30 | 卡簧直径 | 允许增加 | / |
| 31 | 钢丝夹直径 | 允许增加 | / |

产品结构和特征参数的变更符合表5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。

未列入产品变更控制范围的，允许制造商自主变更。

因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表5要求不一致的，应申报变更确认。

（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 设计值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / | GP-L832 |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |  |
| 3 | 材质 | / | Q195 | 最低要求 |
| 4 | 跨度 | m | 8 | 一定符合 |
| 5 | 顶高 | m | 4.8 | 4.8-5.0 |
| 6 | 肩高(天沟高度) | m | 3 | 一定符合 |
| 7 | 拱间距 | m | 0.8 | 一定符合 |
| 8 | 纵拉杆 | 道 | 3 | 一定符合 |
| 9 | 拱管尺寸（直径及厚度） | mm | 直缝焊管规格（直径×厚）Φ32×1.5 | 一定符合 |
| 10 | 纵拉杆尺寸（直径及厚度） | mm | 直缝焊管规格（直径×厚）Φ32×1.5 | 一定符合 |
| 11 | 副立柱尺寸（直径及厚度） | mm | 直缝焊管规格（直径×厚）Φ32×1.5 | 最低要求 |
| 12 | 卷膜杆尺寸（直径及厚度） | mm | 直缝焊管规格（直径×厚）Φ22×1.2 | 最低要求 |
| 13 | 主立柱尺寸（长×宽×厚） | mm | 80×60×2.5 | 最低要求 |
| 14 | 横向水平拉杆尺寸（长×宽×厚） | mm | 50×30×2.0 | 最低要求 |
| 15 | 天沟厚度 | mm | 2 |  |
| 16 | 镀锌层厚度（拱杆、纵拉杆、主副立柱、天沟、卡槽、固定卡、外遮阳） | / | Φ22mm×1.2mm钢管、卡槽、固定卡和外遮阳的镀锌层厚度≥ 0.035 mm，其余镀锌层厚度≥0.045 mm |  |
| 17 | 主立柱间距 | m | 4 | 一定符合 |
| 18 | 拱杆长度 | m | 4.4 |  |
| 19 | 拱杆质量 | kg | 4.98 |  |
| 20 | 纵拉杆长度 | m | 6 |  |
| 21 | 纵拉杆质量 | kg | 6.8 |  |
| 22 | 卷膜器形式 | / | 手动 | 手动/电动 |
| 23 | 通风部位 | / | 四周和天沟上方 |  |
| 24 | 出入门型式 | / | 移门 |  |
| 25 | 基础尺寸 | / | 400mm×400mm×600mm 预制水泥墩 |  |
| 26 | 基础要求 |  | 独立基础（全现场浇筑方式），主立柱通过底座连接板和基础上预埋的4个螺栓固定，螺栓规格M14，长度≥600mm,螺栓间箍筋≥3道 |  |
| 27 | 外遮阳配置（选配） | / | 有 | 选配 |
| 28 | 遮阳率 | % | 75 | ≥70 |
| 29 | 覆盖材料 | / | pep利得膜，厚度0.12mm | 选配 |
| 30 | 米字撑 | / | 每开间一道（开间距4m） | 一定符合 |
| 31 | 拱杆连接件 | mm | 直缝焊管规格Φ38×2.0×250 |  |
| 32 | 卡槽 | / | 铝合金材质，厚度1.2mm。 |  |
| 33 | 卡簧 | / | 油淬火碳素弹簧钢丝直径Φ2.5mm，材质65Mn。 |  |
| 34 | 钢丝夹 | / | 碳素弹簧钢丝直径Φ3.0mm，等级C级。 |  |

企业负责人：              （公章）                       年   月   日

（规范性附录）

创新性材料核查表

企业名称：                                    产品型号名称：

创新性材料类型：发明专利□  实用新型专利□  科技成果评价报告□  科技查新报告□  新产品鉴定证书□

其他□名称：

颁发机构：                              颁发时间：                    文件编号：

| 序 号 | 核查项目 | 要 求 | 核查结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品与文件资料相关性 | 创新性材料内容应与申请产品相关。 |  |  |
| 2 | 生产企业信息 | 创新性材料上企业信息与企业工商注册的信息一致。 |  |  |
| 3 | 产品型号名称 | 创新性材料上产品名称型号与专项鉴定申报材料一致。 |  |  |
| 4 | 创新性描述 | 应具有创新性评价内容。 |  |  |
| 综合判定 |  |

核查人：                                            确认人：

# Text boxes

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施