农 业 机 械 专 项 鉴 定 大 纲

DG53/Z 002-2020

坚果青皮脱皮机

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                                2020-XX-XX实施

云南省农业农村厅发布

目    次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………II

1 范围 ………………………………………………………………………………………………………… 1

2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………………	1

3 术语和定义…………………………………………………………………………………………………	1

4 基本要求……………………………………………………………………………………………………	2

4.1 需补充提供的文件资料…………………………………………………………………………………  2

4.2参数准确度及仪器设备…………………………………………………………………………………	2

4.3 样机确定…………………………………………………………………………………………………	2

4.4 型号编制规则……………………………………………………………………………………………  2

5 鉴定内容和方法……………………………………………………………………………………………  3

5.1 一致性检查………………………………………………………………………………………………  3

5.2 创新性评价………………………………………………………………………………………………  4

5.3 安全性评价………………………………………………………………………………………………  4

5.4 判定规则…………………………………………………………………………………………………	4

5.5 适用性评价………………………………………………………………………………………………	5

5.6 可靠性评价………………………………………………………………………………………………  7

5.7 综合判定规则……………………………………………………………………………………………  8

附  录  A (规范性附录)  产品规格表…………………………………………………………………… 10

附  录  B (规范性附录)  用户调查记录表……………………………………………………………… 11

- 前    言

本大纲依据TZ 6－2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制订。

本大纲由云南省农业农村厅提出。

本大纲由云南省农业机械鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：云南省农业机械鉴定站、云南省农业机械产品质量监督检验站

本大纲主要起草人：李学进、刘桓明、李晓凌、王刚、杜葵、杨宏祥、夏剑平。

坚果青皮脱皮机

  - 范围

本大纲规定了坚果青皮脱皮机的专项鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于坚果青皮脱皮机（以下简称脱皮机）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 3768  声学声压法测定噪声源声功率级  放射面上方采用包络测量表面的简易法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  坚果青皮脱皮机

能够完成坚果脱青皮、分离作业的机具。

3.2  青皮率

加工的坚果中，青皮占坚果 (带青皮) 的比率。

3.3  破损果

机具作业后，果壳破损或果壳开裂长度大于1/2圆周方向的坚果。

3.4  脱净率

机具作业后, 无明显黑斑的完全脱皮的坚果质量(含破损果)占总坚果质量（含完全脱皮的和未完全脱皮的）的比率 。

3.4  果中含杂率

机具作业后，成品排出口中青皮等杂质质量占成品排出口物料总质量的比率 。

3.5  损失率

机具作业后, 非成品排出口中排出的坚果质量占应脱皮坚果质量的比率。

3.6  纯工作小时生产率

机具在规定作业时间内处理的坚果质量与所用的时间之比。

- 基本要求

4.1需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c) 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件（适用于自带动力机型）；

d) 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新

报告之一）。

以上材料需加盖制造商公章。

4.2  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表4的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥3 m | 10 mm |
|  |  | 0～3 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0～5000 g | 0.1 g |
|  |  | 0～50 kg | 0.1 kg |
| 3 | 时间 | 0～24 h | 0.5 s/d |
| 4 | 噪声 | 40dB(A)～110 dB(A) | 2级 |
| 5 | 转速 | 0～9999 r/min | ±1 r/min |
| 6 | 绝缘电阻 | 0～500 MΩ | 10 级 |
| 7 | 温度 | 0～50 ℃ | 1 ℃ |
| 8 | 电压 | 0～500 V | 0.5 级 |

4.3  样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内交付的合格产品。由鉴定机构在制造商（申请方）指定的使用现场获取，样机数量为1台。制造商（申请方）对鉴定结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。

4.4  型号编制规则

4.4.1型号编制方法

脱皮机型号表示方法如下：

6   TJ – X    X

改进代号。

主参数代号：表示生产率，kg/h。

特征代号：“T”表示脱皮，“J”表示坚果。

大类分类代号：表示农副产品加工机械。

注：改进代号，由一位字母组成，用A～Z表示，当第一代产品配置不变的情况下，只是某项功能升级时，需要改变其改进代号（第一代产品不需要改进代号）。

示例：6TJ-300表示生产率为300kg/h的第一代坚果青皮脱皮机。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

5.1.1检查内容和方法

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为≤5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 3 | 配套动力功率 | 一致 | 核对 |
| 4 | 配套动力转速 | 一致 | 核对 |
| 5 | 脱皮辊筒直径 | 允许偏差为≤5% | 测量 |
| 6 | 脱皮辊筒长度 | 允许偏差为≤5% | 测量 |
| 7 | 脱皮辊筒数量 | 一致 | 核对 |
| 8 | 脱皮辊筒转速 | 允许偏差为≤5% | 测量 |
| 备注：一致性检查时样机停放在硬化检测场地上，整机外形尺寸测量状态为工作状态时的外形尺寸。 |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性

检查结论为不符合大纲要求。

5.2  创新性评价

5.2.1依据制造商提供的创新性证明材料，对产品创新性进行评价。

a）发明专利；

b）实用新型专利；

c）科技成果查新报告；

d) 省级以上具有创新性科技成果评价证书。

以上材料需加盖企业公章。

制造商（申请方）提供的创新性证明材料满足5.2.1的要求时，创新性评价结论符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

5.3  安全性评价

5.3.1安全防护

喂入口、运动件应有安全防护裝置，各安全防护装置应有足够的强度和刚度，在正常工作条件下不产生裂纹、撕裂和永久变形。出厂时带电控系统的机型电控系统要有过载保护装置和漏电保护装置。自带动力型其配套的发动机排气管应进行热防护。

5.3.2 安全信息

5.3.2.1 喂入口、出料口、防护装置上或其附近的明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合GB10396的规定。

5.3.2.2 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

5.3.3 安全性能

5.3.3.1 空载噪声

机具空载运转时，用声级计A计权慢挡在距样机表面1.0 m远，距地面高度1.5 m，在样机的前、后、左、右四面各取一点测量噪声，每点测量3次，每点3次测量值之差不大于2dB(A)，否则应重新测量，取平均值为该点测量值，取各点平均值中最大值为空载噪声报告值。

5.3.3.2 绝缘电阻

电机接线端子与机体间的绝缘电阻应不小于20 MΩ；在正常工作状态下，用绝缘电阻测试仪（或兆欧表）500 V档测量电机接线端子与机体外壳间的绝缘电阻，结果取最小值。

5.4  判定规则

安全防护、安全信息及安全性能均满足表3要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

表3  安全性评价判定表

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.3.1的要求 |
| 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.3.2的要求 |
| 3 | 安全性能 | 空载噪声 | dB（A） | 配套电动机机型：≤85 |
|  |  |  |  | 配套发动机机型：≤制造厂技术文件、产品使用说明书等的规定 |
|  |  | 绝缘电阻 | MΩ | 配套电动机机型：≥20 |

5.5  适用性评价

5.5.1评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户调查相结合的方法进行。根据企业所明示的产品的适用范围，重点考察产品对坚果品种、坚果大小、坚果青皮厚度、果壳厚度等不同条件下的适用能力。

5.5.2 评价内容

评价内容包括纯工作小时生产率、脱净率、破损果率、损失率、果中含杂率及用户调查适用性情况。

5.5.3 作业性能试验

5.5.3.1 试验条件

a) 试验场地及样机安装应能满足使用说明书的要求，并配备熟练的试验人员。

b) 配套动力采用电动机，应与使用说明书的要求一致，技术状态应良好。

c) 试验电压应符合工作电压要求，偏差不大于±5%。

d) 整个试验期间，样机按使用说明书的规定调整保养外，不得做其他调整。

5.5.3.2 取样方法与样品处理

a) 在待加工坚果中分3次随机取样，每次取样10个坚果，测量坚果的尺寸、单个坚果重量、青皮厚度、坚果青皮率，并做好记录。

b) 试验时，每次加工的坚果不少于小时生产率的10 %，同时不得小于100kg.在成品排出口接取样品3次，三次取样每次质量不少于3 kg，测定脱净率、破损果率、果中含杂率。测定三次取平均值。

5.5.3.3 纯工作小时生产率

将准备好的物料连续均匀喂入，记录喂料开始到喂料结束的时间和处理量，按式（1）计算纯工

作小时生产率。测定三次，取平均值。

……………………………………………………（1）

式中：

E——纯工作小时生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

t ——工作时间，单位为小时（h）；

W ——处理的坚果（带青皮）质量，单位为千克（kg）。

5.5.3.4 脱净率

测定生产率的同时，在坚果成品排出口处分3 次随机接样，每次取不少于3 kg,混合均匀后分别测定完全剥皮的坚果（含破损果）、未完全剥皮的坚果（含破损果）人工剥去青皮后的质量按式（2）计算脱净率。

………………………………………（2）

式中：

T ——脱净率；

m1——完全脱皮的坚果质量，单位为克（g）；

m2——未完全脱皮的坚果质量，单位为克（g）。

测量m2时，先随机取100粒完全脱皮的完整果计算每粒已脱皮完整果的平均质量，再分别称量未完全脱皮的坚果中的破损果及完整果的质量，对其中未完全脱皮的破损果采用人工剥去青皮后称量其质量，对整粒果可根据其粒数按前述每粒已脱皮完整果的平均质量计算其脱皮后质量，两项合计得出m2。

5.5.3.5 破损果率

破损果率按式（3）计算。

…………………………………………（3）

式中：

P ——破损果率；

m3——破损果质量（不含青皮），单位为克（g）；

mh——成品排出口样品中坚果总质量（不含青皮），单位为克（g）。

m3、mh可根据5.5.3.4中有关数据等导出。

5.5.3.6 果中含杂率

果中含杂率按式（4）计算果中含杂率。

…………………………………………（4）

式中：

Z ——果中含杂率；

m4——样品中含青皮等杂质（包括将未完全脱皮的坚果人工脱皮）的质量，单位为克（g）；

m ——成品排出口样品总质量，单位为克（g）。

5.5.3.7 损失率

在测定生产率的同时，收集成品排出口和非成品排出口排出的坚果质量，按式（6）计算损失率。

………………………………………（5）

式中：

C——损失率；

m5——非成品排出口排出的坚果质量（不含青皮），单位为克（g）；

W1——成品排出口、非成品排出口排出的坚果总质量（不含青皮），单位为克（g）。

5.5.4 适用度调查

5.5.4.1 调查方法

对制造商提供的用户名单进行调查。调查可采用实地、电话、信函等方式之一或组合方式进行调

查内容见附录B。

5.5.4.2 调查结果要求

用户适用性调查中评价为“好”和“中”两项合计应不小于调查总数的80%。

5.5.5 评价规则

当作业性能结果和用户调查结果全部符合表5规定时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适

用性评价结论为不符合大纲要求。

5.6 可靠性评价

5.6.1评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.6.2 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度及故障情况。

5.6.2.1 有效度

对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间等，按式（7）计算有效度K。

…………………………………………（7）

式中：

K---有效度；

tz---样机的累计作业时间，单位为小时（h）；

tg---样机的累计故障排除时间，单位为小时（h）。

5.6.2.2 用户满意度

用户满意度调查和适用性用户调查同时进行。按式（8）计算用户满意度S。

…………………………………………（8）

式中：

---用户满意度（百分制）；

---调查的用户数；

---第i个用户赋予的满意度分值。

5.6.3 判定规则

有效度K 不小于98 %，用户满意度S 不小于80 分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲表4 所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

表4 故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 机具功能完全丧失，危及作业、人身安全或引起重要总成（系统）报废。 | 机具导致人身伤亡、造成重大经济损失；主轴、机体断裂造成机体损坏等 |
| 严重故障 | 导致功能严重下降，主要零部件损坏，关键部位紧固件损坏。 | 主要部件损坏，造成整机不能正常运转造成生产率显著下降等 |
| 一般故障 | 导致功能下降，不能正常作业，一般零部件或标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复。 | 易损件非正常更换或在较短时间内容易排除的故障，如链条、皮带断裂、轴承损坏、零部件开焊或开裂，调节机构等操纵装置不可靠、不方便、不灵活等，电器开关损坏等 |

5.7 综合判定规则

5.7.1 产品一致性检查、创新性评价、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

5.7.2 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

表5 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查8项（见表2） | / | 符合要求 |
| 创新性评价 | 1 | 创新性证明材料 | / | 符合5.2.1要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合5.3.1要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合5.3.2要求 |
|  | 3 | 安全性能 | 空载噪声 | dB（A） | 符合5.4要求 |
|  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | 符合5.4要求 |
| 适用性评价 | 1 | 纯工作小时生产率 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 2 | 脱净率 | % | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 3 | 破损果率 | % | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 4 | 损失率 | % | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 5 | 果中含杂率 | % | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 6 | 适应性用户意见 | / | 调查结果为“好”、“中”的占比不低于80% |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | % | ≥98 |
|  | 2 | 用户满意度 | 分 | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

附   录   A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 3 | 配套动力功率 | kW |  |
| 4 | 配套动力转速 | r/min |  |
| 5 | 脱皮辊筒直径 | mm |  |
| 6 | 脱皮辊筒长度 | mm |  |
| 7 | 脱皮辊筒数量 | 个 |  |
| 8 | 脱皮辊筒转速 | r/min |  |
| 9 | 纯工作小时生产率 | kg/h |  |

企业负责人：                          （公章）                        年    月    日

附录B

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                              调查人：                               调查日期：   年   月   日

| 用 户 | 姓名 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |
| 机具 情况 | 型号名称 |  | 出厂编号 |  |
|  | 购机时间 |  | 出厂日期 |  |
|  | 生产企业 |  |
| 适用性 | 坚果品种 | □好 □中 □差 | 物料大小 | □好 □中 □差 |
|  | 青皮厚度 | □好 □中 □差 | 果壳厚度 | □好 □中 □差 |
|  | 作业质量 | □好 □中 □差 | 作业效率 | □好 □中 □差 |
|  | 耗电情况 | □好 □中 □差 | / | / |
| 可靠 情况 | 故障情况 | 故障部位和表现 | 故障原因及处理 | 故障性质 |
|  | 严重故障情况 | □有 | □无 |  |  |
|  | 安全事故情况 | □有 | □无 |  |  |
|  | 可靠性用户满意度 | □好 [5] | □较好 [4] | □中 [3] | □较差 [2] | □差 [1] |
| 调查方式 | □实地 □信函 | 用户签字 |  |
|  | □电话 | 主叫电话号码 |  |
| 注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码。 |