农 业 机 械 专 项 鉴 定 大 纲

DG53/Z 001-2020

耕整打塘机

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                                2020-XX-XX实施

云南省农业农村厅发布

目    次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………II

1 范围 ………………………………………………………………………………………………………… 1

2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………………	1

3 术语和定义…………………………………………………………………………………………………	1

4 基本要求……………………………………………………………………………………………………	1

4.1 需补充提供的文件资料…………………………………………………………………………………  1

4.2参数准确度及仪器设备…………………………………………………………………………………	2

4.3 样机确定…………………………………………………………………………………………………	2

4.4 型号编制规则……………………………………………………………………………………………  2

5 鉴定内容和方法……………………………………………………………………………………………  2

5.1 一致性检查………………………………………………………………………………………………  2

5.2 创新性评价………………………………………………………………………………………………  3

5.3 安全性评价………………………………………………………………………………………………  4

5.4 判定规则…………………………………………………………………………………………………	4

5.5 适用性评价………………………………………………………………………………………………	4

5.6 可靠性评价………………………………………………………………………………………………  7

5.7 综合判定规则……………………………………………………………………………………………  9

附  录  A (规范性附录)  产品规格表…………………………………………………………………… 10

附  录  B (规范性附录)  用户调查记录表……………………………………………………………… 11

- 前    言

本大纲依据TZ 6－2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制订。

本大纲由云南省农业农村厅提出。

本大纲由云南省农业机械鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：云南省农业机械鉴定站、云南省农业机械产品质量监督检验站

本大纲主要起草人：林尊诚、刘桓明、毕玉仙、王刚、杜葵、杨宏祥、夏剑平。

耕整打塘机

  - 范围

本大纲规定了耕整打塘机的专项鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于悬挂式耕整打塘机（以下简称打塘机）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 5668 旋耕机

JB/T 8401.2-2017 旋耕联合作业机械 第2部分：旋耕深松灭茬起垄机

JB/T 7873-2015 耕耘机械 术语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  耕整打塘机

由旋耕机构、起垄机构和打塘机构组成的，可一次完成旋耕、起垄机及打塘作业的机械（也可通过提升机构提升起垄及打塘机构，单独进行旋耕作业），统称耕整打塘机（以下简称打塘机）。

3.2  悬挂式耕整打塘机

与拖拉机配套后置悬挂装置联结，由拖拉机提供动力的打塘机。

- 基本要求

4.1需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c) 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件（适用于自带动力机型）；

d) 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新

报告之一）。

以上材料需加盖制造商公章。

4.2  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表4的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥3 m | 10 mm |
|  |  | 0～3 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0～5000 g | 0.1 g |
| 3 | 时间 | 0～24 h | 0.5 s/d |
| 4 | 噪声 | 40dB(A)～110 dB(A) | 2级 |
| 5 | 风速 | 0～10 m/s | ±3% |
| 6 | 土壤含水率 | 0～99.9 % | 1% |

4.3  样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内交付的合格产品。由鉴定机构在制造商（申请方）指定的使用现场获取，样机数量为1台。制造商（申请方）对鉴定结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。

4.4  型号编制规则

4.4.1型式

打塘机结构型式为：悬挂式。

4.4.2型号编制方法

打塘机型号表示方法如下：

1  G Q T  X – XXX

主参数代号：表示工作幅宽，cm。

打塘机结构代号：“X”表示悬挂式。

小类分类代号：“G”表示旋耕，“Q”表示起垄，“T”表示打塘。

大类分类代号：表示耕耘和整地机械

示例：1GQTX-250表示工作幅宽为250cm悬挂式耕整打塘机。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

5.1.1检查内容和方法

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 最大工作幅宽 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 5 | 最小离地间隙 | 允许偏差为5% | 测量（机器最低点到地面间的距离） |
| 6 | 拖拉机标定功率 | 一致 | 核对 |
| 7 | 拖拉机标定转速 | 一致 | 核对 |
| 8 | 打塘铲数量 | 一致 | 核对 |
| 9 | 旋耕刀辊最大回转半径 | 一致 | 核对 |
| 10 | 旋耕刀数量 | 一致 | 核对 |
| 11 | 起垄行数 | 一致 | 核对 |
| 备注：一致性检查时样机停放在硬化检测场地上，整机外形尺寸测量状态为工作状态时的外形尺寸。 |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2  创新性评价

5.2.1依据制造商提供的创新性证明材料，对产品创新性进行评价。

a）发明专利；

b）实用新型专利；

c）科技成果查新报告；

d) 省级以上具有创新性科技成果评价证书。

以上材料需加盖企业公章。

制造商（申请方）提供的创新性证明材料满足5.2.1的要求时，创新性评价结论符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

5.3  安全性评价

5.3.1安全防护

刀辊、齿轮、链轮、链条、皮带、皮带轮等外露运动件应有可靠的安全防护装置，各安全防护装置应有足够的强度和刚度，在正常工作条件下不产生裂纹、撕裂和永久变形。

5.3.2 安全信息

5.3.2.1 在刀辊、齿轮、链轮、链条、皮带、皮带轮、排气管等危险部位附近的明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合GB10396的规定。

5.3.2.2 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

5.3.3 安全性能

5.3.3.1 耳位噪声

驾驶员操作位置处噪声应不大于93dB（A）。发动机油门处于最大位置，正常工作旋耕、起垄、打塘时，耕深不小于10cm时，待其稳定工作后，测定驾驶员耳位噪声。测定时，用声级计的“A”计权网络和慢挡进行测量，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，测量3次取最大值为试验结果。

5.4  判定规则

安全防护、安全信息及安全性能均满足表3要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

表3  安全性评价判定表

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.3.1的要求 |
| 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.3.2的要求 |
| 3 | 安全性能 | 驾驶员 耳位噪声 | dB（A） | ≤93 |

5.5  适用性评价

5.5.1评价方法

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取有代表性作业条件的地块进行性能试验，在3个主作业区域进行用户调查。

5.5.2 评价内容

评价内容包括耕深、耕深稳定性、碎土率、植被覆盖率、垄高、垄顶宽、打塘深度、塘口长度、塘口宽度、塘间距等作业性能和用户调查的适用度。

5.5.3 作业性能试验

5.5.3.1 试验条件

试验地应选择在有代表性的田块，有适量地表植被，土壤绝对含水率为15%～30%，测区长度应为20m，两端各留有不少于10m的稳定区，测区宽度不小于3个作业幅宽。

试验地状况及环境条件进行调查，记录前茬作物、种植方式和土壤质地，分别选取3

个点按GB/T 5262测定耕前植被覆盖率（取出1m2内的植被）、土壤绝对含水率和土壤坚实度，取平均值。土壤绝对含水率和土壤坚实度测量时，每点位在土壤表层以下分层测量，层间隔分别为0～10cm,10～20cm，各层检测结果取算数平均值作为该点位的测定结果。

试验样机的技术状态应符合使用说明书的要求，操作者应技术熟练。

5.5.3.2 样机状态

打塘机根据使用说明书的配套动力范围，选择功率不大于上限值80%的拖拉机为配套动力，若最小功率下限值大于上限值80%时，选择最小功率下限值为配套动力。试验样机和拖拉机的技术状态符合使用书要求，驾驶员的驾驶技术应熟练。

5.5.3.3 试验方法

样机在使用说明书规定的作业速度下，在测区内作业1个行程，测定以下项目：耕深、耕深稳定性、碎土率、植被覆盖率、垄高、垄顶宽、打塘深度、塘口长度、塘口宽度、塘间距。

1）耕深

在测区内，沿机组前进方向每隔2m左、右两侧各测1个点，各测11次，按公式（1）计算耕深平均值。

……………………………………………………………………………（1）

式中：

——耕深平均值，单位为厘米（cm）；

——第i个点的的耕深值，单位为厘米（cm）；

——测定点数。

2）耕深稳定性

按式（2）、（3）、（4）计算耕深标准差、稳定性系数。

…………………………………………………… ………（2）

………………………………………………………………………（3）

………………………………………………………………………（4）

式中：

s ——耕深标准差，单位为厘米（cm）；

——耕深变异系数；%；

——耕深稳定性系数，%。

3）碎土率

在测区内，不同作业行上取3个测点（每个测点间隔3米），每个测点在行间沿前进方向选取0.5m，在扰动土壤宽度范围内，将耕松的土块按直径（土块最大尺寸）分为大于25mm的土块和小于或等于25mm的土块，分别称量质量，按（5）式计算碎土率。

…………………………………………（5）

##### 式中：

##### ——碎土率；

——碎土质量（小于或等于25mm的土块），单位为千克（kg）；

——碎土质量（大于25mm的土块），单位为千克（kg）。

4）植被覆盖率

在测区内选3个点，取出1m幅宽内的植被，称其质量。按式（6）计算植被覆盖率。

…………………………………………（6）

式中：

——植被覆盖率，%；

——耕前植被平均值，单位为（g）；

——耕后植被平均值，单位为（g）。

5）垄高、垄顶宽、打塘深度、塘口长度、塘口宽度、塘间距

在测区内选取1个工作行程，分别测量垄高、垄顶宽、垄底宽、打塘深度、塘口长度、塘口宽度、塘间距，选取5点，取平均值。

5.5.4 适用度调查

对制造商提供的10个用户进行调查。调查可采用实地、信函和电话等方式进行。调查内容见附录B。

5.5.4.1 评价项目及权重

评价项目B的权重、影响评价项目B的C类子项目权重均依据其对适用性影响程度确定，评价项目及权重系数见表4。

表4  评价项目及权重系数

| 评价项目B | 评价子项目C |
| --- | --- |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 |
| 适用性A | 作业能力 B1 | 0.3 | 种植模式C11 | 0.25 |
|  |  |  | 土壤质地C12 | 0.25 |
|  |  |  | 土壤干湿情况C13 | 0.25 |
|  |  |  | 耕前植被情况C14 | 0.25 |
|  | 作业质量 B2 | 0.5 | 耕深满足农艺要求C21 | 0.25 |
|  |  |  | 植被覆盖情况C22 | 0.25 |
|  |  |  | 碎土情况C23 | 0.25 |
|  |  |  | 耕后地表平整情况C24 | 0.25 |
|  | 通过性 B3 | 0.2 | 地形坡度C31 | 0.25 |
|  |  |  | 大小田块适用情况C32 | 0.25 |
|  |  |  | 地头转弯情况C33 | 0.25 |
|  |  |  | 机耕道及田间行走C34 | 0.25 |
| 注：各评价项目权重及子项目权重系数是通过专家咨询法确定得出。 |

5.5.4.2 适用度

按NY/T 2846-2015中式（3）计算适用度E。

5.5.5 判定规则

作业性能试验结果和适用度均满足表5要求时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

表5 适用性评价判定表

| 序号 | 项目 | 单位 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕深 | mm | ≥100 |
| 2 | 耕深稳定性 | % | ≥85 |
| 3 | 碎土率 | % | ≥50 |
| 4 | 植被覆盖率 | % | ≥55 |
| 5 | 垄高 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
| 6 | 垄顶宽 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
| 7 | 打塘深度 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
| 8 | 塘口长度 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
| 9 | 塘口宽度 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
| 10 | 塘间距 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
| 11 | 适用度 | / | ≥4 |

5.6 可靠性评价

5.6.1评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.6.2 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.6.2.1 生产查定

生产查定与性能试验同时进行，样机数量为1台。对样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间等，按式（7）计算有效度K。

…………………………………………（7）

式中：

---有效度；

---样机的累计作业时间，单位为小时（h）；

---样机的累计故障排除时间，单位为小时（h）。

5.6.2.2 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（8）计算用户满意度S。

…………………………………………（8）

式中：

---用户满意度（百分制）；

---调查的用户数；

---第i个用户赋予的满意度分值。

5.6.2.3 严重故障和致命故障

在生产查定和用户调查中，出现主要零部件或重要总成（如齿轮箱、轴承座、刀轴等结构件）的损坏，导致功能严重下降，难以正常作业的记为严重故障。导致机具功能完全丧失、造成人身伤亡的记为致命故障。

5.6.3 判定规则

5.6.3.1 有效度K 不小于98 %，用户满意度S 不小于80 分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲

5.6.2.3 所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为

不符合大纲要求。

5.6.3.2 在生产查定中如果发生本大纲5.6.2.3 所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.7 综合判定规则

5.7.1 产品一致性检查、创新性评价、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表6。

表6 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查11项（见表2） | / | 符合要求 |
| 创新性评价 | 1 | 创新性证明材料 | / | 符合5.2.1要求 |
| 安全性评价 | 1 | 安全防护 | / | 符合5.3.1要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合5.3.2要求 |
|  | 3 | 安全性能 | 耳位噪声 | dB（A） | ≤93 |
| 适用性评价 | 1 | 耕深 | mm | ≥100 |
|  | 2 | 耕深稳定性 | % | ≥85 |
|  | 3 | 碎土率 | % | ≥50 |
|  | 4 | 植被覆盖率 | % | ≥55 |
|  | 5 | 垄高 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 6 | 垄顶宽 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 7 | 打塘深度 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 8 | 塘口长度 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 9 | 塘口宽度 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 10 | 塘间距 | mm | 符合产品标准、使用说明书、铭牌等的规定 |
|  | 11 | 适用度 | / | ≥4 |
| 可靠性评价 | 1 | 有效度 | % | ≥98 |
|  | 2 | 用户满意度 | / | ≥80 |
|  | 3 | 故障情况 | / | 在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障 |

5.7.2 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

附   录   A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 最大工作幅宽 | cm |  |
| 5 | 最小离地间隙 | cm |  |
| 6 | 拖拉机标定功率 | kW |  |
| 7 | 拖拉机标定转速 | r/min |  |
| 8 | 打塘铲数量 | 个 |  |
| 9 | 旋耕刀辊最大回转半径 | cm |  |
| 10 | 旋耕刀数量 | 个 |  |
| 11 | 起垄行数 | 行 |  |

企业负责人：                          （公章）                        年    月    日

附录B

（规范性附录）

用户调查记录表

调查单位：                              调查人：                               调查日期：   年   月   日

| 用 户 | 姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
| 机器 情况 | 型号名称 |  | 出厂编号 |  |
|  | 购机时间 |  | 配套 拖拉机 | 型号 |  |
|  | 生产企业 |  |  | 功率 | kW |
| 适用性A | 作 业 能 力 B1 | 种植模式C11 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  |  | 土壤质地C12 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  |  | 土壤干湿情况C13 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  |  | 耕前植被情况C14 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  | 作 业 质 量 B2 | 耕深满足农艺要求C21 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  |  | 植被覆盖情况C22 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  |  | 碎土情况C23 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  |  | 耕后地表平整情况C24 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  | 通 过 性 B3 | 地形坡度C31 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  |  | 大小田块适用情况C32 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  |  | 地头转弯情况C33 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
|  |  | 机耕道及田间行走C34 | 优［5分］ | 良［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
| 可靠 情况 | 故障情况 | 故障情况描述 | 故障级别 |
|  |  |  | □一般故障 次 |
|  |  |  | □严重故障 次 |
|  |  |  | □致命故障 次 |
|  | 可靠性用户满意度 | 好［5分］ | 较好［4分］ | 中［3分］ | 较差［2分］ | 差［1分］ |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话（主叫号码： ） | 用户签字 |  |
| 注：1、种植模式指平作、垄作；2、土壤质地是指砂土、壤土和粘土；3、土壤特性是指土壤含水率、土壤坚实程度等特性。4、故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。 |

注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”。调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。