目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需补充提供的材料	1

4.2 样机确定	1

5 鉴定内容和方法	1

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	2

5.3 安全性检查	2

5.4	适用地区性能试验	3

附　录　A	5

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由黑龙江省农业农村厅提出。

本大纲由黑龙江省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：孙德超、范国山、陈治文、范东方、宋元萍。

秸秆还田作业监测终端

范围

本大纲规定了秸秆还田作业监测终端专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于秸秆还田作业监测终端（以下简称终端）的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4208—2008 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5262 农业机械 试验条件测定方法的一般规定

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 19056 汽车行驶记录仪

术语和定义

3.1

秸秆还田作业监控终端

安装在农机具上，用以监测农机具在秸秆覆盖地上的作业状态，具有卫星定位、无线通信、作业状态监测、机具识别、图像采集、数据显示等功能，通过数字通道和模拟通道将采集的监测数据传输至远程信息监控平台的监控设备。

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）一份；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

- 符合大纲要求的检验检测报告；

- 符合大纲要求的实地验证报告。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

鉴定内容和方法

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 终端组成 | 一致 | 核对 |
| 3 | 主机外形尺寸（长×宽×高） | 一致 | 核对 |
| 4 | 卫星接收机接收信号源 | 一致 | 核对 |
| 5 | 信号频率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 定位精度 | 一致 | 核对 |
| 7 | 数据格式 | 一致 | 核对 |
| 8 | 通讯协议 | 一致 | 核对 |
| 9 | 卫星接收通道 | 一致 | 核对 |
| 10 | 接收灵敏度 | 一致 | 核对 |
| 11 | 数据输出更新频率 | 一致 | 核对 |
| 12 | 工作电压 | 一致 | 核对 |
| 13 | 外壳材料 | 一致 | 核对 |
| 14 | 防护等级 | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

创新性评价

    - 评价方法

依据制造商提供以下材料之一进行评价：

a)  发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d)  科技成果查新报告。

    - 判定规则

经评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查

以采信制造商提供的具有资质的检验检测机构出具的检验检测结果的方法，对产品的安全性进行检查。

    - 安全防护

      - 终端的安装应避免农机本身的电气系统与布线相干涉， 不会因为终端的安装而产生安全隐患 。

      - 终端应具备过载保护功能。

      - 终端应具备防水功能。

    - 防护等级

      - 终端部分安装在拖拉机驾驶室内的装置外壳防护等级应符合 GB 4208—2008 中 IP54 的要求。

      - 终端图像采集装置、作业深度监测装置、机具识别装置等需要安装在拖拉机驾驶室外的外壳防护等级应符合 GB 4208—2008 中 IP66 的要求。

    - 电气性能

      - 电源电压适应性：在电源电压波动范围进行电压适应性试验后，终端各项功能均应正常。

表2 电气性能试验参数	单位：伏特

| 标称电源电压 | 电源电压波动范围 | 极性反接试验电压 | 过电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9～16 | 14±0.1 | 24 |
| 24 | 18～32 | 28±0.2 | 36 |

      - 耐电源极性反接性能：在标称电源电压极性反接试验下，终端应能承受 1min 的极性反接试验，除熔断器外（允许更换烧坏的熔断器）不应有其他电气故障。试验后终端各项功能均应正常。

      - 耐电源过电压性能：在过电压下，应能承受 1min 的电源过电压试验。试验后终端各项功能均应正常。

      - 连接线性能：终端的连接线要整齐布置，并用线夹、电缆套、电缆圈 等固定，线束内的导线要有序编扎。导线颜色应符合 GB/T 19056 的要求。电源导线上应串联熔断器。

      - 接插器性能：连接器插头两端的线色应一致。两个以上非通用接口 应有明显标识，同时插头不能互换。

    - 安全信息

使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应符合 GB 10396 的规定，并在使用说明书中复现。

    - 判定规则

安全防护、防护等级、电气性能和安全信息检查符合5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4规定时，安全检查结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

  - 适用地区性能试验

适用地区性能试验采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告。

    - 试验项目

试验项目包括挖松率、损伤率。

    - 试验条件

试验地选择：试验地应为秸秆覆盖的旱田地或水田地，在当地具有代表性且符合相关作业机具使用说明书的规定，试验地的面积应满足各种试验项目的要求，秸秆覆盖量应符合相关要求，土壤含水率和土壤坚实度应在适耕范围内。

田间调查：试验前对试验地进行田间调查。记录试验地类型、土壤质地、前茬作物种植方式、秸秆类型；按GB/T 5262测定试验地土壤绝对含水率、土壤坚实度；在整个试验过程中测定环境温度、湿度各5次，取范围值。

    - 样机状态

在作业机组上安装终端监控设备。作业机组应技术状态良好且符合使用说明书的要求，试验前应按照使用说明书的规定对作业机组进行调整和保养，达到正常作业状态后方可进行试验。

    - 试验方法

      - 作业深度误差

#### 作业前，在地块中间标定11个待测量点。在机组上安装终端监测设备进行深耕作业，机组进入稳定作业状态后，机具经过标定测量点（使标定测量点的一侧保持未耕状态），实时记录终端上显示的耕深数值，为测量点的终端测量作业深度。作业完成后，用尺量出测量点耕后沟底到原地表的垂直距离（深松作业需剖开耕层），为该测量点的实际作业深度，按式（1）计算监测终端作业深度测量误差，取平均值作为最终结果。

#### …………………………………………（1）

#### 式中：

#### H	——作业深度测量误差，单位为厘米（cm）；

#### H1	——终端测量的作业深度，单位为厘米（cm）；

#### H2	——实际作业深度，单位为厘米（cm）。

      - 作业深度合格率误差

#### 按5.4.4.1条的规定，在测量实际作业深度的同时，测量作业深度合格率误差，按式（2）计算实际作业深度合格率。查看平台计算出的该地块合格率，按式（3）计算作业深度合格率误差。

………………………………………（2）

式中：

C1	——深度达标点数；

C2	——总测量点数；

δ	——实际作业深度合格率。

………………………………………（3）

式中：

δ’	——平台计算出的作业深度合格率；

ε 	——作业深度合格率误差。

      - 作业面积误差

#### 拖拉机上安装自动导航系统，在机组上安装终端监测设备，选取面积不小于2000 m2 地块进行作业，确保作业全覆盖地块。作业完成后，用高精度RTK-GNSS或其他方法测量试验地块面积，从平台获取系统测量作业面积，按式（4）计算作业面积监测误差。检测应选取不同地块，检测次数应不少于3次，取平均值作为最终结果。

#### ………………………………………（4）

#### 式中：

#### α	——作业面积测量误差；

#### S1	——系统计量作业面积，单位为平方米（m2）；

#### S2	——实际作业面积，单位为平方米（m2）。

      - 秸秆覆盖率误差

选取秸秆覆盖率为100%平作地块作为试验地块，地块面积不小于2000m2。将试验地块分成两部分，一部分区域为秸秆覆盖区域，另一部分区域采取秸秆离田处理。在机组上安装终端监测设备，进行全覆盖作业，保证作业不重不漏，终端图像采集单元进行作业图像的采集。采用式（5）和式（6）计算秸秆覆盖率检测误差，检测次数应不少于三次，取平均值作为最终结果。

………………………………………（5）

式中：

A1	——试验地块面积，单位为平方米（m2）；

A2	——试验地块秸秆覆盖面积，单位为平方米（m2）；

β	——试验地块秸秆覆盖率。

…………………………………（6）

式中：

β’	——系统计算的试验地块秸秆覆盖率；

γ ——秸秆覆盖率误差。

    - 判定规则

制造商提供的实地试验验证报告中至少包括作业深度误差、作业深度合格率误差、作业面积误差和秸秆覆盖率误差指标，且均指标满足表3要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

表3  适用地区性能试验指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业深度误差 | cm |  |
| 2 | 作业深度合格率误差 | cm |  |
| 3 | 作业面积误差 | / |  |
| 4 | 秸秆覆盖率误差 | / |  |

  - 综合判定规则

一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  |
| 2 | 终端组成 |  | □监测主机 □网络天线 □定位天线 □摄像头 □深度传感器 □机具识别器 |
| 3 | 主机外形尺寸（长×宽×高） |  |  |
| 4 | 卫星接收机接收信号源 |  |  |
| 5 | 信号频率 |  |  |
| 6 | 定位精度 |  |  |
| 7 | 数据格式 |  |  |
| 8 | 通讯协议 |  |  |
| 9 | 卫星接收通道 |  |  |
| 10 | 接收灵敏度 |  |  |
| 11 | 数据输出更新频率 |  |  |
| 12 | 工作电压 |  |  |
| 13 | 外壳材料 |  |  |
| 14 | 防护等级 |  |  |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

_________________________________

# Text boxes

黑龙江省农业农村厅  发布

2020-xx-xx实施

2020-xx-xx发布

DG23/Z xxx—2020

农业机械专项鉴定大纲

DG

秸秆还田作业监测终端