目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 需补充提供的材料	1

3.2 样机确定	1

4 鉴定内容和方法	1

4.1 一致性检查	1

4.2 创新性评价	2

4.3 安全性检查	2

4.4 适用地区性能试验	2

4.5 综合判定规则	3

附录A（规范性附录）产品规格表	4

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由黑龙江省农业农村厅提出。

本大纲由黑龙江省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：范国山  孙德超。

- 水稻叠盘暗室育秧设备

范围

本大纲规定了水稻叠盘暗室育秧设备专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于水稻叠盘暗室育秧设备的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a)	产品规格表（见附录A）一份；

b)	样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c)	创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

d)	符合大纲要求的检验检测报告；

e)	符合大纲要求的实地验证报告。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

- 样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在制造 商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。 试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

4鉴定内容和方法

4.1一致性检查

4.1.1检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 | 加热方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电加热 | 燃油加热 |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 2 | 整套设备功率 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 3 | 暗室尺寸 | 一致 | 测量 | √ | √ |
| 4 | 秧盘尺寸 | 一致 | 测量 | √ | √ |
| 5 | 托盘尺寸 | 一致 | 测量 | √ | √ |
| 6 | 设备材质 | 一致 | 核对 | √ | / |
| 7 | 蒸汽发生器功率 | 一致 | 核对 | √ | / |
| 8 | 铝翘片式空气发热器功率 | 一致 | 核对 | √ | √ |
| 9 | 蒸汽锅炉额定蒸发量 | 一致 | 核对 | / | √ |

4.1.2判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

4.2创新性评价

4.2.1  评价方法

4.2.1.1  创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式进行评价。

4.2.1.2  依据生产者提供以下材料之一进行评价：

a)  发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d)  科技成果查新报告。

4.2.2  判定规则

材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

4.3安全性检查

4.3.1安全装置

4.3.1.1电控系统应设置过载和漏电保护装置及可靠的接地装置。电气装置及线路应连接可靠，电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

#### 4.3.1.2应设置自动控温控压装置及主要功能故障报警装置，压力和温度过高、过低和缺水等主要参数超限报警装置和开机前警示装置。

4.3.1.3压力表、安全阀，需每年到当地检测部门检验，合格后方可使用，不得随意调整压力控制器、安全阀数据。

4.3.2 安全信息

#### 4.3.2.1对操作者存在或有潜在危险（遗留风险）的蒸汽发生器、电控柜接地装置等明显部位应设置安全警示标志。安全标志应符合GB 10396的有关规定。

#### 4.3.2.2使用说明书中应对有关安全注意事项进行说明。产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现并作标志说明，并标明安全标志的固定位置。

#### 4.3.2.3关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操纵的中文操作符号。

4.3.3 判定规则

安全防护和安全信息检查符合4.3.1、4.3.2规定时，安全检查结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。 安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、 或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。检测结果中至少包括以以上内容且满足要求。

4.4  适用地区性能试验

#### 4.4.1  评价方法

#### 适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的 检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

4.4.2 评价内容

适用性评价内容和要求见表2。

表2  适用地区性能试验指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁阀灵敏度 | / | 湿度低于50%开启、湿度高于70%关闭 |
| 2 | 安全阀工作可靠性 | / | 压力高于7MPa开启 |
| 3 | 温度范围 | / | 30～32℃ |
| 4 | 湿度范围 | / | 50%-70% |
| 5 | 温度稳定性 | / | 允许偏差≤2℃ |
| 6 | 湿度稳定性 | / | 允许偏差≤20% |
| 7 | 立针秧苗相对出苗率 | / | 不小于种子发芽率（）的95% |

### 4.4.3 作业性能试验

#### 4.4.3.1试验条件及要求

- 电压稳定，应能保证样机正常工作；

- 对1套设备样机进行性能试验，试验时，样机的技术状态应符合使用说明书要求，操作人员应技术熟练；

- 试验用种子应是同一产地、同一品种、同一收获期质量基本一致的种子，发芽率（）不小于90%，并记录种子质量信息。

#### 4.4.3.2试验方法

a) 温度范围  湿度范围  温度稳定性 湿度稳定性

选取暗室的最上层、最下层和中间层共三层，取四边形对角线的四角点和中心点，三层共计取15点，布置温湿度测量仪。待温湿度达到试验要求时，每间隔1 h，记录一次各点温湿度，共测量3次，计算所有测点温湿度的最大值与最小值差值，计算温湿度范围，同时按式（2）、式（3）计算温度稳定性。

……………………………………………（2）

………………………………………（3）

式中：

x——各点温度平均值，单位为摄氏度（℃）；

xi——每点每次温度值，单位为摄氏度（℃）；

n——测定点数；

S——标准差，单位为摄氏度（℃）。

湿度稳定性计算方法和温度稳定性相同。

b)立针秧苗实际出苗率

当秧苗生长至1厘米时移出温室。在上、中、下层中各抽取3个秧盘，分别记录出苗的个数，计算出苗率，取3次的平均值。

c)立针秧苗相对出苗率

式中：

——立针秧苗相对出苗率；

——立针秧苗实际出苗率；

——种子发芽率。

4.4.4 判定规则

试验结果满足表2要求，或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告满足表2要求时，适用地 区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

### 4.5  综合判定规则

##### 一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 | 加热方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电加热 | 燃油加热 |
| 1 | 型号名称 |  |  | √ | √ |
| 2 | 整套设备功率 | kW |  | √ | √ |
| 3 | 暗室尺寸 | mm |  | √ | √ |
| 4 | 秧盘尺寸 | mm |  | √ | √ |
| 5 | 托盘尺寸 | mm |  | √ | √ |
| 6 | 设备材质 |  |  | √ | / |
| 7 | 蒸汽发生器功率 | kW |  | √ | / |
| 8 | 铝翘片式空气发热器功率 | kW |  | √ | √ |
| 9 | 蒸汽锅炉额定蒸发量 | t/h |  | / | √ |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

_________________________________

# Text boxes

黑龙江省农业农村厅  发布

2020-xx-xx实施

2020-xx-xx发布

DG23/Z xxx—2020

农业机械专项鉴定大纲

DG

水稻叠盘暗室育秧设备