目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 需补充提供的材料	1

3.2 样机确定	1

4 鉴定内容和方法	1

4.1 一致性检查	1

4.2 创新性评价	2

4.3 安全性检查	2

4.4 适用地区性能试验	3

4.5 综合判定规则	4

附录A（规范性附录）产品规格表	5

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由黑龙江省农业农村厅提出。

本大纲由黑龙江省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：范东方、陈治文、孙德超。

秸秆还田犁

范围

本大纲规定了秸秆还田犁专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于具有秸秆粉碎还田和翻地功能的秸秆还田犁的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）一份；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

- 符合大纲要求的检验检测报告；

- 符合大纲要求的实地验证报告。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

- 样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

4   鉴定内容和方法

4.1 一致性检查

4.1.1检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

表1 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差5% | 测量（以作业方向为基准，包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 3 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 工作幅宽 | 允许偏差3% | 测量(刀轴两侧回转端面之间的距离) |
| 5 | 配套拖拉机功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | 一致 | 核对 |
| 7 | 传动机构形式 | 一致 | 核对 |
| 8 | 刀片型式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 刀片数量 | 一致 | 核对 |
| 10 | 刀轴总成传动方式 | 一致 | 核对 |
| 11 | 犁体数量 | 一致 | 核对 |
| 12 | 单犁体幅宽 | 允许偏差≤2.5% | 测量(犁架主梁上表面处于水平状态，测量第一个犁 体和第二个犁体垂直基面间距离) |
| 13 | 限深轮调节范围 | 允许偏差≤2cm | 测量(限深轮最低点与犁体水平基面垂直距离的高度) |
| 注：1.工作状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态。 2.因机具结构不同，不适用的项目不进行一致性检查。 |

4.1.2判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

  - 创新性评价

4.2.1    依据制造商提供以下材料之一进行评价：

a)  发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d)  科技成果查新报告。

- 4.2.2  判定规则

经评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

4.3安全性检查

- 4.3.1 安全防护

- 4.3.1.1 外露回转件应有安全防护装置。

      - 机具顶部、侧面、后部和前部的防护应符合下面规定：

a)覆盖工作部件轨迹最外端的区域应采取坚固的防护装置，覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触；

b)工作状态，机具侧面的防护罩应能覆盖地面以上工作部件；

c)机具后部防护装置应横跨整个机具宽度；

d)前部防护装置横跨整个机具宽度，并在机具作业时始终与地面保持接触。

4.3.1.3 操作者在机器升起状况下进行保养或维修作业的，应设置机械支撑机构，或采用其他等同或较高程度的安全措施。

4.3.1.4 液压组件和接头应合理布置或加以防护，以保证发生破裂时，液体不会直接喷射到工作位置的操作者。液压油管最大工作压力(标注值)，不得小于液压系统的正常工作压力。

    - 安全信息

4.3.2.1在正常操作和维修时，操作者或其他人员存在伤害风险时，应设置符合GB 10396规定的安全标志，安全标志至少应有：

- 机具支撑装置或液压装置及其附近应有安全标志；

- 悬挂机构附近应有远离机器的安全标志；

- 工作位置转换到运输位置避免挤压和剪切危险的安全标志；

- 拆卸、保养、维修液压管路避免高压液体喷射或泄露危险的安全标志。

e) 机架上应有禁止站人的安全标志。

4.3.2.2  使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

4.3.3 判定规则

安全防护和安全信息检查符合4.3.1、4.3.2规定时，安全检查结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。 安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、 或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。检测结果中至少包括以上内容且满足要求。

4.4  适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

4.4.1. 试验项目

试验项目包括留茬高度、秸秆粉碎合格率、耕深变异系数、植被覆盖率、碎土率。

4.4.2. 试验条件

4.4.2.1 试验地选择

试验地应选择有代表性的田块，性能试验时测区长度应为20m，两端各留有不少于5m的稳定区，测区宽度至少满足3个作业幅宽要求。

对试验地状况及环境条件进行调查，记录前茬作物和土壤质地，分别测定5个点的秸秆留茬高度及

植被（1 m×1 m面积内地表上植被）密度，取5点平均值。

4.4.2.2  样机状态

试验样机的技术状态应符合使用说明书的要求。

    - 试验方法

样机在使用说明书规定的作业速度、设计耕深下，在测区内作业2个行程，选后一行程测定耕深变异系数，

a)耕深变异系数

用耕深尺或其他测量仪器，测最后犁体耕深，在测区内，沿机组前进方向每隔2m测定11个点，按式（1）～式（3）计算平均耕深、标准差和变异系数。

式中：

—— 各测点耕深值，单位为厘米（cm）；

—— 测定点数；

—— 平均耕深，单位为厘米（cm）；

—— 标准差，单位为厘米（cm）；

—— 耕深变异系数。

b) 植被覆盖率

在测区内选3个测点，在已耕地上取宽度为2b（b～犁体幅宽），长度为30cm的面积，分别测定地表以上的植被和残茬质量，地表以下8cm深度内的植被和残茬质量以及8cm以下耕层内的植被和残茬质量。按式（4）～式（5）计算植被和残茬覆盖率。

式中：

—— 地表以下植被和残茬覆盖率；

—— 8cm深度以下植被和残茬覆盖率；

—— 露在地表以上植被和残茬覆盖质量，单位为克（g）；

—— 地表以下8cm深度内植被和残茬覆盖质量，单位为克（g）；

—— 8cm深度以下植被和残茬覆盖质量，单位为克（g）。

c)碎土率

在测区内选3个点，在不小于b（犁体幅宽）×b（cm2）面积耕层内，分别测定全耕层土块总质量、最大尺寸小于等于5cm的土块质量，按式（6）计算土垡破碎率。

式中：

—— 土垡破碎率；

—— 全耕层土块总质量。单位为千克（kg）；

—— 全耕层最大尺寸小于等于5cm的土块质量。单位为千克（kg）。

d)留茬高度

作业后，在测区内等间隔选10个点，每点测定1次，取平均值。

e)秸秆粉碎长度合格率

在测区内等间隔选3个点，每个点取幅宽×0.5m2面积，测量作业后的留茬高度（合格留茬长度50mm～100mm）,按式（7）计算秸秆粉碎长度合格率。

…………………………………………（7）

式中：

——秸秆粉碎长度合格率；

——合格留茬长度，单位为克（g）；

——总的留茬长度，单位为克（g）。

    - 判定规则

当适用地区性能试验结果满足表2要求，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

表2  适用地区性能试验指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕深变异系数 | / | ≤10% |
| 2 | 植被覆盖率 | 地表以下 | / | ≥85% |
|  |  | 8cm深度以下 |  | ≥60% |
| 3 | 碎土率 | / | ≥65% |
| 4 | 留茬高度 | mm | 50～100 |
| 5 | 秸秆粉碎长度合格率 | / | ≥85% |

4.5  综合判定规则

一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 3 | 结构型式 | / |  |
| 4 | 工作幅宽 | mm |  |
| 5 | 配套拖拉机功率 | kW |  |
| 6 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | r/min |  |
| 7 | 传动机构形式 | / |  |
| 8 | 刀片型式 | / |  |
| 9 | 刀片数量 | 片 |  |
| 10 | 刀轴总成传动方式 | / |  |
| 11 | 犁体数量 | 个 |  |
| 12 | 单犁体幅宽 | mm |  |
| 13 | 限深轮调节范围 | mm |  |
| 注：1.工作状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态。 2.因机具结构不同，不适用的项目不填写。 |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

_______

# Text boxes

黑龙江省农业农村厅  发布

2020-xx-xx实施

2020-xx-xx发布

DG23/Z xxx—2020

农业机械专项鉴定大纲

DG

秸秆还田犁