目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 需补充提供的材料	1

3.2 样机确定	1

4 鉴定内容和方法	1

4.1 一致性检查	1

4.2 创新性评价	2

4.3 安全性检查	2

4.4 适用地区性能试验	2

4.5 综合判定规则	3

附录A（规范性附录）产品规格表	4

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由黑龙江省农业农村厅提出。

本大纲由黑龙江省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：范国山  孙德超。

水田立式碎混犁

范围

本大纲规定了水田立式碎混犁专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于水田翻地、具有秸秆和根茬碎混还田等功能的水田立式碎混犁专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

试验方法

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）。

- 符合大纲要求的检验检测报告；

- 符合大纲要求的实地试验验证报告。

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在制造 商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。 试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

鉴定内容和方法

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为≤2% | 测量测量［以作业方向为基准，包容样机最小长方体的长、宽、高（调幅犁调整到最大工作幅宽）］ |
| 3 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 结构质量 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套动力范围 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套动力输出轴转速 | 一致 | 核对 |
| 7 | 与拖拉机连接方式 | 一致 | 核对 |
| 8 | 犁体类型 | 一致 | 核对 |
| 9 | 犁体数量 | 一致 | 核对 |
| 10 | 工作幅宽 | 允许偏差为≤2.5% | 测量测量(犁架主梁上表面处于水平状态，测量第一个犁体和第二个犁体垂直基面间距离为犁体幅宽b，以犁体幅宽b×犁铧数计算总工作幅宽) |
| 11 | 运输及工作轮类型 | 一致 | 核对 |
| 12 | 运输及工作轮数量 | 一致 | 核对 |
| 13 | 运输及工作轮直径×宽度 | 一致 | 核对 |
| 14 | 限深轮调节范围 | 允许偏差为≤2.5% | 测量(限深轮最低点与犁体水平基面垂直距离的调节范围) |
| 15 | 旋耕刀轴转速 | 一致 | 核对 |
| 16 | 旋耕刀辊最大回转半径 | 允许偏差为≤2.5% | 测量(刀尖到刀轴横截面中心点的最大距离) |
| 17 | 旋耕刀数量 | 一致 | 核对 |
| 注：1.工作状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态。 2.因机具结构不同，不适用的项目不进行一致性检查。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

创新性评价

4.2.1 评价方法

依据制造商提供以下材料之一进行评价：

a)  发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d)  科技成果查新报告。

4.2.2	判定规则

经评价该产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查

4.3.1 安全防护

4.3.1.1万向节传动轴应有可靠的安全防护装置；

4.3.1.2外露回转件应有可靠的安全防护装置；

4.3.1.3机具的顶部、前部、后部和端部的防护应符合GB 10395.5的规定；

4.3.2 安全信息

4.3.2.1存在危险或有潜在危险的部位应固定安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

4.3.3 判定规则

安全防护和安全信息检查符合4.3.1、4.3.2规定时，安全检查结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。 安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、 或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。检测结果中至少包括以以上内容且满足要求。

4.4  适用地区性能试验

4.4.1  评价方法

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的 检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

4.4.2 评价内容

适用性评价内容和要求见表2。

表2  适用地区性能试验指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕深 | cm | ≥35 |
| 2 | 碎土率 | / | ≥65%（碎土直径不大于5 cm） |
| 3 | 秸秆碎混均匀度 | / | 耕层中秸秆和土壤充分混拌，无秸秆集堆现象；地表无大量裸露秸秆。 |

4.4.3 作业性能试验

4.4.3.1 试验条件

试验地应选择在平坦、有代表性的田块。前茬高度应小于20cm、土壤绝对含水率10%～25%。测区的长度，旱田应不小于50m，水田应不小于20m，并留有适当的稳定区；测区宽度应不少于3个作业幅宽。

田间调查：记录土壤类型、耕前植被种类，分别测定5个点的植株高度（每点取2株）、（0cm～10cm、10cm～20cm、20cm～30cm）土壤绝对含水率及土壤坚实度，并取平均值，垄作地区还应测定5个点垄距、垄高，取平均值，在整个试验过程中测定环境温度和湿度各3次并取范围值。

4.4.3.2 试验样机

试验样机的技术状态应符合使用说明书要求，操作人员应技术熟练。

      - 试验方法

根据当地农艺要求的耕深和说明书规定的作业速度范围作业一个行程，机组配套拖拉机驱动轮（左、右）的滑转率应不大于20%，测定以下项目：

- 耕深

用耕深尺或其他测量仪器，测最后犁体耕深，在测区内，沿机组前进方向每隔2m测定11个点，按式（1）计算平均耕深。

##### 式中：

##### ——各测点耕深值，单位为厘米（cm）；

##### ——测定点数；

——平均耕深，单位为厘米（cm）；

b)碎土率

测定碎土率。在测区内选3个测点，在不小于b（犁体幅宽）×b（cm2）面积耕层内，分别测定全耕层土块总质量、最大尺寸小于等于5cm的土块质量，按式（2）计算土垡破碎率。

式中：

——土垡破碎率；

——全耕层土块总质量。单位为千克（kg）；

——全耕层最大尺寸小于等于5cm的土块质量。单位为千克（kg）。

C)秸秆碎混均匀度

在整个测区内范围内，目测耕层中秸秆和土壤充分混拌和秸秆集堆现象以及地表秸秆裸露现象。

4.4.4 判定规则

试验结果满足表2要求，或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告满足表2要求时，适用地 区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

4.5  综合判定规则

一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 3 | 结构型式 | / |  |
| 4 | 结构质量 | kg |  |
| 5 | 配套动力范围 | kW |  |
| 6 | 配套动力输出轴转速 | r/min |  |
| 7 | 与拖拉机连接方式 | / |  |
| 8 | 犁体类型 | / |  |
| 9 | 犁体数量 | 个 |  |
| 10 | 工作幅宽 | mm |  |
| 11 | 运输及工作轮类型 | / |  |
| 12 | 运输及工作轮数量 | 个 |  |
| 13 | 运输及工作轮直径×宽度 | mm |  |
| 14 | 限深轮调节范围 | mm |  |
| 15 | 旋耕刀轴转速 | r/min |  |
| 16 | 旋耕刀辊最大回转半径 | mm |  |
| 17 | 旋耕刀数量 | 个 |  |
| 注：工作状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态。 |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

_________________________________

# Text boxes

黑龙江省农业农村厅  发布

2020-xx-xx实施

2020-xx-xx发布

DG23/Z xxx—2020

农业机械专项鉴定大纲

DG

水田立式碎混犁