目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

3.1 需补充提供的材料	1

3.2 样机确定	1

4 鉴定内容和方法	1

4.1 一致性检查	1

4.2 创新性评价	2

4.3 安全性检查	2

4.4 适用地区性能试验	3

4.5 综合判定规则	3

附录A（规范性附录）产品规格表	4

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由黑龙江省农业农村厅提出。

本大纲由黑龙江省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：陈治文、孙德超。

半履带

范围

本大纲规定了半履带专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于半履带的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

DB 23/T 2348—2019 农用半履带作业质量评价规范

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）。

以上材料需加盖制造商公章。

样品确定

样品由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样品数量为1套（左、右各1）。制造商对鉴定结果无异议后，样品由制造商自行处理。

鉴定内容和方法

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样品的相应项目进行检查。

表1  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对铭牌 |
| 2 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 左侧 | 允许偏差为2% | 核对 |
|  |  | 右侧 | 允许偏差为2% | 核对 |
| 3 | 结构质量 | 左侧 | 允许偏差为2% | 核对 |
|  |  | 右侧 | 允许偏差为2% | 核对 |
| 4 | 配套机型 | 一致 | 核对 |
| 5 | 与配套动力联接方式 | 一致 | 核对 |
| 6 | 驱动轮外径 | 一致 | 核对 |
| 7 | 履带 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 材质 | 一致 | 核对 |
|  |  | 展开长度 | 一致 | 核对 |
|  |  | 履带板节距 | 一致 | 核对 |
|  |  | 履带板宽度 | 一致 | 核对 |
| 8 | 接地面积 | 左侧 | 允许偏差为2% | 核对 |
|  |  | 右侧 | 允许偏差为2% | 核对 |
| 注：1.工作状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态。 2.因机具结构不同，不适用的项目不进行一致性检查。 3.根据样品的结构特点，可以增加检查项目。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

创新性评价

4.2.1  依据制造商提供的创新性证明材料，对产品创新性进行评价。

4.2.2  创新性证明材料满足3.1d)的要求时，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查

4.3.1  半履带的纵向中心线与配套机型的纵向中心线应保持平行。驱动轮与履带板不应有顶齿、脱轨现象。

4.3.2  安全防护

4.3.2.1安装半履带后的配套机型的机罩、侧板、踏板应能保证作业稳定、安全操作。

4.3.3  安全信息

4.3.3.1半履带至少应设置以下安全警示标志，安全标警示志应符合GB 10396的规定。

a）半履带配套机具工作时，严禁靠近的安全标志；

b）操作、保养前请详细阅读使用说明书。

4.3.3.2 使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

4.3.3.3 半履带应装置能永久保持的产品标牌，标牌内容至少应包括：

a）名称型号；

b）出厂编号及制造年月；

c）制造厂名称及地址；

d）产品执行标准编号。

4.3.4  判定规则

安全要求、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

4.4  适用地区性能试验

4.4.1  采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告。

4.4.2  制造商提供的实地试验验证报告中至少包括作业速度、接地压力、最小离地间隙、使用有效度指标，且均满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

表2  适用地区性能试验指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业速度 | km/h | 达到使用说明书明示值 |
| 2 | 通过性 | 接地压力 | kPa | ≤60 |
| 3 |  | 最小离地间隙 | mm | ≥170 |
| 4 | 使用有效度 | / | ≥90% |

4.4.2 性能试验方法按DB 23/T 2348—2019中7.2执行。

4.5  综合判定规则

一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 检查项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 左侧 | mm |  |
|  |  | 右侧 | mm |  |
| 3 | 结构质量 | 左侧 | kg |  |
|  |  | 右侧 | kg |  |
| 4 | 配套机型 | / |  |
| 5 | 与配套动力联接方式 | / |  |
| 6 | 驱动轮外径 | mm |  |
| 7 | 履带 | 型式 | / |  |
|  |  | 材质 | / |  |
|  |  | 展开长度 | mm |  |
|  |  | 履带板节距 | mm |  |
|  |  | 履带板宽度 | mm |  |
| 8 | 接地面积 | 左侧 | m2 |  |
|  |  | 右侧 | m2 |  |
| 注：1.工作状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态。 2.因机具结构不同，不适用的项目不填写。 |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

_________________________________

# Text boxes

黑龙江省农业农村厅  发布

2020-xx-xx实施

2020-xx-xx发布

DG23/Z xxx—2020

农业机械专项鉴定大纲

DG

半履带