目    次

前    言  ……………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范  围 ………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义 …………………………………………………………………………………………………1

4 基本要求   …………………………………………………………………………………………………1

4.1 申请方需提供的文件资料 ………………………………………………………………………………1

4.2 参数准确度及仪器设备………………………………………………………………………………… 1

4.3样机确定 …………………………………………………………………………………………………2

4.4型号编制规则…………………………………………………………………………………………… 2

5  鉴定内容和方法……………………………………………………………………………………………2

5.1  一致性检查………………………………………………………………………………………………2

5.2  创新性评价………………………………………………………………………………………………3

5.3  安全性检查………………………………………………………………………………………………3

5.4  适用地区性能试验………………………………………………………………………………………4

5.5  综合判定规则……………………………………………………………………………………………5

附  录  A（规范性附录）产品规格确认表…………………………………………………………………6

前    言

本大纲参照TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由广西壮族自治区农业农村厅提出。

本大纲由广西壮族自治区农业机械化服务中心鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：广西壮族自治区农业机械化服务中心鉴定站。

本大纲主要起草人：叶长青、黎波、韦玲云、莫彧、刘灵知。

甘蔗种茎包膜机

范围

本大纲规定了甘蔗种茎包膜机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于甘蔗种茎包膜机（以下简称包膜机）的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则。

3  术语和定义

3.1

甘蔗种茎包膜机

采用聚乙烯醇水溶膜（PVA）为包膜材料，以长度在5cm-35cm范围内的甘蔗种茎段为包膜对象，通过开膜、充填、封口等工序实现包膜过程的机器。

4 基本要求

4.1 申请方需提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，制造商（申请方）需补充提供以下材料：

- 产品规格确认表（见附录A）一份；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c)  创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）。

以上材料需加盖制造商公章。

4.2  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应满足表1的要求。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 3 | 噪声 | 35dB(A)～130dB(A) | 2级 |
| 4 | 电阻 | 0 MΩ～500 MΩ | 10级 |
| 5 | 温度 | 0 ℃～100 ℃ | 1 ℃ |
| 6 | 湿度 | 10%RH～90%RH | 5%RH |

4.3  样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内安装验收交付的合格产品。由鉴定机构在制造商（申请方）指定的使用现场获取，样机数量为1台。制造商（申请方）对鉴定结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。

4.4  型号编制规则

2  M  Z  —□  □

改进型号：原型不标注；改进型用英文字母A、B、C…标注；

主参数：用额定生产能力表示,单位为袋/min。

产品代号2：用“蔗”字的首位拼音字母表示“用于甘蔗”；

产品代号1：用“膜”字的首位拼音字母表示“包膜机”；

大类代号：2为种植施肥类，本产品属甘蔗种植前的预处理机具。

：2MZ-50表示第一次生产的设计生产率为50袋/min的甘蔗种茎包膜机。

5  鉴定内容和方法

5.1  一致性检查

5.1.1检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商（申请方）填报的产品规格确认表的设计值应与产品执行标准、产品使用说明书所描述的一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行检查。

表2  一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 |  |
| 2 | 结构型式 | 一致 |  |
| 3 | 配套电机标定功率 | 一致 |  |
| 4 | 配套电机额定转速 | 一致 |  |
| 5 | 供气型式 | 一致 |  |
| 6 | 气源压力 | 一致 |  |
| 7 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | 允许偏差为5% |  |
| 8 | 膜规格（宽度×厚） | 一致 |  |
| 9 | 卷膜输送方式 | 一致 |  |
| 10 | 开膜装置型式 | 一致 |  |
| 11 | 充填方式 | 一致 |  |
| 12 | 封口装置型式 | 一致 |  |
| 13 | 离合器型式 | 一致 |  |
| 14 | 电脑自动控制装置型式 | 一致 |  |
| 注：因机具结构不同,不适用的项目不进行检查。 |

5.1.2判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检

查结论为不符合大纲要求。

5.2创新性评价

5.2.1  创新性评价依据制造商（申请方）提供以下材料之一进行评价：

a） 发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 查新报告和省级以上具有创新性科技成果评价证书。

以上材料需加盖企业公章。

5.2.2  判定规则

制造商（申请方）提供的创新性材料满足5.2.1之一的，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

5.3  安全性检查

5.3.1 安全性能

5.3.1.1 绝缘电阻

常态下，各电动机接线端子与机体间的绝缘电阻应不小于20 MΩ，用绝缘电阻测试仪（或兆欧表）

施加500V电压测量电动机接线端子与机体间的绝缘电阻值，测量3次，取最小值。

5.3.1.2  空载噪声

空载噪声应不大于80dB(A)。测量在空运转时进行。包膜机周围不应放置障碍物，在距机器表面 1m,距地面高度 1.5m 的前、后、左、右 4 点，测定包膜机的空载运转噪声，每点测 3 次，取平均值。声级计用 A 计权慢档。实测噪声值与本底噪声值之差不小于10dB（A）。

5.3.2  安全防护

5.3.2.1 各运转部件及喂入口处必须有防护装置，保证正常操作时，人体各部位不会意外触及造成伤害。

5.3.2.2机器应有启动、停止按钮。电气系统应设置过载和漏电保护装置。机器应有接地端子或接地导线。

5.3.2.3 机器配备的光电感应安全装置应工作可靠。

5.3.3  安全信息

5.3.3.1  安全标志

应在传动机构防护罩、喂入口、电气控制柜以及送料工作区等有潜在危险的部位附近，固定有安

全警示标志。其安全标志应符合GB 10396的规定。

5.3.3.2  安全使用说明

使用说明书中应至少应包括：

a) 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

b) 发现异常情况应立即停机检查，严禁在机器运转时排除故障；

c) 在工作区域手动送料发生的危险；

d) 安装过载保护装置和漏电保护装置及接地装置的要求；

e) 对操作及维修人员的要求。

5.3.4 判定规则

安全防护、安全信息和安全性能均满足要求时，安全性检查结论为符合要求；否则，安全性检查结论为不符合要求。

5.4 适用地区性能试验

5.4.1 试验内容

性能试验内容包括额定生产能力、包膜成品合格率。

5.4.2 试验条件

5.4.2.1 控制系统供给压缩空气源压力应符合产品使用说明书的要求。

5.4.2.2 电源电压与额定电压的偏差应在-10%～5%范围内。

5.4.2.3 工作环境温度5℃～35℃，相对湿度应不大于70%RH。

5.4.2.3 膜厚度应大于O.O6mm，且厚度均匀，保持平整，无曲折现象。

5.4.3试验方法

5.4.3.1  生产能力试验

包膜机稳定生产时，连续运行30min，统计完成的包装件数量。按式（1）式计算生产能力：

……………………………………（1）

式中：

V——生产能力，单位为袋每分（袋/min）；

M——完成的包装件数量，单位为袋。

5.4.3.2  包膜成品合格率

从包膜成品中随机抽取100袋检查其封口质量，目视其外观应完好，并随手搓5次封口不应开裂，包膜成品合格率应不低于95%。

5.4.4 判定规则

性能试验满足表3中“适用地区性能试验”指标的要求，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

5.5  综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

表5　综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 表2 | / | 符合本大纲第5.1的要求。 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求。 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | 绝缘电阻 | MΩ | ≤ ≥20 |
|  |  |  | 空载噪声 | dB(A) | ≤80 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求。 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求。 |
| 适用地区 性能试验 | 1 | 生产能力 | 袋/min | ≥企业规定值。 |
|  | 2 | 包膜成品合格率 | / | ≥95% |

5.5.2  一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

附  录  A

（规范性附录）

产品规格确认表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  |  |
| 2 | 结构型式 |  |  |
| 3 | 配套电机标定功率 |  |  |
| 4 | 配套电机额定转速 |  |  |
| 5 | 供气型式 |  |  |
| 6 | 气源压力 |  |  |
| 7 | 整机外形尺寸(长×宽×高) |  |  |
| 8 | 膜规格（宽度×厚） |  |  |
| 9 | 卷膜输送方式 |  |  |
| 10 | 开膜装置型式 |  |  |
| 11 | 充填方式 |  |  |
| 12 | 封口装置型式 |  |  |
| 13 | 离合器型式 |  |  |
| 14 | 电脑自动控制装置型式 |  |  |
| 注：因机具结构不同,不适用的项目不进行检查。 |

企业负责人：                       （公章）           年    月    日

_________________________________

# Text boxes

DG45/Z XXX－XXXX

DG

农业机械专项鉴定大纲

甘蔗种茎包膜机

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

广西壮族自治区农业农村厅  发布