目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	2

3.1 需补充提供的材料	2

3.2 样机确定	2

3.3参数准确度及仪器设备	2

4 初次鉴定	2

4.1 一致性检查	3

4.2 创新性评价	4

4.3 安全性检查	4

4.4 适用地区性能试验	4

4.5 综合判定规则	5

附录A（规范性附录）产品规格表	9

前    言

本大纲依据TZ 6－2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制订。

本大纲由广西壮族自治区农业农村厅提出。

本大纲由广西壮族自治区农业机械化服务中心技术归口。

本大纲起草单位：广西壮族自治区农业机械化服务中心。

本大纲主要起草人：叶长青、杨易、程鹏、曾鸣。

果树套袋机

范围

本大纲规定了电动果树套袋机的专项鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于电动果树套袋机（以下简称套袋机）的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

基本要求

需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

d) 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；

以上材料需加盖制造商公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是6个月以内生产的合格产品，送样,数量为2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点，试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表4的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0 m～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0 g～5000 g | 1 g |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s/d |

鉴定内容和方法

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 电池型式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 电池额定电压 | 一致 | 核对 |
| 5 | 电池额定容量 | 一致 | 核对 |
| 6 | 整机质量 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 7 | 最大套果直径 | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

创新性评价

4.2.1  创新性评价依据制造商（申请方）提供以下材料之一进行评价：

a） 发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果查新报告；

d)  省级以上具有创新性科技成果评价证书。

以上材料需加盖企业公章。

4.2.2  判定规则

制造商（申请方）提供的创新性材料满足4.2.1之一的，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

安全性评价

安全防护

电源正负极标识正确、连接牢固；所有元件应布置合理，导线应有绝缘防护措施。

安全信息

产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

判定规则

安全防护、安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

适用地区性能试验

评价方法

采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告。

评价内容

制造商提供的实地试验验证报告满足表3要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

适用地区性能试验指标要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套袋成功率 | / | 单人单手操作套袋机，最大套果直径连续作业50次，成功率不小于95% |
| 备注： | 套袋成功： 封口牢固，不易掉袋。 |

综合判定规则

一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验均符合大纲要求，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

附   录   A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 电 池 | 型式 | / |  |
|  |  | 额定电压 | V |  |
|  |  | 额定容量 | Ah |  |
| 4 | 电 动 机 | 功率 | W |  |
|  |  | 工作电压 | V |  |
|  |  | 转速 | r/min |  |
| 5 | 整机质量 | kg |  |
| 6 | 最大套果直径 | mm |  |

企业负责人：                          （公章）                        年    月    日

# Text boxes

DG45/Z XXX－XXXX

DG

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

广西壮族自治区农业农村厅  发布

果树套袋机

（征求意稿）

农业机械专项鉴定大纲