附件1

宁波市2020年新型农机试验示范与推广补贴机具一览表

| 机具品目 | 分档名称 | 主要参数和配置 |
| --- | --- | --- |
| 毛豆收获机 | 150cm≤收获幅度<160cm履带自走式大豆采摘机 | 菜用大豆鲜荚采收，150cm≤收获幅度<160cm，作业效率≥2亩/h，抛洒率≤3%，平地脱荚率≥98%,配套功率≥50kw。 |
|  | 收获幅度≥160cm履带自走式大豆采摘机 | 菜用大豆鲜荚采收，收获幅度≥160cm，作业效率≥3亩/h，抛洒率≤3%，平地脱荚率≥98%,配套功率≥60kw。 |
| 枝条粉碎机 | 生产率600kg/h以下的枝条粉碎机 | 配套动力1台、生产率<600kg/h |
|  | 生产率600kg/h及以上的枝条粉碎机 | 配套动力1台、功率≥5.5KW，生产率≥600kg/h |
| 多用途旋耕机 | 多用途履带式耕作机 | 耕幅宽度≥175cm，可一次性完成旋耕、开沟（起垄）、播种、施肥作业，播种量可调，作业效率≥3亩/h。 |
| 农产品烘干（笋等） | 真空微波烘干机(樱花等) | 最大脱水18Kg/h，烘干温度40-120℃，铺料面积3.5M2,真空度-93KPA，微波功率18KW，不锈钢配置 |
|  | 烘干设备 批次总烘干量为1000kg以上 | 热泵烘干机组，保温烘干房20立方米以上，批次总烘干量为1000kg以上，主机功率7.5KW以上，配控制柜、引风机、循环风机等，不锈钢配置 |
|  | 烘干设备 批次总烘干量为2000kg以上 | 热泵烘干机组，保温烘干房40立方米以上，批次总烘干量为2000kg以上，主机功率15KW以上，配控制柜、引风机、循环风机等，不锈钢配置 |
| 收割打捆一体机 | 一次完成收割、打捆作业 | 喂入量4~5㎏/s，功率70Kw以上,可一次完成收割、打捆作业。 |
| 烘干机粮食输送装置 | 1供3底部进粮 输送装置 | 满足3台烘干机使用，底部进粮，进粮速度20T/h以上，包含清选筛、提升机等。 |
|  | 1供4及以上底部进粮输送装置 | 满足4台及以上烘干机使用，底部进粮，进粮速度20T/h以上，包含清选筛、提升机等。 |
|  | 1供5顶部进粮 输送装置 | 满足5台烘干机使用，顶部进粮，进粮速度20T/h以上，包含清选筛、提升机、刮刮板、平面输送机、气动闸门等。 |
|  | 1供6及以上顶部进粮输送装置 | 满足6台及以上烘干机使用，顶部进粮，进粮速度50T/h以上，包含清选筛、提升机、刮刮板、平面输送机、气动闸门等。 |
| 金属粮仓 | 190M3>单仓容积≥90M3 | 由金属仓体、测温、测重、测满、通风系统、爬梯等组成，自动进出粮、翻仓，可与烘干机对接；储粮量≥50吨（按干稻谷计），功率≥5.5KW |
|  | 单仓容积≥190M3 | 由金属仓体、测温、测重、测满、通风系统、爬梯等组成，自动进出粮、翻仓，可与烘干机对接；储粮量≥100吨（按干稻谷计），功率≥5.5KW |
|  | 单仓(容积≥190M3)*2 | 由金属仓体、测温、测重、测满、通风系统、爬梯等组成，自动进出粮、翻仓，可与烘干机对接；储粮量≥200吨（按干稻谷计），功率≥5.5KW |
|  | 单仓(容积≥190M3)*4 | 由金属仓体、测温、测重、测满、通风系统、爬梯等组成，自动进出粮、翻仓，可与烘干机对接；储粮量≥400吨（按干稻谷计），功率≥5.5KW |
| 田间管理机 | 多功能履带式果园作业平台 | 搬运载荷≥300KG,举升负荷≥200KG,液压升降≥1m，最高速度2.6KM/H,功率≥3KW,遥控控制. |
| 施肥机 | 28-35马力自走式多功能施肥机 | 具开沟施肥自动回填、旋耕、除草功能；开沟深度0～35CM，宽度≥20CM，施肥深度≥20CM；药箱容积300升；作业速度450-1200M/H，配套动力≥28马力 |
| 畜牧杀菌除臭设备 | 脱臭清淤机 | 处理塘深≥2M,处理面积≥50M2,水体交换能力≥1500M3/h |
| 杀虫消毒设备 | 罐体容积≥50L移动式环保杀虫喷雾消毒设备 | 配备专用罐体、空压机、臭氧发生器和喷洒部件；容积≥50L，工作压力≥0.3MPa |

备注：1、烘干机粮食输送装置：申请户需3台及以上烘干机方可补贴；

- 若以上部分产品列入中央购置补贴“新产品补贴”范围，则按新产品补贴标准和办法执行；

- 各区县（市）可结合当地实际制定实施方案。