DG

农业机械专项鉴定大纲

DG 46/ Z XXX—XXXX

胡椒熟化机

（公示稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

海南省农业农村厅   发布

# 目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

4.1 需补充提供的文件资料	2

4.2 参数准确度及仪器设备	2

4.3 样机确定	2

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	5

5.5 综合判定规则	6

附　录　A （规范性附录） 产品规格表	7

前  言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由海南省农业农村厅提出。

本大纲由海南省农业机械鉴定推广站技术归口。

本大纲起草单位：海南省农业机械鉴定推广站、中国热带农业科学院农业机械研究所。

本大纲主要起草人：董学虎、韦丽娇、葛畅、黄伟华、郑振任、张园。

胡椒熟化机

范围

本大纲规定了胡椒熟化机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于连续蒸汽式胡椒熟化机（以下简称熟化机）的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

熟化

在一定温度和一定时间条件下处理胡椒鲜果粒的过程。

熟化机

对胡椒鲜果粒进行熟化的设备。

3.3

熟化时间

胡椒鲜果粒在熟化机内的停留时间。

3.4

熟化率

通过熟化机处理后完全熟化的胡椒质量占总质量的比值。

3.5

生产能力

单位时间内完成熟化的胡椒鲜果粒质量。

基本要求

需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）。

c)  创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）。

以上材料需加盖制造商公章。

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应满足表1的要求。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1   被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 30 dB（A）～130 dB（A） | Ⅱ级 |
| 2 | 长度 | 0 m～10 m | 1 mm |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 4 | 质量 | 0 g～6000 g | 1 g |
|  |  | 0 g～300 kg | 50 g |
| 5 | 电阻 | 0 MΩ～500 MΩ | 10级 |

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。由制造商提供2台，2台样机中1台用于试验鉴定，1台备用。试验鉴定用样机由制造商按约定的时间送达指定地点。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。

鉴定内容和方法

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。 制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等所描述的产品技术规格参数相一致。 对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2  一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 规格型号 | 一致 | 核对 |
| 3 | 主机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 4 | 整机质量 | 一致 | 核对 |
| 5 | 主机功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 蒸汽发生器 | 名称 | 一致 | 核对 |
| 7 |  | 型号规格 | 一致 | 核对 |
| 8 |  | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 9 |  | 外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 10 |  | 水箱容积 | 一致 | 核对 |
| 11 |  | 燃料种类 | 一致 | 核对 |
| 12 |  | 电功率 | 一致 | 核对 |
| 备注 | 熟化机外形尺寸指主体机架尺寸，不包括各种活动式料斗（口）以及蒸汽发生器。 2、蒸汽发生器外形尺寸不包括根据现场灵活布置的热风管道、蒸汽管道、水管和排烟管道等不确定的变化尺寸。 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

创新性评价

评价内容

依据制造商提供的创新性证明材料，对产品创新性进行评价。

发明专利；

实用新型专利；

科技成果查新报告；

省级以上具有创新性科技成果评价证书。

以上材料需加盖制造商公章。

判定规则

制造商（申请方）提供的创新性证明材料满足5.2.1的要求之一时，创新性评价结论符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查

安全防护

5.3.1.1  对操作及相关人员可能触及到的进料口、外露运转件、传动件，应设置安全防护装置。

      - 可能对人有危害的高温管道外应有保温隔热材料。

      - 热风或蒸汽对外排放口应采取防护措施，防止对人伤害。

5.3.1.4  电气系统、控制箱应有过载保护装置、漏电保护装置及防潮措施。

安全信息

5.3.2.1  对操作者存在或有潜在危险的电机传动装置、风机进风口、高温热源装置等部位，应在其附近明显位置上设置安全警示标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

      - 在电控箱上应有使用、操作、保养前应阅读产品使用说明书的标志和“当心触电”标志。

5.3.2.3  使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

安全装备

蒸汽产生供应系统包括锅炉、压力容器和压力管道，应采用通过国家认定的检验机构检验合格的产品；如自制的，应通过国家认定的检验机构检验合格。

安全性能

      - 绝缘电阻

#### 在常态下，电动机接线端子与胡椒熟化机机体间的绝缘电阻应不小于20MΩ。用绝缘电阻测量仪施加500V的电压，测量电动机接线端子与胡椒脱粒机机体间的绝缘电阻值，测量3次，取最小值。

      - 空载噪声

胡椒熟化机周围不应放置障碍物，且与墙壁的距离应大于2 m。将测量仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与胡椒熟化机表面距离为1 m（按基准体表面计），用慢档测量A计权声压级。测量点应不少于4点,通常位于熟化机四周测量表面矩形的中心线上，当相邻测点实测噪声值相差大于5 dB(A)时，应在其间（在矩形边上）增加测点，每点测量3次。

各测点的背景噪声在样机停止运转时测量。当某一测点上实测噪声值与背景噪声之差小于3 dB(A)时，测量结果无效；大于10 dB(A)时，则背景噪声的影响可忽略不计；小于或等于10 dB(A)且大于或等于3 dB(A)时,则按表3进行修正。

计算各测点修正后噪声值的平均值，取各点噪声平均值的最大值为测定结果

表3 噪声修正值

| 背景噪声与样机噪声的差值a/dB(A) | a=3 | 3＜a≤5 | 5＜a≤8 | 8＜a≤10 | a＞10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从测量值中应减去/dB(A) | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |

    - 判定规则

安全防护、安全信息、安全装备和安全性能均满足表4要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

#### 表4  安全性检查判定表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
| 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
| 3 | 安全装备 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
| 4 | 安全性能 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
|  |  | 空载噪声 | dB（A） | ≤80 |

可以采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的安全性检查报告。

5.4  适用地区性能试验

5.4.1  试验内容

试验内容包括熟化机的生产率、熟化率2项性能指标。

5.4.2  试验条件

- 试验场地及样机安装应能满足产品使用说明书的要求。

- 配套动力应与产品使用说明书要求一致，技术状态应良好。

- 整个试验期间，样机除按产品使用说明书的规定进行调整保养外，不得做其他调整。

    - 试验方法：

5.4.3.1  生产能力

样机正常工作状态下，测定其生产量与相应的时间，每次测试时间应不少于0.5h，按式（1）计算生产能力。重复3次，取平均值。

(1)

式中：

——生产能力，单位为千克每小时（kg/h）；

——完成熟化的胡椒鲜果粒质量，单位为千克（kg）；

——胡椒鲜果粒在熟化机内完成熟化作业时间，单位为小时（h）。

5.4.3.2  熟化率

样机正常工作状态下，在出料口接取样品，每次质量不小于5kg，取样间隔时间不小于3min，测定取样的胡椒质量，经冷却后用手工揉搓或搅拌等方式选出未完全熟化的胡椒并称重，按公式(2)计算熟化率。重复3次，取平均值。

(2)

式中：

——熟化率；

——取样的胡椒质量，单位为千克（kg）；

——未完全熟化的胡椒质量，单位为千克（kg）。

5.4.4  判定规则

性能试验结果满足表5要求时，性能试验结论为符合大纲要求；否则，性能试验结论为不符合大纲要求。

表5 性能试验判定表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产能力 | kg/h | ≥企业明示值 |
| 2 | 熟化率 | / | ≥98% |

5.5  综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表6。

表6   综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共12项（见表2） | / | 符合本大纲5.1.2的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲5.2.2的要求。 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.3.1的要求。 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.3.2的要求。 |
|  | 3 | 安全装备 | / | 符合本大纲5.3.3的要求 |
|  | 4 | 安全性能 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
|  |  |  | 空载噪声 | dB（A） | ≤80 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 生产率 | kg/h | ≥企业明示值 |
|  | 3 | 熟化率 | / | ≥98% |

5.5.2  所有指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，专项鉴定结论为不通过。

（规范性附录）
产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | / |  |
| 2 | 规格型号 | / |  |
| 3 | 主机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 整机质量 | kg |  |
| 5 | 生产能力 | kg/h |  |
| 6 | 主机功率 | kW |  |
| 7 | 蒸汽发 生器 | 名称 | / |  |
| 8 |  | 型号规格 | / |  |
| 9 |  | 结构型式 | / | □燃料式 □电能式 |
| 10 |  | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 11 |  | 额定蒸汽压力 | MPa |  |
| 12 |  | 燃料种类 | / | （燃料式填写） |
| 13 |  | 电功率 | kW | （电能式填写） |
| 备注 | 熟化机外形尺寸指主体机架尺寸，不包括各种活动式料斗（口）以及蒸汽发生器。 蒸汽发生器外形尺寸不包括根据现场灵活布置的热风管道、蒸汽管道、水管和排烟管道等不确定的变化尺寸。 |

企业负责人（签章）：                年   月   日

_________________________________